Научно-методический семинар

16 января (четверг) 2020 г., 1100

ЛФВЭ, корп. 215, ком. 347.

« Двух-изотопный спектрометрический

гамма-плотномер для диагностики

трехфазных потоков нефть-вода-газ »

Свешников Б.Н.1, Смирнов С.Н.2, Филиппов А.Ю.3,

Филиппов Ю.П.1

(1 - ОИЯИ, 2 - Институт Физико-Технических Проблем,

3 - Научно-Исследовательский Университет «Московский Энергетический Институт»)

Проанализирована работа созданного гамма-плотномера Ду-100 мм, предназначенного для диагностики трехфазных потоков нефть-вода-газ бессепарационным способом, когда компонентный состав определяется посредством спектрометрического анализа гамма-излучения с двумя различными энергиями фотонов. В качестве гамма-источников используются изотопы 241Am и 137Cs, установленные в одном корпусе, а гамма-детектор выполнен на основе кристалла BGO диаметром и высотой по 40 мм. Приведены сведения о конструкции, измерительной электроники и основных характеристиках гамма-плотномера. Представлен метод температурной стабилизации зарегистрированных интенсивностей излучения для обоих изотопов в диапазоне температур окружающей среды от 10 до 35оС.

http://indico.jinr.ru: Подразделения  >> Лаборатория физики высоких энергий

им. В.И. Векслера и А.М. Балдина (ЛФВЭ)  >>  Семинары

# Text boxes

##### МЕЖДУНАРОДНАЯ    МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ

##### ОРГАНИЗАЦИЯ

##### ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ

##### ЯДЕРНЫХ   ИССЛЕДОВАНИЙ

ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИКИ ВЫСОКИХ

ЭНЕРГИЙ им. В.И.Векслера и А.М.Балдина

#### INTERNATIONAL    INTERGOVERNMENTAL

#### ORGANIZATION

#### JOINT  INSTITUTE  FOR

#### NUCLEAR   RESEARCH

### Veksler and Baldin LABORATORY

### OF HIGH ENERGY PHYSICS