Научно-методический семинар

6 февраля (четверг) 2020 г., 1100

ЛФВЭ, корп. 215, ком. 347.

« Идентификационная способность вершинного трекового детектора установки NICA-MPD при реконструкции распадов странных и очарованных частиц. »

Зинченко А.И., Мурин Ю.А. (ОИЯИ, Дубна, Россия)

Иголкин С.Н., Кондратьев В.П. (СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия)

Вершинный кремниевый  детектор входит в состав трековой системы установки NICA-MPD и предназначен для высокоэффективной регистрации  короткоживущих  продуктов ядро-ядерных взаимодействий. В данной работе представлены результаты компьютерного моделирования идентификационной способности трековой системы MPD, включающей время-проекционную  камеру и вершинный детектор на основе монолитных активных пиксельных сенсоров MAPS, при реконструкции распадов странных и очарованных частиц, образующихся в центральных Au+Au  столкновениях при энергии = 9 ГэВ. Приведены оценки эффективности выделения гиперонов  Λ, Ξ-, Ω-  и очарованных мезонов  D0, D+  по инвариантной массе заряженных продуктов их распада для базовой конфигурации вершинного детектора, обеспечивающей наилучшее пространственное разрешение. Проведено сравнение результатов реконструкции D мезонов методом топологических катов и методом многовариантного анализа.

http://indico.jinr.ru: Подразделения  >> Лаборатория физики высоких энергий

им. В.И. Векслера и А.М. Балдина (ЛФВЭ)  >>  Семинары

# Text boxes

##### МЕЖДУНАРОДНАЯ    МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ

##### ОРГАНИЗАЦИЯ

##### ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ

##### ЯДЕРНЫХ   ИССЛЕДОВАНИЙ

ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИКИ ВЫСОКИХ

ЭНЕРГИЙ им. В.И.Векслера и А.М.Балдина

#### INTERNATIONAL    INTERGOVERNMENTAL

#### ORGANIZATION

#### JOINT  INSTITUTE  FOR

#### NUCLEAR   RESEARCH

### Veksler and Baldin LABORATORY

### OF HIGH ENERGY PHYSICS