"Экспериментальные исследования и мультимасштабное моделирование

структуры латентных треков в радиационно-стойких диэлектриках"

ЛЯР ОИЯИ

Скуратов В.А, Рымжанов Р.А, Волков А.Е., Ибраева А.Д., Кирилкин Н.С.

Институт физики, Прага, Чехия

Медведев Н.

Университет н. Манделы, ЮАР

О'Коннелл Ж., Янсе Ван Вуурен А., Ниитлинг Я.

Институт ядерной физики, Нур-Султан, Казахстан

Здоровец М.В.

В настоящем цикле работ представлены результаты исследований структурных нарушений в радиационно-стойких диэлектриках, ассоциируемых с эффектами ионизации высокой плотности. Облучение образцов в широком интервале флюенсов, температур, масс и энергий ионов проводилось ускорителях ИЦ-100 и У-400 циклотронного комплекса Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ и DC-60 (Нур-Султан, Казахстан). Микроструктура образцов исследовалась методами высокоразрешающей просвечивающей электронной микроскопии (Университет Нельсона Манделы, Порт-Элизабет, ЮАР). Компьютерное моделирование проводилось в рамках подхода, состоящего из оригинальной Монте-Карло модели TREKIS, описывающей возбуждение электронной подсистемы и передачи энергии в решетку, а также моделирования релаксации решетки методами классической молекулярной динамики.

Список работ.

- V.A. Skuratov, J. O’Connell, N.S. Kirilkin, J. Neethling. On the threshold of damage formation in aluminum oxide via electronic excitations. Nucl. Instr. Meth. B 326 (2014) 223–227 https://doi.org/10.1016/j.nimb.2013.10.037

2. J.H. O'Connell, R.A. Rymzhanov, V.A. Skuratov , A.E. Volkov and N.S. Kirilkin. Latent Tracks and Associated Strain in Al2O3 Irradiated with Swift Heavy Ions. Nucl. Instr. Meth. B 374 (2016) 97-101 http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2015.09.067

3. J.H. O’Connell, V.A. Skuratov, A. Akilbekov, A. Zhumazhanova, A. Janse van Vuuren. EM study of latent track morphology in TiO2 single crystals.  Nucl. Instr. Meth. B 379 (2016) 200-205. doi:10.1016/j.nimb.2016.01.033

4. Jacques O'Connell, Vladimir Skuratov, Arno Janse van Vuuren, Maxim Saifulin and Abdirash Akilbekov. Near surface latent track morphology of SHI irradiated TiO2. physica status solidi (b), 253 ((2016), 2144–2149

5. R.A.Rymzhanov, N.Medvedev, A.E.Volkov, J.H.O'Connell, V.A.Skuratov. Overlap of swift heavy ion tracks in Al2O3. Nucl. Instr. Meth. B, 435(2018) 121-125 https://doi.org/10.1016/j.nimb.2017.11.014

6. M.M.Saifulin, J.H.O'Connell, A.Janse van Vuren, V.A.Skuratov, N.S.Kirilkin, M.V.Zdorovets. Latent tracks in bulk yttrium-iron garnet crystals irradiated with low and high velocity krypton and xenon ions. Nucl. Instr. Meth. B 460 (2019) 98-103 https://doi.org/10.1016/j.nimb.2018.11.023

7. A. Janse van Vuuren, M.M.Saifulin, V.A.Skuratov, J.H.O'Connell, G.Aralbayeva, A.Dauletbekova, M.Zdorovets. The influence of stopping power and temperature on latent track formation in YAP and YAG. Nucl. Instr. Meth. B 460 (2019) 67-73 https://doi.org/10.1016/j.nimb.2018.11.032

8. R. A. Rymzhanov, N. Medvedev, J. H. O’Connell, A. Janse van Vuuren, V. A. Skuratov, & A. E . Volkov. Recrystallization as the governing mechanism of ion track formation. Sci. Rep. (2019) 9:3837 https://doi.org/10.1038/s41598-019-40239-9

9. R.A. Rymzhanov, J.H. O’Connell, A.Janse van Vuuren, V.A.Skuratov, N.Medvedev, and A.E.Volkov. Insight into picosecond kinetics of insulator surface under ionizing radiation. J. Appl. Phys. 127 (2020) 015901-8; https://doi.org/10.1063/1.5109811

10. J.H. O'Connell, M.E. Lee, V.A. Skuratov, R.A. Rymzhanov. SHI induced tetragonal tracks in natural zirconia. Nucl. Instr. Meth. B 473 (2020) 1–5 https://doi.org/10.1016/j.nimb.2020.04.002

11. R.A.Rymzhanov, N.Medvedev, J.H.O'Connell, V.A.Skuratov, A.Janse van Vuuren, S.A.Gorbunov, A.E.Volkov. Insights into different stages of formation of swift heavy ion tracks. Instr. Meth. B 473 (2020) 27–42 https://doi.org/10.1016/j.nimb.2020.04.005

11. Arno Janse van Vuuren, AD Ibrayeva, VA Skuratov, MV Zdorovets. Analysis of the microstructural evolution of silicon nitride irradiated with swift Xe ions. Ceramics International 46 (2020), issue 6, 7155-7160 https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2019.11.209

12. A Janse Van Vuuren, A Ibrayeva, RA Rymzhanov, A Zhalmagambetova, JH O’Connell, VA Skuratov, VV Uglov, SV Zlotski, AE Volkov, M Zdorovets. Latent tracks of swift Bi ions in Si3N4. Materials Research Express 7 (2020) iss.2, 025512 https://doi.org/10.1088/2053-1591/ab72d3

13. Arno Janse van Vuuren, Anel D.Ibrayeva, Jacques H.O'Connell, Vladimir A.Skuratov, Alisher Mutali, Maxim V.Zdorovets Latent ion tracks in amorphous and radiation amorphized silicon nitride. Nucl. Instr. Meth. B 473 (2020) 16–23 https://doi.org/10.1016/j.nimb.2020.04.009