Расширенная аннотация доклада

Предложение к открытию нового проекта «Модернизация ускорителя ЭГ-5 и развитие его экспериментальной инфраструктуры».

Дорошкевич А.С. Лычагин Е.В., Швецов В.Н. (ЛНФ)

E-mail: doroh@jinr.ru

В сообщении будет представлена предполагаемая программа и стоимость мероприятий по модернизации имеющегося ускорителя ЭГ-5 и  его экспериментальной инфраструктуры в рамках доступных бюджетных средств. Цель сообщения – получить рекомендации ПКК относительно открытия  проекта «Модернизация ускорителя ЭГ-5 и развитие его экспериментальной инфраструктуры» в рамках темы «Исследования взаимодействия нейтронов с ядрами и свойств нейтрона» с финансированием  в рамках бюджета текущего Семилетнего плана развития ОИЯИ (Шифр темы: 03-4-1128-2017/2022, Лаборатория ЛНФ, Отдел ОЯФ, Направление – Ядерная физика), начиная с 2022 года.

- Введение

Проект направлен на модернизацию высоковольтной структуры электростатического ускорителя заряженных частиц ЭГ-5 (ЭСУ) и соответствующих сервисных систем, развитие экспериментальных методик, использующих высокоэнергетические потоки частиц для определения элементного состава приповерхностных слоев твердых тел.

Целью проекта является выполнения научной программы по исследованию процессов взаимодействия высокоэнергетических частиц с веществом в рамках Дорожной карты ОИЯИ и Проблемно тематического плана (ПТП) ОИЯИ.

Задачи проекта. Главной технической задачей проекта является восстановление технологических параметров ускорителя ЭГ-5: 4,1 МэВ/ядро при токе 50-100мкА; получение потока нейтронов, достаточного для проведения ядерно-физических экспериментов с быстрыми нейтронами и энергетической стабильности ионного пучка, достаточной для создания микропучкового спектрометра.

В задачи проекта, так же входит создание производственной инфраструктуры, способной обеспечить бесперебойную работу ускорителя в течение 20 лет, включая, закладку кадрового потенциала, интенсификацию международного научно – технического сотрудничества, организацию юзерской политики, образование на базе ЛНФ ОИЯИ центра компетенции в области техники электростатических ускорителей и сопряженной с ней методологической базы.

Актуальность проекта продиктована востребованностью данной установки в составе научно- технической инфраструктуры ЛНФ ОИЯИ, в частности, необходимостью возобновления исследований ядерных реакций с быстрыми нейтронами (в том числе, необходимых для проекта нового реактора для ОИЯИ), необходимостью реализации на ускорителе ЭГ-5 уникальной опции – микропучкового спектрометра, необходимостью проведения прочих ядерно-физических экспериментов. Ввод в эксплуатацию на номинальной мощности ускорителя позволит увеличить объем проводимых в ЛНФ научных исследований в рамках Дорожной карты ОИЯИ и ПТП ОИЯИ, обеспечит возможность осуществления юзерской политики на установке ЭГ-5.

Пути решения задач. Для решения поставленных задач и достижения цели проекта в составе сектора СИНЯВ ОЯФ создана отдельная группа «Установка ЭГ-5», укомплектованная достаточным для решения задач проекта количеством специалистов.

При участии специалистов компании «High Voltage Engineering Europa B.V.» планируется провести замену утратившей рабочие характеристики высоковольтной ускорительной трубки и источника ионов, что позволит получить требуемые технические параметры ускорителя. В процессе реализации проекта будет проведен косметический ремонт помещений ускорителя, проведены определенные работы по созданию новой лаборатории для приготовления объектов исследования.

Предполагается организация круглосуточной работы ускорителя и создание устойчивой колаборации с партнерами из РФ, ближнего и дальнего зарубежья, увеличение выхода научной продукции ЛНФ ОИЯИ.

Оценочная стоимость проекта модернизации составляет $471 тыс. Срок выполнения проекта составляет 1 год (2022г).

2. Этапы работ

- Проведение мероприятий для повышения безопасности работ с ускорителем.

  - Покраска ионопровода в яркие цвета.

  - Установка защиты и сигнализации потенциально опасных мест в зале ускорителя.

  - Установка ограждений вокруг открытых технологических окон на съемной ремонтной площадке ускорителя.

- Проведение мероприятий по повышению электрической прочности газовых сред ускорителя, включая воздух в помещении.

  - Ремонт и приведение служебных помещений ускорителя в соответствие санитарным нормам, обеспечение режима «Чистой зоны» (класс ISO-9).

  - Установка входных фильтров от масла в систему подготовки диэлектрического газа.

  - Добавление в азотную газовую смесь элегаза SF6.

  - Установка системы подачи газов с атомной осушкой. Достижение предела осушения 60% вместо имеющегося предела осушения 40%.

  - Устранение утечек в баллонах / системе по изолирующему газу.

  - Изготовление и установка перед камерой образца азотной ловушки для улавливания паров масла из системы.

  - Переход на турбомолекулярные наносы.

  - Ремонт компрессора / замена газокомпрессорного оборудования для получения и осушения азота, обновление баллонов.

  - Установка системы обработки и хранения элегаза.

- Проверка работоспособности всех систем ускорителя, устранение факторов, ухудшающих качество работы установки (снижающих предельное напряжение и ток пучка, увеличивающих энергетический разброс), проведение подготовительных мероприятий к замене высоковольной ускоряющей трубки.

  - Ремонт полов, устранение крена магнитного анализатора в правом экспериментальном зале, вызванного просадкой полов. Компенсация отклонения пучка от горизонтали постоянными магнитами.

  - Проверка соосности камеры магнитного анализатора с ионнопроводом. Установка  зазора порядка 20 мм.

  - Проверка формы пучка на входе и на выходе ускорительной трубки, выявление  несоосности (при наличии).

  - Изготовление и установка фокусирующей квадрупольной линзы для повышения эффективности прохождения пучка после измерительного магнита.

  - Очистка поверхности высоковольтного терминала (области коронирующего триода), высоковольтных изоляторов колонны (градиентных колец) растворителем и плавиковой кислотой (для получения наименьшего коэффициента рекомбинации Н+).

  - Очистка зарядной ленты.

  - Сглаживание перехода с малого диаметра экрана колонны на большой для нивелирования градиента поля и устранения пробоев.

  - Усиление изоляции пружин, удерживающих трубку в колонне (посредством тефлоновых трубок).

  - Регулировка (строго в одной плоскости) и частичная замена игл в коронирующем триоде.

  - Регулировка зазора на разрядных щетках.

  - Изменение конфигурации перезарядных щеток: разделение монолитных пластин на три секции, с целью снижения давления на зарядную ленту и ее износ.

  - Отжиг и полировка диафрагмы, формирующей и выравнивающей ионный пучок.

  - Ревизия резисторов делителя с изменившимися в процессе эксплуатации номиналами под нагрузкой с помощью высоковольтного блока питания (10кВ). Замена резисторов на компенсирующем участке (5 секций после участка с прямыми полями).

  - Тренировка источника высоким напряжением для получения максимального тока.

  - Установка внешней системы контроля размеров щелей, динаторное кольцо для подавления вторичных электронов и принудительное охлаждение в системе стабилизации энергии пучка.

  - Оптимизация  геометрии индукционной катушки источника ионов.

  - Согласование ионной оптики источника ионов для согласования параметров пучка на выходе трубки.

  - Рассмотрение возможности применения источника Пеннинга, который позволяет получать пучок ионов Не2+, что в случае необходимости позволит повысить энергию пучка в 2 раза.

- Замена ускоряющей трубки совместно со специалистами фирмы «High  Voltage Europa B.V.».

  - Проведение испытаний, ввод ускорителя  в штатный режим работы.

- Ремонт в экспериментальных залах.

  - Косметический ремонт в левом экспериментальном зале и зале ускорителя.

  - Установка пассивной системы подавления вибраций (плиты – основания для микропучкового спектрометра на песчаной подушке, развязанной механически от пола в зале спектрометров).

  - Заделка гипсокартонном технологического прохода между залами, заполненного бетонными блоками (биологическая защита).

- Монтаж железобетонного каркаса лаборатории для приготовления объектов для исследований ионно-лучевыми методами (RBS, ERD, PIXE).

- Разработка, изготовление и установка новой высокопроизводительной камеры для ионно-лучевых исследований материалов.

- Модернизация сервисного оборудования. Автоматизация узлов ускорителя, крайне важных для реализации функций микропучкового спектрометра и генератора квазимоноэнергетических нейтронов.

  - Автоматизация системы пространственной стабилизации положения пучка.

  - Замена морально устаревших приборов на Пульте управления ускорителем.

- Подготовка персонала для работы на установке из числа молодых сотрудников, интенсификация международного сотрудничества, организация юзерской программы.

- Доукомлектование экспериментальной инфраструктуры комплементарными методами исследования поверхностных слоев материалов (электрические, электронные и оптические свойства).

Прочие мероприятия

- Восстановление техдокументации на ускорительную трубку.

- Подготовка и подписание документов для включения ускорителя в список СЭС.

Дополнительные мероприятия (выполнение при наличии возможности):

- Изготовление дополнительного вакуумного ввода в верхней части сосуда с ускоряющей трубкой (дифференциальной откачки колонны).

- Монтаж лаборатории для приготовления объектов для исследований ионно-лучевыми методами (отделочные работы, монтаж коммуникаций и оборудования).

- Закупка и установка ионно-лучевого модуля RC43 производства фирмы NEC.

- Установка системы контроля координат пучка с документальной фиксацией.

- Закупка комплекта запасных лент (в Ярославле, РФ).

- Организация экспериментального участка для изготовления и испытания высоковольтных трубок. Доукомплектация участка для склейки трубки недостающим оборудованием, подготовка бокса для склейки трубки.

- Изготовление сверхстабильного ионного источника с энергетическим разбросом менее 10эВ с использованием имеющихся отечественных разработок. Рассмотрение возможности применения источника Пеннинга для работы в режиме нейтронного генератора.

- Замена ПВА в клеевых соединениях трубки мене «газящим» клеем.

- Замена морально устаревших ламповых вакууметров полупроводниковыми аналогами.

- Установка дистанционно управляемых мониторов контроля формы и тока пучка (цилиндр Фарадея), кварцевым экраном с фиксацией положения пучка, видеокамерой с возможностью визуального наблюдения за изображением и положением пучка на Пульте.

- Переход на дистанционно – управляемые вакуумные затворы с целью обеспечения аварийного отсечения ускорительной трубки (в автоматическом режиме) в случае появления течи в ионопроводах.

- Поверка сосуда высокого давления и всех систем ЭСУ.

- Замена кабелей силового электропитания и системы управления ускорителем ввиду окончания ресурса эксплуатации.

- Разработка плана мероприятий (последовательности действий) согласно проекту ядерного микрозонда на базе ускорителя ЭГ-5 ЛНФ ОИЯИ от 2015, выполненного сотрудниками Института прикладной физики НАН Украины.

- Заказ в мастерских ЛНФ основных узлов установки согласно конструкторской документации на изготовления канала микропучкового спектрометра.

- Организация котлована, необходимого для проведения экспериментов с быстрыми нейтронами в правом экспериментальном зале.

3. Ожидаемый результат по завершении Проекта

- Восстановление технических параметров ускорителя ЭГ-5 и сервисных систем, (напряжение 4,1 МеВ при токе 50-100мкА и энергетическом разбросе ниже 100 кэВ).

- Получение потока нейтронов, достаточного для проведения научных исследований с использованием ядерно-физических методов.

- Подготовка всех систем ускорителя для установки микропучкового спектрометра (ядерного микрозонда).

- Обновление и ремонт служебных помещений.

- Установка высокопроизводительной камеры для ионнолучевых исследований материалов.

- Подготовка научных кадров и организация взаимодействия с международными научными коллективами, в рамках совместных международных проектов.

- Перевод ускорителя на круглосуточный режим работы, организация юзерской программы на экспериментальных каналах ЭГ-5.

- Организация в ОИЯИ центра компетенции в области ускорительной техники и связанных с ней технологий.

4. Оценка кадровых ресурсов

Список  сотрудников ОИЯИ, задействованных в проекте представлен в Таблице 1.

Табл. 1

Список  сотрудников ОИЯИ, задействованных в проекте

| Лаборатория | №№ п/п | Ф.И.О. | №№ п/п | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОЯФ ЛНФ | 1 | Швецов Валерий Николаевич | 13 | Чепурченко Илья Андреевич |
| ОЯФ ЛНФ | 2 | Лычагин Егор Валерьевич | 14 | Кудрявцев Владимир Петрович |
| ОЯФ ЛНФ | 3 | Романов Валентин Александрович | 15 | Ткаченко Станислав Николаевич |
| ОЯФ ЛНФ | 4 | Кулик Мирослав | 16 | Зайцев Игорь Алексеевич |
| ОЯФ ЛНФ | 5 | Кобзев Александр Павлович | 17 | Мададзада Афаг Иса |
| ОЯФ ЛНФ | 6 | Дорошкевич Александр Сергеевич | 18 | Чан Ван Фук |
| ОЯФ ЛНФ | 7 | Лихачев Алексей Николаевич | 19 | Александров Василий Алексеевич |
| ОЯФ ЛНФ | 8 | Студнев Константин Евгеньевич | 20 | Фан Луон Туан |
| ОЯФ ЛНФ | 9 | Гридина Елизавета Алексеевна | 21 | Зеленяк Татьяна Юрьевна |
| ОЯФ ЛНФ | 10 | Юренков Даниил Игоревич | 22 | Тихонова Наталия Сергеевна |
| ОЯФ ЛНФ | 11 | Бобраков Владимир Федорович | 23 | Захарова Анна Сергеевна |
| ОЯФ ЛНФ | 12 | Логинов Алексей Андреевич | 24 | Татаринова Алиса Александровна |

Коллектив сотрудников,  непосредственно задействованных в выполнении технических работ в рамках проекта (Группа «Установка ЭГ-5» в составе Сектора нейтронно-ядерных взаимодействий Отделения Ядерной физики ЛНФ) включает специалистов мирового уровня в области разработки ЭСУ – техники (проф. Романов В.А.), в области ядерной физики, химии и технологии, 7 инженерно-технических работников с многолетним опытом обслуживания и ремонта всех узлов установки ЭГ-5.

Научный потенциал коллектива проекта составляют известные ученые: В.Н. Швецов, Е.В. Лычагин, А.П. Кобзев, В.А. Романов, М Кулик. Группа содержит в своем составе более 50% молодых сотрудников, способных оперативно решать текущие технические задачи. Таким образом, группа располагает необходимым ресурсным потенциалом для проведения модернизации и последующей эксплуатации ускорителя.

5. Полная сметная стоимость проекта

Полная сметная стоимость проекта приведена в табл. 2. Основным затратным мероприятием является покупка высоковольтной трубки.

Табл. 2

Полная сметная стоимость проекта

| №№ п/п | Наименование работ | Полная стоимость | Расходы в год (тыс. долл. США) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год |
| 1. | Замена ускорительной трубки |  | 471 |  |  |
| ВСЕГО |  | 471 |  |  |

Сметная стоимость расходов на покупку, доставку, установку с помощью специалистов и пролонгированный гарантийный срок эксплуатации приведена ниже.

Total Equipment Price, EXW Seller’s site, Amersfoort, NL			€	337.000, -

- Transportation, including insurance coverage,				€	10.100, -

see elsewhere for details

_____________

Total Equipment Price, DAP Buyer’s site, Dubna, Moscow region,		€	347.100, -

Russian Federation

- On-site Installation:								€	19.600, -

Not included, Instead On-site assistance by Seller,

by 1 engineer during 5 days, arrival Sunday, departure Saturday,

incl. costs for travel, hotel and meals

- Warranty:										€	33.800, -

Instead of Warranty, Seller’s standard terms and Seller’s standard

period, Warranty, Seller’s standard terms and Seller’s standard period

extended by 24 months, see elsewhere for details

_____________

Grand Total Price									€	400.500, -

============

Общая сумма проекта составляет 400.5 тыс евр. = 471 тыс дол. Все работы по модернизации будут проводиться коллективом группы «Установка ЭГ-5» в рамках выполнения трудовых функций с использованием имеющейся в наличии ресурсной базы.

6. Краткий ССВУ - анализ проекта

6.1. Сильные стороны проекта.

1. Подходящая конструкция ускорителя ЭГ-5 для решения поставленных задач (создание ядерного микрозонда и нейтронного генератора). В проекте будут в полной мере реализованы уникальные возможности ускорителя ЭГ-5, в частности, возможность получения большой величины тока ионного пучка (до 250мкА) и его малого разброса (<100еВ), что не может быть реализовано на установках тандемного типа.

2. Низкая эксплуатационная стоимость установки ЭГ-5. Отличная ремонтопригодность конструкции ускорителя ЭГ – 5 и наличие ресурсной базы позволяют провести модернизацию с минимальными затратами и обеспечить автономную работу ускорительного комплекса в течение длительного времени. В ОИЯИ имеется вся необходимая производственная инфраструктура и материальная база (запзачасти, жидкий азот, сервисные системы и т.д.), необходимые для поддержания своими силами работоспособности установки продолжительный период времени после замены трубки. ЭГ-5 не требует использования дорогостоящих материалов и оборудования, не содержит узлов с неизвестными параметрами (программируемые микропроцессорные модули системы управления сервисным оборудованием и т.д.), не требует для проведения ремонтов и сервисных работ приглашения иностранных специалистов.

3. Повышение квалификации собственных инженерных кадров в процессе модернизации, формирование кадрового потенциала на длительный срок эксплуатации ускорителя. В процессе реализации проекта будет проведено формирование кадровых ресурсов из выпускников ВУЗов, их обучение работе с элементами инфраструктуры ускорителя и ознакомление со спецификой научной работы в группе.

4. Данный вариант решения основной задачи является менее затратным в финансовом плане по сравнению с покупкой нового ускорителя и созданию на его основе экспериментальной инфраструктуры.

6.2. Слабые стороны проекта.

1. Моральное и техническое устаревание сервисных систем и экспериментальной базы ускорителя. Потребуются значительные временные ресурсы для ревизии и модернизации всех систем ускорителя.

2. Ограниченный набор функций. По сравнению с современными промышленными образцами ускорителей обновленный ЭГ – 5 имеет ограниченный набор функций, преобладающая часть регулировок осуществляется в ручном режиме. Отсутствует импульсный режим, необходимый для проведения исследований рассеяния нейтронов с использованием времяпролетной (TOF) спектрометрии.

3. Пространственная стабилизация положения пучка, необходимая для установки ядерного микрозонда осуществляется в ручном режиме и требует отдельной доработки.

6.3. Основные риски, которые могут повлечь невыполнение поставленных задач в срок или недостижение требуемых технических параметров ускорителем могут быть связаны с:

- ошибками при проектировании трубки  на заводе – изготовителе;

- ошибками при установке новой трубки;

- несоответствием технических условий, обеспечиваемых сервисными системами ЭГ-5, техническим условиям, необходимым для эксплуатации новой ускорительной трубки (требования по вакууму, параметрам диэлектрического газа и др.);

- наличием дополнительных неисправностей в ускорителе помимо ухудшения параметров ускорительной трубки.

7. Заключение

Модернизация электростатического ускорителя ЭГ-5 и его экспериментальной инфраструктуры позволит решить большую часть задач из Проблемно-тематического плана ОИЯИ (тема 03-4-1128-2017/2022 «Исследования взаимодействия нейтронов с ядрами и свойств нейтронов»). В частности, обеспечит проведение исследований в OИЯИ реакций с быстрыми квазимоноэнергетическими нейтронами, возможность работы с биологическими объектами и возможность установки опции ядерного микрозонда.

Кроме того, будет повышена производительность имеющихся спектрометров (RBS, ERDA, NRA, PIXE). Экспериментальная база будет дополнена нелучевыми комплементарными методами исследования электрических, оптических и электронных свойств поверхности (эллипсометрия, импедансная спектроскопия).

Модернизированный ускоритель позволит получать энергии до 4,1 МэВ при токе пучка до 100 мкА / нуклон.

Тем не менее, проект модернизации нужно рассматривать как важный, но промежуточный этап в развитии ЭСУ – комплекса ОИЯИ.  Чтобы в рамках ОИЯИ успешно развивать рассмотренные выше направления нейтронных исследованиях и в дальнейшем занимать лидирующие позиции, в перспективе требуется покупка дополнительно нового современного электростатического ускорителя для работы в диапазоне энергий до 6МэВ.