## Slide 1
NICA
Инжекция ионов He+ в Бустер.
Декабрь, 2020 г
Levterov К. et al., DUBNA, LHEP JINR

## Slide 2: Лазерный источника ионов 6Li3+, 7Li3+, B4+, C4+, N5+, O6+, F7+, Mg8+, Si11+, Fe17+
Для сеанса с Бустером были подготовлены
два источника ионов

## Slide 3
Стенд плазменного источника ионов TOF cпектры ионов
Разработан источник ионов гелия 4He+
0,78 μs
H+
H2+
H3+

## Slide 4
Источник ионов гелия на платформе
напряжение инжекции
71 кВ

## Slide 5: В рамках создания системы синхронизации NICA введена в действия новая система синхронизации инжектора тяжелых ионов

## Slide 6
Составляющие системы синхронизации
инжектора тяжелых ионов

## Slide 7
beam
beam
beam
FC1
FC3
CT3
CT4
Диагностическое оборудование, установленное к началу сеанса
по запуску бустера
PM 5
PM 2
CT –трансформатор тока (Bergoz), FC – цилиндр Фарадея, PM- профилометр, РР- фазовый датчик
beam
Booster

## Slide 8
Сравнение сигналов, полученных при регистрации пучка цилиндром Фарадея СF1 и трансформатором тока CT2, расположенными на выходе ЛУТИ.
Сигнал СF1
1мА/дел
4.8 мА
Сигнал СТ2
1мА/дел
4.8 мА

## Slide 9
Сигналы, полученные с трансформатора тока CT2 и цилиндра Фарадея СF3 и, расположенного на входе во второй поворотный магнит.
Сигнал СF3
1мА/дел
4.3 мА
Сигнал СТ2
1мА/дел
4.8 мА

## Slide 10
Мониторинг интенсивности пучка по сигналам трансформаторов тока
СТ1
7мА
СТ3
3.4 мА
СТ4
3.4 мА
СТ2
5.5 мА
СТ1 5V/10mA | СТ2 10V/10mA | СТ3 5V/1A (20 dB)= 50мВ/1мА | СТ4 5V/1A (20 dB)= 50мВ/1мА | СТ5 5V/1A (40 dB)= 500мВ/1мА
7 мА | 5.5 мА | 3.4 мА | 3.4 мА | 3 мА
100% | 78% | 49% | 49% | 

## Slide 11
Сигналы фазовых датчиков и длительности микробанчей
РР1-выход RFQ, PP2- выход IH1, РР3- выход IH2
РР1
РР2
РР3
1.6 нс
1.6 нс
3.2 нс

## Slide 12
Профили пучка, полученные с помощью профилометров РМ2 и РМ5

## Slide 13
Сигналы с пикапов в резонаторах ускорителя,
ток пучка He+ 5.5 мА
IH2
IH1
BUNCHER
RFQ

## Slide 14
Циркуляция.
Наблюдалось максимальное значение сигнала с трансформатора тока FCT равное 1.5 В, что соответствовало току пучка 3 мА, при этом падение амплитуды сигнала после первого оборота составило 25%.

## Slide 15: Циркуляция. Значение сигнала с трансформатора тока FCT 1.4 В, что соответствует току пучка 2.8 мА. Падение амплитуды сигнала после первого оборота -30%.

## Slide 16
НАЧАЛО, Апрель, 2012 г

## Slide 17
2021 г

## Slide 18
2021 г

## Slide 19
2012-2021 гг

## Slide 20: Задачи
Настроить инжектор на максимальный коэффициент прохождения пучка от источника ионов до входа в Бустер
Подготовить системы к трехоборотной инжекции
Установить и отладить полномасштабную систему диагностики
Компенсировать просадку ВЧ поля в резонаторах путем подачи на входы ВЧ усилителей сигнала с модулированной амплитудой
Повысить надежность системы ВЧ питания
Заменить обмотки поворотных магнитов на водоохлаждаемые
Работа по приемке и вводе в эксплуатацию нового ускорителя легких ионов

## Slide 21: СПАСИБО