## Slide 1
НАСТРОЙКА КАНАЛА
И РЕЖИМОВ ИНЖЕКЦИИ В БУСТЕР
А.В. Тузиков, коллектив УО

## Slide 2
Канал транспортировки пучка ЛУТИ-Бустер
Dubna 2021

## Slide 3
Участок инжекции
Dubna 2021
IP1
ESS
IP2
IP3
Х
Испытания ИП3:
изоляционный вакуум 1∙10-5 Торр;
напряжение на пластинах 62 кВ;
длительность импульса 1 мс

## Slide 4
Участок инжекции
Dubna 2021
Испытания септума:
напряжение на электродах 130 кВ
Х
Х

## Slide 5
Пучок в канале ЛУТИ-Бустер
Dubna 2021
Первый пучок в канале – декабрь 2019 г.

## Slide 6
Пучок в канале ЛУТИ-Бустер
Dubna 2021

## Slide 7
Пучок в канале ЛУТИ-Бустер
Dubna 2021
Подсадка пучком ВЧ ЛУТИ и дебанчера канала

## Slide 8
Пучок в канале ЛУТИ-Бустер
Dubna 2021
Прохождение пучка в канале – не менее 90%

## Slide 9
Пучок в канале ЛУТИ-Бустер
Dubna 2021
Линзы канала | Токи в обмотках, А | 
 | Теория | Настройка 27.12.2020
Q1 | 68 | 77
Q2 | 95 | 99
Q3 | 50 | 45
Q4 | 25 | 25
Q5 | 122 | 122
Q6 | 108 | 111
Q7 | 94 | 96
ПФ | Полуразмеры пучка, мм | 
 | Теория | Настройка 27.12.2020
П2, X | 8,5 | 12
П2, Y | 8 | 10
П5, X | 12,5 | ?
П5, Y | 7,5 | 14

## Slide 10
Пучок в канале ЛУТИ-Бустер
Dubna 2021
1. Измерение положения и угла движения пучка на профилометре П2, коррекция траектории пучка на участке перед дебанчером.
2. Измерение положения и угла движения пучка на профилометре П5, коррекция траектории пучка на участке перед септумом.
3. Измерение энергии пучка по углу поворота в дипольных магнитах:
4. Измерение дисперсии пучка на профилометре П5:
(расчет 0,9 м)
5. Измерение продольного импульсного разброса по изменению размеров пучка на профилометре П5:

## Slide 11
Инжекция пучка в Бустер
Dubna 2021
19 декабря 2020 г.
после открывания проходного затвора на входе септума сразу получена циркуляция пучка в Бустере
 | Теория | Настройка 19.12.2020
Ток в цепи питания магнитов Бустера, А | 390 | 390
Напряжение на катоде септума, кВ | 72 | 74
Напряжение на пластинах ИП3, кВ | 40 | 38

## Slide 12
Инжекция пучка в Бустер
Dubna 2021
4 мА

## Slide 13
Инжекция пучка в Бустер
Dubna 2021
2,8 мА
Прохождение пучка в финальной части канала и в связке септума с ИП2 – 70-75%

## Slide 14
Инжекция пучка в Бустер
Dubna 2021
Напряжение на катоде септума 76,6 кВ
Настройка септума близка к его теоретической настройке для многооборотной инжекции
?

## Slide 15
Циркуляция пучка в Бустере
Dubna 2021
26-29 декабря 2020 г.
получена максимальная в пусконаладочном сеансе интенсивность циркулирующего пучка в Бустере
до 7∙1010 ионов He1+ (средний ток 1,3 мА)

## Slide 16
Циркуляция пучка в Бустере
Dubna 2021
26-29 декабря 2020 г.
получена максимальная в пусконаладочном сеансе интенсивность циркулирующего пучка в Бустере
до 7∙1010 ионов He1+ (ток 1,3 мА)
Потери пучка после инжекции – не более 10%

## Slide 17
Циркуляция пучка в Бустер
Dubna 2021
 | Теория | Настройка 26.12.2020
Магнитное поле на столе инжекции, Гс | 735 | 740
Ток источника токоотбора Ips2, А | 27,5 | 19,9
Ток источника токодобавки Ips3, А | 7,8 | 25,2
Напряжение на катоде септума, кВ | 72 | 76,6
Напряжение на пластинах ИП3, кВ | 40 | 43

## Slide 18
Циркуляция пучка в Бустер
Dubna 2021
Измерение замкнутой орбиты на участке инжекции

## Slide 19
Циркуляция пучка в Бустер
Dubna 2021
Локальный бамп замкнутой орбиты на участке инжекции

## Slide 20
Циркуляция пучка в Бустер
Dubna 2021
 | Теория | Настройка 26.12.2020
Магнитное поле на столе инжекции, Гс | 735 | 740
Ток источника токоотбора Ips2, А | 27,5 | 19,9
Ток источника токодобавки Ips3, А | 7,8 | 25,2

## Slide 21
THANK YOU FOR ATTENTION