## Slide 1: Review of Linear Ion Accelerators for Physics and Industr
Timur Kulevoy

## Slide 2: Russian National Synchrotron/Neutron Program Russian Government: Resolution no. 287, date of publication: 16.03.2020
PIK, Gatchina
USSR, Protvino
Kurchatov, Moscow
RIF, Vladivostok
SKIF, Novosibirsk
Engineering Sciences
Natural Sciences
Social sciences and humanities

## Slide 3: Reactor complex PIK

## Slide 4: Spallation Source
A prototype of the pulsed source of neutrons utilizing the spallation-evaporation reaction (Protvino, Moscow Region) with a beam of 0.8 microAmp (averaged)/2.7 microAmp (pulse inside the packet), neutron output of 1015 per injection cycle, proton beam power at the target of 1kW, proton beam energy of more than 1.3GeV and the maximum number of stations – 6 units

## Slide 5: Spallation Source
J-PARC Japan Proton Accelerator Research Complex

## Slide 6
European spallation source (ESS), Lund, Sweden
https://europeanspallationsource.se/
Spokes
Medium β
High β
DTL
MEBT
RFQ
LEBT
Source
HEBT & Contingency
Target
2.4 m
4.6 m
3.8 m
39 m
56 m
77 m
179 m
75 keV
3.6 MeV
90 MeV
216 MeV
571 MeV
2000 MeV
352.21 MHz
704.42 MHz

## Slide 7
МЕГАСАЙЕНС ПРОЕКТ МУНК Мегаваттный Ускорительный Нейтронный Комплекс ИНСТИТУТ ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ РАН
Цель:
создание сверхпроводящего линейного ускорителя протонов (Н-) -1мА, 1 ГэВ - и замены им существующего ускорителя ММФ в ИЯИ РАН, Троицк, Москва.
Назначение Линака:
источник нейтронов Spallation neutron source, работающий в импульсном режиме,
подкритический ядерный реактор с ускорителем Ассelerator Driven System ADS,
нейтринная фабрика,
производство радиоизотопов для радиофармпрепаратов.

## Slide 8
E. Fagotti IPAC 2018 - Vancouver
IFMIF facility: two, high power CW drivers, each delivering a 125 mA deuteron beam at 40 MeV (5 MW power) hitting a liquid lithium target in order to yield neutrons (1017s-1) via nuclear stripping reactions.
Notes: The choice of the “square” cross section has mechanical advantages like well accessible planar surfaces to machine, it allows also accessibility for the apertures (tuners, couplers, vacuum ports..) and it has a favourable area over perimeter ratio for each quadrant (beneficial for shunt impedance).

## Slide 9
IFMIF RFQ MODULE CHARACTERIZATION VIA MECHANICAL AND RF MEASUREMENTS, Luigi Ferrari et.al., LINAC2016, THPLR050
TOWARDS COMMISSIONING OF THE IFMIF RFQ, A. Pisent , LINAC2016
The International Fusion Materials Irradiation Facility (IFMIF), Rokkasho, Japan

## Slide 12
BELA
DARIA

## Slide 13
«Компактные источники фотонов и нейтронов на базе линейных ускорителей электронов и протонов»
Лот № 8 «Новые технологии ускорителей электронов и протонов, необходимые для создания новых источников синхротронного излучения 4-го и последующих поколений, рентгеновского лазера на свободных электронах и импульсных нейтронных источников»
Институт теоретической и экспериментальной физики
имени А.И. Алиханова
Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»

## Slide 14: ECR ion source (IAP RAS, N.Novgorod)
Гиротрон 24 - 37 ГГц, 10 кВт
Режим работы: Непрерывный / импульсный
Магнитная ловушка на постоянных магнитах
Диапазон давлений в разряде 10-6 – 10-2 торр
Удельный энерговклад до 100 Вт/cм3
Параметры водородного пучка:
Ток пучка до 500 мА
Нормализованная яркость до 50 А/(π·мм·мрад)2
Доля атомарных ионов > 90 %
Энергия ионного пучка до 100 кэВ
Пучок непрерывный или импульсный
Импульсный режим:
Частота импульсов до 1 кГц
Длительность импульса от 100 мкс
V.Skalyga, I.Izotov, S.Golubev, A.Sidorov, S.Razin, A.Vodopyanov, O.Tarvainen, H.Koivisto, T.Kalvas. New progress of high current gasdynamic ion source. Review of Scientific Instruments. 87, 02A716 (2016); http://dx.doi.org/10.1063/1.4934213
2. V. Skalyga, I. Izotov, S. Razin, A. Sidorov, S. Golubev, T. Kalvas, H. Koivisto, and O. Tarvainen. “High current proton beams production at Simple Mirror Ion Source 37”. // Review of Scientific Instruments, v. 85, no. 2, 2014, p. 02A702-1 – 02A702-3. DOI: 10.1063/1.4825074

## Slide 15
Emittance measurements

## Slide 16
Proton linac for DARIA

## Slide 17: PROTON BEAM THERAPY
Proton beam therapy complex with a proton accelerator for an energy of 250 MeV

## Slide 18: Heavy ion pulse linac
Laser ion source (5.3GW)
RFQ
DTL1

## Slide 19: MICROELECTRONICS semiconductor features modification by the ion beams
Proton Alvarez for ITEP and IPHE
Proton Alvarez for ITEP and IPHE
Heavy ion linac
Irradiation by C3+ | trr , ns | IR, nA | UF , V (at IF = 10 mA)
Initial | > 100 | < 3 | 0.81 ± 0.01
8.4 MeV, F = 1 · 1012 cm−2 | 18 ± 2 | < 100 | 0.80 ± 0.01
8.4 MeV, F = 4 · 1012 cm−2 | 5.5 ± 0.5 | 900 ± 100 | 0.76 ± 0.01
8.7 MeV, F = 2 · 1012 cm−2 | 2.2 ± 0.2 | < 10 | 0.78 ± 0.01

## Slide 20
Radioisotops for medicine
generated by proton beam

## Slide 21
Кадры ?
Технологии создания линейного ускорителя в России

## Slide 22: Pulse vs CW
Beam dynamics:
Ek(pulse) > Ek(cw), Ek(cw) ≤ 1.4
Acceptance/emittance(pulse)<Acceptance/emittance(cw)
Frequency(pulse) > Frequency (cw)
Transport (Iin/Iout) (pulse)=>95-98% vs Transport (Iin/Iout) (cw)=> 100%
Transmission (Iac/Iout) (pulse)=>95 vs Transmission (Iac/Iout) (pulse)=>100%
LEBT (pulse) – 4D matching vs LEBT(cw) – 6D matching

## Slide 23: Pulse vs CW
Construction:
Resonator material
  Pulse – steel covered by cooper
  CW – oxygen free cooper
  Bemetall?
Cooling
  Pulse – Not always
  CW – always both resonator and electrodes

## Slide 24
Кадры !
Технологии создания линейного ускорителя в России
После…

## Slide 25: High energy Physics
Future Circular Collider Study
Overview and Design Status
M. Benedikt and F. Zimmermann
gratefully acknowledging input from FCC coordination group,
global FCC design study team and all other contributors

## Slide 26
Физика радиоактивных изотопов (РИ) – магистральное направление развития современной ядерной физики
Экзотические структуры экзотических изотопов:
- Нейтронные/протонные гало
- “Мягкие” моды возбуждения
- Размывание оболочечной структуры
- Новые “магические числа”
- Природа сильного взаимодействия в экзотических системах
Карта нуклидов – “основной документ” ядерной физики
- 254 стабильных изотопа,
- 339 можно найти в природе
- Свыше 3100 РИ известно
- Свыше 2500 – не открыто…
“Остров стабильности” сверхтяжелых: чуть коснулись краешка...
Астрофизика: свойства нейтронной материи
и нейтронных звезд
r-процесс
rp-процесс
Нейтронная граница стабильности: изучена до Z<20
Обширные области экстенсивного развития (~40% изотопов пока неизвестно) и прекрасный потенциал неожиданных открытий
Протонная граница стабильности: изучена до Z<32
Пределы существования ядерной структуры: Известны только в легчайших ядерах
Астрофизика: взрывной нуклеосинтез в r- и rp-процессах
Notes: 26

## Slide 27
DERICA - Dubna Electron-Radioactive Isotope Collider fAcility http://derica.jinr.ru/
Оценка ~ 350 М$
Предварительный эскизный дизайн проекта
Конкурентная в мире программа + уникальные возможности: - Рекордные пучки РИ низких энергий - Коллайдер электронов и РИ
Совместное предложение Дубна-Новосибирск-Москва Направление: Синтез и физика РИ в накопительных кольцах
Критическая инфраструктура: Рекордный тяжело-ионный
ускоритель непрерывного действия LINAC-100

## Slide 28
DERICA
Первый шаг:
ЭЦР 28 ГГц + cw-RFQ
Объединённый институт ядерных исследований – ОИЯИ (Дубна)
НИЦ «Курчатовский институт» (Москва)
НИЦ «Курчатовский институт» - ИТЭФ (Москва)
ИЯФ СО РАН им. Г.И. Будкера (Новосибирск)
ИПФ РАН (Нижний Новгород)
НИЯУ МИФИ (Москва)
ИЯИ РАН (Москва)
НИИЭФА им. Д.В. Ефремова (Санкт Петербург)
ИАП РАН (Санкт Петербург)
ФГУП «РФЯЦ – ВНИИЭФ» (Саров)
ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ им. Е.И. Забабахина» (Снежинск)
ФТИ НАНБ (Минск), Беларусь
GSI (Дармштадт) & RI (Дортмунд), Германия
CEA (Сакле) & SIGMAPHI (Ване), Франция
LNL – INFN (Леньяро), Италия
TRIUMF (Ванкувер), Канада
IMP (Ланьчжоу), Китай
MSU (Мичиган), США
Nihon Univ. (Чиба), Япония
Univ. of Korea (Сежонг), Корея
Ключевые отечественные и зарубежные институты в проекте DERICA :

## Slide 29: Per aspera ad astra
Thank You for attention!
Join us!

## Slide 30: PROTON BEAM THERAPY
Proton beam therapy complex with a proton accelerator for an energy of 250 MeV

## Slide 31: Что потребуется для мега-сайенс проекта?
Ионный источник, генерирующий пучок протонов/ионов в режиме близком к непрерывному, с большим ресурсом работы (большим временем жизни)
Нормально проводящие ускоряющие структуры, работающие в режиме cw или в режиме с малой скважностью. В первую очередь RFQ.
Использование сверхпроводящих структур. Тенденция к началу их использования как можно с меньших энергий. На сегодня разумной переходной энергией выглядит энергия около 3 – 3.5 МэВ/н.
Использование для ВЧ питания твердотельных усилителей ВЧ мощности.

## Slide 32: ADS Accelerator Driven Systems
предпочтительный тип ускорителя в качестве ADS-драйвера – протонный линейный ускоритель;
энергия ускорителя – 1 ГэВ;
интенсивность протонного пучка – 10 мА (с необходимостью изучения возможности использования дейтронного пучка D+, что даст двукратное преимущество);
стабильность – количество «срывов» пучка при индустриальном применении ADS системы не должно превышать 3 в месяц.
РЕАКТОР НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ

## Slide 34
Special thanks to:
Sergey Polozov, Gennadiy Kropachev, Alexey Sitnikov,
Michail Lalayan, Boris Sharkov, Igor Meshkov,
Viktor Aksenov, Leonid Grigorenko, Andrey Fomichev,
Andrey Butenko, Evgeniy Syresin,
Leonid Kravchuk, Alexandr Feshenko,
Valentin Paramonov, Peter Ostroumov,

## Slide 35
Исследовательские реакторы – их альтернатива линейные ускорители
  Spallation Source ( один слайд с основными дейстующими, один слайд на ESS)
  Compact neutron generator (IFMIF – EVEDA/ BELA-DARIA)
    For University (для восстановления нейтронного сообщества, подготовку кадров, разработку новых методик, инструментария)
    For industry (внедрение методов нейтронного анализа в промышленность)
    For nuclear energy materials (тестирование новых материалов под нейтронным потоком)
    Имитационные эксперименты
For semiconductors
  Implanters
  Radiation modification
Medicine
  Radioisotopes for Table of energy and intensity
  BNCT (Таскаев, RFQ Япония)
Инжекторы крупных комплексов
Program for Russia

## Slide 36
Spallation Source

## Slide 37: Nuclotron-based Ion Collider fAcility (NICA)
Z/A=1 W=7 - 13 MeV
Z/A=2 W=14 - 14 MeV
Z/A=3 W=21 - 21 MeV

## Slide 38
RFQ
+Buncher in front of it
http://accelconf.web.cern.ch/AccelConf/e94/PDF/EPAC1994_1180.PDF
Transmission up to 98%
Decrease of emittance growth more than 2 times

## Slide 39: Z/A=1 W=7 - 13 MeV
Схема канала DTL для нового инжектора проекта NICA (предварительные оценки)
A/Z=1,2,3;
W(A/Z=1)=7 ÷13 MeV/n;
W(A/Z=2,3)=7 ÷7 MeV/n;
f=162.5 MHz;
Esmax=1.8 Kp;
Transmission=100%;
W=21 - 21 MeV Z/A=3

## Slide 40: Nuclotron-based Ion Collider fAcility (NICA)

## Slide 41: “Small” powerful neutron generators
FRANZ –
the Frankfurt Neutron source at Stern-Gerlach-Zentrum
SARAF –
Soreq Applied Research Accelerator Facility
IFMIF –
International Fusion Materials Irradiation Facility
EVEDA –
Engineering Validation and Engineering Design Activities -> prototype for IFMIF

## Slide 43
SARAF, Soreq, Palmachim and Yavne, Israel
http://soreq.gov.il

## Slide 44
IFMIF RFQ MODULE CHARACTERIZATION VIA MECHANICAL AND RF MEASUREMENTS, Luigi Ferrari et.al., LINAC2016, THPLR050
TOWARDS COMMISSIONING OF THE IFMIF RFQ, A. Pisent , LINAC2016
The International Fusion Materials Irradiation Facility (IFMIF), Rokkasho, Japan

## Slide 45: The IFMIF/EVEDA EU-JA Project
IFMIF: International Fusion Materials Irradiation Facility -> intense flux of 14MeV neutrons for material characterization (2 CW linacs, 125mA deuterons, 40MeV, lithium target)
EVEDA: Engineering Validation and Engineering Design Activities -> prototype for IFMIF (1 CW accelerator 125mA, 9MeV)

## Slide 46: The IFMIF/EVEDA EU-JA Project
Summer
2018
Beam test

## Slide 47
Electron Bombardment ion source
Hollow Cathode ion source
Reflex Discharge Multicusp source
Cold- & Hot-Cathode PIG
Electron Cyclotron Resonance ion source (ECR)
Electron Beam Ion Source (EBIS)
Surface Contact ion source
Cryogenic Anode ion source
Metal Vapor Vacuum Arc ion source (MEVVA)
Sputtering-type negative ion source
Plasma Surface Conversion negative ion source
Electron Heated Vaporization ion source
Hollow Cathode von Ardenne ion source
Forrester Porus Plate ion source
Multipole Confinement ion source
EHD-driven Liquid ion source
Microwave ion source
XUV-driven ion source
Arc Plasma ion source
Surface Ionization ion source
Charge Exchange ion source
Capillary Arc ion source
Von Ardenne ion source
Capillaritron ion source
Canal Ray ion source
Pulsed Spark ion source
Field Emission ion source
Atomic Beam ion source
Field Ionization ion source
Arc Discharge ion source
Multifilament ion source
RF plasma ion source
Freeman ion source
Liquid Metal ion source
Beam Plasma ion source
Magnetron ion source
CHORD
Calutron ion source
Bayard-Alpert type ion source
Inverse Magnetron ion source
FEBIAD ion source
Nier ion source
Bernas ion source
Nielsen ion source
Wilson ion source
Recoil ion source
Zinn ion source
Plasmatron
Duoplasmatron
Duopigatron
Laser ion source
Penning ion source
Monocusp ion source
Bucket ion source
Metal ion source
Multicusp ion source
Kaufman ion source
Flashover ion source
The Opulent Ion Source Buffet*
56 different ion sources !
*Ion source list from SNS M.Stockli’s report
ShiXiang Peng, LINAC 2018

## Slide 48
Ion Source

## Slide 49: DERICA

## Slide 50: Z/A=1 W=7 - 13 MeV
Схема канала DTL для
нового инжектора проекта NICA (предварительные оценки)
A/Z=1,2,3;
W(A/Z=1)=7 ÷13 MeV/n;
W(A/Z=2,3)=7 ÷7 MeV/n;
f=162.5 MHz;
Esmax=1.8 Kp;
Transmission=100%;
W=21 - 21 MeV Z/A=3

## Slide 51
CH, β=0.1, 5-7 MV/m (GSI, IAP FU, RI 325 and 360 MHz)
Spoke-cavity, β=0.1-0.25, 8 MV/m (ANL, 324 MHz)
12-16 MV/m (FNAL, 324 MHz), 15-18 MV/m (ESS, 325 MHz), 8 MV/m (JFZ, 700 MHz)
QWR and HWR β=0.01-0.17, 6-7 MV/m (LNF INFN+E.Zanon, TRIUMF+PAVAC, …, bulk Nb), 5-6 MV/m (LNF INFN, Nb/Cu)
Elliptical cavities, β=0.2-1.0, up to 35 MV/m (1300 MHz, KEK, DESY, FNAL ...), 15-16 MV/m (704 MHz, ESS), 30-40 MV/m (800 MHz, LANL)
SC cavities: types and typical energy gains

## Slide 52
Joint Dubna-Moscow-Minsk SRF activities

## Slide 53
BELA
DARIA
Normal conducting linacs

## Slide 55
RFQ
shifted coupling windows
V.A. Andreev, G. Parisi, in Proc. PAC’93, p. 3124.
ATLAS RFQ
Photo- P.Ostroumov
HIAT2012
LNL-INFN SC RFQ
Photo – G.Bisoffi
http://accelconf.web.cern.ch/accelconf/e02/TALKS/WEBLA001.pdf
RFQ for NICA

## Slide 56
Секции на Н-резонаторах на промежуточные энергии
CH резонаторы, IAP FU
CH-DTL, IAP FU и GSI
ППКФ, ИФВЭ, В.А. Тепляков
Гибридный ПОКФ, ИТЭФ, МИФИ, ANL

## Slide 57: DARIA linac parameters
MEBT
DTL
RFQ
16 м
f=162.5 МГц
W=3.3÷13 МэВ
Период ФОД
Резонаторы – 6 шт
Линзы -12 шт
f=162.5 МГц
W=0.06÷3.3 МэВ
Магнитные линзы – 4 шт
Банчеры -2 шт
LEBT
Магнитные линзы – 4 шт
IS
2
5.4
2.7
5.9
Uinj=60 кВ
Notes: Схема с элементами ускорителя и основные параметры ускорителя

## Slide 58
Maria J. G. Borge
ISOLDE-PH, CERN
(Isotope Separator On-Line)