Приложение 1

Форма № 24

Проект «Исследование эмиссии мгновенных нейтронов в делении ядер (ЭНГРИН)»

Тема: «Исследования в области нейтронной ядерной физики»

Шифр темы: 03-4-1128-2017/2022

Авторы проекта:

Зейналов Ш.С., Лебедев А.М.,  Мицына Л.В., Сидорова О.В., Суховой А.М.,

Лаборатория нейтронной физики им. И.М. Франка, ОИЯИ, г. Дубна

Григорян Р. А., Камышников Д.Ю.,

Государственный университет «Дубна»

Йованчевич Никола,

Университет Нови-Сад, Факультет науки, Отдел физики, г. Нови-Сад, Сербия

Семкова Валентина.

ИЯИЯЭ Болгарской академии наук (БАН), г. София, Болгария

Руководитель проекта: Зейналов Ш.С.

Заместитель руководитель проекта: Мицына Л.В.

ДАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА В НОО _________

ДАТА НТС ЛАБОРАТОРИИ _23.04.2021_ НОМЕР ДОКУМЕНТА _________

Приложение 2

Форма № 25

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ ПРОЕКТА

Проект «Исследование эмиссии мгновенных нейтронов в делении ядер (ЭНГРИН)»

Тема: «Исследования в области нейтронной ядерной физики»

Шифр темы: 03-4-1128-2017/2022

| УТВЕРЖДЕН ДИРЕКТОРОМ ОИЯИ | ________________ | «____»_______2021 г. |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО |  |  |
| ВИЦЕ-ДИРЕКТОР ОИЯИ | ________________ | «____»_______2021 г. |
| ГЛАВНЫЙ УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ | ________________ | «____»_______2021 г. |
| ПОМОЩНИК ДИРЕКТОРА ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ И ФИНАНСОВЫМ ВОПРОСАМ | ________________ | «____»_______2021 г. |
| ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР | ________________ | «____»_______2021 г. |
| НАЧАЛЬНИК НОО | ________________ | «____»_______2021 г. |
| ДИРЕКТОР ЛАБОРАТОРИИ | ________________ | «____»_______2021 г. |
| ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ЛАБОРАТОРИИ | ________________ | «____»_______2021 г. |
| РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА | ________________ | «____»_______2021 г. |
| ЗАМ. РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТА | ________________ | «____»_______2021 г. |
| ОДОБРЕН |  |  |
| ПКК ПО НАПРАВЛЕНИЮ | ________________ | «____»_______2021 г. |

Аннотация.

Исследование свойств мгновенных нейтронов деления (МНД) представляет огромный интерес для общего понимания процесса деления и распределения энергии возбуждения между фрагментами деления (ФД) в частности. Исследования МНД в реакциях деления при низких энергиях проводятся в ОИЯИ на протяжении более 20 лет. Основным объектом этих исследований являлись МНД в реакциях 252Cf(sf) и 235U(nres,f) [2-20,23-26]  в области разрешенных резонансов. В реакции 235U(nres,f) наблюдались флуктуации в массовых и энергетических распределениях ФД в зависимости от энергии резонансных нейтронов [16, 37]. Аналогичные флуктуации множественности МНД в зависимости от энергии нейтронов также наблюдались [9]. Целью данного проекта является исследование корреляций между вариациями множественности МНД и массово энергетических распределений (МЭР) в делении, индуцированном резонансными нейтронами. Эта задача приобрела особый интерес после публикации результатов работы [27], где было обнаружено отсутствие вариаций множественности МНД в наиболее сильных резонансах реакции  235U(nres,f).

Содержание

1.Введение											5

2.Состояние исследований свойств МНД						6

3.Экспериментальная установка							7

4.Результаты обработки измерений							10

5.Выводы											10

1.Введение

Спонтанное деление и деление, индуцированное тепловыми нейтронами, являются классическими примерами низкоэнергетического деления, которое происходит либо при нулевой энергии возбуждения, либо при энергии возбуждения около барьера делящегося ядра. Спонтанное деление [1,2] и деление тепловыми нейтронами [3-5], являются классическим объектом исследования, как экспериментальных [6-20], так и теоретических работ [21-22].

Деление ядер является следствием коллективного движения нуклонов [21], которое может рассматриваться как постоянное изменение деформации поверхности ядерной жидкости, состоящей из нуклонов, между которыми действуют кулоновские и ядерные силы. Оболочечные эффекты создают условия, более предпочтительные для ассиметричных конфигураций (мод деления), которые в модельных теориях представляются заряженными сфероидами, связанными между собой шейкой. Разрыв шейки приводит к преобразованию кулоновской энергии в кинетическую энергию ФД величина, которой зависит от расстояния между сфероидами. Мгновенные нейтроны деления (МНД) испускаются ФД с энергией возбуждения большей энергии связи нейтрона. Большинство нейтронов испускается после полного ускорения ФД [6-8,11,13-15], поэтому их угловое распределение имеет ярко выраженную асимметрию в лабораторной системе отсчета. Наиболее исчерпывающую информацию об испускании и свойствах МНД можно получить в экспериментах, где кинетическая энергия и угол испускания нейтронов по отношению к линии разлета (оси деления)  ФД измеряется вместе с их массово-энергетическими распределениями. Классическим экспериментом указанного типа может служить работа [11], где параметры ФД измерялись в корреляции с характеристиками МНД такими, как: энергетический спектр МНД, угловое распределение МНД по отношению к оси деления в лабораторной и системе центра масс ФД, множественность МНД, зависимость распределения МНД от массы и полной кинетической энергии ФД. Кроме этого, были найдены важнейшие зависимости: средняя температура ФД, ее зависимость от массы и полной кинетической энергии (ПКЭ) ФД и т.д., представляющие большой интерес для сравнения с теоретическими расчетами. Вместе с тем сравнение результатов работы [11] с расчетами по современным моделям приводило к различным противоречиям, которые сделали актуальным постановку и проведение новых экспериментов по исследованию испускания МНД. Анализ методических и физических результатов, полученных в работе [11] и в исследованиях 1988 г, проведенных на установке GELINA в EC-JRC-IRMM а также исследования 1995-2017г, проведенные в Дубне на установках ИБР30 и ИБР2[16-20,23], явились основой для разработки методики и измерительной аппаратуры представленного проекта. Разработанные в данной работе методы исследования могут применяться для детального исследования массовых и энергетических распределений (МЭР) и множественности МНД при делении 235U, 237Np и 239Pu резонансными нейтронами и спонтанном делении 252Cf. В настоящее время известны два метода исследования МНД при низкоэнергетическом делении: с нейтронными детекторами (НД) с высокой геометрической эффективностью (ВГЭ>0.25)  [1] или с низкой геометрической эффективностью (НГЭ<0.01) [11]. В процессе подготовки данного проекта метод исследований МНД с НГЭ применялся в исследованиях реакций 252Cf(sf), 235U(nth,f) и 235U(nres,f) [23-36]. В результате была создана уникальная установка для исследования МНД с ВГЭ, обладающая всеми достоинствами метода НГЭ. Позиционно чувствительная ИК (ПЧИК) разработанная в ЛНФ,  обладает спектрометрическими  характеристиками традиционного спектрометра ФД. Кроме этого, ПЧИК измеряет угол между осью разлета ФД и направлением движения МНД без ограничений к пространственному расположению НД.  Это позволило увеличить величину эффективности регистрации МНД за счет увеличения числа нейтронных детекторов до 32. В EC-JRC-IRMM (Geel, Belgium) [37,38] в США (Лос-Аламосе) также ведутся работы по созданию системы с 300 полупроводниковыми детекторами, окруженными 40 детекторами BaF2 [по материалам плакатов, представленных на ND2016].

Разработанная аппаратура и ПАК могут также применяться для исследований элементного анализа вещества методом нейтронной спектроскопии по времени пролета на ИРЕН. Для оценки перспективы исследования вариаций МЭР и МНД в резонансной области энергий нейтронов на ИРЕН были проведены измерения с упрощенной установкой (далее Макет), состоящей из двойной камеры деления с мишенью большего веса ~230 мг и модулем НД с жидким сцинтиллятором BC-501 (D=152 мм и H=52 mm) cмонтированном на ФЭУ Hamamatsu 9821.

2.Состояние исследований свойств МНД.

В исследованиях деления, индуцированного резонансными нейтронами, были обнаружены вариации среднего числа МНД между резонансами в работe [11]. Позже в экспериментах в EC-JRC-IRMM (Geel, Belgium) были обнаружены вариации массовых и энергетических распределений ФД [37], которые были подтверждены в ЛНФ ОИЯИ [16-18] (см Рис. 1). Недавно в работах [27,33] была предпринята попытка исследования корреляций между вариациями среднего числа МНД  и массово-энергетическими характеристиками ФД. В работе [34] было показано, что в указанной работе не учитывалась зависимость массово-энергетических параметров от позиционных координат ФД. Это стало причиной систематических ошибок, повлекших деградацию разрешающей способности в массово-энергетических распределениях указанной работы. В процессе подготовки проекта были исследованы свойства двух различных конструкций позиционно-чувствительных ИК, одна из них исследовалась в JRC-EC-IRMM, в Бельгии, а другая и в ОИЯИ. Результаты исследований свойств камеры в реакции 235U(nth,f), опубликованные в [34] выявили способ коррекции разрешающей способности ИК по массе. В результате, была предложена конструкция двойной плоскопараллельной ИК с общим катодом, обладающей позиционной чувствительностью и, имеющей спектрометрические характеристики традиционных спектрометров ФД. Для любого события деления  стало возможным определение угла между направлением движения ФД и МНД, зарегистрированного произвольно расположенным НД. Это позволило увеличить величину эффективности регистрации МНД за счет увеличения числа нейтронных детекторов до 32. В EC-JRC-IRMM и США (Лос-Аламосе) также ведутся работы по созданию похожих систем [36-38]. Предложенная в данном проекте конструкция двойной ИК существенно улучшена в результате математического анализа процессов формирования сигналов в ИК, проведенных в ОИЯИ.

Рис.1 Вариации ПКЭ, измеренные на ИБР-30 в 1999-2000 и на GELINA в 2015

В новой конструкции удалось скомпенсировать влияние эффектов ухудшения разрешающей способности ИК и улучшить разрешающую способность по декартовым координатам в плоскости катода (x,y). Для проверки ПО, разработанного в ОИЯИ и, предназначенного для  исследований свойств МНД с традиционной ИК с сетками Фриша в классической постановке с НГЭ было проведено измерение в реакции 235U(nth,f) на ИБР2. В результате были обнаружены расхождения, как с работой EC-JRC-IRMM [37],

Рис. 2 Результаты исследований МНД в реакции 235U(nth,f) в сравнении с  [39]

так и с результатами работы КИ [39] (см Рис. 2.) Расхождения с указанными работами удалось объяснить более высокой разрешающей способностью по массе нашего спектрометра, демонстрацией лучшего согласия массовых распределений, полученных нами в реакции 235U(nth,f), с литературными данными [10].

3.Экспериментальная установка

Чертеж  нейтронного детектора схематично представлен на Рис. 3, а полностью собранная экспериментальная установка показана на Рис. 4. Установка состоит из 32 модулей НД с жидким сцинтиллятором BC501, расположенных таким образом, чтобы торцы детекторов располагались на поверхности сферы диаметром 1000 мм и с центром, совпадающим с центром ИК. Величина геометрической эффективности регистрации МНД равна 0.18. В качестве спектрометра ФД может быть использована ПЧИК [24-26], позволяющая измерение кинетических энергий, масс ФД и ориентации оси деления (углов оси деления по отношению к осям декартовой системы координат с началом в центре ИК). При этом ось пучка нейтронов проходит через геометрический центр ИК, а нейтронные детекторы располагаются компактно вокруг оси пучка нейтронов. Однако, для исследования вариаций выхода МНД в резонансной области энергий, можно отказаться от масс-спектрометрии ФД, ограничившись простым детектором события деления. Для этого можно воспользоваться сконструированной в ЛНФ двойной ионизационной камерой (ДИК) деления с «толстой» (0.5мГ/см2) мишенью диаметром 17 см. Препарат из 235U (99.999% обогащения) нанесен на обе стороны катода из алюминиевой фольги. Катод

Рис. 3. Схематический чертеж нейтронного детектора

расположен в центре цилиндра из нержавеющей стали на одинаковом расстоянии 12 мм от фланца и дна цилиндра.  Таким образом, исследования корреляций вариаций ПКЭ с МНД удобно разделить на два эксперимента: в первом эксперименте измеряются

вариации МНД с «толстой» мишенью, а корреляции МЭР множественности МНД измеряются с тонкой мишенью и ПЧИК. Высокое напряжение смещения подается на катод камеры. В качестве рабочего газа используется газовая смесь P10 с протоком 20 мл/мин при нормальном давлении и температуре.

Рис. 4 Схематический чертеж ИК и нейтронного детектора

Нейтронный детектор (НД) состоит из 32 модулей VS-0499-100 фирмы SCIONIX HOLLAND BV. Модули изготовлены из алюминиевого сплава и имеют цилиндрическую форму с диаметром 76 и высотой 51 мм. На одном из торцов модуля смонтирован ФЭУ, а центр торца второго расположен на нормали из центра ИК. Практически все МНД (>90%) испускаются ФД после их полного ускорения. Поэтому угловое распределение МНД оказывается вытянутым вдоль направления движения ФД (в пределах телесного угла около π стерадиан). Это связано с тем, что анализируются только события деления, испущенные из мишени под углами к нормали к поверхности мишени не более π/3. Указанное ограничение связано увеличением ионизационных потерь ФД в мишени при углах больших π/3 и соответствующим ухудшением разрешающей способности спектрометра по

Рис. 5. Схематический чертеж системы сбора данных для новой установки, составленной из трех модулей NIM: одного N6730 и пары N6742, связанных по оптическому каналу SONET

массе.

Схематический чертеж аппаратуры сбора данных представлен на Рис. 5. Признаком возникновения события деления служит импульс (обычно называется ТRIGGER), наведенный в цепи катода ИК в результате ионизации, вызванной торможением ФД в рабочем газе ИК. Совпадение этого импульса во временном интервале 200 нс с импульсом одного из модулей НД является признаком регистрации МНД. Мгновенное гамма излучение (МГИ) деления является фоном по отношению к МНД, который должен быть подавлен. Подавление указанного фона реализуется при анализе событий по задержке импульсов НД по времени относительно импульса ТRIGGER и по форме импульса МГИ. Различие формы импульсов, вызванных нейтронами и МГИ связано с различной реакцией сцинтиллятора на ионизацию, вызванную электронами (гамма-кванты) и протонами (МНД). На Рис. 7 представлены графики демонстрирующие подавление фона МГИ (в 200 раз) в реакции 235U(nth,f)  в измерениях с детектором с НГЭ  [23, 25].

Рис. 6. Схематический чертеж упрощенной установки (Макета).

Как указывалось выше, для оценки перспектив исследования корреляций МЭР и множественности МНД были проведены измерения с Макетом, состоящим из двойной КД и модуля НД, расположенными на расстоянии 175 мм, как показано на Рис.6. Расположение было выбрано так, чтобы Макет имитировал НД с 32 модулями. В качестве аппаратуры сбора данных использовался модуль CAEN N6730 (8-канальный оцифровщик,

500 MHz, 12 bit) для измерения времени пролета резонансных нейтронов и оцифровку импульсов КД и НД.  На Рис. 7 представлены времяпролетные спектры, а результаты обработки сигналов на Рис. 8.

Рис. 7 Времяпролетные спектры, полученные с помощью Макета в резонансной (левый график) и тепловой (правый график) области энергий нейтронов. Кривые, нарисованные синим цветом, получены без требования совпадения сигналов КД и НД, а красным цветом с совпадением. Время измерения ~20 часов.

Полное время измерений с Макетом составило ~300 часов. На основе полученных данных были сделаны следующие выводы об ожидаемых результатах измерений вариаций множественности МНД в резонансах на ИРЕН. Для анализа вариаций числа МНД в сильных резонансах с точностью около 3%,   достаточно 240 часов (2 недели) измерений с толстой мишенью при интенсивности потока резонансных нейтронов ~2*1011 sec/4π. Для измерения вариаций МЭР с точностью ~3% потребуется около 50 недель измерений с указанной выше интенсивностью потока нейтронов.

Рис. 8 Импульсы с КД и с НД (справа), события, вызванные гамма-квантами и нейтронами (середина), разделенные события, вызванные нейтронами и гамма-квантами (справа).

4. Результаты обработки измерений

В результате обработки экспериментальных данных предполагается получение данных о множественности МНД в разрешенных резонансах и группах неразрешенных резонансов. Область тепловых нейтронов (правый график на Рис. 7) будет использована для определения эффективности регистрации МНД детектором нейтронов с использованием следующих формул:

,

где использованы следующие обозначения: PFN- число МНД, зарегистрированных НД в тепловой области времяпролетного спектра ИРЕН. FF- число делений, зарегистрированных камерой деления в тепловой области времяпролетного спектра ИРЕН, ξ – величина эффективности регистрации МНД для использованного НД,  известно из литературных данных и представляет среднее число МНД испущенных за один акт деления в реакции 235U(nth,f).

5. Выводы

Для анализа вариаций числа МНД в сильных резонансах с точностью около 3%,   достаточно 240 часов (2 недели) измерений с толстой мишенью (230мг) при интенсивности потока резонансных нейтронов ~2*1011 sec/4π. Для измерения вариаций МЭР с точностью ~3% потребуется около 50 недель измерений с «тонкой» мишенью (1 мг) и указанной выше интенсивностью потока нейтронов. Примерно 50 недель необходимо для разработки аппаратных и программных средств измерений и подготовки 2 канала для работы.

Кадровые ресурсы

Зейналов Шакир Самед оглы – кандидат физико-математических наук.

Имеет большой опыт реализации национальных и международных проектов (IAEA, 1997-1999 гг, EC-JRC-IRMM, 2004-2009 гг,). Область интересов: реакции с тяжелыми ионами, альфа-спектрометрия, деление продуктов реакций слияния тяжелых ионов, спонтанное деление, деление, индуцированное нейтронами, детекторы множественных нейтронов и гамма-квантов деления, построение современных экспериментальных установок для исследований в области физики деления ядер, ядерная электроника, цифровая обработка сигналов, программирование с использованием современных ОС и методов программирования.

Мицына Людмила Вячеславовна – кандидат физико-математических наук.

Имеет большой опыт в обработке экспериментальных данных в нейтронной ядерной физике.

Сидорова Ольга Викторовна – кандидат физико-математических наук.

Имеет большой опыт в решении задач математической физики, большой опыт в использовании специализированных пакетов для обработки данных в научных исследованиях (ORIGIN, Matlab). Специалист в области цифровой обработки сигналов и защиты информации криптографическими методами.

Суховой Анатолий Михайлович – кандидат физико-математических наук.

Имеет большой опыт в постановке экспериментов на пучках нейтронов и обработке экспериментальных данных в нейтронной ядерной физике

Григорян Роланд Артакович,

Камышников Денис Юрьевич - студенты магистратуры госуниверситета Дубна.

Занимаются программированием систем обработки данных

Йованчевич Никола – PhD по ядерной физике, сотрудник университета Нови-Сад, Сербия

Стажировался в ОИЯИ и EC-JRC-IRMM. Продолжает сотрудничество с ЛНФ в области  исследования плотности уровней ядер в модели каскадного гамма-распада резонансов

Семкова Валентина – PhD по ядерной физике, ИЯИЯЭ Болгарской академии наук, Болгария.

Имеет большой опыт работы в международных проектах (EC-JRC-IRMM, 2003-2009, IAEA, 2010-2016). Область интересов: нейтронная ядерная физика, гамма-спектроскопия, ядерные данные.

Кузнецов Алесей Николаевич – начальник ЦОЭП

Лебедев Артем Михайлович – инженер конструктор

Таблица 1.

Сотрудники, занятые в проекте

| № | Организация /Отдел /Группа | Число сотрудников | Занятость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЛНФ СИНЯВ | Зейналов Ш.С. | Полная |
| 2 | ЛНФ СИНЯВ | Мицина Л.В. | Полная |
| 3 | ЛНФ СИНЯВ | Сидорова О.В. | Полная |
| 4 | ЛНФ СИНЯВ | Суховой А.М. | Полная |
| 5 | Государственный университет Дубна | Григорян Р.Ф. | Частичная |
| 6 | Государственный университет Дубна | Камышников Д.Ю. | Частичная |
| 7 | Университет Нови-Сад, Сербия | Йованчевич Никола | Частичная (по необходимости) |
| 8 | ИЯИЯИ БАН, Болгария | Семкова Валентина | Частичная (по необходимости) |
| 9 | ЛНФ ЦОЭП | Кузнецов А.Н. | Частичная (по необходимости) |
| 10 | ЛНФ СИНЯВ | Лебедев А.М. | Частичная (по необходимости) |

Приложение 3

- План-график работ                                                           Форма № 26

Предлагаемый план-график и необходимые ресурсы для осуществления проекта «Исследование эмиссии мгновенных нейтронов в делении ядер (ЭНГРИН)»

| Наименования узлов и систем установки, ресурсов, источников финансирования | Стоимость узлов (тыс.долл) установки. Потребности в ресурсах. |
| --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 |
| Основные узлы и оборудование. | Создание коллиматора для защиты нейтронных детекторов | 17 | 17 | - |
|  | Создание традиционной камеры деления | 22 | 22 | - |
|  | Создание позиционно-чувствительного детектора ФД с 128 независимыми цифровыми каналами | 34 | 34 | - |
|  | Разработка и создание ПО цифровой электроники | 30 | 10 | 20 |
|  | Приобретение мишеней | 10 | 6 | 4 |
|  | Создание измерительного модуля на 2 канале ИРЕН | 10 | 4 | 6 |
|  | ЦОЭП ЛНФ | 8 | 4 | 4 |
| Необходимые ресурсы | Бюджет | КБ | - | - | - |
|  |  | ИРЕН | 20 | 10 | 10 |
|  |  | Тема 1128 | 151 | 107 | 44 |

| Руководитель проекта | Ш.С.Зейналов |
| --- | --- |

# Приложение 4

# Форма № 29

Смета затрат по проекту

«Исследование эмиссии мгновенных нейтронов в делении ядер (ЭНГРИН)»

| № | Наименование статей затрат | Полная стоимость тыс. $ | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Материалы | 35 | 10 | 25 |
| 4 | Оборудование | 34 | 34 | - |
| 5 | Оплата НИР, выполняемых по договорам | 40 | 10 | 30 |
| 6 | Командировочные расходы | 14 | 7 | 7 |
| 7 | Затраты ИРЕН | 20 | 10 | 10 |
| 8 | Затраты ЦОЭП | 8 | 4 | 4 |
| Итого по прямым расходам | 151 | 75 | 76 |

Руководитель проекта __________________ Зейналов Ш.С. «____» ___________________2021 г. Директор ЛНФ __________________В.Н. Швецов «____» ___________________2021 г.

Экономист ЛНФ _______________Л.С. Овсянникова «____» ___________________2021 г.

# Литература

- Nifenecker, H. Prompt neutron yields of the fission fragments of 252Cf as a function of the charge of the fragments / H. Nifenecker, M. Ribrag, J. Frehaut, J. Gauriau // Nuclear Physics A - 1969. - Vol. 131, No. 2. - P. 261-266.

- К.А. Петржак, Г.Н. Флеров, Спонтанное деление урана, Доклады АН СССР - 1940. - Т. 28, № 6. - С. 500-501.

- Hahn O. and F. Strassmann, Nachweis der Entstehung aktiver Bariumisotope aus Uran und Thorium durch Neutronenberstrahlung,  Naturwissenschaften – 1939. -  Vol. 27. -P. 89-95

- L. Meitner and O.R. Frisch, Disintegration of uranium by neutrons: a new type of nuclear reaction, Nature - 1939. - Vol. 143. - P. 239-240.

- O. R. Frisch, Physical evidence for the division of heavy nuclei under neutron

bombardment Nature, 1939. - Vol. 143. - P. 276.

- H. R. Bowman, S. G. Thompson, J. C. D. Milton, W. J. Swiatecki, Velocity and angular distributions of prompt neutrons fromspontaneous fission of 252Cf , Physical Review - 1962. - Vol. 126, No. 6. - P. 2120-2136.

- H. R. Bowman, S. G. Thompson, J. C. D. Milton, W. J. Swiatecki, Further Studies of the Prompt Neutrons from the Spontaneous Fission of Cf252, Physical Review - 1963. - Vol. 129, No. 5. - P. 2133-2147.

- K. Skarsvag, I. Singstad, Angular correlation of fission fragments and prompt gamma rays from spontaneous fission of Cf252,  Nuclear Physics - 1965. - Vol. 62, No. 1. - P. 103-112.

- R.E. Howe, T.W. Phillips, C.D. Bowman, Phys. Rev. C 13, 195 (1976)

- A.Oed, P. Geltenbort, F. Gonnenwein, T. Manning, D. Souque, High resolution axial ionization chamber for fission products Nuclear Instruments and Methods in Physics Research - 1983. - Vol. 205, No. 3. - P. 615 – 617

- C. Budtz-Jorgensen and H.-H. Knitter, Simultaneous investigation of fission fragments and neutrons in 252Cf(sf), Nuclear Phys A – 1988. - Vol. 490, P. 307 – 328.

- A.S. Vorobyev, O.A. Sherbakov, Yu.S. Pleva, A.M. Gagarski, G.V.Valski, G.A.Petrov, V.I.Petrova, T.A. Zavarukhina, Measurements of angular and energy distributions of prompt neutrons from thermal neutron-induced fission  Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A - 2009. - Vol. 598. - P. 795-801.

- S.S. Kapoor, R. Ramanna, P.N. Rama Rao, Emission of Prompt Neutrons in the Thermal Neutron Fission of U235  Physical Review – 1963. –Vol. 131, -P. 283-296.

- M.S. Samant, R.P. Anand, R.K. Choudhury M. S. Samant, S. S. Kapoor, and D. M. Nadkarni, Prescission neutron emission in 235U(nth,f) through fragment-neutron angular correlation studies Physical Review C -1995. –Vol.  51. –P. 3127-3135.

- S. Oberstedt, F.-J. Hambsch, and F. Vives, Fission-mode calculations for 239U, a revision of the multi-modal random neck-rupture model, Nuclear Physics A – 1998. – Vol. 64. No. 4. – P. 289-305.

- Zeinalov Sh.S., Florek M., Furman W.I., Kriatchkov V.A., Zamyatnin Yu. S., Neutron energy dependence of 235U(n,f) mass and TKE distributions around 8.77 eV resonance VII International Seminar on Interaction of Neutrons with Nuclear – Dubna: JINR, -1999. -E3-1999-212. –P. 258-262.

- Zeinalov Sh.S., Florek M., Furman W.I., Kriachkov V.A., Zamyatnin Yu.S, Neutron Energy Dependence of Fission Fragment Mass & TKE Distributions of 235U(n,f)- Reaction Below 10 eV, Dynamical Aspects of Nuclear Fission: Proceedings of the 4-th International Conference - Casta-Papiernicka: Slovak Republic, - ed. J. Kliman - World Scientific, Singapore, 2000. -P. 417-423.

- Zeynalov Sh., Hambsch F-J., Varapai N., Oberstedt S., Serot O., Prompt fission neutron emission in resonance fission of 239Pu,  XII International Seminar on Interaction of Neutrons with Nuclear – Dubna: JINR, -2004. –E3-2004-169. –P. 371-379.

- E.A.Sokol, Sh.S.Zeinalov, S. Šaro, M.Hussonnais, H.Brucherseifer, G.V.Bouklanov, M.P.Ivanov, Yu.S.Korotkin, V.I.Smirnov, L.P.Chelnokov, G.M.Ter-Akopian, G.N.Flerov, Preliminary results on the study of 259Md spontaneous fission parameters, JINR Rapid Communications  - 1986. – No. 19-86. P. 45-49.

- E.A.Sokol, Sh.S.Zeinalov, G.M.Ter-Akopian, Prompt fission neutron multiplicity of 256Fm, Atomnaya energiya – 1989. – Vol. 67, P. 357-358.

- N. Bohr, J.A. Wheeler, The mechanism of nuclear fission, Physical Review, 1939. - Vol. 56, No. 5. - P. 426-450.

- U. Brosa, S. Grossmann, Nuclear scission, A. Mũller, Physics Report, 1990. - Vol. 197, No. 4. - P. 167-262.

- Sh. Zeynalov, P. Sedyshev, V. Shvetsov, O. Sidorova, Prompt fission neutron investigation in 235U(nth,f) reaction, EPJ Web of Conferences 146, 04022 (2017) , DOI: 10.1051/epjconf/201714604022

- Sh. Zeynalov, P. Sedyshev, V. Shvetsov, O. Sidorova, Position sensitive twin ionization chamber for nuclear fission investigations, Applications of Nuclear Techniques (CRETE17), International Journal of Modern Physics: Conference Series, Vol. 48 (2018) 1860123 DOI: 10.1142/S2010194518601230

- Sh. Zeynalov, P. Sedyshev, V. Shvetsov, O. Sidorova, Prompt Fission Neutron Investigation in 235U(nth,f) and 252Cf(sf) Reactions, Wonder-2019, EPJ Web of Conferences 211, 04003 (2019),  DOI:10.1051/epjconf /2019/21104003

- Sh. Zeynalov, P. Sedyshev, O. Sidorova, V. Shvetsov, Nuclear Fission Investigation with Twin Ionization Chamber, Applications of Nuclear Techniques (CRETE19), International Journal of Modern Physics: Conference Series, in print

- Alf Gook, Franz-Josef Hambsch, and Stephan Oberstedt. EPJ Web of Conferences 1 , 05001 (2016)

- O.V. Zeynalova, Sh.S. Zeynalov, F.-J. Hambsch, S. Oberstedt, Bulletin of Russian Academy of Science: Physics, 73, 506-514 (2009).

- Sh. Zeynalov, O. Zeynalova, F.-J. Hambsch, S. Oberstedt, A new approach to prompt fission neutron TOF data treatment, Physics Procedia 31 ( 2012) 132 – 140

- O. Zeynalova, Sh. Zeynalov , F.-J. Hambsch and S. Oberstedt, “DSP Algorithms for Fission Fragment and Prompt Fission Neutron Spectroscopy in Application of Mathematics in Technical and Natural Sciences-2010, edited by M. D. Todorov and C. I. Christov, AIP Conference Proceedings 1301, American Institute of Physics, Melville, NY, 2010, pp. 430-439

- Sh. Zeynalov, O. Zeynalova, F.-J. Hambsch, P. Sedyshev, V. Shvetsov, Ionization chamber for prompt fission neutron investigation, Physics Procedia 59 (2014) 160 – 166

- Zeynalov, S., Hambsch, F.-J., Oberstedt, S., 2011. ND-2013, Jour. Korean Phys. Soc. 59, 1396

- Al-Adili, D. Tarrio, F.-J. Hambsch, A. Gook, K. Jansson, A. Solders, V. Rakopoulos, C. Gustavson, M. Lantz, A. Materrs, S. Oberstedt, A.V. Prokofiev, M. Viladi, M. Osterlund, and S. Pomp,  EPJ Web of Conferences 122, 01007 (2016)

- Sh. Zeynalov, P. Sedyshev, O. Sidorova, V. Shvetsov, Applications of Nuclear Techniques (CRETE17), International Journal of Modern Physics: Conference Series, Vol. 48 (2018) 1860123.

- A.Gook, F.-J. Hambsch, and M. Vidali, Prompt neutron multiplicity in correlation

with fragments from spontaneous fission of 252Cf.  Phys. Rev. C 90, 064611 (2014)

- F.-J. Hambsch, H.-H. Knitter, C. Budtz-Jorgensen, and J.P. Theobald, Fission mode fluctuation in the resonances of 235U(n,f),  Nuclear Physics A -1989. -Vol. 491. –P. 56 – 90.

- A. Gook, W. Geerts, F.-J. Hambsch, S. Oberstedt, M. Vidali, Sh. Zeynalov A position sensitive twin ionization chamber for fission fragment and prompt neutron correlation experiments, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A830 (2016) 366

- A. Gook, F.-J. Hambsch, S. Oberstedt, Prompt neutron emission and energy balancer in 235U(n,f), ND-2016, EPJ Web of Conferences 146, 04007 (2017)

- B. Laurent, P. Marini, G, Belier, T. Bonnet, A. Chatillon, J. Taieb, D. Etasse, M.Devlin, R. Haight, New prompt fission neutron spectra measurements in the 238U(n,f) reaction with dedicated setup at LANCE/WNR, ND-2016, EPJ Web of Conferences 146, 04014 (2017).

- V.F. Apalin, Yu. N. Gtitsuk, I.E. Kutikov, V.I. Lebedev, and L.A. Mikaelyan, Nucl. Phys. 55, 249 (1964)

- S.B. Kaufman, E.P. Steinberg, B.D. Wilkins, J. Unik, A.J. Gorsky and M.J. Fluss, Nucl. Instr. and Meth. 115 (1974) 47.

- C. Budtz-Jorgensen, H.-H. Knitter, Ch. Straede, F.-J. Hambsch and R. Vogdt, Nucl. Instruments and Meth. A258 (1987) 209-220

- D. C. Vu, A. M. Sukhovoj, L. V. Мitsyna, Sh.Zeinalov, N. Jovancevic, D.Knezevic, M.Krmar, and A.Dragic, Representation of Radiative Strength Functions within a Practical Model of Cascade Gamma Decay, PHYSICS OF ATOMIC NUCLEI Vol. 80 No. 2 (2017)