## Slide 1: Разработка и создание трековых систем большой площади для мюонного спектрометра эксперимента ATLAS на Большом адронном коллайдере (по материалам кандидатской диссертации)
Гонгадзе Алекси
Научный руководитель:
Шелков Георгий Александрович
к.ф.-м.н., в.н.с. ЛЯП ОИЯИ

## Slide 2: ATLAS: ОБЩЕЕ

## Slide 3: ATLAS: МЮОННЫЙ СПЕКТРОМЕТР

## Slide 4: ATLAS: МЮОННЫЙ СПЕКТРОМЕТР

## Slide 5: ATLAS: MDT- камеры

## Slide 6: ATLAS: MDT- камеры
создание дрейфовых трубок  ~65000 шт. (ОИЯИ+MPI, Munich).
точная сборка ДТ в камеры  86 шт.

## Slide 7: ATLAS: Дрейфовые трубки
I. R. Boyko, G. A. Chelkov, V. I. Dodonov, M. A. Ignatenko, M. Yu. Nikolenko,
«Vibration of signal wires in wire detectors under irradiation», NIMA 367, 1995, 321-325
Ar/CH4/C4H10:75/8/17
Уместно напомнить , что идея использовать в мюонной системе экспериментов на LHC дрейфовые трубки с повышенным давлением рабочего газа была предложено учеными ЛЯП (была высказана Г.Д.Алексеевым и экспериментально подтверждена в работе:
G.D. Alekseev, Z. Krumstein, …, G.A. Shelkov, «The Preliminary study of pressurized drift tubes as a detector for precision muon tracking», JINR Rapid Communications, 5[56]-92 )
На основании этих результатов вариант мюонной системы на базе детекторов MDT вошел в проект одной из протоколлабораций LHC - ASCOT, а затем стал частью проекта ATLAS.
В ходе дальнейшего исследования MDT детекторов был обнаружен новый фундаментальный эффект - возбуждение вибрации сигнальной проволочки регистрируемыми сигналами - накладывающий ограничение на предельно достижимое пространственное разрешение проволочных детекторов.

## Slide 8: ATLAS: Логистика
Исходные материалы для производства
мониторируемых дрейфовых трубок (МДТ)
(Ал. трубки, заглушки, анодная проволока)
ЧПП1:
Сборка концевых заглушек
Контроль параметров алюминиевых труб
Сборка МДТ
Контроль длинны собранных труб
Контроль натяжения проволочки
Контроль качества МДТ:
Положение проволочки (X-ray)
Герметичность
Высоковольтный тест и
тест на функционирование
Исходные материалы для несущей рамы МДТ камеры
(поперечные пластины, продольные балки)
ЧПП2:
Сборка МДТ Камер:
Сборка несущей рамы
Установка RASNIK
Контроль натяжения проволочки
Склейка и проверка слоёв
Склейка и проверка мультислоев
Контроль этапов сборки
ЦЕРН:
Контроль на томографе (15%)
Интеграция с триггерными камерами
Спуск, монтаж и ввод в эксплуатацию в шахте АТЛАС
Локальная БД

## Slide 9: ATLAS: Дрейфовые трубки – параметры, конструкция, подготовка и сборка

## Slide 10: ATLAS: Дрейфовые трубки – параметры, конструкция, подготовка и сборка
Измерительный стенд геометрических
параметров алюминиевых трубок
Полуавтоматическая сборочная линия ДТ

## Slide 11: ATLAS: Дрейфовые трубки – измерения натяжения сигнальной проволочки

## Slide 12: ATLAS: Дрейфовые трубки – измерения позиции сигнальной проволочки

## Slide 13: ATLAS: Дрейфовые трубки – контроль герметичности и ВВ тестирование
Стенд контроля герметичности
Стенд для высоковольтного тестирования
P=3 бар, Leak ≤ 10-8 бар л/с
V=3400 В, Iтемновой ≤ 2 нА/м

## Slide 14: ATLAS: MDT-камеры – гранитный стол, опорные линии (comb lines)
При Всред. = 0,5 Тл и рT = 1 TeV , S≈500 мкм  для Δ рT/рT = 10%, необходимо измерять
сагитту с точностью 50 мкм  точность позиционирования сигнальных проволочек в камере 20 мкм
Точная оснастка – гранитный стол, матрица опорных линии, точные башни:

## Slide 15: ATLAS: MDT-камеры – опорные линии

## Slide 16: ATLAS: MDT-камеры – опорные башни

## Slide 17: ATLAS: MDT-камеры – система компенсации прогиба

## Slide 18: ATLAS: MDT-камеры – методика юстировки опорных линии

## Slide 19: ATLAS: MDT-камеры – методика юстировки опорных линии

## Slide 20: ATLAS: MDT-камеры – конструкция и краткое описание сборки камер

## Slide 21: ATLAS: MDT-камеры – конструкция и краткое описание сборки камер

## Slide 22: ATLAS: MDT-камеры – конструкция и краткое описание сборки камер

## Slide 23: ATLAS: MDT-камеры – конструкция и краткое описание сборки камер
Система RasAss:

## Slide 24: ATLAS: MDT-камеры – конструкция и краткое описание сборки камер
Система мониторинга поперечных прогибов:

## Slide 25: ATLAS: MDT-камеры – конструкция и краткое описание сборки камер
Наклоны BMS/BMF ±22.50, ±67.50
Система регулировки прогиба:
Поправочная величина:
=

## Slide 26: ATLAS: MDT-камеры – гибкие температурные компенсаторы (FLEXO)

## Slide 27: ATLAS: MDT-камеры – система контроля герметичности
1 – датчик разности давления (дифференциальный манометр)
“САПФИР - 22ТМ” (±8 мбар, 0.08 мбар)
2 – референсный объем, 3 – газовая система камеры,
М - контрольный манометр, V1, V2, V3 – газовые вентили

## Slide 28: ATLAS: MDT-камеры – проверка на рентгеновском томографе
L.S. Vertogradov , G.D. Alekseev, G.A. Shelkov et al. «XTOMO, A Prototype of the X-Ray Tomograph for High Precision Measurements of the MDT Muon Chambers», ATL-MUON-97-142 ; ATL-M-PN-142

## Slide 29: ATLAS: MDT-камеры
Physics Letters B 716 (2012) 1–29

## Slide 30: ATLAS: Новое Малое Колесо - модернизация

## Slide 31: ATLAS: Новое Малое Колесо - модернизация
- Деградация характеристик MDT
- Слишком большое число ложных триггеров в торцевой области

## Slide 32: ATLAS: Новое Малое Колесо - модернизация
2.4 m
CSC+MDT+TGC
Micromegas+sTGC
13.04.2021 Общеинститутский семинар
- 16 секторов (8 больших и 8 малых)
- Схема: sTGC – Micromegas – Micromegas – sTGC

## Slide 33: ATLAS: Новое Малое Колесо - модернизация
SM1 (SmallMicromegas1) – INFN cluster (Pavia, Roma, Cosenza, Frascati, Lecce)
SM2 – German cluster (LMU, Mainz, Würzburg, Freiburg)
LM1 (LargeMicromegas1) – CEA Saclay
LM2 – JINR , Aristotle University of Thessaloniki (AUTh)
JINR: all 64 (+2) RO panel production&testing;
all 32 (+1) quadruplet/module assembly&testing

## Slide 34: ATLAS: Новое Малое Колесо – печатные платы Micromegas

## Slide 35: ATLAS: Новое Малое Колесо – Micromegas (MICROMEsh GAseus Structure)
bulk MM, microbulk MM, Ingrid, PiggyBack
Y. Giomataris, Ph. Rebourgeard, J.P. Robert, G. Charpak, «MICROMEGAS: a high-granularity position-sensitive gaseous detector for high particle-flux environments», NIMA 376 (1996) 29-35

## Slide 36: ATLAS: Новое Малое Колесо – производственные участки
1. ЧПП (72 м2, класс чистоты ISO 7) по производству считывающих панелей и тестированию их геометрических характеристик;
2. Часть другого ЧПП (50 м2, класс чистоты ISO 6), используемого для сборки и тестирования модулей Micromegas на высокое напряжение;
3. Зал (150 м2) для стенда на космических лучах и постобработки панелей;
4. Комната (25 м2) для тестирования панелей на газовую течь;
5. Помещение (25 м2) для мойки панелей.
6. Участок полного производственного цикла по производству Micromegas-детекторов

## Slide 37: ATLAS: Новое Малое Колесо – ЧПП для считывающих панелей
1- вакуумные столы, 2 – монтажный стол, 3 – гранитный стол, 4 - трехосевой линейный модуль с оптической системой бесконтактного измерения топологии

## Slide 38: ATLAS: Новое Малое Колесо – трехосевой линейный модуль с оптическим зондом
Размеры рабочего объема модуля: 3550х2600х400 мм3
Точность позиционирования: 20 мкм
Рабочий диапазон: 2мм

## Slide 39: ATLAS: Новое Малое Колесо – вакуумные столы

## Slide 40: ATLAS: Новое Малое Колесо – вакуумные столы
μm
μm

## Slide 41: ATLAS: Новое Малое Колесо – производства и тесты считывающих панелей
А.Гонгадзе

## Slide 42: ATLAS: Новое Малое Колесо – производства и тесты считывающих панелей
А.Гонгадзе
Измерение толщины и плоскостности

## Slide 43: ATLAS: Новое Малое Колесо – производства и тесты считывающих панелей
L=10-6 бар∙л/с
Проверка герметичности

## Slide 44: ATLAS: Новое Малое Колесо – производства и тесты считывающих панелей
Измерения сдвига между верхними и нижними ПП
(plane-to-plane relative alignment)
Результаты измерения всех панелей

## Slide 45: ATLAS: Новое Малое Колесо – ЧПП для сборки и тестирования модулей
1 - станция для сборки модулей Micromegas с лежащим на нем модулем,
2 – стойка с источниками питания высокого напряжения, 3 - КИМ Carl Zeiss ECLIPSE700,
4 - установка микросварки, 5 - зондовая станция

## Slide 46: ATLAS: Новое Малое Колесо – производства и тесты модулей Micromegas
Подготовка панелей
Мойка: водопроводная вода NGL1740 и Cif  водопроводная вода деионизированная вода (70 бар)
Сушка: 500С минимум 24 ч.

## Slide 47: ATLAS: Новое Малое Колесо – производства и тесты модулей Micromegas
Сборка модуля
Порядок сборки – панель за панелью быстрый ВВ тест на сухом воздухе ВВ тест на сухом воздухе (990-1000В)
герметизация и тест на ArCO2 (93:7) на 580 В

## Slide 48: ATLAS: Новое Малое Колесо – производства и тесты модулей Micromegas
Проверка герметичности модулей
Chart: Номер модуля
| 3 | 4 | 7 | 12 | 11 | 10 | 8 | 5 | 6 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 9 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
 | 0.78 | 0.24 | 0.67 | 0.21 | 0.31 | 0.3 | 0.95 | 0.1 | 0.52 | 0.72 | 0.99 | 0.41 | 0.25 | 1.47 | 0.34 | 0.46 | 0.43 | 0.22 | 0.94 | 0.28 | 0.96 | 0.66 | 0.73 | 0.56 | 0.67 | 0.26 | 1.99 | 0.62 | 0.52 | 0.57 | 0.29 | 0.78 | 0.44 | 0.54 | 1.14
Измерения сдвига между верхними и нижними ПП
(panel-to-panel relative alignment)

## Slide 49: ATLAS: Новое Малое Колесо – производства и тесты модулей Micromegas
Стенд тестирования на космических лучах
- Годоскоп из 6 сцинтилляционных счетчиков (две плоскости с тремя счетчиками в каждом);
- Подвижные направляющие для установки тестируемых модулей;
- Две MDT камеры размером 2.16х3.30 м для Мюонного спектрометра ATLAS изготовленные в 2005 году в рамках обязательств ОИЯИ [18];
- Источники высокого напряжения, логические блоки для формирования триггера, система продувки модулей рабочим газом.

## Slide 50: ATLAS: Новое Малое Колесо – производства и тесты модулей Micromegas
Стенд на космических лучах

## Slide 51: Участок полного производственного цикла
GRÜNIG G–Stretch 215 A1 ШСВ-1000 C SUN CSL-M25Е C SUN UVE–M500 Bungard Sprint 6000
1050 мм +50-+250оС 610 мм 610×740 мм 600 мм
2019 JINST 14 T07004

## Slide 52: Участок полного производственного цикла
PCB
Фоторезист 1
Фоторезист 2
Сетка
UV
Печатная плата (gerber  промышленность  ЛЯП)
Ламинация фоторезистивной пленкой (50 - 150 мкм) (DuPont Pyralux PC1000  DYNAMASK 5000)
Сетка
Ламинация фиксирующую сетку
Засветка через фотолитографическую маску ультрафиолетом
Травление в 1% растворе кальцированной соды (Na2CO3)
Промывка и сушка в печи на 1400С в течение 4 ч
2 - 7 мм
50 - 128 m
Пиллар:  200 - 400 m
I.Giomataris et al, NIM A560 (2006) 405
PCB
Сетка на раме
Bulk
Floating mesh
Технология производства bulk Micromegas

## Slide 53: Участок полного производственного цикла
Основная деятельность на сегодняшний день (совместно с Туринским университетом):
Оценка детектора на основе Micromegas в качестве кандидата для использования в
научной программе COMPASS ++ / AMBER
Version 2
Version 3

## Slide 54: Апробация
Результаты работы были представлены на международных конференциях:
1) IEEE 2001 Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference (NSS/MIC 2001). 4-10 November 2001. San Diego, CA, United States
2) 13th Vienna Conference on Instrumentation (VCI 2013). 11-15 February 2013. Vienna, Austria
3) 3rd International Conference on Micro Pattern Gaseous Detectors (MPGD2013). 1-5 July 2013. Zaragoza, Spain
4) 7th International Conference on New Developments in Photodetection (NDIP14). 30 June-4 July 2014. Tours, France
А также на рабочих совещаниях и митингах коллаборации ATLAS Muon и ATLAS NSW, на еженедельных совещаниях ОИЯИ-АТЛАС по физике, на научных семинарах ЛЯП ОИЯИ и на общеинститутском семинаре 13 апреля 2021.

## Slide 55: Основные Положения, выносимые на защиту
1) Разработана методика массового производства и контроля качества газовых координатных детекторов - мюонных дрейфовых трубок для мюонного спектрометра установки ATLAS на Большом адронном коллайдере. Изготовлены и испытаны около 65000 дрейфовых трубок.
2) Разработана технология сборки и методика контроля качества мюонных (MDT) камер для мюонного спектрометра установки ATLAS. Изготовлены и испытаны 86 мюонных камер типоразмеров BMS и BMF для баррельной части спектрометра. Мюонные камеры работают в составе установки ATLAS с 2005 года.
3) Разработана технология изготовления и методика контроля качества микроструктурных газовых детекторов Micromegas большой площади для Новых Малых Колес мюонного спектрометра ATLAS. Изготовлены и испытаны 68 считывающих панелей детекторов Micromegas и 33 модуля детекторов Micromegas (типоразмер LM2).
4) В ОИЯИ создан участок полного производственного цикла по производству детекторов bulk Micromegas.

## Slide 56: Актуальность Работы
Измерение импульса мюона в коллайдерных детекторах в ТэВ-ной области энергий возлагается на внешние части установок, что естественно требует большой рабочей поверхности трековой системы. Вопрос состоит о создании систем, обеспечивающих измерение координат треков заряженных частиц с точностью не хуже 100 мкм на площади порядка 103 м2 и рассчитанные на длительный период эксплуатации.
В докладе представлены результаты разработки, методика создания и тестирования трековых систем большой площади на основе дрейфовых камер MDT и камер Micromegas, рассчитанных на длительный период эксплуатации, а также результаты разработки и создания детекторов типа «bulk Micromegas» на участке полного производственного цикла.
Научная новизна и практическая значимость
Впервые в коллайдерном эксперименте реализованы 2 трековые системы для мюонного спектрометра на основе:
прецизионных цилиндрических дрейфовых трубок с точностью позиционирования проволок 20 мкм в камере, позволяющая измерять импульс мюона с точностью 10% при энергии 1 ТэВ
микроструктурного детектора нового типа – Micromegas - большой площади (3 м2) с резистивным покрытием
Был создан первый в России участок полного производственного цикла по производству детекторов Micromegas.

## Slide 57
Список основных публикаций по теме диссертации:
F. Bauer,…, A.L. Gongadze, et al., «The first precision drift tube chambers for the ATLAS muon spectrometer», NIMA 478 (2002) 153–157
Comanescu B.,…, A.L. Gongadze et al., «Equipment for gluing the parts of an optoelectronic detector», Proceeding of SPIE Volume 4068 (1999), p.669-675
Comanescu B.,…, A.L. Gongadze et al., «High precision towers for support an optoelectronic detector», Proceeding of SPIE Volume 4068 (1999), p. 172-17
Comanescu B.,…, A.L. Gongadze et al., «Method for calculus of the sag of frame of an optoelectronic detector», Proceeding of SPIE Volume 4068 (1999), p.676-683
G. Aad,..., A.Gongadze et al., «The ATLAS Experiment at the CERN Large Hadron Collider», 2008 JINST 3 S08003
D. Attie,…, A.Gongadze et al., «A Piggyback resistive Micromegas», 2013 JINST 8 P05019
J. Galán,…, A. Gongadze et al., «Characterization and simulation of resistive-MPGDs with resistive strip and layer topologies», NIMA 732 (2013) 229–232
A. Peyaud, …, A.Gongadze et al., «The ForFire photodetector», NIMA 787 (2015) 102-104
A. L. Gongadze, «Micromegas Chambers for the Experiment ATLAS at the LHC (A Brief Overview)», Physics of Particles and Nuclei, 2016, Vol. 47, No. 2, pp. 270–289
М. Балыкина,…, А.Гонгадзе и др., «Разработка технологии производства и методов контроля Micromegas-детекторов в ЛЯП им. В.П. Джелепова ОИЯИ», Письма в ЭЧАЯ. 2021. Т. 18, № 3(235). С. 261–280

## Slide 58: Спасибо!

## Slide 59: Spare slides

## Slide 60: Принципиальная схема оптической системы позиционирования положения камер

## Slide 61: ATLAS: MDT-камеры – TDAQ

## Slide 62: ATLAS: MDT-камеры – склеивающая машина

## Slide 63: ATLAS: MDT-камеры – оснастка
1) Система газораспределения;
2) 10 температурных сенсоров;
3) 2 электронные платы с сенсорами магнитного поля;
4) RASNIK-системы для связи и мониторинга позиционирования камер;
5) Накамерная часть (on-chamber) электроники и клетки Фарадея;
6) Разнообразные кабельные соединения
1)
2)
12 236 температурных датчиков

## Slide 64: ATLAS: MDT-камеры – оснастка
1) Система газораспределения;
2) 10 температурных сенсоров;
3) 2 электронные платы с сенсорами магнитного поля;
4) RASNIK-системы для связи и мониторинга позиционирования камер;
5) Накамерная часть (on-chamber) электроники и клетки Фарадея;
6) Разнообразные кабельные соединения
1773 датчика B-поля

## Slide 65: ATLAS: MDT-камеры – оснастка
1) Система газораспределения;
2) 10 температурных сенсоров;
3) 2 электронные платы с сенсорами магнитного поля;
4) RASNIK-системы для связи и мониторинга позиционирования камер;
5) Накамерная часть (on-chamber) электроники и клетки Фарадея;
6) Разнообразные кабельные соединения
PRAXIAL (PRoximity+AXIAL) система
(камера относительно соседней)
(камера в слое)

## Slide 66: ATLAS: MDT-камеры – оснастка
1) Система газораспределения;
2) 10 температурных сенсоров;
3) 2 электронные платы с сенсорами магнитного поля;
4) RASNIK-системы для связи и мониторинга позиционирования камер;
5) Накамерная часть (on-chamber) электроники и клетки Фарадея;
6) Разнообразные кабельные соединения
ССС (Chamber-to-Chamber Connector) система

## Slide 67: ATLAS: MDT-камеры – оснастка
1) Система газораспределения;
2) 10 температурных сенсоров;
3) 2 электронные платы с сенсорами магнитного поля;
4) RASNIK-системы для связи и мониторинга позиционирования камер;
5) Накамерная часть (on-chamber) электроники и клетки Фарадея;
6) Разнообразные кабельные соединения
Praxial +ССС

## Slide 68: ATLAS: MDT-камеры – оснастка
1) Система газораспределения;
2) 10 температурных сенсоров;
3) 2 электронные платы с сенсорами магнитного поля;
4) RASNIK-системы для связи и мониторинга позиционирования камер;
5) Накамерная часть (on-chamber) электроники и клетки Фарадея;
6) Разнообразные кабельные соединения

## Slide 69: ATLAS: MDT-камеры – интеграция с триггерными камерами RPC

## Slide 72: ASSEMBLY PROCEDURE
Alignment pin

## Slide 73: Свойства многоканальных чипов VMM3 и платы считывания MMFE8 на их основе
Чип VMM3 — 64 индивидуальных канала, в каждом канале:
Зарядовый усилитель с К усиления 0.5 — 16 mV/fC, время интегрирования 50 — 200 нс.
Схема формирования импульса и восстановления нейтрального уровня (baseline)
Компаратор с общим для чипа порогом и индивидуальными триммерами
АЦП 6/8/10bit, 10bit время-амплитудный преобразователь
Маскирование канала, запись канала под порогом, если соседний сработал выше порога
    VMM3 имеет дополнительные возможности:
Быстро выдать номер первого сработавшего канала для работы в триггерном режиме
Физические тестовые выходы для мониторинга ЦАП порога, ЦАП тестовых импульсов, сигнала в канале после усиления и работы АЦП, через аналоговый мультиплексор каналов
Режимы работы:
  Непрерывный, по пришедшему сигналу триггера, после заданной выдержки T, вычитываются все сработавшие каналы
  Режим L0 (для LHC), срабатывания каналов непрерывно записываются в кольцевой буфер, по триггеру считываются из буфера только события с временной меткой внутри окна 200нс, причем окно выбирается за время Т до момента срабатывания триггера
Модули Micromegas тестировались на космике при 9mV/fC, 200 нс, в режиме L0
Плата MMFE8:
8 чипов VMM3 — 512 каналов, 63х215мм
Опрос, конфигурация, калибровки VMM через ПЛИС Xilinx
Считывание данных через интерфейс Ethernet 1Гбит/c, протокол UDP
Управление с ПК через интернет при помощи ПО Verso
Прием внешних сигналов триггер/сброс/тактовая частота через LVDS интерфейсы 1.2V/2.5V
Генерация внутренних тестовых импульсов, триггера и тактовой частоты в Xilinx
Потребляемая мощность — 20 Ватт