## Slide 1: Создание сверхпроводниковой магнитной системы ЭЦР-источника
Родин Игорь Юрьевич
Заместитель генерального директора по термоядерным и магнитным технологиям- Директор НТЦ «Синтез»

## Slide 3
1949
2010
2021
1955
1970
1975
1980
1985
1995
2000
ТОКАМАК Т-15 МД
НИЦ «Курчатовский институт»
ТОКАМАК КТМ
Казахстан
Фазотрон 650 МэВ
г. Дубна, (ОИЯИ)
Синхроциклотрон 1 ГэВ
г. Гатчина, (ИЯФ)
Изохорный циклотрон У-240
г. Киев, ИЯИ АН
Электромагнит
Спектрометра HERMES,
DESY, Германия
Установка «Альфа»
НИЦ «Курчатовский институт»
ТОКАМАК Т-10
НИЦ «Курчатовский институт»
ТОКАМАК Т-15
(сверхпроводниковая ЭМС)
НИЦ «Курчатовский институт»

## Slide 4: Основные направления деятельности АО «НИИЭФА»

## Slide 5: АО «НИИЭФА»: от идеи до готового изделия Развитие научно-производственной базы - уникальные навыки и технологии
3

## Slide 6
Международный проект ИТЭР | 
 | АО «НИИЭФА» - Российский центр Международного сотрудничества, обеспечивающий до 80% ежегодных поставок серийно выпускаемого оборудования ИТЭР Единственное в ЯОК ГК «Росатом» предприятие целевым образом подготовленное к промышленному выпуску высоконаучной продукции гражданского назначения
6
Катушка PF1 полоидальной системы
Серийный выпуск ВКК
Серийный выпуск сильноточной и
коммутирующей аппаратуры
Верхние патрубки
(разработка)
170 т, диаметр 9 м, сечение 1х1 м2

## Slide 7
14 XBE
XFEL (Гамбург, Германия)
FAIR (Дармштадт, Германия)
Ближайшие планы
2020-2024, ФГУП "РФЯЦ - ВНИИЭФ»: Электромагниты магнитооптической
системы основного синхротрона и бустера.
2021 – 2025, Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY: Электромагниты
ускорительного тракта
XFEL (Гамбург, Германия)
2010-2014 гг.
2013-2021 гг.
Электромагниты ускорителей

## Slide 8
Ускорители заряженных частиц
Циклотронные комплексы
Линейные ускорители электронов
Нейтронные
генераторы
Высоковольтные ускорители

## Slide 9: Прикладная сверхпроводимость и криогенная техника
2015 г. – СПИН 1 МДж, комплекс сверхпроводникового индуктивного накопителя энергии из ВТСП-2
Ближайшие планы
Маглев – сверхпроводниковые системы для скоростного магнитолевитационного транспорта
СЭД - сверхпроводниковые генератора и электродвигатель, соединенные сверхпроводящим кабелем и общей системой криогенного обеспечения для систем электродвижения
2020 г. - Сверхпроводниковый магнит 4 Тл
для стенда испытаний модулей бланкета установок УТС
2000 г. – СПИН 1 МДж, комплекс сверхпроводникового индуктивного накопителя энергии

## Slide 10: Параметры магнитной системы ЭЦР источника на 28 ГГц
Основные параметры магнитной системы (согласно ТЗ) | 
Диаметр «тёплого» отверстия | 142 мм
Внутренний радиус вакуумной камеры | 62 мм
Расстояние между максимумами поля (Binj и Bextr) на оси | 420 мм
Продольное поле Binj на оси со стороны инжекции | 4 Tл
Продольное поле Bextr на оси со стороны экстракции пучка ионов | 2 ÷ 2,5 Tл
Минимум Bmin продольного поля на оси | 0,5 ÷ 0,8 Tл
Модуль поля ¦B¦ на радиусе R = 62 мм не меньше | 2,02 Tл
Notes: Диапазон масс и энергий ускоряемых частиц, интенсивность пучка ионов во многом определяются возможностями ионных источников. Для ускорителей тяжелых ионов используются источники высокозарядных ионов.
В рамках проекта Фабрики тяжелых ионов, реализуемого ОИЯИ, для генерации ионов используется источник ЭЦР-типа с частотой накачки электромагнитного излучения 28 ГГц. Заданная частота определяет ряд основных параметров источника, в том числе, требования к уровню и распределению поля в рабочей области.
Они отражены в следующей таблице (Слайд 6). Как видно, уровень магнитного поля на продольной оси источника со стороны инжекции нейтральных атомов достигает 4 Тл. Такой уровень поля обеспечивается использованием сверхпроводниковых (СП) магнитных систем.
Следует отметить, что магнитное удержание ЭЦР-плазмы требует создания конфигурации магнитного поля, отвечающей условию «минимум B». Это означает, что поле должно возрастать во всех направлениях от центральной части рабочей области. По этой причине ЭЦР источник фактически имеет две магнитные системы. Это системы продольного и поперечного магнитного поля, которые обеспечивают удержание частиц и энергии в продольном и поперечном направлениях, соответственно.
Конструктивно система продольного поля состоит из набора соленоидальных катушек, создающих поле с конфигурацией, отвечающей полю прямой зеркальной ловушки.
Система поперечного поля в подобных источниках имеет шесть рейстрековых катушек, расположенных на цилиндрической поверхности, с чередующейся полярностью питания для создания гексапольного поля.
К настоящему времени, АО «НИИЭФА» выполнило концептуальную проработку двух вариантов конструктивного исполнения сверхпроводящей магнитной системы ЭЦР источника, отличающихся взаимным расположением систем продольного и поперечного поля относительно друг друга. Отметим, что в мире в крупных ускорительных центрах успешно эксплуатируются ЭЦР источники как теми, так и с другими магнитными системами. В частности, к источникам традиционного исполнения относятся VENUS for FRIB (Facility for Rare Isotope Beams at LBNL (Lawrence Berkely National Laboratory), Berkely, USA). К источникам обращенного исполнения относятся SECRAL-II for HIRFL (Heavy Ion Facility in Lanzhou, China).

## Slide 11: Концептуальная проработка традиционного варианта
ферромагнитный бустер
обмотки гексаполя
один из соленоидов
ферромагнитный сердечник
обмотки гексаполя
Notes: На следующих двух Слайдах 11 и 12, как результат концептуальной проработки, представлен технический облик СП магнитной системы источника для рассмотренных выше двух вариантов ее конструктивного исполнения.

## Slide 12: Традиционный вариант магнитной системы (расчетная модель)
Параметр | Модель без стали |  | Модель со сталью
Расчетная модель | Рис.(a) |  | Рис.(b)
Катушки гексаполя |  |  | 
Полный ток, кА·витки |  | 353 | 288
Плотность тока конструктивная, А/мм2 |  | 316 | 258
Максимальное поле в проводнике, Тл |  | 8,0 | 7,6
Соленоид со стороны инжекции |  |  | 
Полный ток, кА·витки |  | 1088 | 961
Плотность тока конструктивная, А/мм2 |  | 218 | 192
Максимальное поле в проводнике, Тл |  | 7,3 | 7,3
Notes: На следующем Слайде 7 представлена расчетная модель традиционного варианта магнитной системы, в котором гексаполь располагается внутри соленоидов. Конструктивной особенностью является использование элементов, выполненных из магнитомягкой стали, которая в условиях работы источника находится в состоянии технического насыщения. К этим элементам относятся полюса катушек гексаполя и магнитопровод (бустер), охватывающий снаружи все катушки. Как видно из таблицы, наличие этих элементов снижает ток и поле в катушках на 20% и 5%, соответственно, что позволяет выбрать рабочую точку в области рекомендованных значений этих величин для СП обмоток на основе NbTi сплава.

## Slide 13: Диаграмма соответствия конструктивной плотности тока Je и максимального поля B в сверхпроводниковых катушках. Традиционный вариант.
Синяя, зеленая и красная линии соответствуют границам надежных, рекомендованных и рискованных значений
S1,S2,S3 – соленоиды
RT – рейстрековые катушки гексаполя
Notes: Следующий Слайд 8, на котором представлена диаграмма соответствия конструктивной плотности тока и максимального поля в сверхпроводниковых обмотках демонстрирует это положение.

## Slide 14: Концептуальная проработка обращенного варианта
ферромагнитный бустер
обмотки гексаполя
ферромагнитный сердечник
обмотки гексаполя
один из соленоидов
Notes: На следующих двух Слайдах 11 и 12, как результат концептуальной проработки, представлен технический облик СП магнитной системы источника для рассмотренных выше двух вариантов ее конструктивного исполнения.

## Slide 15: Обращенный вариант магнитной системы (расчетная модель)
Параметр | Модель без стали |  | Модель со сталью
Расчетная модель | Рис.(a) |  | Рис.(b)
Катушки гексаполя |  |  | 
Полный ток, кА·витки |  | 622 | 482
Плотность тока конструктивная, А/мм2 |  | 304 | 235
Максимальное поле в проводнике, Тл |  | 8,6 | 7,8
Соленоид со стороны инжекции |  |  | 
Полный ток, кА·витки |  | 865 | 842
Плотность тока конструктивная, А/мм2 |  | 416 | 405
Максимальное поле в проводнике, Тл |  | 7,3 | 7,1
Notes: На Слайде 9 представлена расчетная модель обращенного варианта магнитной системы, в котором гексаполь располагается снаружи соленоидов. Несмотря на достаточно большой объем оптимизационных расчетов, тем не менее, рабочая точка сверхпроводниковых обмоток в этом варианте лежит в области рискованных значений.

## Slide 16: Диаграмма соответствия конструктивной плотности тока Je и максимального поля B в сверхпроводниковых катушках. Обращенный вариант.
Синяя, зеленая и красная линии соответствуют границам надежных, рекомендованных и рискованных значений
S1,S2,S3 – соленоиды
RT – рейстрековые катушки гексаполя
Notes: Следующий Слайд 10 демонстрирует это положение.

## Slide 17: Сравнительная таблица традиционного и обращенного вариантов исполнения магнитной системы ЭЦР-источника
Параметр | Обращенный вариант | Традиционный вариант
Максимальное поле в проводнике, Тл |  | 
Катушки гексаполя | 7,8 | 7,6
Соленоиды | 7,1 | 7,3
Конструктивная плотность тока в проводнике: расчетная / рекомендованная для NbTi, А/мм2 |  | 
Катушки гексаполя | 235 / 222 | 258 / 264
Соленоиды | 405 / 369 | 192 / 270
Запасенная энергия, кДж | 135 | 230
Полная длина СП провода, км | 9,3 | 6,0
Приведенные параметры соответствуют наиболее критическому случаю:
Binj = 4 T, Bmin = 0.5 T, Bextr = 2.5 T
В результате сравнительного анализа двух вариантов за основу принят традиционный вариант конструктивного исполнения
Notes: На Слайде 13 приведена сравнительная таблица ряда параметров, соответствующих этим вариантам. Как известно, в случае технического использования сверхпроводимости ограничивающими факторами становятся критические параметры СП обмоток. Для обращенного варианта рабочая точка (выделена красным цветом) лежит в области рискованных значений, что снижает надежность работы такой системы.

## Slide 18
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!