Научно-методический семинар

12 августа (четверг) 2021 г., 1100 по мск.

Очная часть: комната 241, корп. 215, ЛФВЭ.

Онлайн: https://jinr.webex.com/join/igork-work

« Design of the front-end electronics for Silicon beam profilometer prototype for light ions at BM@N experiment »

« Электроника регистрации сигналов для прототипа профилометра ионов на основе двухсторонних кремниевых детекторов (DSSD) эксперимента BM@N »

Yu.A. Topko1, S.V. Khabarov1, Yu.S. Kovalev1, O.G. Tarasov1,

B.L. Topko1, N.I. Zamyatin1, E.V. Zubarev1

1 Joint Institute for Nuclear Research, Dubna

Пучковый профилометр разрабатывается для настройки выведенного из ускорителя (НУКЛОТРОН) ионного пучка в эксперименте с фиксированной мишенью BM@N на ускорительном комплексе NICA. Пучковый профилометр будет состоять из двух двух-координатных плоскостей на основе тонких (175 мкм) стриповых кремниевых детекторов DSSD(32p+/32n+), расположенных перед мишенью внутри вакуумной пучковой трубы. Физическая программа эксперимента BM@N включает использование широкого спектра ускоренных ионов (от углерода до золота с энергией до 4 ГэВ/нуклон). Регистрирующая электроника профилометра ионов должна быть многоканальной (64 канала для одной плоскости), низкошумящей (для определения типа легких ионов по dE/dX) и иметь большой динамический диапазон, позволяющий измерять сигналы от 4 фК до 20×103 фК. Для регистрации сигналов в большом динамическом диапазоне выбраны два варианта детекторной электроники – для легких и тяжелых ионов. Представлен первый этап разработки пучкового профилометра – создание прототипа профилометра на основе двусторонних стриповых кремниевых детекторов толщиной 300 мкм с топологией (64p+/64n+) - стрипа и специальных интегральных микросхем считывания для регистрации легких ионов (6C ÷ 11Ar).

Ссылка на онлайн-заседание: https://jinr.webex.com/join/igork-work

или номер совещания: 174 758 0072

Инструкция по работе в системе видеоконференций WebEx: https://webex.jinr.ru/rus/

http://indico.jinr.ru: Подразделения  >> Лаборатория физики высоких энергий

им. В.И. Векслера и А.М. Балдина (ЛФВЭ)  >>  Семинары

# Text boxes

##### МЕЖДУНАРОДНАЯ    МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ

##### ОРГАНИЗАЦИЯ

##### ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ

##### ЯДЕРНЫХ   ИССЛЕДОВАНИЙ

ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИКИ ВЫСОКИХ

ЭНЕРГИЙ им. В.И.Векслера и А.М.Балдина

#### INTERNATIONAL    INTERGOVERNMENTAL

#### ORGANIZATION

#### JOINT  INSTITUTE  FOR

#### NUCLEAR   RESEARCH

### Veksler and Baldin LABORATORY

### OF HIGH ENERGY PHYSICS