Научно-методический семинар

9 сентября (четверг) 2021 г., 1100 по мск.

Очная часть: комната 347, корп. 215, ЛФВЭ.

Онлайн: https://jinr.webex.com/join/igork-work

« The Test bench for BM@N Forward Silicon Tracker Front-end electronics and Silicon modules »

« Измерительный стенд для тестирования электроники считывания и кремниевых модулей подсистемы BM@N Forward Silicon Tracker »

Б.Л. Топко, Ю.А. Топко, С.В. Хабаров, Н.И. Замятин, Е.В. Зубарев

Объединенный институт ядерных исследований

Подсистема Forward Silicon Tracker является составной частью центрального трекера, расположенного в анализирующем магните эксперимента BM@N, установленная перед станциями GEM-детекторов для улучшения эффективности и точности восстановления треков заряженных частиц и первичных вершин. Forward Silicon Tracker состоит из трех плоскостей на основе 42 двусторонних кремниевых детекторных модулей с суммарным числом 53760 каналов считывания. Для того чтобы удовлетворить требованиям эксперимента, каждая плата считывающей электроники должна быть измерена и протестирована перед сборкой детекторного модуля. Также все детекторные модули должны быть измерены и протестированы перед установкой в подсистему Forward Silicon Tracker. Обе эти задачи решены с помощью разработки и создания измерительного стенда. Измерительный стенд состоит из специальных тестовых боксов для плат электроники и кремниевых модулей, систем контроля источников питания, а также системы сбора данных. Система сбора данных использует модуль АЦП, управляющее устройство на основе ПЛИС и подсистему сбора и анализа данных для управления всеми потоками данных внутри стенда. Все данные измерений управляются, хранятся и обрабатываются автоматически. Измерительный стенд имеет интуитивно понятный веб-интерфейс внутри локальной сети лаборатории для доступа к данным измерений, результатам обработки и индивидуальным отчетам по каждому устройству. Представлены детали устройства измерительного стенда, процедура измерений и результаты тестов.

Ссылка на онлайн-заседание: https://jinr.webex.com/join/igork-work

или номер совещания: 174 758 0072

Инструкция по работе в системе видеоконференций WebEx: https://webex.jinr.ru/rus/

http://indico.jinr.ru: Подразделения  >> Лаборатория физики высоких энергий

им. В.И. Векслера и А.М. Балдина (ЛФВЭ)  >>  Семинары

# Text boxes

##### МЕЖДУНАРОДНАЯ    МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ

##### ОРГАНИЗАЦИЯ

##### ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ

##### ЯДЕРНЫХ   ИССЛЕДОВАНИЙ

ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИКИ ВЫСОКИХ

ЭНЕРГИЙ им. В.И.Векслера и А.М.Балдина

#### INTERNATIONAL    INTERGOVERNMENTAL

#### ORGANIZATION

#### JOINT  INSTITUTE  FOR

#### NUCLEAR   RESEARCH

### Veksler and Baldin LABORATORY

### OF HIGH ENERGY PHYSICS