Научно-методический семинар

27 октября (среда) 2021 г., 1100 по мск.

Очная часть: комната 347, корп. 215, ЛФВЭ.

Онлайн: https://jinr.webex.com/join/igork-work

« Система сбора данных на основе SoC-FPGA для координатных кремниевых детекторов »

Ю.А. Топко a, Б.Л. Топко b, С.В. Хабаров c

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна

E-mail: a yuliatopko@gmail.com, b bogdantopko@gmail.com, c sergei.khabarov@mail.ru

Система сбора данных, построенная на базе System-on-a-Chip Field-Programmable Gate Array (SoC-FPGA), для координатных кремниевых детекторов является автономной измерительной системой для пучкового профилометра, а так же измерительным стендом для пучкового трекера и модулей на основе двухсторонних кремниевых детекторов для эксперимента BM@N. Система сбора данных осуществляет прием аналоговых сигналов с детекторов, их оцифровку, хранение и передачу сформированных пакетов данных в компьютер для последующей обработки и отображения информации. Система состоит из многоканальной регистрирующей электроники, блока управления на основе SoC-FPGA с двумя 8-канальными АЦП, программным обеспечением для контроля и анализа данных. В данной статье представлены архитектура системы сбора данных, разработка SoC-FPGA и результаты тестирования измерительного стенда для пучкового трекера.

« The SoC-FPGA based Data Acquisition System for position sensitive Silicon detectors »

The System-on-a-Chip-FPGA based Data Acquisition System is an autonomous measurement system for Silicon beam profilometer, Silicon beam tracker and Silicon modules test benches at the BM@N experiment. The DAQ system provides detector signals digitization, storage and transfer of packaged data to a computer, processing and visualization decoded information. The system is composed of the multichannel Front-end Electronics, the SoC-FPGA based Control Unit Carried Board equipped with two 8 channels ADCs, the Control and Analysis Software. The paper presents the DAQ system structure, the SoC-FPGA design, and Silicon beam tracker test results.

Онлайн: https://jinr.webex.com/join/igork-work или номер совещания: 174 758 0072

Инструкция по работе с WebEx: https://webex.jinr.ru/rus/

Материалы: http://indico.jinr.ru Подразделения  >> Лаборатория физики высоких энергий

им. В.И. Векслера и А.М. Балдина (ЛФВЭ)  >>  Семинары

# Text boxes

##### МЕЖДУНАРОДНАЯ    МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ

##### ОРГАНИЗАЦИЯ

##### ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ

##### ЯДЕРНЫХ   ИССЛЕДОВАНИЙ

ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИКИ ВЫСОКИХ

ЭНЕРГИЙ им. В.И.Векслера и А.М.Балдина

#### INTERNATIONAL    INTERGOVERNMENTAL

#### ORGANIZATION

#### JOINT  INSTITUTE  FOR

#### NUCLEAR   RESEARCH

### Veksler and Baldin LABORATORY

### OF HIGH ENERGY PHYSICS