## Slide 1
DCS на базе WinCC OA – статус и план работ.
Первоначальный план реализации проекта SCADA системы для проекта MPD ITS.

## Slide 2
Общий план (долгосрочный, краткосрочный, проблемы) – 1 из 3
Долгосрочный план :
  Получение информации о DCS от ALICE ITS, CERN (5 уровневая архитектура на базе WinCC OA):
    аппаратный уровень,
    уровень аппаратной абстракции,
    уровень управления,
    уровень операций,
    уровень пользовательского интерфейса.
  Согласование архитектуры/инфраструктуры системы,
  Конфигурирование ORACLE БД для организации архивирования,
  Разработка и тестирование тестового проекта MPD ITS.

## Slide 3
Общий план (долгосрочный, краткосрочный, проблемы) – 2 из 3
Краткосрочный план:
  Установка JCOP FW и необходимых CERN patches – сделано,
  Установка доп. софта для тестовой проверки подключения к HW (OPC UA CAEN Server) – сделано,
  Настройка коммуникации OPC UA CAEN Server  CAEN Crate SY4547LC – сделано (см. архитектуру на следующем слайде),
  Cоздание тестовых объектов в JCOP FW и настройка коммуникации WinCC OA OPC UA Client  OPC UA CAEN Server  CAEN Crate SY4547LC:
    проверка Input сигналов - в процессе,
    проверка Output сигналов – в процессе.
  Настройка архивирования в БД ORACLE – не начато.

## Slide 4: CAEN ARCHITECTURE from CERN presentation as of 2020/06/17
Jonas Arroyo Garcia
BE-ICS-FD 2020/06/17
A1676
EASY 3000 crates
SY4527
Easy bus
TCP/IP
HV / LV
TCP/IP

## Slide 5
Общий план (долгосрочный, краткосрочный, проблемы) – 3 из 3
Проблемы
Тип | Описание | Статус | Критичность
Общие (высокоуровневые) | Проект DCS от ALICE ITS | Нет информации | Критично
 | Архитектура проекта (Единая система, Распределённая система, Одиночная резервная или разделённая система, и.т.д.) | Не согласована | Не критично
 | Поддержка CERN относительно JCOP | Нет соглашения о постоянном уровне поддержки | Не критично
Технические | Проблемы с коммуникацией с 3 каналами платы #10043 (slot 10, ch 00, 01, 02) | Нарушена коммуникация | Пока не определено – надо разбираться

## Slide 6
Пример объекта JCOP CAEN SY4547LC
Два режима модуля Device Editor and Navigator:
  Configuration,
  Operation,
Отслеживание хар-к крейта,
Набор команд для управления крейтом, сигналами аварии, каналами плат крейта,
Управление питанием индивидуальных каналов и отслеживание значений хар-к.