## Slide 1: Особенности инжекции ионов во время пусконаладочных работ по запуску Бустера ускорительного комплекса NICA
Использование лазерного источника ионов
Использование плазменного источника ионов
Деформация продольного профиля пучков, вызванная просадкой ВЧ поля
Влияние дебанчера на деформированные сгустки, настройка дебанчера
Семинар памяти Саранцева В.П 2022
Левтеров К.А. от коллектива инжектора УО ЛФВЭ ОИЯИ

## Slide 2: ЛУТИ и ЛУ-20 – инжекторы тяжелых и легких ионов ускорительного комплекса
SPI
LU-20
Nuclotron
ESIS
Booster
Into collider
LIS
RFQ
RFQ
IH1
IH2
HILАC
Au31+ 3.2 MeV/u
5 MeV/u
p↑, d↑, ions z/A>0.3
Beams of polarized protons and deutrons p и d and light ions will be accelerated by LU-20, then by Nuclotron
Heavy ions : HILAC + Booster + Nuclotron
600 Me/u

## Slide 3
Диагностика пучка:
Phase probes-3, current transformers-4, shoebox pickups- 5, Faraday cups-4, beam profile monitors - 6
Инжектор тяжелых ионов
ускорительного комплекса NICA
LEBT
MEBT
HEBT
A/Z 6.25 | Type | Length | RF power | Output energy
RFQ | 4 - rod | 3.16 m | 120 kW | 0.3 MeV/u
MEBT | Two QD + buncher | 1.4 m | 3 kW (buncher) | 0.3 MeV/u
IH1 | DTL + QT | 2.3 m | 296 kW | 1.84 MeV/u
IH2 | DTL | 2.1 m | 278 kW | 3.2 MeV/u

## Slide 4: Использование лазерного источника ионов
Широкий набор ускоряемых ядер – в Бустер были инжектированы и ускорены ионы С4+ и Fe14+
Есть предпосылки для получения пучков ионов с А≤100 (Nb93)
Короткие импульсы ионного тока ≤3мкс позволяют обойтись без устройств модуляции пучка для настройки циркуляции при однократной однооборотной инжекции в Бустер

## Slide 5
Прохождение ионов Fe14+ по инжекционной цепочке.
Показания профилометров
Сигналы трансформаторов тока
Сигналы пикапов

## Slide 6
Прохождение ионов С4+ по инжекционной цепочке.
Показания профилометров
Сигналы трансформаторов тока
Сигналы пикапов

## Slide 7
Использование плазменного источника ионов
Производит ионы однозарядного гелия Не+ с большой интенсивностью (пиковый импульсный ток на входе в канал LEBT ≈20 mA) , а также ионы дейтерия D+
Длинные импульсы ионного тока до 30 мкс могут использоваться для настройки однократной трехоборотной инжекции, однако для настройки циркуляции требуется модуляция пучка. Для этого был разработан и использован импульсный трансформатор
В сеансах ПНР для ю

## Slide 8
Сигналы медленных
трансформаторов тока
в инжекторе
Сигналы быстрого
трансформатора тока
в кольце Бустера
Использование плазменного источника ионов
Модуляция длительности пучка Не+

## Slide 9
Экспериментальные результаты ускорения пучков однозарядного гелия с током до 10 мА в ускорителе ЛУТИ и инжекция в Бустер.
Прохождение пучка при переходе из линейного укорителя в кольцо Бустера оценивалось сравнением амплитуд сигналов трансформатора тока СТ4, расположенного в конце канала ЛУТИ-Бустер, и трансформатора тока, расположенного на выходе электростатического септума.
Инжекция в Бустер Нe1+
Вывод: ускоренные в ЛУТИ пучки ионов He+ с входным током 10 мА, пучки ионов железа Fe14+ с входным током до 7 мА и пучки ионов углерода С4+ с входным током до 6 мА инжектированы в Бустер и ускорены.
Сигналы параметрического трансформатора тока при ускорении в Бустере (слева) и в Нуклотроне (справа) пучка ионов Не+
Сигналы быстрого трансформатора тока при циркуляции пучка ионов Не+

## Slide 10
Нагрузка резонаторов пучком ионов
Уровень ВЧ мощности контролируется по сигналам пикапов, расположенных в резонаторах. Детектированные сигналы пикапов RFQ, IH1 and IH2, представленные и сигналы трансформаторов тока, представленные на рисунке, сняты одновременно. Видно, как пучок отбирает мощность ВЧ поля во время прохождения по резонаторам. Видно также, как усилители восстанавливает уровень ВЧ поля после прохождения пучка.

## Slide 11
Схемы инжекции в Бустер
- Однократная однооборотная
- Однократная трехоборотная
- Однооборотная трехкратная
Длительность одного оборота в Бустере при энергии инжекции составляет ≈8мкс.
Пучок ионов инжектируемый в Бустер представляет собой один или несколько макросгустков длительностью 8-24 мкс, следующих друг за другом с интервалом 100 мс.

## Slide 12
Каждый макросгусток инжектируемый в Бустер из ЛУТИ представляет собой последовательность 400-800 микросгустков длиной 5см, следующих друг за другом с периодом 25 см. Вследствие просадки ВЧ поля в зазорах фазовые проекции микросгустков деформируются
Структура пучка ионов при инжекция в Бустер
Трансмиссия: 45 % 90% 88% 93 %

## Slide 13
Продольные профили микросгусков ионов Au32+ в конце канала транспортировки перед инжекцией в Бустер, моделирование проводилось при указанном уровне ВЧ для всех трех резонаторов
Уровень ВЧ 99%
Уровень ВЧ 100%

## Slide 14
Продольные профили микросгусков ионов Au32+ в конце канала транспортировки перед инжекцией в Бустер, моделирование проводилось при указанном уровне ВЧ - во всех трех резонаторах
Уровень ВЧ 98%
Уровень ВЧ 97%

## Slide 15
Микросгусток на входе в Бустер после 97% просадки ВЧ поля и при нормальной настройке дебанчера
Микросгусток на входе в Бустер после 97% просадки ВЧ поля и при выключенном дебанчере
Влияние дебанчера на деформированный микросгусток
E(Deb ON)>E(Deb off)
Дебанчер изменяет среднюю энергию сгустка

## Slide 16
Потери при уровне ВЧ поля 97 % от номинального -45%
Deb ON
Deb OFF
Потери, %
Потери, %

## Slide 17
Падение мощности ВЧ поля в резонаторе IH1 на 2-4% приводит к уменьшению интенсивности пучка в кольце Бустера в 2-3 раза
Профиль пучка при уменьшении мощности ВЧ поля 3%,
Потери н входе в Бустер – 45%
Профиль микробанча
на входе в Бустер
Потери, %

## Slide 18: Выводы
Нагрузка пучком приводит к просадке ВЧ поля в резонаторах ЛУТИ и деформации фазового портрета микросгустков в отдельности и макросгустка в целом, и может влиять на динамику пучка в Бустере.
Функция компенсации ВЧ просадки должна быть добавлена в систему LLRF управления ВЧ системой ЛУТИ.
Использование дебанчера для компенсации просадки ВЧ поля представляется затруднительным.

## Slide 19: Спасибо за внимание