Научно-методический семинар

10 марта (четверг) 2022 г., 1100 по мск.

Очная часть: комната 347, корп. 215, ЛФВЭ.

Онлайн: https://jinr.webex.com/join/igork-work

« Моделирование магнитной защиты для ФЭУ на плечевом спектрометре эксперимента SRC на установке BM@N »

Т. Атовуллаев (a, b), А. Шабунов (a), С. Пиядин (a),

П. Батюк (a), М. Пацюк (a), К. Алишина (a)

(a)Объединенный институт ядерных исследований, Дубна

(b)Институт ядерной физики Министерства энергетики Республики Казахстан, Алматы, Казахстан

BM@N это первый эксперимент с фиксированной мишенью на строящемся в ОИЯИ ускорительном комплексе NICA (Дубна, Россия). Основной целью эксперимента является изучение холодной барионной материи с использованием пучков тяжелых ионов Нуклотрона. В 2017 году в экспериментальную программу BM@N был добавлен пункт – изучение короткодействующих корреляций (SRC) в

ядрах углерода. Первое измерение SRC в обратной кинематике был проведено в 2018 году, его результаты опубликованы в 2021 году [1]. Второй эксперимент

запланирован на конец 2021 года. Его целью является измерение абсолютных

сечений реакции, улучшение разрешения и увеличение статистики как минимум на порядок. Для этого, в частности, в плечах планируется установить калориметр для разделения протонов и пионов. Он будет состоять из модулей нейтронного детектора LAND (Large Area Neutron Detector) [2]. Калориметр будет располагаться вблизи анализирующего магнита SP-41, что требует магнитной защиты чувствительных к магнитному полю ФЭУ на калориметре.

Детальное моделирование магнитного поля магнита SP-41 с использованием программы Ansoft Maxwell 15.0 позволило оценить амплитуду магнитного поля в области расположения ФЭУ, а также подтвердить возможность экранирования ФЭУ при помощи пермаллоя.

1. _M. Patsyuk at al. (BM@N Collab.)_ Unperturbed inverse kinematics nucleon knockout measurements with a carbon beam // Nature Physics 17, 693 (2021). arXiv: 2102.02626.

2. _Th. Blaich et. all. (LAND Collab.)_ A large area detector for high-energy neutrons // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A314 (1992) 136-154.

Онлайн: https://jinr.webex.com/join/igork-work или номер совещания: 174 758 0072

Открытие планируется за 10-15 минут перед началом семинара.

Инструкция по работе с WebEx: https://webex.jinr.ru/rus/

http://indico.jinr.ru Подразделения  >> Лаборатория физики высоких энергий

им. В.И. Векслера и А.М. Балдина (ЛФВЭ)  >>  Семинары

# Text boxes

##### МЕЖДУНАРОДНАЯ    МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ

##### ОРГАНИЗАЦИЯ

##### ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ

##### ЯДЕРНЫХ   ИССЛЕДОВАНИЙ

ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИКИ ВЫСОКИХ

ЭНЕРГИЙ им. В.И.Векслера и А.М.Балдина

#### INTERNATIONAL    INTERGOVERNMENTAL

#### ORGANIZATION

#### JOINT  INSTITUTE  FOR

#### NUCLEAR   RESEARCH

### Veksler and Baldin LABORATORY

### OF HIGH ENERGY PHYSICS