Научно-методический семинар

19 мая (четверг) 2022 г., 1100 по мск.

Очная часть: комната 241, корп. 215, ЛФВЭ.

Онлайн: https://jinr.webex.com/join/igork-work

« Разработка кремниевых лавинных детекторов с повышенной радиационной стойкостью »

Докладчик: Садыгов Зираддин Ягуб-Оглы

(ЛФВЭ ОИЯИ, Отделение №5 Научно–методических исследований и инноваций, Научно-методический отдел кремниевых трековых систем, Сектор №2 полупроводниковых детекторов)

Обсуждаются методы повышения радиационной стойкости кремниевых фотоумножителей и микропиксельных детекторов с целью увеличения их срока службы в составе установки BM@N. Радиационная стойкость кремниевых лавинных детекторов будет значительно улучшена путем использования инновационных научно-технологических результатов, полученных автором при разработке базовой конструкции и принципа работы современных кремниевых фотоумножителей.

Новые детекторы будут разработаны на базе низкоомных кремниевых пластин с целью значительного уменьшения толщины чувствительной области полупроводника. Это приведет к существенному уменьшению количества радиационных дефектов, ухудшающих рабочие параметры детекторов. При этом уменьшение количества первичного заряда, созданного ионизирующей частицей, будет компенсировано лавинным усилением носителей заряда в обедненной области полупроводника. Лавинный процесс будет осуществляться в матрице из отдельных полусферических p-n – переходов (микро-ячеек). Предложенная инновационная конструкция обеспечит достижения однородного коэффициента усиления сигнала по всей рабочей поверхности лавинных детекторов.

Онлайн: https://jinr.webex.com/join/igork-work или номер совещания: 174 758 0072

Открытие планируется за 10-15 минут перед началом семинара.

Инструкция по работе с WebEx: https://webex.jinr.ru/rus/

http://indico.jinr.ru Подразделения  >> Лаборатория физики высоких энергий

им. В.И. Векслера и А.М. Балдина (ЛФВЭ)  >>  Семинары

# Text boxes

##### МЕЖДУНАРОДНАЯ    МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ

##### ОРГАНИЗАЦИЯ

##### ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ

##### ЯДЕРНЫХ   ИССЛЕДОВАНИЙ

ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИКИ ВЫСОКИХ

ЭНЕРГИЙ им. В.И.Векслера и А.М.Балдина

#### INTERNATIONAL    INTERGOVERNMENTAL

#### ORGANIZATION

#### JOINT  INSTITUTE  FOR

#### NUCLEAR   RESEARCH

### Veksler and Baldin LABORATORY

### OF HIGH ENERGY PHYSICS