## Slide 1
Комплекс DRIBs 4
Предложение к проекту:
Исследования на пучках ускоренных ионов р/а элементов с
энергиями 0,1÷27 МэВ/н
Техническая структура комплекса
Параметры пучков ускоренных ионов р/а элементов
Оценка стоимости проекта. Этапность.
Гульбекян Г.Г.
Санкт-Петербург

## Slide 2
DRIBs 4. Введение.
Проект DRIBs 4 является этапом развития проекта Dubna Radioactive Ion Beams в составе и с задачами :
1. Генерация р.а. ядер и их ионов и получение ускоренных пучков монохроматичных радиоактивных изотопов малого эмиттанса с возможностью глубокой вариации их энергии.
2. Поэтапная реализация комплекса для получения монохроматичных пучков радиоактивных ядер с использованием имеющейся и вновь создаваемой в Лаборатории ядерных реакций им. Г.Н.Флерова ОИЯИ ускорительной базы.

## Slide 3
Таблица некоторых возможных р/а ядер для рассмотрения в проекте DRIBs-4, время полураспада T1/2≥30 ms. 1. |  |  |  |  | 
 | Z | N | Decay Mode | Half life | Jp
6He | 2 | 4 | b- | 806.7 ms 15 | 0+
7Be | 4 | 3 | e | 53.12 d 7 | 3/2-
8He | 2 | 6 | b-, b-n | 119.0 ms 15 | 0+
8Li | 3 | 5 | b-, b-2a | 838 ms 6 | 2+
8B | 5 | 3 | e+b+, e2a | 770 ms 3 | 2+
9Li | 3 | 6 | b-, b-n2a | 178.3 ms 4 | 3/2-
9C | 6 | 3 | e+b+, ep2a | 126.5 ms 9 | (3/2-)
10Be | 4 | 6 | b- | 1.51E+6 y 6 | 0+
10C | 6 | 4 | e+b+ | 19.255 s 53 | 0+
11Be | 4 | 7 | b-, b-a | 13.81 s 8 | 1/2+
11C | 6 | 5 | e+b+ | 20.39 m 2 | 3/2-
13N | 7 | 6 | e+b+ | 9.965 m 4 | 1/2-

## Slide 4: Таблица некоторых возможных легких р/а ядер для рассмотрения в проекте DRIBs-4, время полураспада T1/2≥30 ms. 2
14C | 6 | 8 | b- | 5730 y 40 | 0+
14O | 8 | 6 | e+b+ | 70.606 s 18 | 0+
15C | 6 | 9 | b- | 2.449 s 5 | 1/2+
15O | 8 | 7 | e+b+ | 122.24 s 16 | 1/2-
16C | 6 | 10 | b-, b-n | 0.747 s 8 | 0+
16N | 7 | 9 | b-, b-a | 7.13 s 2 | 2-
17C | 6 | 11 | b-, b-n | 193 ms 13 | 
17N | 7 | 10 | b-, b-n | 4.173 s 4 | 1/2-
17F | 9 | 8 | e+b+ | 64.49 s 16 | 5/2+
17Ne | 10 | 7 | e+b+, ep, ea | 109.2 ms 6 | 1/2-
18C | 6 | 12 | b-, b-n | 95 ms 10 | 0+
18N | 7 | 11 | b-, b-a, b-n | 624 ms 12 | 1-
18F | 9 | 9 | e+b+ | 109.77 m 5 | 1+
18Ne | 10 | 8 | e+b+ | 1672 ms 8 | 0+
 | Z | N | Decay Mode | Half life | Jp

## Slide 5
Темы исследований: Фаза 1 ( низкие энергии)
I ˃103 1/сек E ˃0.05 мэВ/н S ~ 1 см2
*Бета – распад экзотических ядер
*Поиск гипотетического канала распада нейтрона в ядре 6Не.
*Исследование сверхразрешенных бета переходов для ядер в области Z=N.
*Исследование резонанса при распаде легких экзотических ядер.
*Мультинейтронный распад.
*Другое …………

## Slide 6
Темы исследований: Фаза 2 ( высокие энергии)
1˂ E ˂27 МэВ/н I ˃10 1/сек S~ 1 см2
Масса и энергия связи
Распределение нуклонных плотностей в экзотических ядрах.
Полные сечения реакций.
Импульсное распределение слабосвязанных ядер.
Полное и неполное слияние, реакции передачи.
Поиск кластерных состояний в легких ядрах.
Поиск возбужденных состояний в ядрах 24О и 25О в реакциях с ускоренными пучками радиоактивных ядер.
Измерение зарядовых состояний тяжелых ионов и продуктов ядерных реакций.
Деление ядер.
Другое……..

## Slide 8: DRIBs -4. Схема генерации пучков ионов радиоактивных ядер на циклотроне У400М для установки МУЛЬТИ.

## Slide 9
План размещения установки МУЛЬТИ в галереи.

## Slide 10: DRIBs -4. Схема генерации пучков ионов экзотических ядер на циклотроне У400М и их пост-ускорения.

## Slide 11
Chart: A/Z
| 3 | 3.2 | 2.6669999999999998 | 2.8570000000000002 | 3.1429999999999998 | 3.6360000000000001 | 3.3330000000000002 | 2.9089999999999998 | 3.7330000000000001 | 4.2 | 4.4000000000000004 | 5.649
У-400М | 47 | 42 | 60 | 54 | 45 | 34 | 39.3 | 50.2 | 32.6 | 27.07 | 24.5 | 15.3
У-400MNew | 53.9 | 48.7 | 64.4 | 58.1 | 50.1 | 39.2 | 44.9 | 56.4 | 37.4 | 30.1 | 27.7 | 17.3 | 79.7 | 70.5 | 82.5 | 32.9 | 15.7
 |  |  | E | E | 
№ | ИОН | A/Z | МэВ/нукл. | МэВ/нукл. | Некоторые ионы-
 |  |  | Вывод переза-рядкой | Вывод дефлек-тором | аналоги по A/Z
1 | 20Ne9+ | 2.222 | - | 82.5 | 40Ca18+
2 | 16O7+ | 2.2857 | - | 79.7 | 32S14+
3 | 20Ne8+ | 2.5 | - | 70.5 | 10B4+ 15N6+ 40Ar16+ 40Ca16
4 | 16O6+ | 2.667 | 60 | 64.4 | 32S12+ 48Ca18+ 64Ni24+ 26Mg10+
5 | 20Ne7+ | 2.857 | 54 | 58.1 | 40Ar14+ 40Ca14+
6 | 32S11+ | 2.909 | 50 | 56.4 | 64Ni22+
7 | 15N5+ | 3 | 47 | 53.9 | 6Li2+ 18O6+ 36S12+ 48Ca16+
8 | 22Ne7+ | 3.143 | 45 | 50.1 | 
9 | 16O5+ | 3.2 | 42 | 48.7 | 64Ni20+
10 | 20Ne6+ | 3.333 | 39 | 44.9 | 
11 | 40Ar11+ | 3.636 | 34 | 39.2 | 
12 | 56Fe15+ | 3.733 | 3 | 37.4 | 
13 | 48Ca12+ | 4 | 29.5 | 32.9 | 36S9+ 48Ca12+64Ni16+84Kr21+
14 | 84Kr20+ | 4.2 | 27 | 30.1 | 
15 | 132Xe30+ | 4.4 | 25 | 27.7 | 
16 | 209Bi37+ | 5.649 | 15 | 17.3 | 
17 | 238U40+ | 5.95 | - | 15.7 | 
Зависимость энергии ионов от А/Z
Cуществующий вывод перезарядкой (У-400М)
Вывод дефлектором (Rвыв=1.78 м), после коррекции магнитного поля (У-400МNew)
Перспективы увеличения энергии ионов на выводе А циклотрона У-400М

## Slide 12
Эскиз системы высоковольтной инжекции в циклотрон У400М

## Slide 13: Графическое отображение перспективных интенсивностей некоторых ускоренных на У400М пучков ионов до ксенона.

## Slide 14: Таблица перспективных параметров пучков ионов циклотрона У400М с ECR 28 ГГц 1
ИОН | A/Z | E мэВ/н | ECR 28Ггц I pmka | Iмц˂30% I pmka | Р квт
7Li2+ | 3,5 | 39 | 400 | 30 | 8.2
11B3+ | 3,666 | 40 | 400 | 20 | 8.8
15N5+ | 3.0 | 51 | 700 | 10 | 7,6
18O5+ | 3,6 | 40 | 900/1000 | 10 | 7,2
22Ne7+ | 3,14 | 48 | 200 | 10 | 8.4
22Ne6+ | 3,666 | 39 | 600 | 8 | 8.6
36S11+ | 3,27 | 42 | 30 | 5 | 7.5

## Slide 15: Таблица перспективных параметров пучков ионов циклотрона У400М с ECR 28 ГГц 2
ИОН | A/Z | E мэВ/н | ECR 28Ггц I pmka | Iмц˂30% I pmka | Р квт
40Ar12+ | 3,33 | 40 | 100 | 5 | 8.0
40Ar13+ | 3,07 | 49 | 70 | 4 | 7.8
48Ca13+ | 3,69 | 39 | 10 | 3.0 | 5.6
48Ca14+ | 3,4 | 40 | 10 | 3.0 | 5.7
48Ca15+ | 3,2 | 43 | 5 | 1,5 | 3,1
84Kr24+ | 3,5 | 40 | 15 | 2.0 | 6.7
132Xe38+ | 3,47 | 41 | 1,3 | 0,4 | 2,1

## Slide 16
ECR for ISOL. Для получения однозарядных ионов разработаны ЭЦР источники на постоянных магнитах, работающие на частоте 2.45 ГГц. Ниже схематично изображены источники DRIBs1 и MINIMONO (GANIL).
В источниках такого типа эффективность для благородных газов достигает ~ 90%.
Эффективность для ряда стабильных и радиоактивных изотопов приведена в нижеследующих таблицах

## Slide 17
ISOL with ECR ion source

## Slide 19
19
Интенсивность радиоактивного пучка 6Не
У400М- ISOL-У400
Год проведения сеанса | Интенсивность первичного пучка 777Li | Интенсивность ускоренного пучка 666Не
2004 | 1 рμА | 3 ·10e66 pps
2006 | 2 рμА | 2 ·10e77 pps
2008 | 3 рμА | 5 ·10e77 pps

## Slide 20: Beam spot and energy spread on the target
The He6 beam energy was equal to 60.8±0.3 MeV
The beam intensity on the physical target was equal to 107 1/c

## Slide 21
Отрицательно заряженные ионы.Принципиальные схемы и оценка эффективности источника с поверхностной ионизацией.

## Slide 22
DRIBs 4.Отрицательные ионы.Кандидаты для и/и с поверхностной ионизацией.
Энергия сродства к электрону более 0.6 эВ.

## Slide 23
Отрицательно заряженные ионы.Эффективность поверхностной ионизации для радиоактивных изотопов с различным временем жизни приведена на следующем графике.

## Slide 24
Поверхностная ионизация положительно заряженные ионы.в Ионизация происходит при контакте атома с небольшим (4÷7 эВ) потенциалом ионизации с горячей металлической поверхностью. Схематично источник с поверхностной ионизацией представлен на следующем рисунке.
Эффективность для ряда стабильных изотопов приведена на следующих графиках.

## Slide 25
DRIBs 4. Ионы плюс 1. Высокая эффективность поверхностной ионизации.
Потенциал ионизации р/а элемента менее 7 вольт.

## Slide 26
Магнито-оптическая схема сепаратора

## Slide 27
Схема газовой ловушки.

## Slide 28
Схема криогенной газовой ионной ловушки (FRS, Darmstadt).

## Slide 29
Charge breeder. В данном методе осуществляется инжекция пучка однозарядных ионов, полученных из источника ЭЦР 2.45 ГГц, источника с поверхностной ионизацией и др., в ЭЦР источник, работающий на частоте 14 или 18 ГГц для последующей трансформации в ионы с более высоким зарядом. Принцип и схема установки приведены на нижеследующих рисунках.

## Slide 30
Эффективность для ряда стабильных и радиоактивных изотопов приведена в нижеследующей таблице.
Charge breeder .Быстродействие метода (время трансформации иона с зарядом (n+1) в заряд (n+)) приведено в нижеследующей таблице.

## Slide 31: DRIBs -4. Схема генерации пучков ионов экзотических ядер на циклотроне У400М и их пост-ускорения.

## Slide 32
Рабочая диаграмма циклотрона DC25

## Slide 33
План с линией инжекции ионов р/а элементов в циклотрон У400Р, каналами транспортировки выведенных пучков в новые экспериментальные залы.

## Slide 34
Рабочие диаграммы У-400 и У-400Р
Notes: 34

## Slide 35
DRIBs 4. Интенсивности некоторых ускоренных самых легких р/а элементов, полученных в ISOL схемах и через gas-catcher
1
р/а ядро | Ion souses ISOL схемы | Сепаратор +Gas catcher
 | Iуск pps | I pps
3H | 5·1010 | 
3He | 6·109 | 
6He | 1·1010 | 1·107
8He | 1·108 | 105
8Li | 1·108 | 107
9Li | 2·107 | 106
7Be | 2·108 | 107
11Be | 2·107 | 107
8B | 4·106 | 106
15С | 4·107 | 106
16С | 1·107 | 106

## Slide 36: DRIBs 4. Интенсивности некоторых ускоренных легких р/а элементов, полученных в ISOL схемах и через gas-catcher 2
р/а ядро | Ion souses ISOL схемы | Сепаратор +Gas catcher
 | Iуск pps | I pps
17С | 4·105 | 105
16N | 2·108 | 107
17N | 1·108 | 107
18N | 2·106 | 106
19N | 1·106 | 106
19O | 5·106 | 107
20O | 1·107 | 107
21O | 1·105 | 104
20F | 2·108 | 107
21F | 2·108 | 107
22F | 2·106 | 105

## Slide 37
DRIBs 4. Этапы реализации проекта и оценки стоимости
1
№ | Наименование позиции | Оценка стоимости M$ | Примечание
1 | Инжектор с высоковольтной платформой и и.и. 14÷18 Ггц | 0,3 (2) | Повышение интенсивности
2 | Инжектор в составе ионного источника ECR28 на высоковольтной платформе | 5 (3) | Расширение диапазона
3 | Создание системы симметричного вывода пучка перезарядкой из У400М | 0,1 (1) | Аналог
4 | Каналы транспортировки пучков ионов с энергией ≈ 40÷50 МеВ/н | 0,3 (1) | 
5 | Создание комплекса ISOL с ECR2.4 Ггц | 0,2 (1) | DRIBs 1
6 | Создание комплекса ISOL на базе источника с поверхностной ионизацией | 0,2 (1) | новое
7 | Модернизация и монтаж фрагмент-сепаратора | 1,5 (2) | перемонтаж
8 | Создание и монтаж системы газ-кэтчера | 1,2 (2) | новое
9 | Создание и монтаж каналов транспортировки пучков р/а ионов с энергией 0,5÷5 КэВ/н от ISOL и газ-кэтчера к ECR14 /charge breeder/. | 0,3 (1) | Опыт DRIBs 1

## Slide 38: DRIBs 4.Этапы реализации проекта и оценки стоимости 2
№ | Наименование позиции | Оценка стоимости M$ | Примечание
11 | Каналы транспортировки пучков ионов р/а ядер с энергией 8÷12 КэВ/н от charge breeder к постускорителям DC25 и У400Р. | 0,5 (1) | Имеется в основном
12 | Создание, монтаж и наладка циклотрона DC25с каналами выведенных пучков ионов р/а ядер с энергиями 0,1÷1 МеВ/н | 6 (2) | Новый проект
13 | Оснащение циклотрона У400Р и каналов пучков оборудованием диагностики пучков ионов р/а ядер | 0,5 (1) | Опыт DRIBs 1
14 | Создание, монтаж и наладка физических установок на пучках ионов р/а ядер низких энергий 0,1÷1 МеВ/н циклотрона DC25 | 1,5 (2) | новое
15 | Создание, монтаж и наладка физических установок на пучках ионов р/а ядер с энергиями 1÷27 МеВ/н циклотрона У400Р | 3,5 (1) | новое

## Slide 39: DRIBs 4.Этапы реализации проекта и оценки стоимости 3
ECR14/18+U400M + ISOL/breeder+U400R 6,4 (1) (1) --- первый этап
+ SEPARATOR +CAS- CATCHER +DC25 16.1 (1+2) (2) --- второй этап
+ ECR 28 21,6 (1+2+3) (3) --- третий этап

## Slide 40
Заключение.
Предложение к реализации проекта DRIBs 4 базируется на поэтапном техническом и финансовом плане. Уже завершение первого этапа позволяет проводить эксперименты с ускоренными пучками ионов р/а изотопов. Каждый последующий этап расширяет эти возможности. Завершение всех трех этапов позволит проводить эксперименты с пучками ускоренных моноэнергичных (1%) ионов р/а изотопов в диапазоне энергий от 0,01 до 27 МэВ/н., с массами А от 3 до 130 и интенсивностями до 1010 1/сек (6Не). Проект базируется на разработках Лаборатории (DRIBs 1, ECR ионные источники, фрагмент-сепараторы, газовая ловушка /gas catcher/, физические установки, ускорители У400Р, У400М и др.). Собственно разработка проекта позволит уточнить диапазон и параметры пучков ионов р/а пучков, технические параметры оборудования и актуальные стоимостные оценки.

## Slide 41
Спасибо за внимание
Богомолов С.Л.
Гульбекян Г.Г.
Калагин И.В.
Лукьянов С.М.
Маслов В.А.
Пенионжкевич Ю.Э.
Родин А.М.
Семин В.А.
Середа Ю.М.
Соболев Ю.Г.
Франко Й
Шахов А.В.