## Slide 1
Igor Meshkov Optimum Luminosity of Proton-Ion Collider, PEPAN v.50,#6,2019 (in print)
Proton-Proton Mode: 2 IP, but (!) Luminosity for 1 IP SPD only!
Luminosity for 1 IP and
Np is proton number per bunch
Q1 = 0.05
Q2 = q +  = 0.05
 = 1.1 *mm*mrad
PROJECT LUMINOSITY
Bunch intensity Nb=1012
Proton intensity in ring N=2.2×1013
L=1032cm-2s-1
FORMATION OF PROTON BEAMS IN NICA COLLIDER
Е.SYRESIN on behalf of team

## Slide 2
Две схемы формирования протонных пучков
Инжекция в коллайдер на энергии охлаждения
Инжекция в коллайдер на энергии эксперимента

## Slide 3
ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛЯРИЗОВАННЫХ ПУЧКОВ НА НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ ПРОЕКТА NICA
Начальная стадия Проекта NICA
4 соленоида с магнитным полем 6 Тл и длиной 1 м
Планируется разместить в каждом кольце (24 Тлм)
При низких энергиях Е<3,2 ГэВ планируется мода спиновой прозрачности
При энергии 12.5 ГэВ>Е>3,2 ГэВ в режиме с частичной сибирской змейкой. Продольная поляризация в детекторе будет получена при энергии, дискретно изменяемой с интервалом 0,523 GeV.

## Slide 4
PROTON INJECTION FROM NUCLOTRON TO COLLIDER
Proton intensity in collider ring
N=2×1013
Proton bunch intensity at Nuclotron injection in collider
N=5×1010
Proton repetition frequency at Nuclotron injection in two collider rings at kinetic energy 1,5-2 GeV (B=0.4-1T, dB/dt=0.8T/s, t=1 sec- time between end of one cycle and start of new cycle )
f=0.3 Hz
Number of injection cyles in each ring
Ninj=400
Normalized rms longitudinal emittance
s p =1,2×10-2 m
Normalized rms longitudinal emittance at Ninj =400 injections inj=Ninjinjinjsp=4.8 м.
Normalized rms emittance at experiment energy
exp=nbexpexpsp=0.26 м
Normalized rms transverse emittance
 =4 ×mm×mrad
Strong longitudinal electron cooling is required to reduce longitudinal injection emittance
Rms momentum spread after debuncher p=10-3.
Injection rms bunch length in Nuclotron with circumference CN=253 м, s=CN/2×31/2=74.4 м.

## Slide 5
ELECTRON COOLING OF PROTON BEAMS AT COSY
COSY experiment
=2.78, Ek=1.66 GeV, Ee=0,907 MeV,
Longitudinal cooling time
cool=18,6 s
Transverse cooling time
cool-h=132 s
cool-v=182 s
I=0,62 A

## Slide 6
FORMATION OF HIGH DENSITY COOLED PROTON BEAM AT LOW ENERGY
Proton intensity in collider ring
N=2×1013
At
=3
Laslet tune shift
Q=0,05
Stored stack, occupied half of Collider ring, has rms emittance
=rpN/(2Q3β2)=4,8 ×mm×mrad
After acceleration up to proton kinetic energy 12 GeV rms emittance is reduced to = 1.1 ×mm×mrad
Application of electron cooling with transverse cooling time about cool=100 s by one order shorter than storage ion time Tinj= 1600s permits to form dense proton beam with small emittance and large betatron tune shift of Q=0,05.

## Slide 7
PROTON STACK SPACE CHARGE EFFECTS AT RF1 BARRIER BUCKET STORAGE
RF1 voltage at heavy ion operation U=5 kV,
Phase width =/12
Current of Au79 ions I=0,4 A, Ni=5.2×1010, Z=79
Wsp/WRF=1,2I/2
Space charge effects of Au79 ions gives a reduction of 5,5% of RF1 barrier bucket capacity
Current of protons I=1.87 A, Np=2×1013
Space charge effects of protons by 4.5 times larger than Au79ions
Space charge effects of Au79 gives a reduction of 26% of RF1 barrier bucket capacity V
Height of separatrix p-s=1.25×10-3.
Critical rms momentum spread at development of longitudinal instability p-th=6×10-4
Losses at high proton intensity, increase of phase width
=/6

## Slide 8
Storage of intensive proton beam
dLst/dt=-Lst/2cool+Ls0×D(p)/2p2+Lb/2rep,
Lb=Lbar+2Lbar=30,3 м injection length
At barrier width =/6 storage stack has size С/3=167 m
With out cooling longitudinal stack spice is fulfilled through ninj=С/3Lb5 injection cycles
rep<сool
Goal: Cooling time is factor by 3-5 times larger than injection repletion time
Tinj, c | m | Ninj | Ninj-long | Tst, min | cool, с | st, rad | Nmax
Periodical injection |  |  |  |  |  |  | 
6 | 0 | 26 | 0 | 2.6 | 21.9 | 2.1 | 1.2×1012
6 | 0 | 114 | 0 | 11.4 | 10.9 | 2.1 | 5.6×1012
6 | 0 | 327 | 0 | 32.7 | 5.5 | 2.1 | 1.6×1013
12 | 0 | 98 | 0 | 19.6 | 21.9 | 2.1 | 4.8×1012
12 | 0 | 245 | 0 | 49 | 10.9 | 2.1 | 1.2×1013
12 | 0 | 401 | 0 | 80.2 | 5.5 | 2.1 | 2×1013
Injection with additional stack deep cooling |  |  |  |  |  |  | 
6 | 5 | 477 | 247 | 146.5 | 34 | 2.1 | 2×1013
6 | 5 | 478 | 86 | 82.2 | 17 | 1.74 | 2×1013
12 | 5 | 490 | 113 | 188.4 | 34 | 1.9 | 2×1013
12 | 5 | 414 | 6 | 87.6 | 17 | 1.46 | 2×1013
6 | 10 | 651 | 217 | 260.4 | 34 | 1.85 | 2×1013
6 | 10 | 532 | 72 | 118.8 | 17 | 1.2 | 2×1013
12 | 10 | 561 | 97 | 286.8 | 34 | 2.31 | 2×1013
12 | 10 | 417 | 6 | 94.2 | 17 | 1.36 | 2×1013
Numerical simulation of proton storage
1.Project intensity can be obtained at cooling time сool =rep/2 during 80 min injection
2.Project intensity can be obtained at сool =3τrep with additional deep stack cooling during 80 min injection

## Slide 9
Накопление интенсивных протонных пучков (Н.Митянина)
(нн (Н.Митянина)
Зависимости а)интенсивности накопленных протонов, б) времени продольного охлаждения, в) фазовой ширины стека г), с.к. импульсного разброса д), с.к. поперечного эмиттанса от числа инжекций протонов для разных времен продольного охлаждения.

## Slide 10
Влияние паразитного после импульса кикера на накопление протонов
Параметр | Величина
Инжекция | 
Длительность стека, st, нс | 558
С.к. эмиттанс инжектированного пучка протонов, , ×мм×мрад | 0,4
С.к.импульсный разброс инжектированных протонов, p | 610-4
Кикер | 
Бетта-функции в кикере, м | 20
Критический угол на выходе из кикера, с, мрад | 1,5
С.к.угловой разброс протонов на входе в кикер после инжекции из Нуклотрона, 0, мрад | 0,15
Магнитное поле кикера для протонов, кГс | 0,37
Длительность импульса кикера, нс | 600
Длина кикера, м | 3,9
Угол поворота протонов основным полем кикера, мрад | 12
После импульс кикера | 
Магнитное поле после импульса кикера для протонов, Гс | 1,85
Угол протонов, приобретаемый от после импульса кикера, , мрад | 0,05
Процент числа ионов и протонов, попавших под действие магнитного поля после импульса, , % | 40
dn2/dt=-n2/1cool+2/Tinj
Потери протонов становятся существенными, когда квадрат их углового разброса n2 после n инжекции достигает величины cr2/2.
Для Ninj=400 инжекций протонов это происходит при =0,05 мрад. Этот угол соответствует магнитному полю после импульса кикера B=1,75 Гс, что в 200 раз меньше, чем магнитное поле основного импульса кикера.
Требование к после импульсу кикера при накоплении протонов в три раза более жесткое, чем при накоплении ионов золота из-за большого количества инжекций протонов по сравнению с ионами.

## Slide 11
INDUCTION ACCELERATION BY RF1 BARRIERS
TRANSITION THROUGH CRITICAL ENERGY
Induction acceleration of stack ions fulfilled half of ring by RF1 voltage U=300 V.
Required time for proton acceleration
ac=Trev(exp-inj) mc2/eU=50 s.
Momentum spread and beam emittance at proton acceleration are reduced as
p/p1/, 1/.
At proton energy close to critical =tr=7,089, the RF barriers switch off. Protons pass through the critical energy without RF barriers. When proton energy becomes larger critical energy RF1 barriers turn on again with opposite polarities.
At energy close to critical momentum compaction factor is equal to  2/3  3×10-4 at =0.05.
To accelerate protons to this energy the required time is of 0.25 s.
Quadrupole power supply that creates current difference between F and D lenses will be used for fast variation of dispersion to provide a jump of critical gamma on a value cr =-0.09 during Tjump= 10,5 ms
cr =1.8Q, Q  0.05 at cr =0.09,
=1/cr2=Dx/ds/C, ==-Kl/G(Dx2-Dy2) =5.8×10-4
Kl=0.075
Q=βKl/4π=0.05
K produced by 24 lenses in one arc at I=67 A. Tjump=10.5 ms, LQ=2.25 mGn, V=14.5 V
Параметр | Величина
Сдвиг бетатронного числа, qsp | 0.05
Изменение фактора tr | 0.09
Темп изменения dtr/dt (c-1) | 8,5
Время перехода через критическую энергию, t0 (мс) | 10,5
С.к. импульсный разброс p-tr | 3,3×10-3
Импеданс Zimp(Ом) | 20
Радиус камеры (м) | 0.05
Номер гармоники среза ncut | 1602
Интеграл от инкремента по времени s+/n | 6,3×10-3
Максимальная скорость нарастания dtr/dt ограничена максимально возможным темпом нарастания градиента поля линзы dG/dt=14,3 Тл/(м×с) или темпом нарастания тока в ней dI/dt=6,4 кА/c.

## Slide 12
Продольная неустойчивость при прохождении критической энергии
(П. Зенкевич)
Пороговый ток продольной неустойчивости
I=4mc2β2p-th2/eZ
Nth=Ith×Ls-tr/ecst-tr×p-tr
p-tr=(p/p)/3=3.3×10-3
p×10-3 | 2,1 | 2,8 | 3,25
p-sep/p | 3,85 | 2,9 | 2,5
s(м) | 0.87 | 1.08 | 1.21
s-sep/s | 8,7 | 7,05 | 6,3
exp( м) | 0,54 | 0,9 | 1,17
H0 | 0.4 | 0,6 | 0,8
Hmax/H0 | 5 | 3,3 | 2,5
df/dH (Hmax/Но) | 0.013 | 0.051 | 0.093
Nst=2,6×1013
exp=0,9 м и, соответственно, p=2,8×10-3 и s=1,08 м.
Пороговая интенсивности стека
Инкрементом развития ins неустойчивости пропорционален номеру гармоники ins n×Zimp (n)1/2 и импедансу пространственного заряда, который в свою очередь также зависит от номера гармоники n
Номер гармоники среза равен ncut=C/2b=1602, где b=50 мм
Интеграл от инкремента развития неустойчивости по времени равен:
s+/n=insdt=0.10t0trp-tr=6,3×10-3
При развитии продольной неустойчивости в условиях перехода критической энергии в коллайдере NICA при s+/n<u, относительный рост продольного эмиттанса составляет менее 10%.

## Slide 13
Группировка протонного пучка (Н.Митянина)
Режим работы ВЧ3 | С.к. длина сгустка в центральной супаратрисе | С.к. разброс импульсов в центральной сепаратрисе | Доля частиц в центральной сепаратрисе
Группировка ВЧ2 с закороченными зазорами резонаторов ВЧ3 до достижения максимального напряжения ВЧ2, в дальнейшем зазоры ВЧ3 раскорачиваются и происходит подъем напряжения на них. | 1.05 м | 2.7610-3 | 91%
С учетом наведенного напряжения на резонаторах ВЧ3 при подъеме напряжения ВЧ2 | 1.37 м | 2.74×10-3 | 63%
а)Зависимости с.к. длины банча и эффективности захвата в основную сепаратрису от времени. б). Зависимости с.к. импульсного разброса банча и высоты ВЧ сепаратрисы от времени.
Группировка ВЧ2 с ЗАКОРОЧЕННЫМИ зазорами ВЧ3
(новый режим по сравнению с ионной модой)
При раскорачивании зазоров ВЧ3 резонаторов возможно возникновение переходных процессов, влияющих на характеристики сгруппированного пучка с помощью ВЧ2 резонаторов. Переходные процессы, возникающие при раскорачивании зазоров резонаторов ВЧ3, непредсказуемы для расчетов, их влияние на характеристики пучка может быть проверено только экспериментально во время реализации ионной моды
При интенсивности накопленных протонов 21013 средний ток циркулирующего протонного пучка составляет 1,5 А (средний ток циркулирующего пучка дли ионной моды равен 0,4 А), наведенное напряжение на резонаторах ВЧ3 равно 57 кВ. протонный пучок группируется ВЧ2 всего до с.к. длины около 4м, в то время как продольный размер ВЧ3 сепаратрисы равен 7,6 м. При длине банча 4м после ВЧ2 группировки около 37% частиц оказываются захваченными в боковые сепаратрисы и реализация режима с раскороченными ВЧ3 резонаторами при ВЧ2 группировке представляется невозможным из-за эффектов паразитных столкновений.

## Slide 14
Светимость на энергии эксперимента
Nexpexps-expp-exp
N=(nnbQ×exp /rp)/1 +C/(4×(2)1/2s-exp×exp2)
Зависимость числа частиц от энергии эксперимента, определяемая продольной неустойчивостью
Зависимость числа частиц от энергии эксперимента, определяемые эффектами пространственного заряда
Chart: 
| 12.66 | 12.2 | 11.25 | 10.32 | 9.3800000000000008 | 8.44 | 7.5
Nth | 25800000000000 | 24900000000000 | 23000000000000 | 21000000000000 | 19100000000000 | 17200000000000 | 15200000000000
Nq | 25500000000000 | 24900000000000 | 24000000000000 | 22900000000000 | 21700000000000 | 20200000000000 | 18700000000000
Chart: 
| 12.66 | 12.2 | 11.25 | 10.32 | 9.3800000000000008 | 8.44 | 7.5
Lth | 1.65e+32 | 1.45e+32 | 1.14e+32 | 8.4e+31 | 6.6e+31 | 4.8e+31 | 3.35e+31
Lq | 1.65e+32 | 1.49e+32 | 1.24e+32 | 1.04e+32 | 8.5e+31 | 6.61e+31 | 5e+31
Зависимость интенсивности протонного пучка от релятивистского фактора 
Зависимость светимости сталкивающихся протонных пучков от релятивистского фактора, соответствующего энергии эксперимента

## Slide 15
Оптическая структура с высокой критической энергией (Ю.Сеничев)
Поднятие критической энергии для протонов до величины tr>exp-max =14,4 планируется методом резонансной модуляции дисперсионной функции за счет введения суперпериодичности на арках.
Используем модуляцию силы квадрупольных линз по длине суперпериода [K(s)+k(s)], функция градиента G(s) его модуляция G(s) входят в уравнения для дисперсии
d2D/ds2+[K(s)+k(s)]D=0,
K(s)=eG(s)/p, k(s)=eG(s)/p, p=Ampc.
Тип структуры | tr Арки | tr кольца | Д | Ф2 | Ф1 | x-max арки | y-max арки | Dx-max aрки | x,y арки
Регуляная Структура | 4.7 | 7.09 | -2.24 | 2.29 | 2.29 | 20 м | 20 м | 2.7 м | 3 и 3
Суперпериод Структура | 12.2 | 18.6 | -2.24 | 2.04 | 3.0 | 36 | 23 | 6.1 | 3 и 3
Для суперсимметричной структуры с модуляцией дисперсионной функции токи в линзах Ф2 и Ф1 относительно значения градиентов для регулярной структуры отличаются, соответственно, на -12% или ток 1,1 кА и на 31% или ток 3 кА.
Для реализации суперсимметричной структуры для фокусирующих линз арок в каждой из них необходимо установить два источника питания: один для токо-отбора линз Ф2 с током 1,1 кА, другой для токо-добавки линз Ф1 с током 3кА.
На входе и выходе арок в криостатах должны быть установлены дополнительные токовводы на 1,1 кА и 3кА и в криостатах размещены дополнительные трассы для отдельного питания линз Ф1 и линз Ф2.
Реализация структуры с модуляцией дисперсии требует демонтажа криомагнитной структуры арок, прокладки дополнительных трасс в криостатах и установки дополнительных токовводов на входах и выходах арок.
Параметры Твисса и линз для регулярной оптики и оптики с модуляцией дисперсионной функции.

## Slide 16
ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛЯРИЗОВАННЫХ ПРОТОННЫХ ПУЧКОВ
Схема системы поляризации коллайдера для моды спиновой прозрачности (СП) с двумя Сибирскими змейками, включающих в себя четыре соленоида и два соленоида управления
Сравнение возможностей формирование поляризованных пучков в коллайдере с выключенными Сибискими змейками, с двумя частичными змейками при интеграле поля 6-12 Тл×м, с одной полной змейкой с интегралом поля 50 Тл×м и в режиме спиновой прозрачности с двум змейками
Конфигурация в коллайдере | Частота спина | Направление поляризации в детекторах SPD/MPD
Выключенная змейки | 0k | Вертикальная
Частичная змейка | 0=k | Продольная
Спиновая прозрачность | 0=k | Любая
Одна полная змейка (MPD) | 0=1/2 | Продольная
Спиновая прозрачность | 0=0 | Любая
Проблемы полной змейки связаны с использованием 6 Тл соленоидов, краевое магнитное поле которых может влиять на характеристики соседних структурных магнитов коллайдера, с трудностями размещения такого количества соленоидов в кольцах коллайдера, поскольку в сумме для них необходимо иметь около 16,5 м эффективной длины.
Использование частичной Cибирской змейки в коллайдере с интегралом поля на порядок меньшим, чем для моды спиновой прозрачности, позволяет получать в детекторах SPD и MPD протонные пучки с продольной поляризацией при энергиях, соответствующих целому спиновому резонансу и повторяющихся с шагом 0,523 МэВ
Соленоиды управления СП в сумме составляет около 2 Тл×м
Для частичной Сибирской змейки dBR=dE/E×BR/=2,2 Tл×м при BR=45 Tл×м.
При инжекции вертикально поляризованного пучка получение продольной поляризации происходит следующим образом. Пучок инжектируется на энергии вблизи целого резонанса, затем одновременно медленно включается поле соленоида Сибирской змейки, и энергия сдвигается к энергии целого резонанса. В этом случае поляризация становится продольной в экспериментальных промежутках с детекторами SPD и MPD при четном целом значении резонанса и только в противоположном к змейке детекторе при нечетном целом значении резонанса.

## Slide 17
Время деполяризации протонов в коллайдере
Время деполяризации протонов в коллайдере определяется их взаимодействием с электронами молекул остаточного газа
Частота взаимодействия протонов с электронами int=Zngintc=7,4×10-3 c-1, int=2re2mec 2/(2Iion)=2×10-20cм2 – cечение взаимодействия протона с электроном атомов водорода
Угол рассеяния протона =0×p/p=2,8×10-2,
где 0=Gp=25,8 при =13,5 ГэВ- безразмерная частота прецессии спина протона
Gp=µ/µ0=1,793 - отношение аномального магнитного момента протона к его Дираковскому значению µ0,
p=2Iionmec22/(mpc2)21/2=3,8×10-6 - с.к. импульсный разброс протона, возникающий при его однократном
взаимодействии с электроном
p=3,5×10-3- с.к. импульсный разброс протонного пучка, при котором начинаются потери протонов.
За время деполяризации спина dep протон Ne=depint раз взаимодействует с электронами, в результате, при деполяризации квадрат среднего угла рассеяния составляет sc2=depint2/21.
Время деполяризации спина протонов равно dep=2/(int2)=3,3×105c=3,8 суток.
При снижении энергии эксперимента время деполяризации спинов растет как dep0-2exp-2. Так при энергии протонов 8 ГэВ время деполяризации спинов составляет 10,7 суток.
Вакуум в коллайдере
В вакуумных камерах теплых промежутков при давлении P=5×10-11 Торр содержится около 90% водорода H2 с концентрацией n=nL×(P/Pn)=1,77×106 мол/cм3 и 10% смеси из более тяжелых газов, таких как СО, СО2, и Н2О c концентрацией каждого газа около n=nL×(P/Pn)=5,3×104 мол/cм3.
В вакуумных камерах криогенных секций коллайдера, находящихся при температуре около Tc=10 К, концентрация молекул водорода равна nc=n(Tn/Tc)1/2=9,2×106 мол/cм3 при давлении P=10-11 Торр.

## Slide 18
Формирование поляризованных пучков в Нуклотроне (Предложение Ю.Шатунова)
При ускорении вертикально поляризованных протонных пучков в Нуклотроне происходит пересечение 25 целых спиновых резонансов 0=n и 6 спин-бетатронных резонансов 0q=k с бетатронными числами qx,y =7,4
В Нуклотроне пересекаются следующие шесть опасных вертикальных спин-бетатронных резонансов: qy=0, 16-qy=0, 8+qy=0, 24-qy=0, 16+qy=0, 32-qy=0, обусловленных его периодичностью Р=8. Наиболее опасные из них являются два резонанса: 16-qy=0 и 8+qy=0.
Первые целые резонансы с 0=2 и 0=3 имеют недостаточную силу для их адиабатического пересечения при ускорении протонами со скоростью нарастания магнитного поля 1 Тл/c. Для решения этой проблемы в Нуклотроне необходимо установить соленоид с интегралом поля 200 Гс×м
При прохождении протонами с кинетической энергией 3,56 ГэВ спин-бетатронного резонанса 0=16-qy необходим дополнительный импульсный источник разности тока линз Ф и Д, создающий qy=0,1 за время около 8 мс. Для быстрого изменения q в Нуклотроне необходимо установить дополнительный импульсный источник питания разности тока I=40 А в линзах Ф и Д с суммарной индуктивностью дефокусирующих линз LQ=10 мГн, скоростью нарастания тока в них dI/dt=5 кA/с, длительностью импульса 8 мс и напряжением 50 В.
Для прохождения спин-бетатронного резонанса 0=8+qy при кинетической энергии протонов около 7 ГэВ должна быть реализована медленная когерентная раскачка вертикальных колебаний вблизи этого резонанса, а затем ее медленное выключение после его прохождения. Возбуждение вертикальных колебаний в Нуклотроне может быть осуществлено с помощью кикера Q-метра. Оптимальная скорость ускорения при пересечении данного резонанса соответствует скорости нарастания магнитного поля 0,25 Тл/с. Потеря поляризации при прохождении через этот резонанс составляет около 10%.
При прохождении протонами с кинетической энергией 7-8 ГэВ целых спиновых резонансов 0=16 и 0=17 сила резонансов высока (2(dE/dt)/)1/20,1, что может составить проблему. Для этого необходимо провести выставку магнитных элементов с точностью 0,1 мм. Но даже при такой точности в некоторых случаях будет требоваться локальная коррекция набором корректоров соответствующей гармоники искажений орбиты (так называемый «spin harmonic matching»)

## Slide 19
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ