Научно-методический семинар

10 ноября (четверг) 2022 г., 1100 по мск.

Очная часть: комната 241, корп. 215, ЛФВЭ.

Онлайн: https://lhep-volna.jinr.ru/seminar

« УСТРОЙСТВО ДЛЯ СБОРКИ СУПЕРМОДУЛЕЙ КРЕМНИЕВОЙ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ ЭКСПЕРИМЕНТА BM@N »

Елша В.В.1, Королёв М.Г.2, Дементьев Д.В.1, Иголкин С.Н.3,

Сухов Н.В.1, Шереметьев А.Д.1, Шитенков М.О.1, Воронин А.Л.1 и Мурин Ю.А.1

1 - Объединённый институт ядерных исследований

2 - Московский Государственный Университет

3 - Санкт-Петербургский Государственный Университет

Кремниевая трековая система (КТС) эксперимента BM@N представляет из себя четыре плоскости на основе модулей с двусторонними микростриповыми кремниевыми сенсорами. Сенсоры КТС позволяют получить пространственное разрешение для треков вторичных частиц до 17 мкм. Кремниевые сенсоры устанавливаются на лёгкие углепластиковые опорные фермы, образуя при этом перекрытия мёртвых зон по краям за счёт «черепичной» схемы расположения сенсоров. Считывающая электроника детектора располагается в металлических контейнерах с системой теплоотвода, расположенных по обоим концам углепластиковой фермы. Стрипы сенсоров соединены со считывающей электроникой детектора при помощи плоских сверхлёгких алюминиевых шлейфов. Набор сенсоров, закреплённых на углепластиковой ферме, с двумя контейнерами со считывающей электроникой на концах называется супермодулем КТС. Точность позиционирования сенсора в плоскости станции играет решающую роль для ограничения степеней свободы параметров, определяемых с помощью программных средств во время финальной юстировки элементов трековых систем. Для сборки супермодулей КТС разработано специализированное устройство, позволяющее монтировать сенсоры на углепластиковую ферму с точностью до 15 мкм на базе 1200 мм.

http://indico.jinr.ru Подразделения  >> Лаборатория физики высоких энергий

им. В.И. Векслера и А.М. Балдина (ЛФВЭ)  >>  Семинары

# Text boxes

##### МЕЖДУНАРОДНАЯ    МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ

##### ОРГАНИЗАЦИЯ

##### ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ

##### ЯДЕРНЫХ   ИССЛЕДОВАНИЙ

ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИКИ ВЫСОКИХ

ЭНЕРГИЙ им. В.И.Векслера и А.М.Балдина

#### INTERNATIONAL    INTERGOVERNMENTAL

#### ORGANIZATION

#### JOINT  INSTITUTE  FOR

#### NUCLEAR   RESEARCH

### Veksler and Baldin LABORATORY

### OF HIGH ENERGY PHYSICS