## Slide 1: Нейтронный активационный анализ для исследования изменчивости элементов в диких и выращенных моллюсках (на примере мидий)
Павел Нехорошков
p.nekhoroshkov@gmail.com
Pavel Nekhoroshkov
Sector of neutron activation analysis and applied research (СНААПИ)
Frank Laboratory of Neutron Physics (ЛНФ)
The XXVI International Scientific Conference of Young Scientists and Specialists (AYSS-2022)

## Slide 2: Опубликованные работы 2020-2022
Bezuidenhout, J., Nekhoroshkov, P., Zinicovscaia, I., Yushin, N. and Frontasyeva, M., 2020. Accumulation Features of Micro and Macroelements in Indigenous and Alien Molluscs in Saldanha Bay, South Africa. Ecological Chemistry and Engineering S, 27(4), pp.495-508. https://doi.org/10.2478/eces-2020-0030
Nekhoroshkov, P.S., Bezuidenhout, J., Frontasyeva, M.V., Zinicovscaia, I.I., Yushin, N.S., Vergel, K.N. and Petrik, L., 2021. Trace elements risk assessment for consumption of wild mussels along South Africa coastline. Journal of Food Composition and Analysis, 98, p.103825. https://doi.org/10.1016/j.jfca.2021.103825
Nekhoroshkov, P., Zinicovscaia, I., Nikolayev, D., Lychagina, T., Pakhnevich, A., Yushin, N. and Bezuidenhout, J., 2021. Effect of the Elemental Content of Shells of the Bivalve Mollusks (Mytilus galloprovincialis) from Saldanha Bay (South Africa) on Their Crystallographic Texture. Biology, 10(11), p.1093. https://doi.org/10.3390/biology10111093
Nekhoroshkov P, Bezuidenhout J, Zinicovscaia I, Yushin N, Vergel K, Frontasyeva M. Levels of Elements in Typical Mussels from the Southern Coast of Africa (Namibia, South Africa, Mozambique): Safety Aspect. Water. 2021; 13(22):3238. https://doi.org/10.3390/w13223238
Nekhoroshkov, P.; Zinicovscaia, I.; Vergel, K.; Grozdov, D.; Chaligava, O.; Kravtsova, A. Macro- and Microelements and Radionuclides in the Mussel Mytilus galloprovincialis from Recreational and Harbor Sites of the Crimean Peninsula (The Black Sea). Hydrobiology 2022, 1, 304–316. https://doi.org/10.3390/hydrobiology1030022

## Slide 3
Мягкие ткани
Размеры
Сезонная изменчивость
Межгодовые тренды
Texture stability
Дикие vs выращенные
Физиологическое состояние (Cf, CI)
Пространственная изменчивость
Антропогенное влияние
Пол и виды
Раковины
Безопасность и риск при потреблении в пищу
Типичные группы элементов по их свойствам и происхождению
Время и место
Внутренние части
Организм
Применения
Окружающая среда
Черты и уровни макро и микроэлементов

## Slide 4: Material and methods
St. 1 Danger bay
Дикие мидии
из открытой чистой зоны,
Нестабильная гидрологическая структура
St. 2 Langebaan
Дикие мидии
из полузакрытой бухты, яхтклуб
St. 3 Small bay
Выращенные мидии
из закрытой бухты
Стабильная гидрологическая структура
Места отбора проб в б. Салдана 2013-2019

## Slide 5: Analytical technique

## Slide 6: Установка РЕГАТА на реакторе ИБР-2
Пневмотранспорт контейнеров
Разделение по времени полураспада изотопов:
- короткоживущие (3 мин)
- долгоживущие (3 дня)
Sample changers (УСО)
Canberra Detectors
Устройство загрузки образцов
Control panel

## Slide 7: Analytical technique
Нейтронный активационный анализ:
  Облучение в 2х каналах реактора ИБР-2 с потоком нейтронов 3.31⋅1011n cm-2 s-1,
  Методика группового стандарта: 10 SRMs (NIST, IRMM, BCR) облучаются и измеряются совместно с образцами для контроля качества результатов
  Измерение HPGe детекторами Canberra с разрешением линии 1.9 keV for 1332 keV 60Co
  Получены массовые доли (концентрации) 29 макро и микроэлементов в мягких тканях и 24 в раковинах в каждой пробе
Статистика: Непараметрический тест Краскелла-Уоллиса
Detailed description was given in Nekhoroshkov et al., 2021, 2022

## Slide 8: Измерения: Genie2000
Canberra HPGe detectors
Короткоживущие изотопы 15 min (2 min decay)
Долгоживущие изотопы 30 and 90 min (3 and 21 days of decay)

## Slide 9: Нейтронный активационный анализ: контроль качества
 | SRMs | Concentrations, ppm |  | Uncertainties, % |  | Recovery rates, % | Detection limits
 |  | Determined | Certified | Determined | Certified |  | ppm
Na | 2711a | 12100 | 12000 | 8.4 | 0.01 | 100.7 | 50
Mg | 1549 | 1000 | 1200 | 7.3 | 2.5 | 82.8 | 50
Al | 1632d | 8300 | 9120 | 6.4 | 0.5 | 91.4 | 6.5
Cl | 063R | 1050 | 9940 | 7.7 | 3 | 106 | 35
K | FFA1 | 21400 | 22000 | 10.9 | 30 | 97.2 | 150
Ca | 1632d | 1400 | 1440 | 18 | 2.1 | 99.8 | 500
Sc | 2711a | 8.47 | 8.5 | 5.5 | 1 | 99.5 | 0.006
Ti | 2710a | 3400 | 3110 | 7.1 | 2.3 | 110.1 | 20
V | 1633c | 275 | 286 | 4.8 | 2.8 | 96 | 1.5
Cr | 667 | 170 | 178 | 7.8 | 9 | 94.7 | 1.5
Mn | 1632d | 13.2 | 13.1 | 8.9 | 3.1 | 101.1 | 0.16
Fe | 2711a | 27800 | 28200 | 5.5 | 0.04 | 98.7 | 20
Co | 2711a | 9.7 | 9.89 | 5.7 | 2 | 97.8 | 0.02
Ni | 1632c | 9.2 | 9.32 | 10.4 | 5.5 | 98.7 | 0.3
Zn | FFA1 | 600 | 569 | 4.1 | 10.2 | 107.9 | 0.4
As | FFA1 | 53.9 | 53.6 | 6 | 5 | 100.6 | 0.3
Se | FFA1 | 3.8 | 4.6 | 13.3 | 30 | 81.7 | 0.05
Br | 1632c | 22.1 | 18.7 | 4.5 | 2.1 | 118.2 | 0.04
Rb | 2711a | 120 | 120 | 16.6 | 3 | 103.1 | 0.15
Sr | 2711a | 240 | 242 | 9.6 | 4 | 99.7 | 5.5
Sb | FFA1 | 18.0 | 17.6 | 8.9 | 14.2 | 102.3 | 0.003
I | 1549 | 3.4 | 3.4 | 15.3 | 0.6 | 100 | 0.05
Cs | 667 | 7.9 | 7.8 | 6.4 | 9 | 101.2 | 0.003
Ba | 2711a | 760 | 730 | 16.1 | 2 | 104.2 | 0.1
La | 667 | 28.2 | 27.8 | 8.6 | 3.6 | 101.4 | 0.1
Tb | FFA1 | 1.5 | 1.4 | 4.4 | 10.1 | 105.5 | 0.001
Ta | 667 | 1.9 | 2.1 | 3.7 | 7.6 | 90.7 | 0.002
Th | 2711a | 14.5 | 15 | 5.3 | 7 | 96.9 | 0.01
U | 667 | 2.4 | 2.3 | 7.5 | 6.6 | 104.7 | 0.1

## Slide 10: Results

## Slide 11: Spatial variability in the period of 2013-2019 Saldanha Bay area
Chart: Small bay, Br
| 4.2012999999999998 | 8.2012999999999998 | 4.2013999999999996 | 8.2013999999999996 | 3.2014999999999998 | 8.2014999999999993 | 4.2016 | 8.2015999999999991 | 4.2019000000000002
Br | 108.57 | 100.22 | 95.67 | 109.7 | 102.97 | 124.74 | 260.7 | 181.6 | 164
Chart: Langebaan, Br
| 4.2013999999999996 | 8.2013999999999996 | 3.2014999999999998 | 8.2014999999999993 | 5.2019000000000002 | 8.2019000000000002
 | 138.3 | 147.4 | 147.2 | 150 | 290 | 253.3333
Chart: Danger bay, Br
| 8.2012999999999998 | 4.2012999999999998 | 4.2013999999999996 | 8.2013999999999996 | 3.2014999999999998 | 8.2014999999999993 | 4.2019000000000002
 | 175 | 188.4444 | 157.8 | 291.3 | 181.8 | 179.6 | 464.6667
Wild, open ocean
Unstable hydrological structure, storms, tides
Farmed, closed bay
Stable hydrological structure
Wild, semi-closed bay
Influence of tides, waves

## Slide 12
IQR для всего ряда:
2013-2019
St. 1 – Danger bay
St. 2 – Langebaan
St. 3 – Small bay
Co
Sb
As
I

## Slide 13
Mg
Sc
Se
Cs
IQR для всего ряда:
2013-2019
St. 1 – Danger bay
St. 2 – Langebaan
St. 3 – Small bay

## Slide 14: Различия в условно чистых районах
Chart: Дикие мидии
| Na | Mg | Al | S | Cl | K | Ca | Sc | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Zn | As | Se | Br | Rb | Sr | Sb | I | Cs | Th | U
Dan | 54000 | 7600 | 203 | 52000 | 86000 | 8500 | 11600 | 0.061 | 1.41 | 3.8 | 5.7 | 470 | 0.52 | 4.7 | 232 | 8.6 | 5.2 | 467 | 3.8 | 136 | 0.057 | 57 | 0.037 | 0.05 | 0.97
Black sea | 5900 | 2070 | 202 | 1200 | 5900 | 1290 | 7700 | 0.1 | 1.4 | 2 | 6 | 400 | 1 | 3 | 373 | 21.2 | 2.6 | 221 | 1.15 | 79 | 0.056 | 12 | 0.1 | 0.1 | 0.4
Выше соленость
(35 psu vs 17 psu): +концентрация морских ионов (Na, Mg, S, Cl, K, Se, Br, I)
+специфика геологического строения берега
Магматические породы:
кварц
гранит
Выше содержание терригенной компоненты (Al, Sc, Cs, Th):
речной сток, абразия:
Осадочные породы:
песчанники,
алевролиты,
аргиллиты,
кальциты
Западное побережье Южной Африки
Черное море

## Slide 15: Временные тренды в мидиях ст. 2 Langebaan
Chart: Zn
| 4.2013999999999996 | 8.2013999999999996 | 3.2014999999999998 | 8.2014999999999993 | 5.2019000000000002 | 8.2019000000000002
 | 228 | 154.4556 | 0 | 0 | 107 | 141
Chart: Ca
| 4.2013999999999996 | 8.2013999999999996 | 3.2014999999999998 | 8.2014999999999993 | 5.2019000000000002 | 8.2019000000000002
 | 3447 | 2773 | 2278 | 2819.8 | 11800 | 10666.6667
Chart: As
| 4.2013999999999996 | 8.2013999999999996 | 3.2014999999999998 | 8.2014999999999993 | 5.2019000000000002 | 8.2019000000000002
 | 7.929 | 5.483 | 0 | 0 | 5.6 | 6.8667
Chart: Cl
| 4.2013999999999996 | 8.2013999999999996 | 3.2014999999999998 | 8.2014999999999993 | 5.2019000000000002 | 8.2019000000000002
 | 15370 | 23600 | 18960 | 20740 | 61666.6667 | 51333.3333

## Slide 16: Временные тренды в мидиях ст. 1 Danger bay
Chart: As
| 8.2012999999999998 | 4.2012999999999998 | 4.2013999999999996 | 8.2013999999999996 | 3.2014999999999998 | 8.2014999999999993 | 4.2019000000000002
 | 7.2567 | 10.1089 | 10.849 | 8.036 | 0 | 0 | 8.5
Chart: Cl
| 8.2012999999999998 | 4.2012999999999998 | 4.2013999999999996 | 8.2013999999999996 | 3.2014999999999998 | 8.2014999999999993 | 4.2019000000000002
 | 16537.5 | 15600 | 18760 | 17440 | 14600 | 18720 | 83000
Chart: Zn
| 8.2012999999999998 | 4.2012999999999998 | 4.2013999999999996 | 8.2013999999999996 | 3.2014999999999998 | 8.2014999999999993 | 4.2019000000000002
 | 155 | 146.5286 | 139.2857 | 226 | 0 | 0 | 231
Chart: Ca
| 8.2012999999999998 | 4.2012999999999998 | 4.2013999999999996 | 8.2013999999999996 | 3.2014999999999998 | 8.2014999999999993 | 4.2019000000000002
 | 5941.25 | 5062.5 | 2611.6 | 3360 | 2566 | 2447 | 10833.3333

## Slide 17: Сезонные различия
Пример значимых коэффициентов Осень/Зима в 2019
Обычно – выше зимой (Август) (2014, 2015 и 2019)
Исключения: Na, Mg, Cl, Al, K, Ca, As, Br, Sr – выше осенью из-за штормов (Langebaan and Danger bay), интенсивное перемешивание

## Slide 18: Типичные группы элементов по факторному анализу
Al, Sc, V, Cr, Mn, Fe, Co, Th в условно чистых районах относятся к терригенным
Na, Mg, K, Cl, As, Br, I взаимосвязаны с морскими водными массами (соленость)
Co, Ni, Sb, U могут быть антропогенного происхождения в некоторых местах
Ca, Sr сопряжены с составом раковин
Na, Mg, Ca, As, Br, Sr, Cs взаимосвязаны с взмучиванием донных осадков в результате штормов
Факторные нагрузки (Varimax normalized) для 3х основных факторов в загрязненных местах

## Slide 19
Вклад прибрежной абразии
Кварц содержит
высокие уровни Al, Fe, As, Ti
Figure. Local coastal geology
1
3
2

## Slide 20: Элементы в раковинах vs мягких тканях
Chart: Log10(Soft/Shells)
| Na | Mg | Al | Cl | Ca | Sc | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Zn | As | Se | Br | Rb | Sr | Sb | I | Cs | Ba | Tb | Th
1 | 0.24491 | 0.35381 | 1.3171 | 1.541 | -1.7347 | 0.8949 | 1.0911 | 0.037789 | 0.47813 | 0.75625 | 1.3702 | 0.80043 | 2.2673 | 1.9542 | 1.6741 | 0.44282 | 0.8403 | -1.2076 | 0.39794 | 0.27621 | 0.16148 | 0.5611 | 0.73828 | 0.48208
2 | 0.29954 | 0.25527 | 1.4931 | 1.605 | -1.71 | 1.2218 | 1.1352 | 0.090177 | 0.45975 | 1.0704 | 1.3053 | 1.031 | 2.3498 | 1.8391 | 1.4514 | 0.5736 | 0.93819 | -1.2162 | 0.77815 | 0.54407 | 0.56695 | 0.15147 | 0.77996 | 0.94448
3 | -0.060393 | 0.10416 | 0.83594 | 1.0154 | -1.8638 | 0.64782 | 0.71448 | -0.12494 | 0.060698 | 0.46446 | 0.89354 | 0.80967 | 2.2247 | 1.9451 | 1.442 | 0.39046 | 0.39794 | -1.3235 | 0.19781 | 0.062148 | -0.12017 | 0.09691 | 0.18631 | 0.43933
St. 1 – Рекреационная зона, St. 2 – Порт, St. 3 – вход в порт

## Slide 21: Enrichment factors
EF = [Eli/ElSc]/[Eli as/El Sc] as, where Eli – концентрация элементов в мягких тканях, ElSc – концентрация неволатильного Sc, Eli as – концентрация в среднем глинистом сланце by Hui Y. L. et al., 1991, El Sc as – концентрация Sc в среднем глинистом сланце (модельная терригенная взвесь)
Chart: 
| Na | Mg | Al | Cl | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Zn | As | Se | Br | Rb | Sr | Sb | I | Cs | Ba | La | Tb | Ta | Th | U
1 | 46.751 | 10.369 | 0.18668 | 2450.3968 | 3.0545 | 33.8542 | 1 | 0.3869 | 1.3214 | 1.0317 | 0.78291 | 0.57052 | 5.2538 | 2.7311 | 303.0075 | 123.2143 | 328.869 | 847.3214 | 0.49745 | 15.9921 | 1.5476 | 48.4649 | 0.5881 | 12.1408 | 0.96726 | 0.94678 | 0.50298 | 0.56746 | 7.1107
2 | 60.4167 | 12.6 | 0.27625 | 3333.3333 | 4.6241 | 48.75 | 1 | 1.0435 | 0.66154 | 1.7778 | 1.1529 | 0.72246 | 5.4211 | 4.2647 | 515.7895 | 111.5385 | 273.3333 | 1255 | 0.60714 | 20.6667 | 2 | 95.7895 | 0.76 | 3.1034 | 0.9375 | 0.84706 | 0.425 | 0.73333 | 6.2162
3 | 36.5036 | 12.8116 | 0.10774 | 1797.7053 | 5.0997 | 45.9239 | 1 | 0.58365 | 0.61957 | 1.8841 | 1.1471 | 0.50594 | 4.016 | 4.156 | 533.9817 | 153.2609 | 390.942 | 1017.3913 | 0.45419 | 22.1377 | 1.9312 | 55.778 | 0.64717 | 4.1417 | 0.70652 | 0.71483 | 0.35326 | 0.64764 | 5.7286
Notes: EF demonstrated the probable sources of elements in relation to the model terrigenous matter – so called average shale. Such elements as Na, Mg, Cl, Ca, Zn, As, Se, Br, Sr, I had a additional sources in mussel tissue, such as weathering products of coastal rocks (Na, Mg, Cl, Ca, Sr), marine salts (Na, Mg, Cl, Se, Br, I) , anthropogenic sources (Cl, Zn, As, Br)

## Slide 22: Основные факторы, влияющие на распределение элементов в мидиях
Соленость и температура (уменьшение приводит к увеличению содержаний в мягких тканях)
Стресс (шторм, влияния пресных вод и терригенных потоков): увеличение уровней
Тип мидий (в диких уровни выше)
Состав пород, слагающих побережье
Антропогенные сбросы

## Slide 23: Благодарю за внимание! Questions please!