## Slide 1: The Budker Institute of Nuclear Physics

## Slide 2: SPD Magnet

## Slide 3: SPD Магнит (геометрия)
Криостат: Наружный диаметр –3808 мм;
Внутренний диаметр – 3308 мм;
Длина 4080 мм;
Толщина – 250 мм;
Холодная масса: Наружный диаметр –3576 мм;
Внутренний диаметр – 3482 мм;
Длина 3330 мм;
Катушки: (2шт.): Количество слоев– 2; Количество витков 2х150=300.
(1шт.): Количество слоев– 2; Количество витков 2х75=150
Общее количество витков – 750
Вес: - криостат – 14000 кг
- экран – 980 кг
- холодная масса – 5000 кг
Total: ~20 т

## Slide 4: Вес магнита ~20 t
SPD Магнит
Позиция труб при 300K
Позиция труб при 4.5K
Коммутационный бокс

## Slide 5: Внутренний диаметр - 3308 mm, Наружный диаметр - 3808 mm, Длина - 4080 mm Наружный диаметр катушки - 3528 mm, длина: две крайние катушки - 1260 mm, средняя катушка – 630 mm.
SPD Магнит (размеры)

## Slide 6: Материал: нержавеющая сталь 1.4541. Вес криостата ~14 t
Криостат

## Slide 7: Наружный диаметр - 3698 mm, внутренний диаметр - 3398 mm, длина - - 3600 mm. Толщина стенки - 4 mm, Материал – алюминиевый сплав АМг-5. Вес экрана ~0,98 t
Защитный экран
Зазор
Изолятор G10
Экран разделен по периметру на 4 части с помощью изоляторов из G10. На наружную и внутреннюю и боковую поверхность накладывается суперизоляция по 30 слоев.
Коллектор

## Slide 8
Экран
Опора
Экран позиционируется в криостате с помощью шаровых опор с изоляционным кольцом (4 ряда внизу и 2 ряда вверху).
В осевом направлении экран фиксируется в центральной части с помощью болтов через изоляционную втулку.
Шаровая опора
Кольцо (G10)
Втулка (G10)

## Slide 9: Холодная масса. (Конструкция)
2x 2 layers - 300 turns
1x 2 layers - 150 turns
10,95 мм x 7.93 мм,
NbTi / Cu d=1.4 мм
Magnetic field - 1 T
Current - 5 kA
36 x M12
64 x M12

## Slide 10: Внутренний диаметр - 3482 mm, Наружный диаметр - 3576 mm, Длина - 3330 mm, Вес ~5 t.
Холодная масса
Bus-bars
Thermobriges
Manifold
Support brackets
layer-to-layer and coil-to-coil joints

## Slide 11: Магнит состоит из 3-х катушек: передняя и задняя имеют 2 слоя 300 витков, длина кабеля ~3300 метра; центральная катушка имеет 2 слоя 150 витков, длина кабеля ~1650 метра. Охлаждение осуществляется косвенным методом с помощью трубок, приваренных к оболочке холодной массы
Холодная масса
Выход
Вход
Биметалл Al-нерж.
Коллектор

## Slide 12: Фиксированная опора
SPD Магнит (Система подвесок)
Скользящая опора
Опоры имеют сферические поверхности, которые позволяют избегать изгиб подвесок при термических изменениях размеров холодной массы.
Сферический подшипник

## Slide 13: Наибольшее напряжение - 65 MPa. Наибольшая деформация - 1 mm.
Криостат (расчет)
Внутреннее давление (p=0.05 MPa) и вес.

## Slide 14: Наибольшее напряжение - 33.7 MPa. Наибольшая деформация - 0,76 mm.
Криостат (расчет)
Наружное давление (p=0.1 MPa) и вес.

## Slide 15: Наибольшее напряжение - 154 MPa. Наибольшая деформация - 0,89 mm.
Криостат (расчет)
Наружное давление (p=0.1 MPa), вес + вес калориметра (40t )

## Slide 16: Наибольшее напряжение – 96 Mpa (Предельные напряжения 132 Мпа). Наибольшая деформация - 0,9 mm.
Подвеска (расчет)
Расчет на поперечную силу Р=1 т. (материал – стеклотекстолит СТЭФ-1)

## Slide 17: Наибольшее напряжение – 129.5 MPa. Наибольшая деформация - 0,41 mm.
Магнит (расчет)
Р=9 т. (магнитные силы от смещения вдоль оси на 5 мм) + 10 т. (2g).
max

## Slide 18: SPD Магнит с Control Dewar
Соединение токовводов с Bas-bars катушки.

## Slide 19: SPD Магнит (фиксация)
Крепление криостата в железном ярме осуществляется с помощью специальных регулируемых опор, закрепленных на октантах.

## Slide 20: SPD Магнит (фиксация)
Регулируемая опора

## Slide 21: Нижний октант ярма (Нагрузка – 60 t)
Наибольшее напряжение - 138.3 MPa. Наибольшая деформация - 1,6 mm.

## Slide 22: Спасибо за внимание!