## Slide 1: Инструменты коррекции орбиты в Бустере и Нуклотроне
Илья Николайчук и др.

## Slide 2: Введение
Цель: тестирование программно-аппаратного комплекса коррекции орбиты в инжекционном комплексе NICA в период ПНР 3-4
Задачи:
Отладка ПО и оборудования
Измерение орбит в поперечных плоскостях
Сравнение расчетных и экспериментальных данных
Апробация методик коррекции орбиты
Увеличение интенсивности циркулируемого пучка в задачи не входило

## Slide 3: Программное обеспечение
Одно ПО для всех установок
Измерение во всем цикле (усреднение 100 мс)
Несколько режимов отображения МПП
Динамический режим работы корректоров

## Slide 4: Испытания динамического режима
Программно-аппаратная часть системы была протестирована в работе с динамическим режимом на стенде испытаний сверхпроводящих магнитов.
Форма импульса тока в основной обмотке магнита
Задающий импульс тока в корректоре
Сигнал датчика Холла в корректоре

## Slide 5: Динамическая коррекция
Динамический режим коррекции – задание рабочего тока на плато инжекции с дальнейшим масштабированием согласно закону цикла ведущего поля.

## Slide 6: Бустер
Записи 24 МПП в каждой из плоскостей
Запись данных каждые 100мс во время рабочего цикла

## Slide 7: Повторяемость показаний МПП
Стабильность замкнутой орбиты (ЗО) на энергии инжекции для 9000 последовательных циклов ускорения
Горизонтальная плоскость.
СКО = 0,4 − 1,0 мм
Вертикальная плоскость.
СКО ≤ 0,2 мм*
* МПП №4 показал большой разброс поскольку частично использовался для исследований по другим направлениям. До начала этих работ наблюдался схожий результат со всеми остальными МПП.

## Slide 8: Повторяемость показаний МПП
Повторяемость показаний горизонтальных МПП определяется, в основном, нестабильностью орбиты в течение суток

## Slide 9: Коррекция на энергии инжекции
Сравнение расчетных и измеренных результатов коррекции горизонтальной ЗО с учётом неработающих корректоров и невозможностью задания малых рабочих токов
Отличие расчетных и измеренных данных после коррекции горизонтальной ЗО в несколько мм наблюдается только на энергии инжекции

## Slide 10: Коррекция на энергии инжекции
Попытки итерационной коррекции также не привели к заметным успехам. В этом направлении требуются дополнительные экспериментальные исследования. Вероятно, сказываются постоянство частоты ВЧ на столе (отслеживание изменения только ведущего поля), отсутствие обратных связей по пучку и связанные с этим изменения длины орбиты и энергии пучка в результате коррекции.

## Slide 11: Динамическая коррекция
Согласование частоты ВЧ и ведущего поля во всем диапазоне ускорения позволило применить метод динамической коррекции (с масштабированием сил корректоров в соответствии с законом цикла ведущего поля)
Энергия инжекции
Энергия вывода
Скорректированная орбита ±5 мм на энергии инжекции и ±10 мм на энергии вывода
Режим наблюдался однократно

## Slide 12: Коррекция на энергии вывода
Сравнение расчетных и измеренных результатов локальной коррекции вертикальной ЗО
Отличие расчетных и измеренных данных после коррекции составило 0,5−1,0 мм во всем диапазоне рабочих энергий
Аналогичный результат получен для горизонтальной ЗО (кроме инжекции)

## Slide 13: Ограничения на минимальные рабочие токи корректоров
Минимальные рабочие токи в ±0,3 А накладывают соответствующие ограничения на коррекцию ЗО на энергии инжекции
Без ограничений
Ограничение ±0,3 А
Расчетные результаты показывают невозможность коррекции горизонтальной ЗО лучше ±10 мм при текущих ограничениях на минимальные рабочие токи корректоров

## Slide 14: Нуклотрон
Задачи диагностики и коррекции ЗО в Нуклотроне являлись гораздо более сложными
в магнитооптической структуре Нуклотрона с расчетной точки зрения недостаточно пикапов и корректоров (из соотношения количества элементов на одно бетатронное колебание − 4 к 1
низкое качество работы пикапов и корректоров
Для измерения орбиты в Нуклотроне использовались два метода:
запись «сырых» сигналов с пластин МПП за требуемое количество оборотов пучка (несколько сотен) и вычисление положения орбиты с использованием внешнего алгоритма
Tango-устройства, позволяющие считывать положения ЗО пучка после обработки устройствами Libera (используется встроенный алгоритм по аналогии с Бустером)

## Slide 15: Методы измерения ЗО Нуклотрона
Сравнение результатов, полученных разными методами, показывают расхождение на некоторых МПП 5−7 мм. Результаты для вертикальной плоскости менее схожи. Горизонтальная и вертикальная ЗО, полученные обработкой «сырых» данных МПП (сплошная линия) и данных с Tango-устройства (пунктирная линия).

## Slide 16: Проблемы МПП
Для части МПП причина некорректных значений связана с техническими проблемами (отсутствие пластин, подключения, наводки и т.п.)

## Slide 17: Коррекция ЗО Нуклотрона
Учитывая результаты измерений полярности подключения корректоров проведена оценка локальной коррекции ЗО и сравнение с расчетной моделью
Энергия инжекции
Энергия вывода
Локальная коррекция горизонтальной ЗО приводит к уменьшению интенсивности ускоренного пучка

## Slide 18: Достижения
Бустер
ПО работает довольно стабильно
Повторяемость показаний МПП в пределах ±0,2 мм
Tango-устройства адаптированы для работы с мониторингом ЗО на протяжении всего цикла ускорения и для коррекции ЗО во всех требуемых режимах
Выполнены измерения и сравнения с расчетами всех режимов коррекции, показана возможность коррекции орбиты до значений ±5−10 мм
Экспериментально показана возможность локальной коррекции. Проведена пробная коррекция вертикального угла влета пучка в канал Бустер-Нуклотрон, что позволило улучшить качество прохождения и незначительно увеличить интенсивность циркулирующего пучка в Нуклотроне
Экспериментально показана возможность коррекции ЗО при включении корректоров электронного пучка СЭО с токами, влияющими на ионный пучок

## Slide 19: Достижения
Нуклотрон
Экспериментально показана возможность локальной коррекции на энергии инжекции
ПО подготовлено и успешно протестировано на нескольких корректорах в динамическом режиме
Техническая возможность коррекции для всех корректоров отсутствовала (архитектура сети, максимальный рабочий ток корректоров и др.)

## Slide 20: ПО Бустер
Достижения
Управление корректорами в 3 режимах (статический и 2 динамических)
Измерение положения орбиты во всем цикле ускорения
Проблемы
Ограничения на максимальный и минимальный токи корректоров
Нестабильная работа ИП корректоров

## Slide 21: ПО Нуклотрон
Достижения
Управление корректорами в 3 режимах (статический и 2 динамических)
Измерение положения орбиты во всем цикле ускорения
Проблемы
Ограничения на максимальный ток корректоров
Помехи на сигнале магнитного поля

## Slide 22: Автоматическая коррекция
Во время сеанса в тестовом режиме была реализована функция автоматического расчета токов корректоров для коррекции орбиты. Расчет производится методом обратной матрицы с учетом ограничений на максимальные/минимальные рабочие токи и неработающие корректора.

## Slide 23: Спасибо за внимание!