## Slide 1
ОИЯИ, ЛФВЭ НЭОИКН
31 марта, 2023 г.
Вакуумная система пучкового объема Коллайдера
Ускорительный комплекс NICA: проблемы и перспективы.
Свидетелев А.Н.

## Slide 2: Содержание
  Пучковый объем Коллайдера NICA;
  Вакуумная система холодных участков пучкового объема;
  Сборка элементов холодных участков пучкового объема;
  Вакуумная система теплых участков пучкового объема;
  АСУ вакуумной системы;
  Технологические ограничения

## Slide 3: Структурная схема Коллайдера
Инжекция 1
Инжекция 2
MPD
SPD
Арка W
Арка E

## Slide 4: Структурная схема Коллайдера
Инжекция 1
Инжекция 2
MPD
SPD
Арка W
Арка E

## Slide 5: Структурная схема Коллайдера
Инжекция 1
Инжекция 2
MPD
SPD
Арка W
Арка E

## Slide 6: Структурная схема Коллайдера
Инжекция 1
Инжекция 2
MPD
SPD
Арка W
Арка E
Рабочая температура ионопровода в холодных участках: 4 ÷ 80 К
Рабочая температура ионопровода в теплых участках: комнатная температура
Общая длина Коллайдера: 503 м
Длина холодного ионопровода: 350 м
Длина теплого ионопровода: 153 м

## Slide 7: Затворы теплых и холодных промежутков
Инжекция 1
Инжекция 2
MPD
SPD
Арка W
Арка E

## Slide 8: Затворы теплых и холодных промежутков
Инжекция 1
Инжекция 2
MPD
SPD
Арка W
Арка E
DN160
DN160
DN160
DN160
DN100
DN100
DN100
DN100
DN100
DN100
DN100
DN100
DN100
DN100
DN100
DN100
DN100
DN100
DN100
DN100

## Slide 9: Затворы теплых и холодных промежутков
Инжекция 1
Инжекция 2
MPD
SPD
Арка W
Арка E
DN160
DN160
DN160
DN160
DN100
DN100
DN100
DN100
DN100
DN100
DN100
DN100
DN100
DN100
DN100
DN100
DN100
DN100
DN100
DN100
Затвор DN100 | 32 шт.
Затвор DN160 | 4 шт.

## Slide 10: Вакуумная система холодных участков пучкового объема

## Slide 11: Посты откачки холодных промежутков
Инжекция 1
Инжекция 2
MPD
SPD
Арка W
Арка E

## Slide 12: Посты откачки холодных промежутков
Инжекция 1
Инжекция 2
MPD
SPD
Арка W
Арка E

## Slide 13: Посты откачки холодных промежутков
Инжекция 1
Инжекция 2
MPD
SPD
Арка W
Арка E
Пост откачки | Количество
Предварительная откачка (HV+XV) | 24
Сверхвысоковакуумная откачка (XV) | 66

## Slide 14: Пост предварительной откачки
Инжекция 1
Инжекция 2
MPD
SPD
Арка E
HV
XV
Арка W

## Slide 15: Пост откачки
Инжекция 1
Инжекция 2
MPD
SPD
Арка E
HV
XV
Арка W
Откачка объема от атмосферного давления
Проверка герметичности соединений и элементов пучкового объема
Пост предварительной откачки

## Slide 16: Пост откачки
Инжекция 1
Инжекция 2
MPD
SPD
Арка E
HV
XV
Арка W
Откачка объема до Па
Пост предварительной откачки

## Slide 17: Пост откачки
Инжекция 1
Инжекция 2
MPD
SPD
Арка E
HV
XV
Арка W
Параметр | Значение
Скорость откачки по , л/с | 75
Предельное остаточное давление, Па | 
Температура прогрева, °С | 250/450(без магнитов)
Длительность работы, час | 50,000 (при
Фланец для подключения | CF100
Параметр | Значение
 | 75
Предельное остаточное давление, Па | 
Температура прогрева, °С | 250/450(без магнитов)
Длительность работы, час | 
Фланец для подключения | CF100
Параметр | Значение
Площадь поверхности экрана, | 621
Скорость откачки по , л/с | 1 614
Скорость откачки по , л/с | 5 092
Скорость откачки по | 4 533
Предельное остаточное давление, Па | <
Ресурс нити, час (при токе сублимации 50А) | 12
Фланец для подключения | CF100
Параметр | Значение
 | 621
 | 1 614
 | 5 092
 | 4 533
Предельное остаточное давление, Па | 
Ресурс нити, час (при токе сублимации 50А) | 12
Фланец для подключения | CF100
Пост предварительной откачки

## Slide 18: Пост откачки
Инжекция 1
Инжекция 2
MPD
SPD
Арка E
HV
XV
Арка W
Пост предварительной откачки
Блок масс-спектрометра

## Slide 19: Пост откачки
Пост предварительной откачки
1
4
3
2
6
5
8
7
№ | Наименование
1 | Спиральный вакуумный насос
2 | Турбомолекулярный вакуумный насос
3 | Клапан угловой цельнометаллический
4 | Ионный насос
5 | Геттерный насос
6 | Датчики давления
7 | Затвор с ручным приводом
8 | Масс-спектрометр

## Slide 20: Пост откачки
Инжекция 1
Инжекция 2
MPD
SPD
Арка E
Арка W
Chart: Масс-спектр состава остаточного газа SEM=1250V; Resolution 20; 0 ÷100 amu
Пост предварительной откачки

## Slide 21: Пост откачки
Инжекция 1
Инжекция 2
MPD
SPD
Арка E
Арка W
Chart: Масс-спектр состава остаточного газа SEM=1250V; Resolution 20; 0 ÷100 amu
Предельное остаточное давление Па
Состав остаточного газа: 97% - 𝐻2, 3% −остальные газы
Пост предварительной откачки

## Slide 22: Пост откачки
Инжекция 1
Инжекция 2
MPD
SPD
Арка E
Арка W
Описание работ | Время, час
Сборка | 24
Предварительный прогрев деталей при Т=500°С | 8
Подготовка к прогреву | 8
Прогрев при Т=290°С | 48
Время выхода на рабочий вакуум | 24-30
Время сборки и подготовки поста откачки
Пост предварительной откачки

## Slide 23: Структурная схема Коллайдера
XV
Пост сверхвысоковакуумной откачки
1
2
3
4
№ | Наименование
1 | Ионный насос
2 | Геттерный насос (TSP)
3 | Датчик сверхвысоковакуумный
4 | Датчик высоковакуумный и низковакуумный

## Slide 24: Структурная схема Коллайдера
Инжекция 1
Инжекция 2
MPD
SPD
Арка W
Арка E
Наименование | Всего
Насос вакуумный турбомолекулярный | 24
Насос вакуумный ионный | 66
Насос вакуумный геттерный | 66
Клапан угловой с пневматическим приводом | 24
Датчик давления низкого вакуума | 48
Датчик давления высокого вакуума | 66
Основное оборудование постов откачки холодных промежутков Коллайдера

## Slide 25: Структурная схема Коллайдера
Инжекция 1
Инжекция 2
MPD
SPD
Арка W
Арка E
Для сборки Коллайдера и проведения технологического сеанса достаточно собрать 8 постов предварительной откачки
HV
XV
Вакуумная схема технологического запуска Коллайдера

## Slide 26: Сборка элементов холодных участков пучкового объема

## Slide 27: Сборка пучкового объема холодных участков
Требования на ионопровод холодных участков:
  Сборка промежутков между элементами МКС без прогрева;
  Средний вакуум при рабочей температуре не хуже Па;
  Состав остаточного газа: 90% 9% элементы с массами от 4 до 28, 1% - все остальные массы;
  Суммарный уровень газовыделения и натекания с поверхности ниже 8х10-11 Па×м3/с×м2.
Требование на сборку промежутков:
  Предварительная подготовка внутренней поверхности элементов для получения сверхвысокого вакуума;
  Создание чистой зоны с классом чистоты не хуже 6;
  Обеспечение поддува чистого азота при сборке пучкового объема;
  Обучение персонала для сборки сверхвысоковакуумных объемов.

## Slide 28: Пост предварительной откачки
Последовательность сборки
Предварительная подготовка
Подготовка сильфонных вставок, камер и тд;
Обезгаживание медных уплотнений;
Создание небольшого избыточного давления в ионопроводе;
Подготовка чистой зоны.
Сборка
Демонтаж заглушек;
Поддув азота из ионопровода через пост предварительной откачки;
Визуальный осмотр состояния «зуба» и качество поверхности;
Монтаж уплотнений из печи;
Монтаж вставки;
Сборка на новый крепеж без смазки*;
Протяжка болтовых соединений;
Откачка и проверка.
* Для уменьшения коэффициента трения используются гайки с серебряным покрытием Ср9
Сборка элементов пучкового объема холодных промежутков

## Slide 29: Пост предварительной откачки
Оборудование для сборки
Чистая зона с классом чистоты не хуже 6;
Система напуска чистого азота;
Шкаф прогрева уплотнений;
Одежда для работы в чистых помещениях;
Набор инструментов;
Перчатки;
Безворсовые салфетки.
Сборка элементов пучкового объема холодных промежутков

## Slide 30: Зона для сборки
Характеристики | 
Класс частоты ИСО | 6
Подача чистого воздуха | сверху
Рабочая зона, (Д/Ш/В), мм | 2400х2400х2000
Производительность по чистому воздуху, не менее | 3000
Используемые фильтрующие элементы | HEPA, h14
Освещение | есть
Регулировка по высоте | есть
Срок службы, не менее, лет | 4
Характеристики | 
Класс частоты ИСО | 6
Подача чистого воздуха | сверху
Рабочая зона, (Д/Ш/В), мм | 2400х2400х2000
 | 3000
Используемые фильтрующие элементы | HEPA, h14
Освещение | есть
Регулировка по высоте | есть
Срок службы, не менее, лет | 4
Производитель - ЗАО «Ламинарные
системы»
Передвижная чистая зона

## Slide 31: Пост предварительной откачки
Рабочая температура: | от +70°С до 230°С
Температурная флуктуация: | ±2°C
Объём: | 91 л
Ширина: | 450 мм
Глубина: | 450 мм
Высота: | 450 мм
Габаритные размеры вакуумного шкафа: | 
Ширина: | 640 мм
Глубина: | 590 мм
Высота: | 780 мм
Полки из алюминия: | 2
* Максимальная нагрузка на полку: | 30 кг
Вес (нетто): | 82 кг
Параметры электросети 50 Гц: | 220В 1Ф 50 Гц
Напряжение (однофазное): | 220 В
Мощность: | 2000 Вт
Пост прогрева уплотнений

## Slide 32: Пост предварительной откачки
УСТРОЙСТВА ФИНИШНОЙ ОЧИСТКИ ГАЗОВ
Особенности:
Большая емкость и высокая пропускная способность;
Гарантия очистки газа до 99,9999%;
Удобные фитинги, обеспечивающие легкое присоединение и герметичность;
Очистка от кислорода/влаги/углеводородов;
Максимальное давление: до 11 бар;
Производительность 1 картриджа: до 25 л/мин;
Производитель: A-flow
Газ для напуска чистого газа и поддува во время сборки промежутков
Для напуска используется:
Газ - Азот ВЧ6,0;
Объёмная доля азота, % не менее - 99,99990
Производитель - ООО «НИИ КМ».
Посты финишной очистки газа

## Slide 33: Сборка элементов теплых участков пучкового объема

## Slide 34: Сборка пучкового объема теплых участков
Система откачки теплых промежутков состоит:
Предварительная откачка: турбомолекулярный вакуумный насос + спиральный вакуумный насос.
Для сверхвысоковакуумной откачки: ионный насос + геттерный (TSP).
Требования на ионопровод теплых участков:
  Конструкция должна иметь возможность выполнить длительный прогрев при температуре выше 200°С;
  Средний вакуум не хуже 2х10-9 Па;
  Состав остаточного газа: 90% 9% элементы с массами от 4 до 28, 1% - все остальные массы;
  Суммарный уровень газовыделения и натекания с поверхности ниже 8х10-11 Па×м3/с×м2.
Требование на сборку участков:
  Чистая зона с классом чистоты не хуже 6;
  Обученный персонал для сборки сверхвысоковакуумных объемов;
  Длительный прогрев при температуре выше 200°С

## Slide 35: Система прогрева
Система прогрева
Для прогрева элементов ионопровода закуплены шкафы прогрева. Шкафы прогрева включают:
12 каналов автоматического регулирования с мощностью нагрева по 1260 Вт;
до 30 датчиков температуры;
  2 датчика температуры на зону регулирования;
  6 датчиков для защиты от перегрева внешних элементов;
Контроль скорости нагрева;
Защита и автоматическое отключение;
Возможность записи и сохранения программ;
Возможность удаленного управления;
Звуковая и световая сигнализация при аварии.

## Slide 36: Система прогрева
Нагревательный элемент
Резистивная нагревательная лента максимальной гибкости Eltherm ELW-HS, до 450°C
Лента обладает высокой гибкостью, не повреждает обогреваемую поверхность, высокая выходная мощность. Не выделяет токсичных газов при нагревании.
Изоляция | Бесщелочная стеклоткань
Внешняя оболочка | Бесщелочная стеклоткань
Выходная мощность | 250 Вт/м
Номинальное напряжение | 230 В
Габариты ленты | 30 х 5 (мм)
Минимальный радиус изгиба | 10 мм
Подключение | 1.2 м, без штекера

## Slide 37: Система прогрева
Прогрев сверхвысоковакуумного объема

## Slide 38: АСУ вакуумной системы

## Slide 39: Система прогрева
1
2
3
3
1 – Центральный серверный шкаф. Собирает информацию от шкафов 2, получает информацию с других ускорителей и систем и выдает информацию в пультовую.
2 – шкафы управления (2 – основных и 2 резервных)
3 – шкафы для управления оборудованием на кольце.

## Slide 40: Технологические ограничения
Сборка и подготовка постов откачки занимает длительное время.
  8 рабочих смен на сборку и подготовку поста откачки;
  5 рабочих смен на транспортировку и монтаж на кольце;
  Персонал для выполнения работ: 2 чел.;
Подготовка элементов к сборке
  10 рабочих смен на сборку и подготовку элементов;
  Персонал для выполнения работ: 2 чел.;
Сборка элементов на кольце
  Строительные работы в зоне сборки;
  Недостаточно обученного персонала для сборки высоковакуумных объемов;

## Slide 41: Проблемы
Спасибо за внимание