## Slide 1: Статус узлов детектора TPC для установки MPD в эксперименте NICA
Бажажин Алексей от имени TPC группы
The XV-th International School-Conference "The Actual Problems of Microworld Physics", Minsk, Belarus, 27 August – 3 September, 2023
ЛФВЭ ОИЯИ, Дубна, Россия

## Slide 2
MPD 1st stage:
TPC, TOF, FHCal, FFD, ECal
F
2
F
Example of the event in MPD
Solenoidal Magnet : 0.5 T,
superconductor (NbTi/Cu)
3-D tracking: TPC, ECT
Particle ID: TPC, TOF, ECAL
High resolution vertexing: IT
Fast timing and triggering : FFD
Precise event characterization: FHCal
http://mpd.jinr.ru
TPC requirements:
Spatial resolution: (x,y) ~ 0.6 mm, (z) ~ 1.2 mm;
Two track resolution: about 10 mm;
Momentum resolution: Δp/p ≤ 3% (0.1<pt<1GeV/c);
dE/dx resolution: better then 8%;
Overall acceptance of │η│≤ 1.8; │Δφ│ < 2π
Max. multiplicity: ~ 1000 (central collision Au+Au
at 11 GeV and the event rate about 7 kHz).

## Slide 3
Время-проекционная камера (Time-Projection Chamber - TPC)
TPC structure with terminal screen cooling system and
service wheel
3
From TPC ALICE
TPC outer terminal screen cooling system and
service wheel
(SSW)
ROC view
Параметр | Величина
Длина TPC с FEE | 400 см
Внешний радиус | 140 см
Внутренний радиус | 27 см
Внешний радиус дрейфового объема | 133 см
Внутренний радиус дрейфового объема | 34 см
Скорость дрейфа | 5,45 см/мкс
Время дрейфа | ~ 31 мкс

## Slide 4
Система оснастки для сборки крупных узлов TPC
Сделано в г. Брянске, Россия
Торцевой фланец TPC
Центральный
HV-электрод
Система для сборки TPC в чистой
комнате корп. 217 ЛФВЭ ОИЯИ
4

## Slide 5
Процедура сборки внешних оболочек TPC
Последовательные шаги сборки внешних (больших) цилиндров C3 и C4
Цилиндр C4
Цилиндр C3
5
C3

## Slide 6
Процедура сборки внутренних оболочек TPC, торцевых фланцев с центральным HV-электродом и окончательная сборка всех цилиндров с данными компонентами TPC
Cylinder C1
Cylinder C2
6

## Slide 7
Установка верхней ROC камеры
Транспортная платформа и манипулятор для установки ROC камер внутрь TPC
Доставили в ЛФВЭ ОИЯИ и затем сделали полный монтаж
манипулятор для установки ROC
Сборка на заводе-производителе в Брянске (Россия)
Min зазор = 15 мм
7

## Slide 8
Schematic view of the TPC gas system structure
TPC gas system
Ar
CH
4
N2
TPC
Purifier
O2
Absorber
Buffer
Insulating gas
Gas quality
monitor
Exhaust system
Vent
Compressor
Insulating gap
Drift volume
Gas supply
Mixer
Requirements:
The drift volume is 18500 liters,
the insulating gaps – 4800 liters.
Hermetically closed-loop gas circulation system.
Dryer and purification in return line.
Continuous monitoring of gas gain and drift velocity – on-line sensors and maybe gas chromatograph.
Gas mixture temperature control
(0.1-0.5 K).
Recirculation flow - 3.8 m3 /h.
Gas mixture | 90%Ar + 10%CH4 (P10)
TPC gas flow, nominal | 200 l/min
TPC overpressure | (2.0 ± 0.1) mBar
O2 admixture | 20 ppm
H2O admixture | 10 ppm
External loop, refresh gas rate | 30 l/min
Fresh part of gas mixture add to external loop, range | (0-50) l/min
ТРС isolating gas | N2
N2 gas flow | (5-20) l/min

## Slide 9
Pads layer
Connectors layer
Layout layer
GND layer
Full size,
4 layers, h=3 mm
China
Схема расположения пэдов и разъёмов для плат электроники
Структура пэдовой плоскости ROC камеры TPC:
Число рядов пэдов = 53:
Большие пэды (вверху) 5×18 мм2,
Маленькие пэды (внизу) 5×12 мм2,
Количество пэдов в ROC – 3960,
Количество пэдов в TPC – 95040.
Слои пэдовой плоскости

## Slide 10
Пэдовая плоскость, изоляционная плоскость и алюминиевая рама ROC камеры TPC
Структура ROC камеры TPC
8
Уплотняющая рамка (Al) для ROC
2 части пэдовой плоскости
Изображение пэдовой плоскости с изоляционной плоскостью закреплённые на алюминиевой раме
ROC камера TPC с пэдовой плоскостью

## Slide 11
Field cage
Support rods
Структура полеформирующих электродов (field cage) TPC
Алюминизированные полеформирующие
майларовые ленты
технологического прототипа TPC
шириной 13 мм и с шагом между ними 2 мм,
всего было 52 ленты.
Isulation gap
Potential degrader rods
9

## Slide 12
Распределение электрического поля внутри технологического прототипа, рассчитанное с помощью программного пакета ANSYS Maxwell
Система field cage обеспечивает требуемое однородное электрическое поле (однородность не хуже 10-4 ) во всем объеме в 24 мм от поверхности лент,
за исключением локальных мест
возле высоковольтного электрода
(HV) и падовой плоскости, где
область неоднородности доходит до 10 см.
Майларовые
алюминизированные
ленты
~ 24 mm
Жёлто-зелёный цвет внутри камеры соответствует электрическому полю
140 V/cm с однород-
ностью
0.01% (10-4).
140 V/cm
HV электрод
пад плайн
алюминизированные майларовые ленты field cage
5,5 мм
13 мм
2 мм
10

## Slide 13
Изменение области неоднородности электрического поля в дрейфовом объёме детектора от точности установки полеформирующих лент
Приведена зави-
симость неоднородности электрического поля в
дрейфовом объёме детектора от точности уста-
новки полефор-
мирующей алюминизирован-
ной полосы field cage в центральной области камеры.
График зависимости величины максимальной области неоднородности электрического поля от соответствующей неточности установки полосы field cage в центральной области детектора.
Из результатов расчетов видно, что необходимая точность установки данных полеформирующих майларовых полос должна быть не хуже 50 мкм.
11

## Slide 14
Потенциал эл. поля на самой верхней ленте: -5426 V (- 8 V от напряжения на ленте для 140 В/см), max обл. Неоднород-ности = 46,4 мм
Потенциал эл. поля на
верхней ленте: -5418 V (напр.140 В/см),
max обл. неоднородности = 108,8 мм
Потенциал эл. поля на самой верхней ленте: -5422 V (- 4 V от напряжения на ленте для 140 В/см),
max обл. неоднородности = 86,5 мм
399 mm
195 mm
Зависимость области неоднородности эл.поля от потенциала ближайшей к высоковольтному электроду алюминизированой майларовой ленты
12

## Slide 15
Chart: Зависимость области неоднородности напряженности электрического поля от потенциала ближней к высоковольтному электроду майларовой ленты
| 6 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -17 | -22
пленки шириной 13 мм | 136.8169 | 119.4863 | 114.0019 | 109.078 | 107.7863 | 102.1069 | 95.7694 | 86.775 | 76.9031 | 66.7875 | 55.965 | 46.3856 | 52.2844 | 71.7844 | 84.5325 | 104.7394 | 130.6988 | 170.9419
13

## Slide 16
Расчет изменения области неоднородности напряженности электрического поля в зависимости от потенциала ближней к HV-электроду майларовой ленты (при убранной первой ленте возле HV-электрода)
Напряжение на
самой верхней ленте:
-10668 V (140 В/см)
L(max. неоднородность) = 238,3
мм
Напряжение на самой верхней ленте: -10690 V (-22 V от напряжения на ленте для 140 В/см)
L(max. неоднородность) = 79,7 мм
Напряжение на самой верхней ленте: -10689 V (-21 V от напряжения на ленте для 140 В/см)
L(max. неодн.) = 83,6 мм
20,5 mm
Направление измерения величины длины области неоднородности L
14

## Slide 17
Неоднородность напряженности электрического поля возле HV-электрода, для майларовых лент шириной 13 мм, при убранной первой майларовой ленты возле HV-электрода, в зависимости от изменения напряжения на самой верхней майларовой ленте (ближайшей к HV-электроду)
-10690 V (- 22 V
от 140 В/см)
-10689 V (- 21 V
от 140 В/см)
-10688 V (- 20 V
от 140 В/см)
-10691 V (- 23 V
от 140 В/см)
-10687 V (- 19 V
от 140 В/см)
-10692 V (- 24 V
от 140 В/см)
15

## Slide 18
Расчет значений неоднородности электрического поля в дрейфовом объёме детектора возле лент field cage, используя формулу, полученную из электродинамики
Из литературы: W. Blum at al. "Particle Detection with Drift Chambers".
Поперечная составляющая напряженности электрического поля по существу распадается как: Exp(-2πt/Δ) (1), и когда t = Δ, отношение между поперечной и главной компонентами напряженности электрического поля = 10-3.
D
t
Δ
где D – дрейфовый объём,
Δ – расстояние между центрами алюминизированных майларовых полос полеформирующих электродов field cage,
t – расстояние от полеформирующего электрода в дрейфовом объёме.
Используя формулу (1), находим значение неоднородности электрического поля в дрейфовом объеме камеры при постоянном шаге между полеформирующими лентами
2 мм, для неоднородности электрического поля 10-4, т.е. уравнение приобретает вид: Exp(-2πt/Δ)=10-4 (2), откуда получаем:
t = (ln(10000)*Δ)/(2π) ≈ (9,21*Δ)/(2π) (3), и подставляя значения ширины нашей полеформируюшей полосы и наш шаг между полосами field cage 2мм (Δ = 15 мм), получаем
t ≈ 22 мм, что согласуется с результатами нашего моделирования в пределах ошибки моделирования, равной нескольким миллиметрам.
17

## Slide 19
Результаты расчетов электрического поля:
3. Неоднородность электрического поля внутри камеры имеет большую область неоднородности вблизи HV-электрода и падовой плоскости. Эту область можно существенно уменьшить увеличив потенциал на ближайшей к HV – электроду ленте на -8 V (108,8 мм → 46,4 мм); аналогично и возле падовой плоскости, только на ближайшей к падовой плоскости майларовой ленте нужно уменьшить напряжение на такое же значение: +8 V.
1. Система field cage обеспечивает требуемое однородное электрическое поле (не более 10-4 от напряженности 140 В/см) во всем газовом объеме детектора в 24 мм от поверхности лент, за исключением локальных мест возле высоковольтного электрода (HV) и падовой плоскости, где максимальная область неоднородности доходит до 10 см.
2. Из результатов расчетов видно, что желательная неточность установки данных полеформирующих алюминизированных майларовых лент field cage не должна превышать 100 мкм.
4. Для камеры с убранной ближней к HV-электроду майларовой лентой – область неоднородности электрического поля становиться почти в два раза хуже чем c этой лентой. Максимальное значение этой области неоднородности равно 238,3 мм.
При увеличении напряжения на оставшейся ближней к HV-электроду ленте на -22 V неоднородность электрического поля становиться минимально возможной и равной 79,7 мм.
Вывод: Необходимо иметь возможность выставлять напряжение на ленты field cage с точностью в 1 V.
18

## Slide 20
Спасибо за внимание!
TDR TPC - http://mpd.jinr.ru/wp-content/uploads/2017/05/TDR_TPC_v6_2017.pdf/
http://nica.jinr.ru/
http://mpd.jinr.ru/

## Slide 21
Зависимость максимального расстояния неоднородности электрического поля в мм (отличающегося на 0.01% (10-4) от величины напряженности 140 В/см), от майларовых лент, шириной 13, 12 и 6.5 мм, к центру камеры, от разницы поданного напряжения на ближнюю майларовую ленту к HV-электроду (от напряжения для эл. напряженности на ленте 140 В/см)
Chart: Расстояния от майларовой ленты, шириной 13, 12 и 6.5 мм, к центру камеры до величины напряженности электрического поля отличающегося на 0.01% (10-4) от 140 В/см
| 6 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -17 | -22
пленки шириной 13 мм | 136.8169 | 119.4863 | 114.0019 | 109.078 | 107.7863 | 102.1069 | 95.7694 | 86.775 | 76.9031 | 66.7875 | 55.965 | 46.3856 | 52.2844 | 71.7844 | 84.5325 | 104.7394 | 130.6988 | 170.9419
пленки шириной 6,5 мм | 96.525 | 83.85 | 77.61 | 73.9331 | 68.3962 | 64.4475 | 56.5256 | 50.3344 | 40.1944 | 33.4913 | 30.03 | 33.0525 | 43.0219 | 55.6481 | 62.1319 | 67.47 | 73.3444 | 90.675 | 103.0088
пленки шириной 12 мм | 117.3 | 53 | 43.4

## Slide 22
Посчитанная напряженность электростатического поля с точностью 0.005% от величины 140 В/см в Технологическом прототипе при намотке майларовых лент с высокой точностью
Посчитанная напряженность электростатического поля с точностью 0.01% от величины 140 В/см в Технологическом прототипе при намотке майларовых лент с высокой точностью
Сравнение напряженности электрического поля внутри камеры при точности 0,01% (10-4) и
0,005 % (10-4/2) от величины 140 В/см для майларовый лент шириной 13 мм.
140,007
139,993
140,014
139,986
Для ленты шириной 13 мм max. неоднородность электрического поля к центру камеры
для 0,01% - 24,3 мм, для 0,05% - 19,6 мм, для 0,10% - 18,1 мм.