## Slide 1
Магнитные системы для ускорителей
М. М. Шандов
Лаборатория Физики Высоких Энергий им, В. И. Векслера и А. М. Балдина,
Объединенный Институт Ядерных Исследований
Школа-интенсив ОИЯИ-ТПУ “Физика и техника ускорителей”
3-8 июля 2023, Дубна

## Slide 2
Введение
Базовые принципы
Заключение
Магниты
Специальные магниты
Ускорители
Орбита. Устойчивость
Сверхпроводимость
Содержание

## Slide 3
Базовый Принцип Работы Ускорителя
В основе работы ускорителя заряженных частиц лежит взаимодействие заряженных частиц с электрическим и магнитным полями.
Магниты
Резонатор
Равновесная орбита
Сила Лоренца:
Магнитное поле отклоняет частицу не изменяя её энергии – задаёт траекторию по которой движется частица (орбиту)
  Действует в поперечном направлении к орбите
Электрическое поле способно совершать работу над частицей – увеличивать её энергию
  Действует в продольном направлении к орбите

## Slide 4
Ускорение
Электрическое поле напрямую совершает работу над частицей – увеличивает её энергию
1 ТэВ это сколько?
Поднять 1 г на высоту 16 мкм в гравитационном поле Земли
Включить лампочку 100 Вт на 1,6 нс
Пучок в ускорителе содержит 1010-12 частиц
«Мгновенная мощность» пучка – тысячи или миллионы Джоулей

## Slide 5
Движение в Магнитном Поле
Сила взаимодействия с магнитным полем перпендикулярна направлению магнитного поля и скорости частицы
Работа магнитного поля над частицей равна нулю
Магнитное поле только отклоняет частицу, не изменяя её энергии, и задаёт орбиту, по которой движутся частицы

## Slide 6
Система Уравнений Максвелла
Интегральная форма | Название | Дифф. форма
 | т. о циркуляции магнитного поля | 
 | З-н Фарадея | 
 | з-н Гаусса для магнитного поля | 
 | з-н Гаусса | 
Интегральная форма | Название | Дифф. форма
 | т. о циркуляции магнитного поля | 
 | З-н Фарадея | 
 | з-н Гаусса для магнитного поля | 
 | з-н Гаусса | 

## Slide 7
Современный Ускоритель

## Slide 8
Системы Ускорителя
Магниты
ВЧ
Питание
Вакуум
Контроль
Прочие
Установка

## Slide 9
Кольцевые Ускорители
Теватрон, лаб. Ферми, США
Нуклотрон, ОИЯИ
БАК, ЦЕРН

## Slide 10
Линейные Ускорители
Линейный резонансный ускоритель (Drift-tube linac)
Р. Видерое в 1928г. ускорил ионы до энергии
Каждая дрейфовая трубка находится под потенциалом, противоположным по знаку потенциалу соседней трубки. Частицы проходят расстояние между дрейфовыми трубками за один полупериод
Ускоритель Альвареса
Лу-20, Дубна
Все дрейфовые трубки находятся под одним и тем же потенциалом из-за наличия электрического поля внутри резонансной полости. Частицы проходят расстояние между дрейфовыми трубками за один период

## Slide 11
Бетатрон
Электроны (бета-частицы) ускоряются вращательным электрическим полем, создаваемым индукцией от изменяющегося во времени магнитного поля (з-н Фарадея)
Пучок ускоряется половину цикла!
Бетатронное исследование Видероэ:
Первые доказательства устойчивости при слабой фокусировки и бетатронного движения
Бетатроны работают с пучками до 300+ МэВ

## Slide 12
Циклотрон
Лоуренс придал идеи Видероэ новую форму. Предложил концепцию в 1929 г.
В 1930 г. Эрнест Лоуренс и Милтон Ливингстон – экспериментально продемонстрировали принцип резонансного ускорения для циклических ускорителей на первом 4-дюймовом циклотроне, получив ускоренный до пучок ионов (ускоряющее напряжение всего )
Нобелевская премия 1939 г.

## Slide 13
Циклотрон
Для ионов энергия на нуклон | 
– магнитная жесткость – величина, показывающая способность магнитной системы удерживать на орбите частицу с импульсом и зарядом
NICA:

## Slide 14
Циклотрон

## Slide 15
Синхротрон
Рольф Видероэ, Германия, 1943г.:
Метод встречных пучков: «ядерные мельницы»
Сэр Маркус Лоренс Элвин «Марк» Олифант, Великобритания, 1943г.:
Принцип действия синхротрона
Владимир Иосифович Векслер, СССР, 1944г.:
Принцип автофазировки: основа всех современных ускорителей
Космотрон, 22,5м, 3,3ГэВ, BNL, 1948-1953гг.

## Slide 16
Синхротрон
В синхротронах частицы движутся по замкнутой круговой орбите. Магнитное поле растет вместе с энергией частиц, обеспечивая постоянный радиус орбиты.
Концепция синхротрона предложена Олифантом в 1943 г.
Радиус поворота частицы связан с импульсом следующем соотношением:
В электронном синхротроне инжектируемый пучок является релятивистским, с увеличением энергии изменяется только магнитное поле.
В протонном синхротроне инжектируемый пучок не релятивистский, частота ускоряющей станции растёт пропорционально скорости () и импульсу () :

## Slide 17
Орбита
Орбитой частицы – называют замкнутую (не обязательно) траекторию, по которой частица с заданной (с увеличивающейся) энергией движется в магнитном поле ускорителя. Удобна система координат
Работа ускоряющего поля над частицей в единицу времени:
Уравнение движения | Энергия и импульс частицы
Уравнение движения | Энергия и импульс частицы

## Slide 18
Устойчивость Движения
Как правило, в ускорителе можно указать физически выделенную траекторию – «идеальную» орбиту, определяемую, например, синхронизмом с ускоряющим полем. Движение по этой орбите принято называть равновесным.
Равновесная статическая орбита – замкнутая траектория частицы с фиксированной энергией в заданном магнитном поле
Источник - частицы с разбросом:
по координатам
по скоростям
по импульсам (энергиям)
Все частицы из источника должны попасть в мишень
Необходима сила, возвращающая частицы на идеальную траекторию
Формирование электромагнитного поля ускорителя
Задача об устойчивости движения
При ускорении частицы проходят от нескольких метров до миллионов километров (десятки-тысячи оборотов в циклотронах, сотни тысяч-миллионы в синхротронах)

## Slide 19
Устойчивость
радиальная
вертикальная
Поперечная
Для устойчивого движения, частицы с небольшим отклонением по фазе, энергии, радиусу и по вертикали, а также имеющие небольшие начальные скорости в направлениях, перпендикулярных орбите, не должны сильно отклоняться от равновесной орбиты — частица должна совершать колебательное движение около равновесной орбиты
Продольная
Векслер и МакМиллан независимо показали, что подстройкой частоты ускоряющего напряжения можно ускорять протоны до нескольких сотен МэВ (сгустками)
Пусть равновесная фаза Φs – частицы проходят через ускоряющий зазор в одной и той же фазе
Точки P1,2 точно соответствуют равновесной фазе
При увеличении энергии увеличивается скорость частиц (ниже γ-перехода):
  Точки M1, N1 будут двигаться к P1 (локальная устойчивость) => фазовая устойчивость
  Точки M2, N2 будут двигаться от P2 (локальная неустойчивость)
Выше γ-перехода обратная ситуация

## Slide 20
Поперечная Устойчивость
Радиальная
Пусть – поле на , найдём на :
Радиальная устойчивость существует
Вертикальная
При вертикальном отклонении от медианной плоскости появляется вертикальная сила, возвращающая частицу при , т.е. в спадающем магнитном поле вне медианной плоскости радиальная компонента поля и азимутальная скорость частицы обеспечивают вертикальную устойчивость.
Вертикальная и радиальная устойчивость существует (поле должно спадать с увеличением радиуса но не очень быстро).
Наличие квазиупругих сил, возвращающих частицу на орбиту, и пропорциональных отклонениям и , приводит к появлению бетатронных или свободные колебаний частицы около орбиты при своем движении
Показатель спада поля

## Slide 21
Фокусировка Томаса
Поле растёт с ростом отсутствует вертикальная фокусировка
Томас: профиль поверхности полюсов циклотрона – меняется по азимуту
Орбита более не окружность. Возникает знакопеременная , направленная центру возникает , направленная к пл-ти
не зависит от можно увеличивать, сохраняя устойчивость в обоих направлениях
- зазор [м]
– Ампер-витки обмотки

## Slide 22
Фокус. Кернста и Ласлетта. Синхроциклотрон
Кернст: придал секторам полюса спиральность 1957г.
Проектирование изохронного циклотрона связано с решением 2-х основных задач:
формирование магнитного поля, величина которого растет с радиусом по заданному закону
сохранение при этом орбитальной устойчивости
Д. Кернст
Л. Ластлетт
- фокусировка Томаса
- фокусировка Кернста
Синхроциклотрон
После γ-перехода уменьшается при ускорении. Синхроциклотрон – это циклотрон с модулируемой (изменяющейся во времени ) частотой ускоряющего напряжения.
В 1949г. в СССР (Дубна) введен в эксплуатацию синхроциклотрон с диаметром полюсов 5 м, ускоряющий дейтроны (280 МэВ), α-частицы (250 МэВ) и протоны (480 МэВ). В 1952г. полюса синхроциклотрона были увеличены до 6 м и в нем были ускорены протоны до энергии
680 МэВ и был получен выведенный пучок

## Slide 23
Синхроциклотрон
Фазотрон ОИЯИ – изохронный синхроциклотрон
ЛЯП ОИЯИ
p+ | =6 м | = 700 кВт
680 МэВ | В=1,2-1,6 Тл | = 300 кВт
2-2,5 мкА | h=300 мм | Масса магнита = 6200 т
p+ |  | 
680 МэВ | В=1,2-1,6 Тл | 
2-2,5 мкА | h=300 мм | Масса магнита = 6200 т
 | Циклотрон | Синхроциклотрон | Синхротрон
Поле, |  |  | 
Радиус, | растёт | растёт | 
Частота, |  | уменьшается | 
 | Циклотрон | Синхроциклотрон | Синхротрон
 | растёт | растёт | 
 |  | уменьшается | 
Циклотрон | Синхроциклотрон
20 МэВ | 
Циклотрон | Синхроциклотрон
20 МэВ | 

## Slide 24
Магнитные Системы Циклотронов
Ш-образные
С раздельными секторами
«Броневого» типа

## Slide 25
Синхротрон
 | Циклотрон | Синхроциклотрон | Синхротрон
Поле, |  |  | растёт
Радиус, | растёт | растёт | 
Частота, |  | уменьшается | растёт
 | Циклотрон | Синхроциклотрон | Синхротрон
 |  |  | растёт
 | растёт | растёт | 
 |  | уменьшается | растёт
Слабая фокусировка
С-образный магнит с увеличивающимся по радиусу зазором: отклоняет частицы и фокусирует в обоих направлениях
Синхрофазотрон ОИЯИ:
p+ 10 ГэВ
Масса магнита 36 000 т
Самый тяжелый магнит когда-либо построенный человеком

## Slide 26
Жёсткая Фокусировка
Магнит с совмещенными функциями
Магнит с раздельными функциями

## Slide 27
Жёсткая Фокусировка
AGS, 33 ГэВ, БНЛ, США, 1960г., 807 м
У-70, 76 ГэВ, ИФВЭ, СССР, 1967г., 1,5 км, 20000 тонн

## Slide 28
Жёсткая Фокусировка
Если эквипотенциальная поверхность полюсов магнита представляет собой гиперболические цилиндры противоположной полярности, то потенциал:
Сила пропорциональна градиенту и отклонению от продольной оси
Фокусное расстояние:
Скалярный потенциал:

## Slide 29
Типы Магнитов
С технологической точки зрения можно выделить следующие типы:
Формирование поля ярмом
Электромагниты
Постоянные магниты
Формирование поля обмоткой
Сверхпроводящие
«Нормально» проводимости (резистивные)
Статические
Циклирующие
Импульсные

## Slide 30
Качество Поля
Формирование магнитного поля железным ярмом возможно только до наступления насыщения (1,8-2,2Тл):
До 1,5 Тл железо усиливает поля в раз
С 1,5 до 2,2 Тл усиление спадает
Свыше 2,2 Тл усиление от железа пропадает, токи становятся слишком высоки для использования резистивных обмоток
Качество магнитного поля описывается «гармониками»:
Courtesy A. Milanese, CERN
Эффективная длинна
Магнит | «Разрешенные» гармоники
n=1 Диполь | n=3,5,7,...
n=2 Квадруполь | n=6,10,14
n=3 Секступоль | n=9,15,21
n=4 Октуполь | n=12,20,28
Магнит | 
n=1 Диполь | n=3,5,7,...
n=2 Квадруполь | n=6,10,14
n=3 Секступоль | n=9,15,21
n=4 Октуполь | n=12,20,28

## Slide 31
«Гармоники» Поля

## Slide 32
Основные Типы Магнитов

## Slide 33
Этапы Создания Магнита
Основные этапы:
Техническое задание
Эскизный проект
Выбор материала
Технический проект:
  Сечение катушки: охлаждение
  Конструкция ярма, формирование полюсов: МКЭ расчёт и оптимизация
  Краевые участки полюсов и обмоток
Производство ярма, допуски, инструменты юстировки, инфраструктура
Производство обмоток, изоляции, пропитки
Магнитные измерения

## Slide 34
Применение Сверхпроводимости
Магнитная жёсткость p+ 1 ТэВ:
Сверхпроводящий магнит 4,4 Тл:
М. Уилсон
Г.Г. Ходжибагиян
Courtesy L. Rossi

## Slide 35
Открытие Сверхпроводимости
Хейке Камерлинг-Оннес
В 1911 впервые наблюдал резкое падение электрического сопротивления у ртути при температуре ниже 4,2 К
«Эксперимент не оставляет сомнения в том, что, насколько это позволяет точность измерения, сопротивление исчезло. В то же время, однако, произошло нечто неожиданное. Исчезновение происходило не постепенно, а внезапно. Из 1/500 сопротивления при 4,2 К можно было определить, что сопротивление стало меньше чем сопротивления при нормальной температуре. Таким образом ртуть при 4,2 К перешла в новое состояние, которое, в силу своих особых электрических свойств можно назвать состоянием сверхпроводимости.»
В 1912 получил новое состояние жидкого гелия
Нобелевская премия 1913 «за исследования свойств вещества при низких температурах, которые привели к производству жидкого гелия»
«Господин Абсолютного Нуля»

## Slide 36
Первые 50 лет Сверхпроводимости
Нулевое сопротивление : Оннес – 1911
  Идея магнита с индукцией 10 Тл в 1913
Идеальный диамагнетизм: Мейснер и Оксенфельд – 1933
  Объяснен Лондонами в 1935
Переход сплавов свинца из 1-го рода во 2-ой: Шубников – 1936
  Объяснен (ошибочно) Мендельсоном, как губка в 1937
Феноменологическая теория: Гинзбург и Ландау – 1950
  Вихри сверхпроводящего тока: Абрикосов – 1953
Механизм сверхпроводимости: Бардин, Купер и Шриффер – 1957
Экспериментальное подтверждение возможности сверхпроводимости в сильных внешних магнитных полях: сверхпроводник не переходит в «нормальное» состояние в поле до 88 кГс: Кунцлер и др. 1960
НАКОНЕЦ-ТО!

## Slide 37
СП Магнит CosQ
CosQ магнит: J = J0 cosQ

## Slide 38
СП Магнит типа «Нуклотрон»

## Slide 39
Материалы
35 mm

## Slide 40
Импульсные Магниты
Канал Нуклотрон-Коллайдер
А.В. Тузиков

## Slide 41
Септум-Магниты
Магнит Ламбертсона
А.В. Тузиков
 | Инжекция | 
, м | 1,5 | 1,5
Поле, Тл | 1,1 | 1,6
Толщина септума, мм | 7 | 15
Кол-во витков | 300 | 300
Индуктивность, Гн | 1,4 | 1,4
Рабочий ток, А | 130 | 200
 | Инжекция | 
 | 1,5 | 1,5
Поле, Тл | 1,1 | 1,6
Толщина септума, мм | 7 | 15
Кол-во витков | 300 | 300
Индуктивность, Гн | 1,4 | 1,4
Рабочий ток, А | 130 | 200

## Slide 42
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!!