## Slide 1: Ионные источники циклотронов ЛЯР
Ст. инженер СИИ Пугачев Д.К.

## Slide 2: Содержание
Краткое описание физических процессов
Общие принципы работы ионных ЭЦР источников
Преимущества и недостатки ЭЦР источников
ЭЦР источники разработанные в ЛЯР
Технологии получения ионов металлов
Области интересов СИИ

## Slide 3: Физические процессы в плазме

## Slide 4
Плазма – квазинейтральная среда, состоящая из электронов, ионов и нейтральных атомов. Благодаря компенсации положительных и отрицательных зарядов, число которых равно, плазма не разлетается под действием кулоновских сил отталкивания.
L>>D
L — линейный размер системы заряженных частиц
D — дебаевский радиус экра­нирования
Плазма
Di
L
De

## Slide 5
Ударная ионизация:
Поверхностная ионизация:
Фотоионизация:
Ионизация
Наибольший вклад в генерацию ионов в современных ЭЦР-источниках вносят именно процессы ударной ионизации
𝐴+𝑋→𝐴++𝑒−+𝑋
Пороговая энергия: n-й потенциал ионизации 𝐼𝑛
Фотон с энергией , близкой к n - му потенциалу ионизации 𝐼𝑛 , отдает свою энергию атому и освобождает один электрон
Атом непосредственно ионизируется горячей поверхностью

## Slide 6
Ионизация электронным ударом

## Slide 7
Ионизация электронным ударом
Ee ~ (2 ÷ 5) Uq

## Slide 8
Потери при перезарядке
Am+ + B0 → A (m-1)+ + B1+
Потери при удержании
Потери ионов в плазме

## Slide 9: Необходимые условия получения ионов
Ee ~ (2 ÷ 5) Uq
n0 << ne
Q
ne τi ≥ Σ ne τq-1, q
q=1
τq-1, q = (ne < σq-1,q(ve) ve >)-1

## Slide 10: Принципы работы ЭЦР источников

## Slide 11
Общие принципы работы ионных источников
Магнитная структура “minimum B” для удержания и стабилизации плазмы
Резонансная поверхность для нагрева плазменных электронов
Горячая и плотная плазма для увеличения электрон-ионных столкновений
Замедление процессов диффузии ионов из плазмы для получения как можно более продолжительного времени удержания

## Slide 12
Магнитное удержание плазмы

## Slide 13
Магнитное удержание плазмы
f[GHz] | BECR[T] | nec [cm-3]
2.45 | 0.0875 | 7.44x1010
6.4 | 0.23 | 5.08x1011
10 | 0.36 | 1.24x1012
14 | 0.5 | 2.43x1012
16 | 0.57 | 3.2x1012
18 | 0.64 | 4x1012
28 | 1 | 1013

## Slide 14
Высокая стабильность и длительность работы ввиду
отсутствия разрушающихся в процессе работы деталей
Широкий набор ионов
Высокая интенсивность ионного пучка
Возможность генерации пучков ионов большой зарядности
Небольшой разброс ионов по энергиям в пучке
Простота управления во время эксплуатации
высокая стоимость оборудования.
большие габариты и масса
Преимущества и недостатки
ЭЦР-источников

## Slide 15: Источники ионов на циклотронах ЛЯР

## Slide 16
Источники ионов на циклотронах ЛЯР
DC280
DECRIS-PM
U400
ECR-4M
U400M
DECRIS-SC2 DECRIS-2m
CI-100
DECRIS-SC

## Slide 17
DECRIS-1
DECRIS-2
DECRIS-2m
DECRIS-3
DECRIS-4
DECRIS-5
1990
1995
2002
1997
2006
2005
2012
Дубна
Дубна
Братислава
Словакия
Белград
Сербия
Астана
Казахстан
Дубна
Дубна
DECRIS - Dubna ECR Ion Sources
DECRIS-SC1
DECRIS-SC2
DECRIS-PM
2004
2014
2017
Дубна
Дубна
Дубна
Сверхпроводящие соленоиды
Кольца из постоянных магниты
Соленоидальные магниты

## Slide 18
DECRIS-1 (1990÷1994 г.)

## Slide 19
Charge state | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 11+ | Support gas
N | 270 | 92 | 17 |  |  |  |  | 
O |  | 160 | 87 | 26 |  |  |  | 
Ar |  |  |  |  | 70 | 24 | 5 | 
Ar |  |  |  |  | 95 | 45 | 9 | He
Ar |  |  |  |  | 110 | 70 | 15 | Oxygen
DECRIS-1 (1990÷1994 г.)

## Slide 20
DECRIS-1
DECRIS-2
DECRIS-2m
DECRIS-3
DECRIS-4
DECRIS-5
1990
1995
2002
1997
2006
2005
2012
Дубна
Дубна
Братислава
Словакия
Белград
Сербия
Астана
Казахстан
Дубна
Дубна
DECRIS - Dubna ECR Ion Sources
DECRIS-SC1
DECRIS-SC2
DECRIS-PM
2004
2014
2017
Дубна
Дубна
Дубна

## Slide 21
Параметр | Значение
СВЧ частота | 18 ГГц
Зеркальное отношение: Экстракция Инжекция | 2 Т 3 Т
Макс. Ток в катушках | 60 А
Радиальное поле на стенках плазменной камеры | 1.3 Т
Внутренний диаметр плазменной камеры | 74 мм
Максимальное напряжение экстракции | 30 кВ
Главные требования к источнику:
Kr15+, Xe22+ I = 1.25×1013 pps = 30 mkA
Потребляемая мощность < 100 kW
DECRIS-SC1 (2004÷н.в.)

## Slide 22
DECRIS-SC1 (2004÷н.в.)
ECR зона 0.64 Т
Каждая обмотка изготовлена из цельного куска провода, без внутренних соединений, но электрически разделена на 2 или 3 секции.
Монолитный сверхпроводящий провод NbTi (диаметр проводника без изоляции - 0,65 мм, с изоляцией - 0,7 мм).

## Slide 23
DECRIS-1
DECRIS-2
DECRIS-2m
DECRIS-3
DECRIS-4
DECRIS-5
1990
1995
2002
1997
2006
2005
2012
Дубна
Дубна
Братислава
Словакия
Белград
Сербия
Астана
Казахстан
Дубна
Дубна
DECRIS - Dubna ECR Ion Sources
DECRIS-SC1
DECRIS-SC2
2004
2014
2017
Дубна
Дубна
Дубна
DECRIS-PM

## Slide 24
DECRIS-PM (2017÷н.в.)
СВЧ частота | 14 ГГц
Binj | ≥ 1.3 T
Bmin | 0.4 T
Bextr | 1.0 ÷1.1 T
Br | 1.05÷1.15 T
Внутренний диаметр плазменной камеры | 70 мм
Преимущества | Недостатки
Низкое энергопотребление | Фиксированное распределение магнитного поля
Низкое давление в системе охлаждения | Коррекция магнитного поля практически невозможна без размагничивания системы
Простое управление | 

## Slide 25
DECRIS-PM (2017÷н.в.)
Аксиальное магнитное поле
Влияние катушки на Bmin ± 750 G
Радиальное магнитное поле
Гексаполь – комбинация постоянных магнитов из NdFeB

## Slide 26
DECRIS-PM (2017÷н.в.)
Система экстракции
Пуллер
Плазменный электрод
Bias electrode
Волновод
Система инжекции

## Slide 27
DECRIS-PM (2017÷н.в.)
Q+ | 5+ | 7+ | 8+ | 9+ | 10+ | 11+ | 12+ | 15+ | 17+ | 18+ | 19+ | 20+ | 23+ | 26+
40Ar |  |  | 926 | 500 |  | 210 | 154 |  |  |  |  |  |  | 
84Kr |  |  |  |  |  |  | 160 | 180 | 125 |  | 50 |  |  | 
131Xe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 | 70 | 50
40Ca |  | 110 | 175 | 220 |  | 158 | 58 |  |  |  |  |  |  | 
24Mg | 450 | 140 | 40 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
158Gd |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 8 | 6 |  |  | 
63Cu |  | 133 | 137 | 165 | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
50Ti |  |  |  | 90 | 72 | 60 | 23 |  |  |  |  |  |  | 
56Fe |  |  | 70 | 85 | 80 | 55 |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 28: В чем главные отличия источников?
Конфигурация магнитного поля
Каждый источник построен под конкретную задачу!

## Slide 29: Получение ионов металлов

## Slide 30: Получение ионов металлов
Наработка легких нейтронно-избыточных ядер (6He, 8He,...)
Требуемые пучки:
Li, B..
Синтез сверхтяжелых ядер
Требуемые пучки:
48Ca; 50Ti; 58Fe; 54Cr; 64Ni; 70Zn

## Slide 31
Метод | Принцип работы | Достоинства | Недостатки
Испарение нагревателем | Вещество испаряется из тигля при помощи внешнего нагревателя | Доступны материалы с низкой и высокой температурой испарения Простое управление Крайне стабилен | Медленный отклик для контроля испарения Высокотемпературные нагреватели требуют использования дополнительного экранирования для снижения градиента температур
Прямое введение в плазму | Образец нагревается непосредственным контактом с плазмой | Доступны материалы с высокой температурой плавления Методика проста и легко может быть использована для любого источника ECR | Сложно реализовать для материалов с низкой температурой плавления Сложный контроль нагрева Прямое взаимодействие с плазмой
MIVOC (Metal Ions from VOlatile Compounds) | Многокомпонентное органическое соединение испаряется при комнатной температуре | Высокие интенсивности Работа без вспомогательного газа | Поиск летучего соединения Наличие углерода, водорода и других примесей Высокая чувствительность образцов к внешним факторам
Ионное распыление | Образец, находящийся под отрицательным потенциалом, распыляется ионами плазмы | Доступны материалы с высокой температурой плавления Относительная стабильность | Низкая интенсивность При работе необходимо использовать вспомогательный тяжелый газ
Получение ионов металлов

## Slide 32
Получение ионов металлов:
Испарение нагревателем

## Slide 33
Получение ионов металлов:
Испарение нагревателем
Нельзя просто так взять
и испарить металл

## Slide 34
Получение ионов металлов:
Испарение нагревателем
Толщина фольги – 0.05 мм
Внешний диаметр системы (с экраном) – 20 мм
Power consumption – 57 В
Tтигля, °C - 1500°C
Tфольги, °C - 1700°C
Tвнешней поверхности, °C - 800°C

## Slide 35: Получение ионов металлов: Прямое введение в плазму
Al2O3
Al

## Slide 36
Получение ионов металлов:
Ионное распыление
Ta
Размещения распыляемого образца в источнике ионов
Электрод
Контакт
Водяное охлаждение
V

## Slide 37
Чувствителен к
свету/воздуху/влаге/
алюминию
Чувствителен к
воздуху/влаге
Получение ионов металлов:
MIVOC
Компаунд Свойства | (CH3)5C5Ti(CH3)3 | C10H10Cr | (C5H5)2Zr(CH3)2 | (CH3)3Al
Молярная масса, г·моль−1 | 228.3 | 182.2 | 251.5 | 72.1
Внешний вид | yellow crystals | dark red crystals | White crystals | Colorless liquid
Плотность, г/см3 | 1.1 | 1.4 | - | 0.8
Давление паров, Торр | - | ≈0.35 | - | ≈69
Чуствительность | Свет, Воздух & Влажность | Воздух & Влажность |  | 

## Slide 38: Области интересов
DECRIS-SC3 для фабрики СТЭ, DECRIS-5M для DC-140, DECRIS-4M для стенда ЭЦР источников, модернизация оптических систем для экстракции ионов
Исследование способов получения металлов с высокой температурой испарения
Модернизация действующих источников ионов и создание новых
Повышение интенсивности ионных пучков
Исследования в области ЭЦР источников, плазмы, магнитных полей
NAM-ECRIS – численная модель, позволяющая провести моделирование процессов происходящих в плазме ЭЦР источника
Исследование свойств компаундов
MIVOC, подбор новых методов получения ионов
Индукционные печи, ионное распыление,
прямое введение образца в плазму

## Slide 39: Спасибо за внимание!