## Slide 1
Принцип устройства циклотрона
Циклотроны У400М, У400, DC280, ИЦ 100 –
схемы и конструктивные отличия Н.Ю.Казаринов

## Slide 2
Принцип устройства циклотрона
Циклотрон – циклический ускоритель заряженных частиц.
Основан на принципе резонансного ускорения ионов в электромагнитных полях
Первый циклотрон был построен в 1931 году Лоуренсом и Ливингстоном.

## Slide 3
Принцип устройства циклотрона
Схема циклотрона из брошюры LBL, где в 1930 г. Ernest O. Lawrence создал первый циклотрон
Между полюсами (pole) электромагнита, создающего постоянное во времени магнитное поле, расположены дуанты (Dee), к которым приложено переменное электрическое напряжение.

## Slide 4
Принцип устройства циклотрона
Резонансное ускорение - при совпадении частот напряжения и обращения заряженной частицы в магнитном поле, возможен режим её многократного ускорения в зазорах дуантов.

## Slide 5
Принцип устройства циклотрона
Движение иона с постоянной энергией Е=mс2 в магнитном поле В определяется равенством центробежной силы инерции и силы Лоренца:
mv2/r = Qv B
Откуда находим частоту обращения иона:  = QB/m
В нерелятивистском случае, когда m  mo (1) частота обращения не зависит от энергии:  = const при B=const - условие синхронизма
В релятивистском случае, когда m = mo (=/) ) частота обращения зависит от энергии иона и условия синхронизма нарушаются
Так, предельная энергия ускорения протона при которой перестает действовать условие синхронизма Е  25 МэВ (*)
(*) МэВ – мегаэлектронвольт. Электронвольт – энергия, приобретенная электроном при прохождении разности потенциалов в 1Вольт.
МэВ/нуклон – энергия иона, приведенная к атомной массе

## Slide 6
Принцип устройства циклотрона
Изохронное магнитное поле
В релятивистском случае для соблюдения условий синхронизма необходимо с ростом энергии увеличивать либо частоту либо магнитное поле.
Уменьшение частоты – синхроциклотрон
Увеличение магнитного поля – изохронный циклотрон
При ускорении энергия иона увеличивается с ростом радиуса E(r), тогда
 = QB/m = QB(r) / ((r) mo) = const при B(r) / (r) = const
где
– поле в центре циклотрона
– частота ВЧ генератора
h – гармоника ВЧ напряжения, определяет число сгустков ускоренных частиц на одной орбите, угловая протяженность каждого сгустка оценивается как 10/h градусов.
= =/(2 )

## Slide 7
Принцип устройства циклотрона
Фокусировка частиц
В азимутально-симметричном магнитном поле основным параметром, определяющим устойчивость движения частиц, является показатель спада n магнитного поля (или field index k в англоязычной литературе)
Магнитное поле в окрестности орбиты может быть представлено как
Частоты малых колебаний частицы равны
Область устойчивости малых r и z колебаний соответствует значениям 0<n<1 и, следовательно, спадающему магнитному полю.
Изохронное поле циклотрона растущее и показатель спада n<0. Радиальное движение частиц является устойчивым, с безразмерной частотой .
Вертикальное движение неустойчиво .

## Slide 8
Принцип устройства циклотрона
Фокусировка частиц

## Slide 9
Принцип устройства циклотрона
Основные компоненты и системы циклотронов
Источник ионов
Система инжекции
Центральная область
Магнитная система
Вакуумная система
Система охлаждения

## Slide 10
Принцип устройства циклотрона
Основные компоненты и системы циклотронов
Системы диагностики пучка
Система ускорения
Система вывода

## Slide 11
Принцип устройства циклотрона
Основные компоненты и системы циклотронов
Системы диагностики пучка
Система вывода

## Slide 12
Принцип устройства циклотрона
Основные компоненты и системы циклотронов
Каналы транспортировки выведенного пучка
Система радиационной безопасности

## Slide 13
Принцип устройства циклотрона
Основные компоненты и системы циклотронов
Автоматическая Система Управления
ВЧ генераторы
Система контроля и управления

## Slide 14
Циклотроны ЛЯР
Ускорительный комплекс ЛЯР ОИЯИ

## Slide 15
Циклотроны ЛЯР
У-400 запуск в 1978 г.

## Slide 16
Циклотроны ЛЯР
Основные направления фундаментальных и прикладных исследований на циклотроне У-400
• Пучки ионов 48Са и 50Ti, 5-6 МэВ/нуклон
Синтез и изучение свойств сверхтяжелых элементов
Ядерная и масс-спектрометрия
• Пучки ионов 40Ar ÷ 209Bi, 2.5 ÷ 3.5 МэВ/нуклон
Физические основы нанотехнологий и радиационные эффекты
• Пучки ионов16O ÷ 209Bi, 3 ÷ 5 МэВ/нуклон
SEE тестирование микросхем

## Slide 17
TECHNICAL PARAMETERS of U400 CYCLOTRON
Technical parameters | U-400
Pole diameter [m] | 4.0
Magnetic field [T] | 1.95÷ 2.15
Energy factor | 550÷ 625
Weight of magnet [tons] | 2000
N sectors / Sect. Angle | 4/42°
Sectors Spiral | 0°
Number of trim coils | 14
Number of dees | 2
Dee voltage [kV] | 100
RF frequency [MHz] | 5.5÷ 12
RF harmonics | 2; 6
Vacuum [Tor] | 310-7
Ion Source | ECR
Extraction | Z2/Z1
A/Z | 5 -12
Ion Energy | 0.5 ÷20

## Slide 18
Ion
E, MeV/n
I, ECR
I, extracted
I, extracted
7Li1+
16.6
100A
30A
6*1013 pps
6Li1+
12.6
100A
30A
6*1013 pps
11B2+
17.8
90A
33A
4*1013 pps
12C2+
16.6
100A
35A
4*1013 pps
13C2+
14.4
100A
35A
3*1013 pps
14N2+
9.4
100A
35A
3*1013 pps
14N3+
20.3
100A
35A
3*1013 pps
18O3+
19.3
100A
35A
2.5*1013 pps
20Ne4+
20.9
100A
35A
2*1013 pps
22Ne4+
17.8
100A
35A
2*1013 pps
36S6+
15
60A
25A
9*1012 pps
40Ar8+
19.9
100A
35A
1*1013 pps
48Ca5+
5.3
60A
22A
7*1012 pps
48Ca9+
19
30A
10A
3*1012 pps
86Kr9+
5.1
60A
10A
2*1012 pps
136Xe14+
4.4
5A
0.2A
3*1010 pps
U400 Beam parameters

## Slide 19
Efficiency of transporting a 48Ca5+ beam
from the ECR source to a physical target
Measuring point | Beam intensity |  | Ion | Transmission factor |  |  |  | 
ECR source, after separation | 11014 pps | 84 Ae | 48Ca5+ | 32% |  |  |  | 8.5%
Cyclotron centre | 3.51013 pps | 27 Ae | 48Ca5+ |  | 81% |  |  | 
Extraction radius | 2.81013 pps | 22 Ae | 48Ca5+ |  |  | 40% |  | 
Extracted beam (by charge exchange) | 9.71012 pps | 28 Ae | 48Ca18+ |  |  |  | 82% | 
Target | 81012 pps | 23 Ae | 48Ca18+ | 1.2 pA |  |  |  | 

## Slide 20
Циклотроны ЛЯР
Модернизация циклотрона У-400 – проект У-400Р
• Увеличение интенсивности ускоренного пучка для ионов средних масс(A50) и энергий 5-6 МэВ/ нуклон до 2.5 μpА
• Плавное изменение энергии с фактором 5
• Уменьшение среднего поля циклотрона с 2.1 Тл до 1.8 Тл (уменьшение потребляемой мощности с 1 МВт до 0.25 МВт)
• Модернизация систем циклотрона (магнитная, ВЧ, вакуумная)
• Строительство нового экспериментального корпуса

## Slide 21
Циклотроны ЛЯР
Модернизация циклотрона У-400 – проект У-400Р

## Slide 22
U-400M Cyclotron (1991)
Циклотроны ЛЯР

## Slide 23
U-300 Cyclotron
1960-1989
1989- 1991: Reconstruction
U-300U-400M
Циклотроны ЛЯР
У-400М запуск в 1991 г.

## Slide 24
Циклотроны ЛЯР

## Slide 25
TECHNICAL PARAMETERS of U400M CYCLOTRON
Technical parameters | U-400M 1992
Pole diameter [m] | 4.0
Magnetic field [T] | 1.5 ÷1.95
Energy factor | 400 ÷550
Weight of magnet [tons] | 2300
N sectors / Sect. Angle | 4/42°
Sectors Spiral | 43°
Number of trim coils | 14
Number of dees | 4
Dee voltage [kV] | 170
RF frequency [MHz] | 11.5÷ 24
RF harmonics | 2; 3; 4
Vacuum [Tor] | 210-7
Ion Source | ECR
Extraction | Z2/Z1
A/Z | 2 -10
Ion Energy | 6 ÷100

## Slide 26
Циклотроны ЛЯР
Модернизация циклотрона У-400М 2007-2008 г.г.
Пучки ионов низких энергий 6-15 МэВ/нуклон
Второе направление вывода
Direction 1. High energy ions Beam.
Direction 2. Low energy ions Beam .

## Slide 27
Циклотроны ЛЯР
Модернизация циклотрона У-400М 2019-2022 г.г.
• Замена главных обмоток магнита циклотрона, коррекция первой гармоники магнитного поля
• Модернизация вакуумной системы
• Модернизация ВЧ резонаторов, системы управления
• Увеличение энергии и интенсивности ускоренных пучков

## Slide 28
Циклотроны ЛЯР
ИЦ-100

## Slide 29
Циклотроны ЛЯР
ИЦ-100

## Slide 30
TECHNICAL PARAMETERS of IC100 CYCLOTRON
Technical parameters | IC-100 1985
Pole diameter [m] | 1.05
Magnetic field [T] | 1.94
Energy factor | 40
Weight of magnet [tons] | 50
N sectors / Sect. Angle | 4/56°
Sectors Spiral | 0°
Number of trim coils | -
Number of dees | 2
Dee voltage [kV] | 50
RF frequency [MHz] | 20.5
RF harmonics | 4
Vacuum [Tor] | 210-7
Ion Source | ECR
Extraction | El. deflector
A/Z | 5.7
Ion Energy | 1.2; 0.5

## Slide 31
Циклотроны ЛЯР
ДЦ-280 (2018)

## Slide 32
Циклотроны ЛЯР
ДЦ-280 (2018)

## Slide 33
Циклотроны ЛЯР
Основные параметры ДЦ-280

## Slide 34
Циклотроны ЛЯР
Основные компоненты ДЦ-280

## Slide 35
TECHNICAL PARAMETERS of DC280 CYCLOTRON
Technical parameters | DC280 2018
Pole diameter [m] | 4
Magnetic field [T] | 0.61.3
Energy factor | 280
Weight of magnet [tons] | 1100
N sectors / Sect. Angle[deg] | 4/45
Sectors Spiral | 0°
Number of trim coils | 11R+4A
Number of dees | 2
Dee voltage [kV] | 2x130 kV
RF frequency [MHz] | 7.32÷10.38
RF harmonics | 3
Vacuum [Tor] | 210-7
Ion Source | ECR
Extraction/voltage[kV] | El deflector/90
A/Z | 47
Ion Energy [MeV/u] | 4 8

## Slide 36
Циклотроны ЛЯР
ВЧ система и система вывода ДЦ-280
1 – секторы; 2 – основные дуанты и резонаторы; 3 – flat-top дуанты
4 – дефлектор; 5 – пассивный магнитный канал; 6 – канал вывода

## Slide 37
Циклотроны ЛЯР
ВЧ система ДЦ-280
ВЧ резонатор и дуант
Flat-top резонатор
ВЧ генератор

## Slide 38
Циклотроны ЛЯР
Система вывода ДЦ-280
Электростатический дефлектор
длина 1.3 м, напряжение 90 кВ, зазор 1 см
Пассивный магнитный канал, градиент 4.68.4 Т/м

## Slide 39
Циклотроны ЛЯР
Каналы транспортировки выведенного пучка ДЦ-280

## Slide 40
Циклотроны ЛЯР
Каналы транспортировки выведенного пучка ДЦ-280

## Slide 41
Благодарю
за внимание