## Slide 1: Участие ОИЯИ в модернизации детектора АТЛАС - продление проекта Проект в рамках темы 02-0-1081-2009/2019
Мотивация
Модернизация LHC и детектора АТЛАС
Участие групп из ОИЯИ (отчет и планы)
А. Чеплаков (ЛФВЭ)
A. Гонгадзе (ЛЯП)

## Slide 2
Работы по Фазe-I модернизации LHC и детекторов должны завершиться во время 2-й длительной остановки (LS2) в 2019-2020, a по Фазe-II (HL-LHC эра) -в период 2024-26.
Интегральная светимость 3000 fb−1 будет обеспечена к ~2035.

## Slide 3
Полная светимость как функция времени для периода 2011-2017 (только p-p данные)
Среднее число р-р взаимодействий
на одно пересечение пучков протонов
АТЛАС в 2026:
Высокое качество экспериментальных данных не должно ухудшиться!
АТЛАС и HL-LHC
<μ>=200

## Slide 4
Фаза-1 модернизации детектора АТЛАС (до 2020)
Включает 5 основных проектов:
  Малое мюонное колесо (NSW)
    Точность срабатываний триггера в торцевой части мюонного спектрометра, доступные загрузки детектора
  Жидкоаргоновый калориметр
    Использование информации о форме ливня на уровне триггера для электронов и фотонов
  Быстрый трекер (FTK)
    Обеспечивает трековую информацию для триггера высокого уровня
  Модернизация системы сбора данных
    Модернизация оборудования для L1-триггера в калориметрах, мюонном спектрометре и DAQ
  Передний детектор протонов (ATLAS Forward Proton, ±240m)
    Регистрация двух протонов под малыми углами
ОИЯИ

## Slide 5
Planar geometry
Simple components: cathode, readout PCBs, mesh
Large area can be achieved fairly simply and with relatively low cost
Industrialization (PCB fabrication)
Excellent high rate capability
Small amplification gap (50 – 150 µm)  space charge effects are very limited
Segmentation of readout strips  limit “dead” time
Принцип работы ММ камеры
Модернизация мюонного спектрометра (проект NSW)
Деградация MDT
“Ложный” триггер

## Slide 6
2.4 m
Проект NSW
SW = CSC+MDT+TGC
NSW = Micromegas+sTGC
Структура MM+sTGC квадруплеты
128 MM и 192 sTGC камеры в 16 секторах

## Slide 7
Обязательства ОИЯИ – изготовление модулей LM2 (внешняя сторона Большого Cектора) – совместно с AUTh, Thessaloniki
  Изготовление и тестирование всех 64 RO панелей
  - Сборка и тестирование 32 квадруплетов
Проект NSW

## Slide 8
Участок производства и сборки детекторов в ЛЯП
5 помещений (принудительная вентиляция, контроль температуры и влажности):
1. Чистая комната (72м2, ISO 7) для производства панелей и их тестирования
2. Зал (150м2) для тестирования квадруплетов на стенде с «космикой»
3. Комната (25м2) для проверки панелей на утечки газа
4. Чистая комната (50м2,ISO 6) для сборки и тестирования квадруплетов
5. Помещение (25м2) для мойки панелей

## Slide 9
Проверка геометрии панелей и квадруплетов (100μm на 3м2)
Газовый стенд
Стенд испытания квадруплетов
с помощью космических мюонов
Стенд прецизионной
сборки квадруплетов
Участок производства ММ панелей и квадруплетов изнутри
Этапы сборки ММ панели
Июль 2017 – Site Review. 4 MM RO изготовлены - ОК, ожидаем поставку новых РСВ

## Slide 10
Участок производства ММ панелей и квадруплетов – некоторые измерения

## Slide 11
Создается второй участок для производства Микромегас камер!
Oven
DuPont photoresist PC1025 (64 мкм)
Mesh
Test PCBs and photomasks from our Gerber files
Приобретено и установлено
необходимое оборудование

## Slide 12
Изображение на детекторе
1 кадр=500μs и 100 кадров
Продолжатся работы по on-line обработке,
алгоритмам идентификации и визуализации
Мониторы светимости БАК и радиационного фона в шахте
Высокая эффективность регистрации фотонов и нейтронов
Лучшая радиационная стойкость

## Slide 13
Модернизация калориметров (LAr) - 1
До недавнего времени оставались открытыми несколько сценариев:
Выживет ли «холодная» электроника → будет ли необходимость открыть криостат?
Нужно ли менять передний калориметр или добавить новый miniFCal?
Нейтроны в НЕС Деградация сигнала (ИБР-2 в 90-е) Изменения линейности ~0.5% - ОК
НЕС электроника
miniFCal
pc-DD vs sc-DD
Уровень деградации детекторов будет «приемлемым»…

## Slide 14
Модернизация калориметров (LAr) - 2
Главная задача – улучшить качество L1-триггера, повышая эффективность идентификации струй и снижая эффект от «pile-up».
Увеличение калориметрической информации через
гранулярность промежуточных слоев в ЕМ =>
10 «супер-ячеек» вместо одной триггерной «башни»
Замена триггерной электроники и основной платы
Новые блоки LTDB (LAr Trigger Digitizer Board)
Oптические кабели …
Прототип основной платы (Е. Ладыгин + TRIUMF)
Прототип усилителя-формирователя
Радиационные испытания платы и кабелей на ИБР-2

## Slide 15
Модернизация калориметров (TILE)
Тесты на ИБР-2: до
2·1014 n/cm2
Новые радиационно-стойкие сцинтилляторы, UPS-923A
Проведена замена MBTS сцинтилляторов
(создан стенд, выполнены испытания и выбран новый дизайн)

## Slide 16
Фаза-2 модернизации детектора АТЛАС (до 2026)
Каждая детекторная система потребует существенной модернизации для HL-LHC (полная замена внутреннего трекера на новый “all-Si” детектор)
Работы по Фазе-1 формируют основу для Фазы-2
К концу 2017 все TDR будут готовы, MoU – весна-лето 2018
Планы ОИЯИ – это модернизация Мюонного спектрометра и Калориметров
Мюонный спектрометр: участие в создании новых sRPC
Калориметры (замена всей электроники, кроме «холодной»):
  TILE – участие в проекте «Демонстратор», рад. стойкие сцинтилляторы
  LAr – участие в разработке FE- электроники (HEC LTDB)
    – участие в разработке НЕС-предусилителя общей интегральной
    схемы и сертификация чипов
    – продолжение экспериментов на У-70 для создания модели
    поведения калориметрического сигнала при работе HL-LHC
    (включая моделирование физ. процессов в FСal)
    (подробности в Проекте)

## Slide 17
44 участника = 27 FTE (27 физиков, 13 инженеров and 4 техника)

## Slide 18
Финансы
Форма 26
Форма 29
Все затраты – бюджет ЛЯП

## Slide 19
Просим поддержать нашу заявку на продление
проекта «Модернизация детектора АТЛАС»
(тема 0-2-1081-2009/2019)
на период 2019-2021

## Slide 20
Backup slides

## Slide 23
ATLAS NSW details
Double-sided panel with readout boards in back-to-back configuration. ‘Eta’ planes carry strips perpendicular to the precision coordinates, on ‘Stereo’ planes they are inclined by 1,5º.

## Slide 24
PCB
Photoresist 1
Photoresist 2
Mesh
UV
PCB (gerber file  industry  DLNP)
Photoresistive film lamination (50 - 150 µm) ---- LAMINATOR
Mesh lamination ---- MESH STRETCHER
Photoresistive film lamination (50 - 150 mm ) ---- LAMINATOR
UV exposure through mask ---- UV INSOLATOR
Chemical development ---- Chemical Development Unit
2 - 4 mm
50 - 128 m
Pillar:  200 - 400 m
Mini:
4 mm
I.Giomataris et al, NIM A560 (2006) 405
PCB
Mesh on the
frame
Bulk
Floating mesh
MM production technology
Dubna MM