## Slide 1
Obtaining high-intensity beams of 48Сa, 48Ti and 54Cr ions on the DC-280 cyclotron
Joint Institute
for Nuclear Research
«JINR Association of Young Scientists and Specialists Conference "Alushta-2023"»
Lukianov A.A., Kalagin I.V., Semin V.A., Bogomolov S.L., Gikal K.B., Protasov A.A., Pugachev D.K., Kuzmenkov K.I., Vinogradov P .I., Yakovlev D.S., Pishchalnikov I.G.

## Slide 2
Joint Institute
for Nuclear Research
2
Notes: Открытие новых сверхтяжелых элементов с Z = 114 – 118 явилось одним из наиболее ярких научных результатов последнего десятилетия. Приоритетные эксперименты были выполнены в ОИЯИ (Дубна, Россия) на ускорительном комплексе У-400 ЛЯР. Синтез осуществлен в реакциях полного слияния дважды магического ядра 48Са с нейтронно избыточными ядрами актинидов (242,244Pu, 243Am, 249Cm, 249Bk, 249Cf). Подтверждено существование острова стабильности, заполнен последний период периодической таблицы Менделеева.
Сегодня один из основных вопросов синтеза новых элементов: - могут ли быть созданы элементы с Z>118?

## Slide 3
Superheavy Elements (SHE) Factory – the Goals
Experiments at the extremely low (σ<100 fb) cross sections:
Synthesis of new SHE in reactions with 50Ti, 54Cr ...;
Synthesis of new isotopes of SHE;
Study of decay properties of SHE;
Experiments requiring high statistics:
Nuclear spectroscopy of SHE;
Study of chemical properties of SHE.
To carry out the scientific program, the DC-280 has to provide the following parameters of ion beams:
Ion energies (smooth variation) | 4 - 8 MeV/n
Ion masses | 10 - 238
Intensities (A~50) | >10 pµA
Efficiency of beam transfer from ion source to physical facility | >50%
Joint Institute
for Nuclear Research
3
Notes: Прямой синтез элементов с Z>118 в реакциях слияния, связан с переходом к бомбардирующим ядрам тяжелее 48Ca, т.к. возможности наработки на ядерных реакторах мишенного материала ограничены производством изотопов 249Cf. Ожидается, что сечения образования ядер с Z = 120 в реакции 248Cm + 54Cr и ядер с Z = 119 в реакции 249Bk + 50Ti будут примерно в 10-20 раз ниже сечения образования изотопов СТЭ в экспериментах по синтезу 114 (Fl) и 115 (Mc) элементов в реакциях с 48Cа, поэтому для набора достаточной статистики в разумные сроки в экспериментах по синтезу новых и детальному изучению свойств известных изотопов СТЭ необходимо существенное увеличение интенсивности пучка бомбардирующих ионов, что и является основной задачей ДЦ-280

## Slide 4
Flerov Laboratory of Nuclear Reactions
Joint Institute
for Nuclear Research
4
Notes: «Фабрика сверхтяжелых элементов» была официально введена в эксплуатацию 25 марта 2019 г.
Базовой установкой «Фабрики сверхтяжелых элементов» является ускоритель тяжелых ионов – изохронный циклотрон ДЦ-280 с планируемой интенсивностью ускоренных пучков не менее 10 мкА частиц для ионов средних масс (А~50), что существенно превышает интенсивность пучков на предыдущих ускорителях.

## Slide 5
Main parameters of
the DC-280
Parameters | Design | Realized
Power consumption | 550 kW*h | 
Ion source | DECRIS-PM – 14 GHz on the HV platform (Umax=70 kV) | 
Injecting beam potential | Up to 100 keV/Z | Up to 76 keV/Z
Magnetic field level | 0,6÷1,3 T | 0,8÷1,23 T
Dee voltage | 130 kV | 130 kV
Flat-top dee voltage | 13 kV | 13 kV
Accelerator effectivity | >50% | 56,28% (48Са 2,1 рµA)
Intensity (A~50) | >10 pµA | 10,4 pµA(40Ar7+), 7,73 pµA (48Ca10+)
Ions | 10-238 | 12(12С2+)-84(84Kr14+)
A/Z | 4÷7,5 | 4,44 (40Ar+9) ÷6,86 (48Ca+7)
Energy | 4÷8 MeV/n | 3,81÷7,46 MeV/n
5
Joint Institute
for Nuclear Research
Notes: Проектные параметры и что на данный момент удалось достигнуть

## Slide 6
DECRIS-PM
ECR ion source (Umax = 30 kV)
Analyzing magnet (IM90)
Accelerating tube
HV platform (Umax = 70 kV)
Electrostatic deflector (Bender)
Electrostatic deflector
(Umax = 100 kV)
Magnet yoke
Main RF-resonator (Umax = 130 kV)
Configuration of the DC-280
Joint Institute
for Nuclear Research
Ion beam extraction
Flat-top resonator (Umax = 13 kV)
Main coils
Vacuum pump
6
Notes: • Источник ионов
• Система внешней инжекции
• Магнитная система
• ВЧ ускорящая система
• Система вывода
• Каналы транспортировки выведенного пучка
• Системы диагностики пучка
• Вакуумная система
• Система охлаждения
• Система радиационной безопасности
• АСУ
Особенностями циклотрона ДЦ-280 является наличие высоковольтной платформы, снижающей влияние пространственного заряда пучка ионов в канале инжекции, улучшающей его прохождение и захват в ускорение. И дополнительной ускоряющей флэт-топ системы, снижающей энергетический разброс пучка и улучшающий его вывод из циклотрона.
RF – radio frequency

## Slide 7
Joint Institute
for Nuclear Research
Ion | Energy (MeV) | Intensity (pµA) |  |  |  |  | Efficiency (%) |  |  |  | 
 |  | Axial injection |  | Cyclotron |  | Transport channel |  |  |  |  | 
 |  | After separation | vertical part | R=400 mm | R= 1770 mm |  | Axial injection | Capture | Cyclotron | Extraction | Total
48Ca7+ (2019) | 240 | 10,9 | 9,8 | 6,9 | 6,1 | 5,2 | 90 | 71 | 88 | 85 | 48
48Ca10+ (2021) | 240 | 24 | 19 | 12,8 | 10,6 | 7,1 | 82 | 67 | 83 | 67 | 31
48Ca10+ (2022) | 245 | 5,5 | 5,1 | 3,9 | 3,4 | 2,51 | 92 | 76 | 87 | 75 | 46
48Ca10+ (2022) | 245 | 11,2 | 9,7 | 6,9 | 6,1 | 4,5 | 87 | 71 | 88 | 73 | 40
48Ca10+ (2022) | 245 | 20,4 | 17,6 | 12,4 | 11 | 7,73 | 87 | 70 | 88 | 71 | 38
Results of obtaining high ion intensities 48Сa
7
Notes: Результаты, описывающие эффективность трансмиссии пучка ионов кальция от ЭЦР источника до канала транспортировки, представлены в таблице.
В 2022 г. для уменьшения нагрузки на элементы циклотрона процесс получения высокоинтенсивных пучков ионов 48Ca10+ был разбит на 3 этапа.
Как видно из таблицы, увеличение интенсивности инжектируемого пучка ионов сказывается не только на его прохождении как через систему аксиальной инжекции, так и на захват в ускорение и вывод из циклотрона. Это, в свою очередь, снижает общий процент эффективности трансмиссии пучка от источника ионов до цилиндра Фарадея на канале транспортировки. Данное снижение, вероятно, обусловлено как увеличением объемного заряда пучка, так и качеством настройки ускорителя.

## Slide 8
Joint Institute
for Nuclear Research
Obtaining high ion intensities 48Сa10+
The glow of the heated deflector pre-septum plate (~2300 C) during accelerated. The beam power is 2,64 kW (7,73 pµA)
The 48Ca ion spectrum, optimized for 48Ca10+
Obtaining high ion intensities 48Сa10+
Ion beam profile at different points of the cyclotron
8
Notes: Для проведения экспериментов с ионами изотопа 48Ca в качестве ускоряемой частицы был выбран ион 48Ca10+, это обусловлено отсутствием примесных ионов при сепарации пучка из ЭЦР источника

## Slide 9
Beam stability
Joint Institute
for Nuclear Research
The beam stability during the long-term experiment with high ion intensities 48Сa10+ (~4 pµA) on DGFRS-2
The beam stability during the experiment with high ion intensities 48Сa10+ (~3 pµA) on DGFRS-2
9
Notes: Время, необходимое для проведения стандартного эксперимента - от недели до 2х месяцев.
Поэтому мало получить высокую интенсивность пучка. Важно её удержать!
На втором графиках можно видеть тренд интенсивности пучка 48Ca10+ во время длительного эксперимента в июне 2022 г. на газонаполненном сепараторе DGFRS-2 (ГНС-2). Колебания тока на цилиндре Фарадея T3FC7 (стоппер на физической установке) зависят не только от интенсивности пучка, но и от количества газа в камере сепаратора.

## Slide 10
Joint Institute
for Nuclear Research
Obtaining high ion intensities 54Сr10+
The 54Cr ion spectrum, optimized for 54Cr10+
Obtaining ions 54Cr by MIVOC-method on ECR ion source
Ion beam profile at different points of the cyclotron
10
Notes: MIVOC (Metal Ions from Volatile Compounds)

## Slide 11
Joint Institute
for Nuclear Research
Results of obtaining high ion intensities 54Сr
Ion | Energy (MeV) | Intensity (pµA) |  |  |  |  | Efficiency (%) |  |  |  | 
 |  | Axial injection |  | Cyclotron |  | Transport channel |  |  |  |  | 
 |  | After separation | vertical part | R=400 mm | R= 1770 mm |  | Axial injection | Capture | Cyclotron | Extraction | Total
54Cr10+ | 269 | 7,98 | 6,87 | 4,93 | 4,37 | 3,8 | 86,1 | 71,8 | 88,6 | 87 | 47,6
54Cr10+ | 276 | 9,75 | 8,22 | 58,4 | 56,6 | 4,32 | 84,3 | 71,05 | 89,46 | 79,56 | 44,3
11
Notes: Для ускорения ионов 54Cr, аналогично 48Са, были выбраны ионы 54Cr10+
Настройка ускорителя осуществлялась на цилиндр Фарадея, установленный на канале транспортировки (T0FC2).
Вся сложность получения высокоинтенсивных пучков ионов 54Сr заключается в том, что с увеличение подаваемой СВЧ мощности в ЭЦР источник, значительно ухудшается качество пучка. Это, в свою очередь, снижает как эффективность трансмиссии пучка от источника ионов до вывода из ускорителя, так и общую интенсивность пучка. Для снижения влияния процессов, влияющих на качество пучка, произведены работы по поиску наиболее оптимального режима работы ЭЦР источника, при которых обеспечивается баланс между СВЧ мощностью и количеством подаваемого вещества. Результатом этих работ, стало получение ускоренного и выведенного пучка интенсивностью 4,32 мкА частиц из 9,75 мкА частиц из ЭЦР источника. Результаты представлены в таблице.
Эффективность полного прохождения сопоставима с кальцием.

## Slide 12
The Ion beam stability of 54Cr10+ (~4 pµA) and ECR total current
12
Beam stability
Joint Institute
for Nuclear Research

## Slide 13
Obtaining high ion intensities 48Ti9+
Joint Institute
for Nuclear Research
Ion beam profile at different points of the cyclotron
The 48Ti ion spectrum, optimized for 48Ti9+
13
The Ion beam stability of 48|Ti9+ (~2 pµA) and ECR total current

## Slide 14
Joint Institute
for Nuclear Research
Obtaining high ion intensities 48Ti10+
The 48Ti ion spectrum, optimized for 48Ti10+
Ion beam profile at different points of the cyclotron
Separation of 19F4+ and 48Ti10+ ions inside the DC-280 cyclotron
14
Notes: Из спектра 48Ti (график 5) видно, что пик 48Ti10+ и 19F4+ совпадают, но в процессе ускорения в циклотроне на радиусе 600 мм происходит сепарация этих двух ионов (график 6).

## Slide 15
Joint Institute
for Nuclear Research
Ion | UHF power (W) | Intensity (pµA) |  |  |  |  | Efficiency (%) |  |  |  | 
 |  | Axial injection |  | Cyclotron |  | Transport channel |  |  |  |  | 
 |  | After separation | vertical part | R=400 mm | R= 1770 mm |  | Axial injection | Capture | Cyclotron | Extraction | Total
48Ti9+ | 115 | 2,35 | 2,12 | 1,46 | 1,23 | 1,1 | 90,2 | 68,9 | 84,2 | 89,4 | 46,8
48Ti9+ | 146 | 3,35 | 2,85 | 1,88 | 1,47 | 1,33 | 85,1 | 65,9 | 78,2 | 90,5 | 39,7
48Ti9+ | 168 | 2,91 | 2,46 | 1,77 | 1,43 | 1,2 | 84,5 | 72 | 80,8 | 83,9 | 41,2
48Ti9+ | 198 | 4,74 | 4,09 | 3 | 2,64 | 2,12 | 86,3 | 73,3 | 88 | 80,3 | 44,7
48Ti9+ | 294 | 5,07 | 4,11 | 2,67 | 2,1 | 1,66 | 81,1 | 65 | 78,7 | 79 | 32,7
48Ti10+ | 310 | 14,49 | 10,65 | 4,63 | 4,09 | 3,26 | 73,51 | 43,46 | 75,82 | 79,72 | 22,5
48Ti10+ | 290 | 10,95* | 9,49* | 4,33* | 3,96* | 3,16* | 86,6* | 45,6* | 77,6* | 86,2* | 28,8*
Results of obtaining high ion intensities 48Ti
*- intensity with a partially clamped collimator (ICL 1) on the horizontal part of the axial injection
15
Notes: Помимо обычной настройки на максимальную интенсивность, исследовалось влияние изменения СВЧ мощности, подаваемой в ЭЦР источник, на прохождение пучка ионов 48Ti9+ через тракт инжекции и ускорение. Полученные данные представлены в Таблице 4. Настройка осуществлялась на частоте ускоряющего поля 8,8 МГц.
Из таблицы видно, что с увеличением СВЧ мощности растёт и интенсивность из ЭЦР источника, но при этом ухудшается качество пучка, что негативно сказывается на его прохождении как через канал аксиальной инжекции, так и на транспортировку через циклотрон. Это подтверждает и резкое возрастание суммарного тока ЭЦР источника.
Представленные результаты показывают, что эффективность инжекции и ускорения ионов 48Ti падает с увеличением инжектируемого тока. Это может быть обусловлено большим (до 5 мА), по сравнению с аргоном и кальцием, общим током ионов, что значительно увеличивает влияние пространственного заряда. В то же время, самое эффективное полное прохождение (44,7%) является исключением (при СВЧ мощности 198 Вт). Можем сделать вывод о том, что этот режим работы источника ионов и ускорителя является оптимальным для работы с компаундом титана.
При проведении первоначальных работ по настройке ускорителя, выбран титан природного изотопного состава, который включает в себя следующие изотопы: 46Ti (7,95 %), 47Ti (7,75 %), 48Ti (73,45 %), 49Ti (5,51 %), 50Ti (5,34 %). Преобладающим изотопом в данной смеси является 48Ti. В дальнейшем, полученные результаты будут применены при работе с требуемым, для проведения экспериментов по синтезу СТЭ, изотопом 50Ti.
Так же были проведены эксперименты по получению 48Ti разными способами:
- 48Ti9+ получен с применением компаунда титана (CH3)5C5Ti(CH3)3 (метод MIVOC) аналогично хрому
- 48Ti10+ получен с применением титановой фольги и SF6.
Интенсивность из ЭЦР-источника 48Ti с применением титановой фольги и SF6 оказалась выше в сравнении с компаундом титана.

## Slide 16
The ion beam stability of 48Ti10+ (~3 pµA) and ECR total current
Beam stability
16
Joint Institute
for Nuclear Research
Notes: Более стабильный пучок чем с применением МИВОК

## Slide 17
Joint Institute
for Nuclear Research
Summary of experiments SHE Factory in 2020-2023
The obtained results allow us to increase possibilities of conducting experiments on the synthesis of a new SHE and research of nuclear-physical and chemical properties of previously discovered SHE.
In the experiments on the gas-filled separator DGFRS-2, which is one of the SHE Factory five physical facilities, from 2020 to the present were obtained:
125 decay chains 286-289Mc in the reaction 48Ca+243Am
with 37 decay chains on the DGFRS (cyclotron U-400) in the period from 2003 to 2012;
94 new events of 286,287Fl in the 48Ca+242Pu reaction at a beam intensity of up to 3 pµA;
16 new decay chains of 283Cn in the 48Ca+238U reaction at a beam intensity of up to 6.5 pµA
32 chains of 286,287Fl and 283Cn were obtained on the DGFRS (cyclotron U-400);
7 new isotopes of superheavy elements were obtained at the SHE Factory for the first time in the world:
264Lr, 286Mc, 275Ds, 276Ds, 272Hs, 267Sg, 268Sg
17
Notes: Полученные результаты увеличивают возможности проведения экспериментов по синтезу новых и изучению ядерно-физических и химических свойств ранее открытых сверхтяжелых элементов.
С 2020 года по настоящее время в экспериментах на газонаполненном сепараторе DGFRS-2 (ГНС-2), который является одной из пяти физических установок Фабрики сверхтяжелых элементов, было получено:
– 125 новых цепочек 286-289Mc в реакции 48Са+243Am при 37 цепочках на DGFRS (ГНС на циклотроне У-400) в период с 2003 по 2012;
– 94 цепочки 286,287Fl в реакции 48Са+242Pu при интенсивности пучка до 3 мкА частиц;
– 16 новых цепочек 283Cn Коперниция в реакции 48Ca+238U при интенсивности пучка до 6,5 мкА частиц.
Для сравнения, на той же установке DGFRS было получено 32 цепочки 286,287Fl и 283Cn за все время работы.
На Фабрике сверхтяжелых элементов впервые в мире были получены 7 новых изотопов сверхтяжелых элементов: 264Lr, 286Mc, 275Ds, 276Ds, 272Hs, 267Sg, 268Sg. Тот факт, что за три года работы Фабрики были открыты сразу несколько неизвестных ранее изотопов, указывает на то, что это передовой исследовательский комплекс, задающий новые стандарты в области синтеза и изучения свойств сверхтяжелых элементов.

## Slide 18
Thank you
for your attention!
Joint Institute
for Nuclear Research
18

## Slide 19
Synthesis of new elements @ SHE Factory:
54Cr + 248Cm → 3n + 299 120
50Ti + 251Cf → 3n + 298 120 Ibeam=3 pµA ~1 event per month
50Ti + 249Bk → 3n + 296 119 Ibeam=3 pµA ~1 event per month
Test reactions (2023-2024):
238U + 54Cr → 292Lv* Ibeam=3 pµA ~3 event per 9 months
242Pu + 50Ti → 292Lv* Ibeam=1.5 pµA ~3 event per 2 months
245Cm + 48Ca→ 293Lv*
σ3n= 4pb
Synthesis of new elements 119 and 120
Synthesis of new elements 119 and 120
Joint Institute
for Nuclear Research

## Slide 20
Joint Institute
for Nuclear Research

## Slide 21
Joint Institute
for Nuclear Research
2
Notes: Открытие новых сверхтяжелых элементов с Z = 114 – 118 явилось одним из наиболее ярких научных результатов последнего десятилетия. Приоритетные эксперименты были выполнены в ОИЯИ (Дубна, Россия) на ускорительном комплексе У-400 ЛЯР. Синтез осуществлен в реакциях полного слияния дважды магического ядра 48Са с нейтронно избыточными ядрами актинидов (242,244Pu, 243Am, 249Cm, 249Bk, 249Cf). Подтверждено существование острова стабильности, заполнен последний период периодической таблицы Менделеева.
Сегодня один из основных вопросов синтеза новых элементов: - могут ли быть созданы элементы с Z>118?