## Slide 1
Моделирование смешанных радиационных полей на комплексе NICA
Гордеев И. С., Тимошенко Г. Н.
«Прикладные исследования на комплексе NICA» Владикавказ 19.06.23

## Slide 2
План доклада
Прогнозирование радиационной обстановки на комплексе NICA
Моделирование смешанного поля излучения для радиобиологических экспериментов: существующие подходы и предлагаемый подход

## Slide 3
Расчёт радиационных полей при работе бустера и нуклотрона комплекса NICA
A
A′
Территория пребывания населения
113 м
Граница комплекса
Публикации:
0.5 мЗв/год
1.2 мкЗв/час
Задача:
определение радиационной
обстановки вокруг здания корпуса №1 ЛФВЭ ОИЯИ
при работе бустера и нуклотрона
на вывод в коллайдер
Был произведён расчёт радиационной обстановки с применением транспортного кода FLUKA

## Slide 4
Локализация потерь при работе бустера и нуклотрона комплекса NICA
Интенсивности пучков (ионов/цикл), темпы потерь (ионов/цикл) и энергии ядер 197Au на различных этапах ускорения в бустере
В нуклотроне потери происходят на двух локальных участках в секции инжекции пучка и секции вывода ускоренного пучка из нуклотрона, а также равномерно по кольцу за счет адиабатического захвата ионов с энергией 572 МэВ/н. Потери при ускорении ионов за счет остаточного газа, внутрикулоновского рассеяния пучка и бетатронных колебаний считаются пренебрежимо малыми.

## Slide 5
Геометрия
Геометрия бустера и нуклотрона комплекса NICA, а также строений вокруг корпуса № 1, использованная для расчёта радиационной обстановки. A — критическая точка на ограждении техплощадки ЛФВЭ ОИЯИ, A` — точка на границе зоны спецдопуска персонала.
Из всего экспериментального корпуса № 205 в расчёт дозы излучения «skyshine» в точке A принималась только ближняя его стена

## Slide 6
Результаты (бустер)
Распределение мощности эффективной дозы от всех положительно заряженных частиц (слева) и нейтронов (справа), обусловленное потерями ионов в бустере
A
A′
A
A′

## Slide 7
Полученные результаты
Результирующий спектр нейтронов в критической точке А на периметре техплощадки ЛФВЭ
Источник | Годовая эффективная доза в точке А, мкЗв | Мощность эффективной дозы в точке А, мкЗв/ч
Бустер | 26 | 0.07
Нуклотрон | 467 | 1.21
Итого | 493 | 1.28
A
A′
113 м

## Slide 8
Моделирование смешанного поля излучения на ускорителях заряженных частиц

## Slide 9
Актуальность
Оценка радиационного риска для космонавтов, связанного с воздействием космической радиации, в частности, с ГКЛ является важнейшей задачей космической радиобиологии
Солнечный ветер
Радиационный пояс Земли (пояс Ван Аллена)
Солнечные протонные события
Галактические космические лучи
Постоянное низкоэнергетическое излучение Солнца, в основном представленное потоком гелиево-водородной плазмы
Тороидальные области магнитосферы Земли, в которых удерживаются проникшие в магнитосферу заряженные частицы галактических и солнечных космических лучей
Появляются вследствие солнечных вспышек или корональных выбросов масс, представлены высокоэнергетичными потоками протонов, электронов и ионов
Состоят из ядер различных хим. элементов с широким диапазоном по энергии, постоянно действующее излучение, в межзвездной среде распространяется изотропно

## Slide 10
ГКЛ состав и энергии
Состав ГКЛ по заряду
галактические космические лучи
Энергетические спектры частиц ГКЛ во время минимума СА 1998 года
протоны и ядра гелия ~99%
Высокая энергия вплоть до ТэВ и выше!
ГКЛ
Числа Вольфа отражают текущую солнечную активность (СА)

## Slide 11
Наземные эксперименты
p, He-4, C, Fe, …
Один тип частиц в пучке за сеанс облучения с моноэнергией, кратковременное и однонаправленное
?
Биологические объекты
Пучок
ОИЯИ комплекс NICA
Лаборатория космической радиации НАСА (NSRL) при ускорителе RHIC в Брукхейвене (США)
GSI/FAIR в Дармштадте (Германия)
Большинство экспериментов
Использовать смешанное поле: p, He-4, Z=3...28 + вторичные (n, e-, гамма и т.д.)
Пучок
Многокомпонентное поле с широким энергетическим спектром, хроническое облучение, изотропное
Более точным подходом было бы...
«Симулятор ГКЛ»
Биологические объекты

## Slide 12
Симулятор ГКЛ НАСА
Ключевые проблемы
Сложно реализовать на других ускорителях
Спектры квазинепрерывные
Облучение является скорее последовательным, нежели одновременным
Подход в целом довольно сложный
Идея, лежащая в основе данного подхода, заключается в воспроизведении комплексного поля излучения при помощи быстро переключающихся пучков, быстро изменяющих как тип, так и энергию частиц в пучке
Активный подход - параметры пучка меняются за время облучения

## Slide 13
Пассивный Симулятор ГКЛ (Дж. Ченселлор и др.)
Ключевые проблемы
Конкретная конструкция «модерирующего блока» (конвертера) не раскрывается (запатентована)
Авторы заявляют об успешном воспроизведении лишь спектра ЛПЭ
Могут включаться не все частицы и не со всеми энергиями
Поле вторичных частиц за конвертером может быть неоднородно
В данном подходе необходимое смешанное поле излучения, имитирующее радиационную обстановку в космосе, создается одним моноэнергетическим пучком Fe, бомбардирующим специальный «модерирующий блок» (конвертер)
Пассивный подход - пучок остаётся неизменным в течение всего сеанса облучения
    В принципе, спектр ЛПЭ может быть воспроизведен только протонами и ядрами гелия с широкими энергетическими спектрами

## Slide 14
Гибридный активно-пассивный симулятор ГКЛ ESA/GSI
Ключевые проблемы
Облучение происходит скорее последовательно, чем одновременно
Сложность в создании однородного поля вторичных частиц за модуляторами
Тестирование проводилось только для спектра протонов во время СПС, поэтому до сих пор неясно, подходит ли этот подход для успешного моделирования ГКЛ
Изготовление модуляторов является сложным и требует высокой точности (используется 3D-принтер)
Для создания необходимого смешанного поля излучения планируется использовать комбинацию геометрически сложных, периодических, пассивных модуляторов пучка и менять энергию пучка
Гибридный активно-пассивный подход заключается в изменении параметров пучка и модулятора за время облучения
4 см
Первая версия симулятора воспроизводит только спектр протонов СПС
Пена LN300
Для дополнительной фильтрации пучка используется пена

## Slide 15
Гибридный активно-пассивный симулятор ГКЛ ESA/GSI
3D-печатная структура конвертера (A). Два проблемных участка ––
наплывы материала у основания (B) и недостаток материала на наконечниках (C)

## Slide 16
Новый тип симулятора ГКЛ ЛРБ ОИЯИ
Ключевые особенности
Предлагаемый метод позволяет воспроизвести за симулятором все ядра ГКЛ с Z в диапазоне от 1 до 27
Симулятор правильно воспроизводит как распределение частиц по ЛПЭ, так и энергетические спектры частиц
Однородность полей вторичных частиц за конвертерами обеспечивается вращением
Облучение происходит одновременно смешанным полем излучения с различными типами частиц
Установка имеет относительно простую конструкцию и может быть выполнена на ускорителях, способных выдавать равномерный пучок железа с энергией 1 ГэВ/н
Дизайн конвертера
конвертеры
область облучения
Установка по типу револьверного барабана
3D визуализация
диаметр 10 см
Макс. длина до 50 см
Нуклотрон будет способен выдавать пучок ядер железа в радиобиологический канал с интенсивностью 108 ионов на импульс с частотой следования 0.1 Гц
Статья с описанием симулятора:
мишени

## Slide 17
Новый тип симулятора ГКЛ ЛРБ ОИЯИ
Дизайн конвертера
Параметр, отвечающий за площади сегментов мишеней конвертеров и время облучения
Неоднородная СЛАУ
Референсные значения - которые необходимо получить за установкой
Значения флюенса вторичных частиц за мишенями симулятора. Данные получены по PHITS 3.20 (JQMD + GEM и JAMQMD + GEM)
Например, могут использоваться расчётные спектры внутри межпланетного корабля:
мишени
Решение NNLS:

## Slide 18
Результаты
Сравнение зарядового распределения компонентов внутреннего радиационного поля космического аппарата при минимуме (W = 0) и максимуме (W = 190) СА с распределением от симулятора ГКЛ
Характеристики мишеней и конвертеров симулятора ГКЛ
Нормировка: интенсивность пучка = 20 ядер железа в секунду

## Slide 19
Результаты
Сравнение спектра ЛПЭ за симулятором ГКЛ и спектров ЛПЭ внутреннего радиационного поля космического аппарата при минимуме (W = 0) и максимуме (W = 190) СА

## Slide 20
Результаты

## Slide 21
Результаты

## Slide 22
Результаты

## Slide 23
Результаты

## Slide 24
Результаты

## Slide 25
Результаты

## Slide 26
Сравнение симуляторов ГКЛ
Симулятор | Спектр ЛПЭ | Энергетические спектры ГКЛ | Облучение одновременное | Простота реализации | Возможность учесть вклад от всех частиц, включая вторичные | Однородность поля | Экспериментальная проверка
NASA | + | +/- | - | - | - | + | +
Дж. Ченселлор и др. | + | ? | + | + | + | - | +
GSI | ? | ? | - | - | ? | - | +/-
ЛРБ ОИЯИ | + | + | + | + | + | + | -

## Slide 27
Результаты
Патент на изобретение
Первая премия ОИЯИ
Опубликовано 6 работ:
A new type of ground-based simulator of radiation field inside a spacecraft in deep space
DOI: 10.1016/j.lssr.2021.05.002
Simulation of radiation field inside interplanetary spacecraft
DOI: 10.1007/s12036-020-9620-3
Estimation of the Astronaut's Doses inside the Spacecraft Habitable Module in Deep Space
DOI: 10.1134/S106377962005007X
Computation of linear energy transfer of space radiation in biological tissue analog
DOI: 10.1016/j.pss.2021.105190
Reference Radiation Field for GCR Chronic Exposure Simulation
DOI: 10.1134/S1547477121070128
Particle accelerator-based simulation of the radiation environment on board spacecraft for manned interplanetary missions
DOI: 10.1016/j.radmeas.2017.10.006
Спасибо за внимание!

## Slide 28
Доп. слайды
28

## Slide 29
Моделирование облучения корабля
Геометрия обитаемого модуля космического аппарата проста: цилиндр со стенками из алюминия толщиной 15 г/см2, заполненный воздухом
На рисунке справа: простейшая модель обитаемого модуля космического корабля, изотропно облучаемая частицами ГКИ
Облучение происходит частицами ГКИ изотропно, а внутри модуля подсчитывается радиационное поле от всех частиц ГКИ
29

## Slide 30
W = 0
W = 190
Рассчитанные дозы Земля-Марс-Земля
~40 мкЗв/ч
~10 мкЗв/ч
Лимит за карьеру 1 Зв
МКС ~25 мкЗв/ч
(5-6 флюорографий)
Нормальный фон ~0.2 мкЗв/ч
30

## Slide 31
Дифференциальные энергетические спектры плотности потока ядер железа при взаимодействии равномерного пучка ядер железа с энергией 1 ГэВ/н с полиэтиленовой мишенью различной толщины
31

## Slide 32
Суммарные спектры ЛПЭ в воде плотности потока всех заряженных частиц внутреннего радиационного поля космического аппарата при минимуме (W = 0) и максимуме (W = 190) СА, с парциальными вкладами p, e±, 4He, Li, Be, B, C, O, Fe в общий спектр при максимуме СА
32

## Slide 33
Цитирование в обзорной статье (сентябрь 2022 год) от ведущих специалистов в области моделирования космического излучения
33