## Slide 1: Источники легких ионов инжекционного комплекса NICA. Принцип работы лазерного источника ионов и его использование на инжекционном комплексе
- Источник поляризованных протонов и дейтронов SPI (Source of Polarized Ions)
- Лазерные источники ионов на основе Nd-YAG и СО2 лазеров
- Источник ионов He+ с холодным полым катодом
Источники легких ионов инжекционного комплекса NICA

## Slide 2: Принцип работы лазерного источника ионов Образование и разлет лазерной плазмы, формирование зарядовых состояний
Для плазменных источников приводятся следующие условия для образования многозарядных тяжелых ионов с зарядом Z:
здесь <Z>- среднее зарядовое состояние ионов, kTe- электронная температура плазмы, ne –электронная плотность, τ- время нахождения ионов в области плазмы с данной температурой.
Электронная температура и плотность – важнейшие параметры плазмы с точки зрения производства многозарядных ионов. Характерные значения kTe
2r0=
М2- параметр качества пучка, λ -длина волны излучения, f -фокусное расстояние собирающей линзы, D -диаметр пучка на линзе
Плотность потока лазерного излучения на мишени
[Вт/см2]
E- энергия излучения в импульсе, τ- длительность импульса излучения, r0- радиус кружка фокусировки излучения на поверхности мишени
Если плотность потока лазерного излучения q превышает значение 109 Вт/см2 (q≳109 Вт/см2), плазма образуется непосредственно при взаимодействии излучения с поверхностью твердого тела
Повышение температуры в области образования плазмы вызывает локальное повышение давления (верхняя оценка дает значение 105 атм. при температуре 105 К). Образованная плазма быстро разлетается, и ее плотность уменьшается по мере расширения, а длительность импульса ионного тока увеличивается

## Slide 3: Принцип работы лазерного источника ионов Образование и разлет лазерной плазмы, формирование зарядовых состояний
Ранняя стадия разлета плазмы (r˂r0) - ионизация вещества и образование плазмы, формирование ионизационных состояний
Зона ускорения (r0 ≤ r ≤ 10 r0 )- тепловая энергия плазмы преобразуется в кинетическую энергию направленного движения газодинамического разлета. При движении плазмы в этой области происходит формирование энергетического спектра и пространственных характеристик многозарядных ионов. При адиабатическом расширении происходит частичная рекомбинация и формируется окончательный зарядовый спектр ионов.
зона асимптотического движения (r>>r0) с практически постоянной скоростью, в которой тепловая энергия много меньше энергии направленного движения. При движении в этой зоне ионизационные состояния лазерной плазмы, энергетический спектр и пространственные характеристики остаются практически неизменными.
Характер взаимодействия излучения с плазмой зависит от соотношения частоты излучения ω и плазменной частоты ωпл. При ω>ωпл излучение проникает в плазму и распространяется в ней, при ω<ωпл плазма не прозрачна для излучения, и излучение отражается от плазмы
где λ- длина волны излучения в мкм, Neкр –[см-3].
Для Nd-YAG лазера λ=1.06 мкм и Neкр = 1021 см-3,
для СО2- лазера λ=10.6 мкм и Neкр = 1019 см-3.
Температура плазмы в области с плотностью N ≳Neкр определяется формулой:
kTe – в эВ, λ – в мкм

## Slide 4: Принцип работы лазерного источника ионов Энергетический спектр, длительность импульса ионного тока
Максимальная кинетическая энергия:
Ezmax~Z2kT0
Средняя кинетическая энергия ионов по порядку величины соответствует ширине энергетического спектра ионов:
~1
где =Еzmax-Еzmin
Длительность импульса ионного тока при разлете лазерной плазмы на расстояние L от места взаимодействия излучения с мишенью по порядку величины соответствует времени движения ионов
Δtz
Предоставление пространства дрейфа для разлета лазерной плазмы позволяет увеличить длительность импульса ионного тока

## Slide 5
а - сверхплотная плазма, б- плазма промежуточной плотности, в- разреженная плазма. Р- плазма, О- эмиссионный электрод, Е- извлекающий электрод (экстрактор)
Принцип работы лазерного источника ионов Экстракция ионов из лазерной плазмы
Максимальная плотность тока, которая может быть достигнута для любого сорта заряженных частиц, ускоренных электрическим полем, вытекает из условий ограничения тока пространственным зарядом и определяется законом Чайлда-Ленгмюра:
j- плотность тока, q- заряд иона (q=Z∙e), mi - масса иона, U- приложенное напряжение, d- ширина промежутка извлечения. Для фиксации границы разлетающейся лазерной плазмы в области эмиссионного отверстия должно быть выполнено условие:
С- const, d- расстояние между электродами, U- напряжение между эмиссионным и вытягивающим электродом, nz(t)- плотность ионов с зарядом Z, vi(t)- скорость ионов.
Предоставление пространства дрейфа для разлета лазерной плазмы позволяет уменьшить ее плотность для экстракции ионов
При разлете плотность плазмы падает ~ 1/L3

## Slide 6: Первый лазерный источник ЛВЭ ОИЯИ на основе Nd-YAG лазера (стекло) создан (1973-1976) коллективом МИФИ: О.Б. Ананьин, Ю.А. Быковский, Ю.П. Козырев, И.К. Новиков, В.Д. Пекленков, А.М. Распопин
В 1976 года на форинжекторе ЛУ-20 был смонтирован твердотельный лазер на неодимовом стекле, состоящий из генератора с модулируемой добротностью и пяти каскадов усиления: 1013 Вт/см2, 1 импульс в минуту. На форинжекторе линейного ускорителя был сформирован и ускорен пучок углерода с током более 140 мА при длительности порядка 15 мкс на полувысоте
Впервые в мире ядра углерода, полученные из лазерной плазмы, были ускорены до релятивистских энергий с интенсивностью (~105 частиц/импульс), достаточной для проведения физических экспериментов. Уже в первом эксперименте было проведено облучение фотоэмульсий и зафиксирован результат взаимодействия ядра углерода с энергией 50 ГэВ с ядром серебра.
Лазерные источники ионов ЛФВЭ ОИЯИ

## Slide 7: Лазерный источник ЛВЭ ОИЯИ на основе СО2 лазера создан коллективом ОИЯИ в 1983 г. во главе с В. А. Мончинским
СО2 лазер
Энергия в импульсе 5 Дж,
длительность импульса 100 нс,
многомодовое излучение,
q~ 1011 Вт/см2
частота посылок 1имп/8сек
Тип ядра | Интенсивность частиц/цикл на выходе ЛУ-20 | Длительность мкс | Мишень
6Li3+ | 1*109 | 30 | LiF
7Li3+ | 5*1010 | 30 | LiF
10B5+ | 5*108 | 30 | LaB6
11B5+ | 2*109 | 30 | BO2
12С6+* | 2*1010 | 20 | C
16О8+* | 3*109 | 10 | SiO2
19F9+* | 2*109 | 10 | LiF, (FC2)n
24Mg12+* | 1*109 | 5 | Mg
28Si14+* | 1*108 | 5 | Si, SiO2
Лазерные источники ионов ЛФВЭ ОИЯИ

## Slide 8: Лазерный источник ионов на основе Nd-YAG лазера, экспериментальные результаты исследования ионизационных состояний железной и углеродной лазерной плазмы произведенной лазерным источником
Стенд для исследований ионизационных состояний лазерной плазмы с использованием электростатического анализатора и вторично-электронного умножителя
Лазерные источники ионов ЛФВЭ ОИЯИ
Общая формула для энергии настройки анализатора при пренебрежении действием краевых полей:
где k- безразмерный коэффициент, зависящий от геометрических параметров дефлектора, е- элементарный заряд, Z- зарядовое число иона, U2 и U1 - напряжения на электродах дефлектора.

## Slide 9
Осциллограммы сигналов электронного умножителя ВЭУ (зеленый)и коллекторные сигналы перед входом в анализатор и перед входом в ВЭУ (желтый), 2 мкс/дел. Вертикальный курсор соответствует времени прихода Fe16+
Экспериментальные результаты исследования времяпролетном (TOF) методом ионизационных состояний железной и углеродной лазерной плазмы
Лазерные источники ионов ЛФВЭ ОИЯИ
Лазерный источник на основе Nd-YAG
Такое же соотношение между временами прихода ионов выполняется при их ускорении в электрическом поле
- выполняется в TOF экспериментах для всех сигналов ВЭУ, полученных приходом ионов разлетающейся лазерной плазмы

## Slide 10: Перспективы расширения ассортимента частиц для ускорения в ЛУТИ
Лазерные источники ионов ЛФВЭ ОИЯИ
Лазерный источник на основе Nd-YAG

## Slide 11: Лазерные источники ионов ЛФВЭ ОИЯИ Характеристики Nd-YAG лазеров инжекционного комплекса
 | LPY7864 | LPY7864G
Длина волны, нм | 1064 | 1064
Энергия излучения в импульсе, мДж | 1000 | 2800
Длительность импульса излучения, нс | 10 | 10
Расходимость, мрад | 0.5 | 0.5
Частота следования импульсов, Гц | 2 | 2
Диаметр выходного пучка, мм | 9.5 | 12.5
Параметр М2 | 1.3 | 2
Тип задающего генератора | Стабильный диафрагмированный | Неустойчивый с градуированной отражательной способностью выходного зеркала
Профили излучения в |  | 

## Slide 12
Перспективы расширения ассортимента частиц для ускорения в ЛУТИ
Ионизационное состояние 12C | С1+ | С2+ | С3+ | С4+ | С5+ | С6+
A/Z | 12 | 6 | 4 | 3 | 2.4 | 2
Энергия ионизации, эВ | 9 | 21.7 | 47.8 | 64.4 | 392 | 490
Электронное строение атома углерода | 1s22s22p2 |  |  |  |  | 
Ионизационное состояние 56Fe | Fe9+ | Fe14+ | Fe15+ | Fe16+ | Fe17+ | Fe18+
A/Z | 6.22 | 4 | 3.73 | 3.5 | 3.29 | 3.11
Энергия ионизации, эВ | 233 | 390 | 456 | 489 | 1263 | 1356
Электронное строение атома железа | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 С4+ |  |  |  |  | 
Ионизационное состояние 89Y | Y13+ | Y14+ | Y15+ | Y16+ | Y17+ | Y18+
A/Z | 6.85 | 6.36 | 5.93 | 5.56 | 5.24 | 3.11
Энергия ионизации, эВ | 368 | 468 | 517 | 567 | 620 | 677
Электронное строение атома иттрия | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d1 |  |  |  |  | 
Ионизационное состояние 93Nb | Nb13+ | Nb14+ | Nb15+ | Nb16+ | Nb17+ | Nb18+
A/Z | 7.15 | 6.64 | 6.2 | 5.81 | 5.48 | 5.16
Энергия ионизации, эВ | 271 | 485 | 536 | 588 | 641 | 697
Электронное строение атома ниобия | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1 4d4 |  |  |  |  | 
По параметру A/Z для ускорения в ЛУТИ подходят ионы
С2+, Fe9+, Y14+ , Nb15+
Интенсивность использованных в сеансах пучков С4+, Fe14+ оказалась достаточно высока
Энергии связи электронов в атомах углерода, железа, иттрия и ниобия и строение электронных оболочек.
Лазерные источники ионов ЛФВЭ ОИЯИ
Лазерный источник на основе Nd-YAG

## Slide 13
Параметр A/Z | ≤6.25
Тип питания напряжением инжекции | импульсный
Значение напряжения инжекции | ≤150 кВ
Полная длительность импульса напряжения | ~ 1 мс
Число соленоидов | 2
Индукция магнитного поля | ≤1.2 Тл
Число фокусирующих электродов | 2
Максимальный потенциал электродов | ≤50 кВ
Частота следования импульсов, Гц | 0.2
Длина, м | 1.6
Осциллограмма импульса напряжения инжекции на высоковольтной платформе канала LEBT, амплитуда импульса 52 кВ. Стабильность напряжения на вершине 0.2 % 50 мкс.
Uинж
Осциллограмма сигнала ЦФ на входе RFQ, ионы C4+ , 9 мА, Uинж=51 кВ.
Лазерные источники ионов ЛФВЭ ОИЯИ
Извлечение ионов из плазмы, канал транспортировки пучков низкой энергии LEBT.
Извлечение ионов из плазмы

## Slide 14
Лазерные источники ионов ЛФВЭ ОИЯИ
Экспериментальные результаты ускорения пучков ионов железа Fe14+ и углерода С4 от лазерного источника в ускорителе ЛУТИ и их инжекции в Бустер.
Сигналы трансформаторов тока при прохождении пучка ионов С4+ (вверху) и Fe14+ (внизу) по инжекционной цепочке
Результаты измерения интенсивности циркулирующего пучка 56Fe14+ с помощью параметрического трансформатора тока (ППТ) при его инжекции, группировке и ускорении. Кривая 1 – величина магнитного поля в Гс, кривая 2 – количество циркулирующих частиц, кривая 3 – сигнал ППТ.
 | Прохождение пучка ионов по инжекционной цепочке |  |  | 
 | Вход RFQ (ЦФ0) | Вход IH1 (СТ1) | Выход ЛУТИ (СТ2) | Выход канала (СТ4)
С4+ | 12 мА/ 1.4·1011 epp | 10 мА/ 1.2·1011 epp | 4.5 мА/ 5.4·1010 epp | 3 мА/3.6· 3.6·1010 еpp
Fe14+ | 10 мА/ 6.25·1010 epp | 7 мА/ 4.4·1010 epp | 2.5 мА/ 1.6·1010 epp | 1.2 мА, 7.7·108 еpp

## Slide 15
Сигналы фотодетектора, размещенные вручную на одной осциллограмме: 1- сигнал, соответствующий преждевременному времени появления излучения
2 – сигнал, соответствующий «правильному» времени появления излучения,
Проблемы
Неконтролируемый сброс накачки Nd-YAG лазера
N(t) - inverse population density, Nthr(t) - threshold inverse population density, Q(t)- quality factor, t0- Q-switching time (up); M(t) - output radiation density (down).
Повреждение заднего зеркала,

## Slide 16
Проблемы
Постепенное уменьшение энергии импульса лазерного излучения Nd-YAG лазера при длительной работе
В сеансе 2022 года по ускорению ионов С4+ использовалась цилиндрическая мишень, смена рабочей точки производилась с частотой запусков ускорительного цикла (0.1 Гц). Фокусировка лазерного излучения на мишень была подобрана так, что достаточная интенсивность пучка ионов достигалась при энергии в импульсе 0.5 Дж, что соответствовало 50% уровню накачки лазера. Оказалось, что для поддержания значения выходной энергии 0.5 Дж на протяжении всего сеанса приходилось постепенно повышать уровень накачки лазера. За 2.5 месяца ускорительного сеанса 2022 года по ускорению ионов С4+ излучение на выходе Nd-YAG лазера полностью исчезло. Лазер был заменен на резервный, излучение которого также деградировало и концу сеанса энергия в импульсе 0.5 Дж достигалась при 95% накачке.

## Slide 17: Спасибо за внимание

## Slide 18
Проверка полиэтилена на присутствие в нем дейтерия
Спектр зарядовых состояний лазерной плазмы дейтерированного политэтилена,
СD
Спектр зарядовых состояний лазерной плазмы исследуемого политэтилена,
СХ
Поиск дейтерированного полиэтилена для измерения поляризации ионов, произведенных источником SPI (Source of Polarized Ions).
Пример использования стенда лазерного источника