Научно-методический семинар

20 июля (четверг) 2023 г., 1100 по мск.

Очная часть: комната 241, корп. 215, ЛФВЭ.

Онлайн: https://lhep-volna.jinr.ru/seminar

Доклад №1

« Технологически процесс сборки и тестирования трековых модулей на основе кремниевых двусторонних микрополосковых детекторов »

Шереметьев А.Д., Дементьев Д.В., Леонтьев В.В.,

Шитенков М.О., Мурин Ю.А.

ЛФВЭ / Отделение №5 Научно–методических исследований и инноваций / Научно-методический отдел кремниевых трековых систем

В статье рассматриваются ключевые технологические этапы изготовления трековых модулей на основе микрополосковых детекторов для широкоапертурной кремниевой трековой станции эксперимента BM@N.

Описываются методы нахождения оптимальных параметров ультразвуковой линейной автоматической сварки алюминиевых микрокабелей с кремниевым детектором. Рассматривается методика и приводятся результаты промежуточного тестирования в процессе изготовления трекового модуля.

Описывается методика монтажа бескорпусных микросхем на плату.

Представлены результаты предсерийной сборки кремниевых трековых модулей.

Доклад №2

« Радиационные испытания концентратора данных на базе ПЛИС Artix-7 для кремниевой трековой системы установки BM@N »

Шитенков М.О., Дементьев Д.В., Леонтьев В.В., Шереметьев А.Д., Мурин Ю.А.

ЛФВЭ / Отделение №5 Научно–методических исследований и инноваций / Научно-методический отдел кремниевых трековых систем

Целью данной работы является исследование возможности применения ПЛИС Xilinx Artix-7 в системе сбора данных для кремниевой трековой системы эксперимента BM@N. В условиях сравнительно невысоких радиационных загрузок, ПЛИС может использоваться в качестве доступной альтернативы линейке радиационно-стойких микросхем GBT, которые в настоящее время применяются в современных экспериментах в области физики высоких энергий в ЦЕРНе, FAIR и др. Данная линейка микросхем предназначена для концентрации данных от многоканальной детекторной электроники и их последующей передачи по оптической линии связи к электронным блокам постобработки данных. В работе представлены результаты исследований чувствительности выбранной ПЛИС к протонам с энергией 1 ГэВ, оценена частота сбоев конфигурационной (CRAM) и блочной статической памяти (BRAM) в условиях применения данного технического решения в эксперименте BM@N в рамках реализации физической программы исследования взаимодействий тяжелых ионов. Так же в работе приводятся результаты исследования эффективности внедренных методов коррекции ошибок в конфигурационной памяти ПЛИС.

http://indico.jinr.ru Подразделения  >> Лаборатория физики высоких энергий

им. В.И. Векслера и А.М. Балдина (ЛФВЭ)  >>  Семинары

# Text boxes

##### МЕЖДУНАРОДНАЯ    МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ

##### ОРГАНИЗАЦИЯ

##### ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ

##### ЯДЕРНЫХ   ИССЛЕДОВАНИЙ

ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИКИ ВЫСОКИХ

ЭНЕРГИЙ им. В.И.Векслера и А.М.Балдина

#### INTERNATIONAL    INTERGOVERNMENTAL

#### ORGANIZATION

#### JOINT  INSTITUTE  FOR

#### NUCLEAR   RESEARCH

### Veksler and Baldin LABORATORY

### OF HIGH ENERGY PHYSICS