## Slide 1: Управление циклами магнитного поля
Горбачев Евгений от коллектива НТОП

## Slide 2: Ускорительный комплекс NICA
Бустер, Нуклотрон, кольца коллайдера NICA – синхротроны.
“циклический резонансный ускоритель протонов (ионов) с орбитой постоянного радиуса, растущим во времени поворотным (ведущим) магнитным полем и переменной частотой ускоряющего напряжения.”

## Slide 3: Цикл Бустера
Диаграмма рабочего цикла Бустера
 накопление 2∙109 ионов 197Au31+
 ускорение тяжёлых ионов до энергии, требуемой для эффективной обдирки (600 MeV/n)
 формирование требуемого фазового объёма пучка с использованием системы
электронного охлаждения
 быстрый вывод ускоренного пучка для его инжекции в Нуклотрон.

## Slide 4: Цикл Нуклотрона
Диаграмма рабочего цикла Нуклотрона
1. Ускорение тяжёлых ионов (1÷1.5 ∙109 ионов) для инжекции в Коллайдер (до 1÷4.5GeV/n).
2. Ускорение пучков поляризованных протонов (до 12GeV) и дейтронов (до 5.6 GeV/n) для инжекции в Коллайдер, интенсивность >1010 частиц
3. Ускорение протонов, дейтронов (поляризованных и неполяризованных) и тяжёлых ионов
для экспериментов на внутренней мишени или медленного вывода для экспериментов на
фиксированных мишенях.

## Slide 5: Схема питания магнитных элементов Бустера
ИП 1
ИП 2
ИП 3
I0
I0-I1
I0-I1+I2
I0
I2
I1
M
F
D
ИП1 (ПИТ11): I0max=11кА
ИП2 (ПИТ06): I1max=600A
ИП3 (ПИТ03): I2max=300A
I1(t)=k1(t)∙I0(t)
I2(t)=k2(t)∙I0(t)
Схема питания Нуклотрона – аналогична.
k1 и k2 определяют частоты бетатронных колебаний (рабочая точка ускорителя) и могут меняться на определенных участках цикла.

## Slide 6: Принцип управления источниками при помощи серий “+” и “-”
Источники управляются «+» и «-» сериями импульсов. Приход одного импульса серии вызывает увеличение (для «+» серии) или уменьшение («-» серия) соответствующей функции на минимально принятую величину (квант) = 0.01A. Серия характеризуется количеством импульсов и частотой их следования. Чем быстрее изменяется ток, тем больше частота следования импульсов. Максимальная частота серий: 5МГц.
Количество импульсов за 1 мс
Сумма импульсов.
Ток равен сумме импульсов * на 0.01А
При максимальной скорости нарастания тока I0 7000А/c,
максимальная частота серии составляет 0.7 МГц. Типичное число количества серий в цикле: >10000 на каждую последовательность.
Основная задача ЦЗА – выдача на источники последовательности серий, описывающих требуемую зависимость токов от времени по сигналу начала цикла (НЦ). Задаются 6 пар последовательностей серий:
I0(t) - основной ток (ПИТ-11)
I’0(t) - производная основного тока
k1(t)∙I0(t) – ток источника токоотбора (ПИТ-06)
(k1(t)∙I0(t))’ – производная тока источника токоотбора (ПИТ-06)
k2(t)∙I0(t) – ток источника токодобавки (ПИТ-03)
(k2(t)∙I0(t))’ – производная тока источника токодобавки (ПИТ-03)

## Slide 7: Формирование цикла, расчет нелинейных переходов
Линейные участки соединяются между собой при помощи нелинейных участков: полиномов 4 степени. На границах участков устанавливаются граничные условия: равенство функций и первых производных, равенство 0 второй производной.
Переход коэффициента k от k=k1 до k=k2
Переход между линейными участками поля
(разные и одинаковые знаки производных)
Найденный закон изменения B пересчитывается с помощью кривой насыщения в закон следования серий импульсов.

## Slide 8: Примеры последовательности управляющих серий
Основной ток I0 –
Производная основного тока I’0
Счетчики I “+” и “-”
Счетчики I’ “+” и “-”

## Slide 9: Генерация синхроимпульсов
Генерация синхроимпульсов начала цикла, инжекции в Бустер, перевода пучка в Нуклотрон.
Генерация синхросигналов для контроллера ВЧ станций

## Slide 10: Циклозадающая аппаратура
Модуль цифровых вводов/выводов NI PXIe-7822R:
I/O: 32 x 4 LVTTL, LVCMOS 3.3V
FPGA: Kintex-7 325T (202800 FFs, 101400 LUTs, 11700kb RAM )
DRAM: 512 MB
Bus interface: x4 PXI Express
Крейт раздачи и приема сигналов:
Backplane с цифровыми линиями.
Цифровые LVTTL и оптические входы и выходы для серий и синхросигналов.
Связь с системой синхронизации Ширикова/Донца (16 сигн.).
NI PXI-6255 – измерения токов и напряжений источников через изолирующие усилители в стойке измерения токов (СИТ)
NI PXI-6733 – генерация эталонных напряжений для дополнительной системы защит:
напряжение полукольца с бампом и измерительного диполя
напряжение в правом полукольце (20 диполей)
вклад U от источников бампа
напряжение на всех квадруполях полукольца

## Slide 11: Стойка циклозадающей аппаратуры
Крейт NI PXIe-1082 с контроллером и модулями
19” монитор с клавиатурой
Патч-панели для обмена сигналами через оптические линии с концентратором, стойкой ВЧ контроллера, корпусом 1а
Промышленный компьютер и крейт с модулями ввода-вывода системы синхронизации MRF (референсная частота 10МГц, внешний старт).
Крейт раздачи и приема сигналов (серии, блокировки, синхроимпульсы)

## Slide 12: Программное обеспечение модуля ПЛИС
ПО модуля NI PXIe-7822R:
Прошивка ПЛИС (Labview FPGA). Основные функции:
Генерация цикла – внутренний/внешний старт, период, привязка к 50Гц.
Модули генерации импульсных серий – 6 шт.
Модули регистрации импульсных серий – 16 шт.
Генерация синхросигналов – 24 шт.
Чтение/запись заданных/измеренных последовательностей серий из/в DRAM.
Регистрация внешних сигналов блокировок.
2. Интерфейс к ПЛИС (С++):
TANGO интерфейс с системой управления: атрибуты для получения серий и отдачи результатов измерений.
Загрузка прошивки в ПЛИС .
Выбор режимов работы и настроек ПЛИС через свойства TANGO устройства.
Доступ к переменным, регистрам и DRAM через DMA при помощи NI FPGA C API.

## Slide 13: Иерархия ПО
MagneticCycleServer/1
Программа задания поля
Характерные точки цикла, период цикла
CycleFPGAInterface/1
Прошивка ПЛИС
PXIe
Серии, синхроимпульсы
Расчет токов, напряжений, генерация серий, задержек синхроимпульсов.
Измерения серий, блокировки
DAQmxAI/1
АЦП – измерения токов
DAQmxAO/1
ЦАП – уставки защит
MRF Event Generator
Генерация событий, привязка 50Гц
clock
start
clock
start
clock
start

## Slide 44: Новый клиент задания цикла

## Slide 45: Новый клиент задания цикла

## Slide 46: Новый клиент задания цикла

## Slide 47: Новый клиент задания цикла

## Slide 48: Web клиент

## Slide 49: Планы
Перевод циклозадающей аппаратуры Нуклотрона в TANGO.
Переход на новые клиентские приложения.
Спасибо за внимание!

## Slide 50: Содержание
Введение – ускорительный комплекс, цикл работы, циклы отдельных ускорителей
Цикл Бустера и Нуклотрона – ускорение от инжекции из ЛУ до вывода (медленного или быстрого).
Соединение магнитных элементов в 3 группы. 3 источника тока 11кА, 600А, 300А
Как выглядит цикл – линейные участки (рост поля, столы) и нелинейные участки, критерии их формирования.
Принцип управления источниками при помощи серий + и –:
  серии I0, I0’, k1*I0, k2*I0 , (k1*I0)’, (k2*I0)’
  Параметры серий: цена одного импульса, максимальная частота серии
Примеры токов I и I’ и соответствующих серий I+ и I-
Циклозадающая аппаратура – модуль NI, крейт раздачи сигналов, модули АЦП (измерения) и ЦАП (задача защиты по напряжению, бамп поля):
  Устройство модуля – ПЛИС, память DRAM, связь с контроллером
  Прошивка и программа интерфейса к регистрам ПЛИС
  Составные части прошивки: DFG, RTS, PSI, inputs, блокировки.
  Пример реализации в Labview FPGA –автомат состояний
  Принцип работы – внутренний генератор или внешний, привязка к 50 Гц, типичный цикл – проверка блокировок, генерация серий, набор РТС и измерений в user inputs
  Связь с системами синхронизации – синхронизация Ширикова и Донца, синхронизация MRF.
  Совместная работа Бустера и Нуклотрона, переход на внешние синхроимпульсы и привязка к 50Гц.
  Отличия ЦЗА Бустера и Нуклотрона.
Общий обзор софта: устройства танго, прошивка Labview FPGA, сервер, клиент.
Обзор стандартной клиентской программы:
  Задание нового цикла
  Области на графике
  Задание синхроимпульсов: инжекция (+113мс), ВЧ, бамп, вывод (+120мс)
  Синхроимпульсы ВЧ
  Нормальная работа и аварийные ситуации
  Архив: аварии и общий
Новая клиентская программа: мультиплатформенность, поддержка HiDPI, отображение со стойки измерения токов.
Первоочередные задачи: обновление ПО ЦЗА Нуклотрона для TANGO, внедрение новых клиентов.