## Slide 1
КАНАЛ ИНЖЕКЦИИ ИЗ ЛУТИ В БУСТЕР,
ИНЖЕКЦИЯ И НАСТРОЙКА ЦИРКУЛЯЦИИ
А.В. Тузиков, ЛФВЭ ОИЯИ

## Slide 2
Перевод пучка из ЛУТИ в Бустер
Цель
накопление ионов при энергии инжекции (до 2•109 ионов Au31+).
Параметры пучка
Ионы | Au31+
Энергия, МэВ/н | 3.2
Магнитная жесткость, Тл*м | 1.6
Электрическая жесткость, МВ | 40
ЛУТИ
Бустер
Dubna 2023
КРИОН – RFQ – IH1 – IH2
DFO-структура
4 суперпериода

## Slide 3
Инжектор тяжелых ионов
КРИОН – длительность вывода ионов от 4 до 30 мкс.
ЛУТИ – частота ВЧ 100,625 МГц.
КРИОН, ЛУТИ – несколько зарядностей ионов на выходе.
Частота повторения циклов работы инжектора – 10 Гц.
Dubna 2023

## Slide 4
Бустерный синхротрон
Структурные функции
Огибающие пучка
Бетатронные частоты
Dubna 2023
Цикл МП
Горизонтальный адмиттанс – 150 π·мм·мрад
Вертикальный адмиттанс – 58 π·мм·мрад
Продольный аксептанс при инжекции – 1,5∙10-3
Горизонтальный адмиттанс

## Slide 5
Система инжекции пучка в Бустер
Dubna 2023

## Slide 6
Канал транспортировки пучка ЛУТИ-Бустер
Dubna 2023

## Slide 7
Канал транспортировки пучка ЛУТИ-Бустер
Dubna 2023

## Slide 8
Канал транспортировки пучка ЛУТИ-Бустер
Параметры основных элементов (магниты AmPS)
Квадрупольные линзы
Эффективная длина, м | 0,29 / 0,21
Макс. градиент, Тл/м | 10 / 19
Зазор (диаметр), мм | 95 / 71
Дипольные магниты
Эффективная длина, м | 0,65
Макс. поле, Тл | 1
Зазор, мм | 45
Корректоры
Эффективная длина, м | 0,25
Макс. поле, Тл | 0,05
Зазор, мм | 125 × 110
Dubna 2023

## Slide 9
Канал транспортировки пучка ЛУТИ-Бустер
Параметры основных элементов (источники питания)
Квадрупольные линзы
Макс. ток | 230 А
Нестабильность тока | ± 1·10-3
Сопротивление нагрузки | 55 / 40 мОм
Индуктивность нагрузки | 22 / 11 мГн
Дипольные магниты
Макс. ток | 450 А
Нестабильность тока | ± 1,5·10-4
Сопротивление нагрузки | 50 мОм
Индуктивность нагрузки | 45 мГн
Корректоры
Макс. ток | 10 А
Нестабильность тока | ± 1·10-2
Dubna 2023

## Slide 10
Канал транспортировки пучка ЛУТИ-Бустер
Дебанчер
Длина, м | 0,49
Частота ВЧ, МГц | 100,625
Амплитуда ВЧ, кВ | 65
Спроектировано и изготовлено Bevatech, Германия
Dubna 2023

## Slide 11
Канал транспортировки пучка ЛУТИ-Бустер
Диагностика пучка
Цилиндры Фарадея – 4 шт.
Изготовитель – ЛФВЭ ОИЯИ
Трансформаторы тока – 3 шт.
Изготовитель – Bergoz
Коробчатые пикапы – 5 шт.
Изготовитель – ИЯФ СО РАН
Кнопочные пикапы – 4 шт.
Изготовитель – Bevatech
Измеритель фазы пучка – 1 шт.
Изготовитель – Bevatech
Многопроволочные профилометры – 6 шт.
Изготовители – ИЯИЯЭ БАН, Болгария;
ООО «ЭрЭнДи Вакуум», Белгород;
ЛФВЭ ОИЯИ
Dubna 2023

## Slide 12
Система инжекции пучка в Бустер
Основные параметры элементов
 | Длина, м | Зазор, мм | X1, мм | X2, мм | Макс. напряжение, кВ
ИП1 | 0,45 | 102 | -51 | +51 | 40
ИП2 | 0,8 | 93 | -36 | +57 | 50
ИП3 | 0,45 | 102 | -51 | +51 | 65
ИЭС | 1,9 | 35 | [+38; +195] | [+73; +230] | 130
Dubna 2023

## Slide 13
Система инжекции пучка в Бустер
Электростатический септум
Dubna 2023

## Slide 14
Система инжекции пучка в Бустер
Модули инфлекторных пластин ИП1-ИП3
Dubna 2023
ИП1,
ИП3
ИП2

## Slide 15
Trise | ~1 мс
Tpl | 8 ÷ 30 мкс
Tfall | ~0.1 мкс
Импульс
Система инжекции пучка в Бустер
Питание инфлекторных пластин ИП1 - ИП3
Dubna 2023
Два типа источников импульсного питания
для независимой зарядки и разрядки каждой из пластин;
для одновременной зарядки обоих пластин и асинхронной разрядки.

## Slide 16
Система инжекции пучка в Бустер
Питание инфлекторных пластин ИП1 - ИП3
Dubna 2023
Два типа источников импульсного питания
для независимой зарядки и разрядки каждой из пластин;
для одновременной зарядки обоих пластин и асинхронной разрядки.
ИП1 |  | ИП2 |  | ИП3 | 
Пластина №1 | Пластина №2 | Пластина №1 | Пластина №2 | Пластина №1 | Пластина №2
65 кВ | 0 кВ | 65 кВ | 20 кВ | 65 кВ | 20 кВ

## Slide 17
Двухступенчатый импульс инфлекторных пластин ИП1 - ИП3
Импульс на пластине №1
Разностный импульс
Импульс на пластине №2
Dubna 2023
Система инжекции пучка в Бустер

## Slide 18
Система инжекции пучка в Бустер
Питание инфлекторных пластин ИП1 - ИП3
Dubna 2023
Два типа источников импульсного питания
для независимой зарядки и разрядки каждой из пластин;
для одновременной зарядки обоих пластин и асинхронной разрядки.
ИП
Источник
питания
Ключи (тиратроны)

## Slide 19
Система инжекции пучка в Бустер
Питание инфлекторных пластин ИП1 - ИП3
Dubna 2023
Два типа источников импульсного питания
для независимой зарядки и разрядки каждой из пластин;
для одновременной зарядки обоих пластин и асинхронной разрядки.
Расчетное напряжение между пластинами

## Slide 20
Испытания септума:
до 130 кВ
Испытания ИП2 на постоянном напряжении:
до 30 кВ
Испытания ИП2 импульсным источником питания:
до 40 кВ
Испытания ИП3:
до 62 кВ
ИП1
ИЭС
ИП2
ИП3
Х
Система инжекции пучка в Бустер
Dubna 2023

## Slide 21
Dubna 2023
Участок инжекции

## Slide 22
Dubna 2023
Участок инжекции

## Slide 23
Dubna 2023
Участок инжекции

## Slide 24
Dubna 2023
Участок инжекции

## Slide 25
Участок инжекции
Х
Х
Dubna 2023

## Slide 26
Участок инжекции
Dubna 2023
ИП1
ИЭС
ИП2
ИП3
Х

## Slide 27
Функционал системы инжекции
Импульсный локальный бамп замкнутой орбиты.
Быстрое изменение электрического поля в инфлекторных пластинах.
Dubna 2023
ИП2
ИП3
ИП1
Методы инжекции пучка в Бустер

## Slide 28
Многократная инжекция с продольным накоплением
Dubna 2023
Методы инжекции пучка в Бустер
ИП2
ИП3
ИП1

## Slide 29
Методы инжекции пучка в Бустер
Схема инжекции | X, мм | X’, мрад | βx, м | αx
1) Однооборотная инжекция. | 49 | -9,98 | 7 | 0,56
2) Многооборотная инжекция с одноступенчатым импульсом. | 48,5 | -1,58 | 7 | 0,56
3) Двухоборотная инжекция с двухступенчатым импульсом. | 48,5 | -1,58 | 7 | 0,56
4) Двукратная инжекция с одноступенчатым импульсом без дин. перестройки канала. | 45,9 | -9,35; -3,59 | 3,9 | 0,32
5) Двукратная инжекция с одноступенчатым импульсом с дин. перестройкой канала. | 49; 44,4 | -9,98; -3,46 | 7; 2,5 | 0,56; 0,2
6) Двукратная инжекция с двухступенчатым импульсом без дин. перестройки канала. | 49; 48,5 | -9,98; -3,78 | 7 | 0,56
7) Двукратная инжекция с двухступенчатым импульсом с дин. перестройкой канала. | 49; 45,4 | -9,98; -3,54 | 7; 3,4 | 0,56; 0,27
8) Трехкратная инжекция с двухступенчатым импульсом без дин. перестройки канала. | 45,9 | -9,35; -3,59; -3,62 | 3,9 | 0,32
9) Трехкратная инжекция с двухступенчатым импульсом с дин. перестройкой канала. | 49; 45,4; 44,9 | -9,98; -3,54; -3,53 | 7; 3,4; 3 | 0,56; 0,27; 0,24
Dubna 2023
Параметры пучка на выходе электростатического септума

## Slide 30
Ввод пучка в Бустер
Диапазон варьирования напряжения на катоде ЭСС для различных схем инжекции – от 116 до 125 кВ.
Dubna 2023

## Slide 31
Базовая настройка канала
параметр | вход канала | выход септума
, м | 10 | 7
 | -7,3 | 0,56
, м | 0 | -0,108
 | 0 | 0,009
, м | 3 | 6,5
 | -2,4 | -0,55
параметр | вход канала | выход септума
 | 10 | 7
 | -7,3 | 0,56
 | 0 | -0,108
 | 0 | 0,009
 | 3 | 6,5
 | -2,4 | -0,55
линза | градиент, Тл/м
Q1 | 5
Q2 | -6.9
Q3 | 3.6
Q4 | 2.5
Q5 | 8.8
Q6 | -7.8
Q7 | 6.8
Канал транспортировки пучка ЛУТИ-Бустер
Dubna 2023
Горизонтальный и вертикальный аксептансы – более 30 π·мм·мрад.

## Slide 32
Дебанчировка пучка
Канал транспортировки пучка ЛУТИ-Бустер
Dubna 2023
Сепарация и поглощение нецелевых зарядностей

## Slide 33
Методика настройки инжекции пучка в Бустер
Методика настройки однооборотной инжекции
Настройка начальной части канала транспортировки с коррекцией траектории пучка на участке перед дебанчером.
Настройка шиканы канала транспортировки.
Настройка финальной части канала транспортировки с коррекцией траектории пучка на участке перед электростатическим септумом.
Настройка дебанчера по влиянию на горизонтальные положение и профиль пучка.
Настройка инфлекторных пластин ИП3, электростатического септума и направляющего корректора CM5 в канале транспортировки.
Настройка ведущего магнитного поля, рабочей точки и корректоров с целью получения циркуляции пучка с минимальными потерями на первых оборотах.
Dubna 2023

## Slide 34
Методика настройки инжекции пучка в Бустер
Методика настройки однооборотной инжекции
Настройка начальной части канала транспортировки с коррекцией траектории пучка на участке перед дебанчером.
Настройка шиканы канала транспортировки.
Настройка финальной части канала транспортировки с коррекцией траектории пучка на участке перед электростатическим септумом.
Настройка дебанчера по влиянию на горизонтальные положение и профиль пучка.
Настройка инфлекторных пластин ИП3, электростатического септума и направляющего корректора CM5 в канале транспортировки.
Настройка ведущего магнитного поля, рабочей точки и корректоров с целью получения циркуляции пучка с минимальными потерями на первых оборотах.
Dubna 2023
ИЭС
ИП3

## Slide 35
Методика настройки инжекции пучка в Бустер
Методика настройки однооборотной инжекции
Настройка начальной части канала транспортировки с коррекцией траектории пучка на участке перед дебанчером.
Настройка шиканы канала транспортировки.
Настройка финальной части канала транспортировки с коррекцией траектории пучка на участке перед электростатическим септумом.
Настройка дебанчера по влиянию на горизонтальные положение и профиль пучка.
Настройка инфлекторных пластин ИП3, электростатического септума и направляющего корректора CM5 в канале транспортировки.
Настройка ведущего магнитного поля, рабочей точки и корректоров с целью получения циркуляции пучка с минимальными потерями на первых оборотах.
Dubna 2023

## Slide 36
Управление каналом транспортировки пучка ЛУТИ-Бустер
Dubna 2023
Источники питания дипольных магнитов
Включение/выключение
Установка выходного тока
Установка выходного напряжения (Sorensen)
Измерение выходного тока
Измерение выходного напряжения (Sorensen)

## Slide 37
Управление каналом транспортировки пучка ЛУТИ-Бустер
Dubna 2023
Источники питания квадрупольных линз
Включение/выключение
Установка зарядного напряжения
Измерение напряжения на конденсаторной батарее
Измерение выходного тока

## Slide 38
Управление каналом транспортировки пучка ЛУТИ-Бустер
Dubna 2023
Источники питания корректоров
Включение/выключение
Установка выходного тока
Установка выходного напряжения
Установка полярности
Измерение выходного тока
Измерение выходного напряжения

## Slide 39
Управление каналом транспортировки пучка ЛУТИ-Бустер
ВЧ питание дебанчера
Dubna 2023
Установка амплитуды ВЧ-поля
Установка фазы ВЧ-поля
Измерение амплитуды ВЧ-поля
Измерение фазы ВЧ-поля
Отображение измеренного сигнала ВЧ-поля и его огибающей

## Slide 40
Управление каналом транспортировки пучка ЛУТИ-Бустер
Осциллограммы сигналов с измерителей фаз пучка
Dubna 2023

## Slide 41
Управление каналом транспортировки пучка ЛУТИ-Бустер
Dubna 2023
Осциллограммы сигналов
цилиндров Фарадея и трансформаторов тока

## Slide 42
Управление каналом транспортировки пучка ЛУТИ-Бустер
Dubna 2023
Осциллограммы сигналов
цилиндров Фарадея и трансформаторов тока
(дигитайзер NI)

## Slide 43
Управление каналом транспортировки пучка ЛУТИ-Бустер
Dubna 2023
Коробчатые пикапы
Настройка параметров алгоритма обработки сигналов
Отображение положения пучка
Отображения сигналов с электродов, суммовых, разностных

## Slide 44
Управление каналом транспортировки пучка ЛУТИ-Бустер
Многопроволочные профилометры
Dubna 2023
Настройка многоканального аттенюатора
Настройка параметров алгоритма обработки сигналов
Отображение поперечных профилей пучка: текущих, усредненных
Отображение интегрального значения сигнала с проволок

## Slide 45
Управление каналом транспортировки пучка ЛУТИ-Бустер
Многопроволочные профилометры
Dubna 2023
Настройка многоканального аттенюатора
Настройка параметров алгоритма обработки сигналов
Отображение поперечных профилей пучка: текущих, усредненных
Отображение интегрального значения сигнала с проволок

## Slide 46
Методика настройки инжекции пучка в Бустер
Методика настройки однооборотной инжекции
Настройка начальной части канала транспортировки с коррекцией траектории пучка на участке перед дебанчером.
Настройка шиканы канала транспортировки.
Настройка финальной части канала транспортировки с коррекцией траектории пучка на участке перед электростатическим септумом.
Настройка дебанчера по влиянию на горизонтальные положение и профиль пучка.
Dubna 2023

## Slide 47
Методика настройки инжекции пучка в Бустер
Методика настройки однооборотной инжекции
Настройка начальной части канала транспортировки с коррекцией траектории пучка на участке перед дебанчером.
Настройка шиканы канала транспортировки.
Настройка финальной части канала транспортировки с коррекцией траектории пучка на участке перед электростатическим септумом.
Настройка дебанчера по влиянию на горизонтальные положение и профиль пучка.
Dubna 2023

## Slide 48
Методика настройки инжекции пучка в Бустер
Методика настройки однооборотной инжекции
Настройка начальной части канала транспортировки с коррекцией траектории пучка на участке перед дебанчером.
Настройка шиканы канала транспортировки.
Настройка финальной части канала транспортировки с коррекцией траектории пучка на участке перед электростатическим септумом.
Настройка дебанчера по влиянию на горизонтальные положение и профиль пучка.
Dubna 2023

## Slide 49
Методика настройки инжекции пучка в Бустер
Методика настройки однооборотной инжекции
Настройка начальной части канала транспортировки с коррекцией траектории пучка на участке перед дебанчером.
Настройка шиканы канала транспортировки.
Настройка финальной части канала транспортировки с коррекцией траектории пучка на участке перед электростатическим септумом.
Настройка дебанчера по влиянию на горизонтальные положение и профиль пучка.
Dubna 2023

## Slide 50
Управление системой инжекции
Питание электростатического септума
Dubna 2023
Включение/выключение
Установка напряжения
Измерение напряжения
Измерение выходного тока высоковольтного источника

## Slide 51
Управление системой инжекции
Питание инфлекторных пластин
Dubna 2023
Включение/выключение
Установка напряжения зарядного источника
Измерение напряжения на зарядном источнике
Измерение напряжения на пластине

## Slide 52
Управление циклом магнитного поля Бустера
Dubna 2023
Установка ведущего магнитного поля
Установка градиентов магнитного поля в линзах

## Slide 53
Управление корректорами Бустера
Dubna 2023
Включение/выключение
Установка выходного тока
Установка полярности
Измерение выходного тока

## Slide 54
Диагностика пучка в Бустере
Dubna 2023
Быстрый трансформатор тока
Отображение продольного профиля пучка
Отображение напряжения на инфлекторных пластинах

## Slide 55
Диагностика пучка в Бустере
Dubna 2023
Пикапы
Сигналы с электродов пикапа
Положение пучка на одном пикапе за N первых оборотов
Положение пучка по всем пикапам за N первых оборотов

## Slide 56
Диагностика пучка в Бустере
Dubna 2023
Пикапы
Сигналы с электродов пикапа
Положение пучка на одном пикапе за N первых оборотов
Положение пучка по всем пикапам за N первых оборотов

## Slide 57
Диагностика пучка в Бустере
Dubna 2023
Пикапы
Сигналы с электродов пикапа
Положение пучка на одном пикапе за N первых оборотов
Положение пучка по всем пикапам за N первых оборотов

## Slide 58
Диагностика пучка в Бустере
Dubna 2023
Ионизационный монитор

## Slide 59
Синхронизация перевода пучка из ЛУТИ в Бустер
Dubna 2023
Диполи (при подключении к импульсным источникам питания)
Квадруполи
ВЧ-система
Диагностика пучка
Зарядка и разряд инфлекторных пластин

## Slide 60
Методика настройки инжекции пучка в Бустер
Методика настройки однооборотной инжекции
Настройка инфлекторных пластин ИП3, электростатического септума и направляющего корректора CM5 в канале транспортировки.
Настройка ведущего магнитного поля, рабочей точки и корректоров с целью получения циркуляции пучка с минимальными потерями на первых оборотах.
Dubna 2023

## Slide 61
Методика настройки инжекции пучка в Бустер
Dubna 2023
Методика настройки однооборотной инжекции
Настройка инфлекторных пластин ИП3, электростатического септума и направляющего корректора CM5 в канале транспортировки.
Настройка ведущего магнитного поля, рабочей точки и корректоров с целью получения циркуляции пучка с минимальными потерями на первых оборотах.

## Slide 62
Методика настройки инжекции пучка в Бустер
Dubna 2023
Методика настройки однооборотной инжекции
Настройка инфлекторных пластин ИП3, электростатического септума и направляющего корректора CM5 в канале транспортировки.
Настройка ведущего магнитного поля, рабочей точки и корректоров с целью получения циркуляции пучка с минимальными потерями на первых оборотах.

## Slide 63
Методика настройки инжекции пучка в Бустер
Dubna 2023
Методика настройки однооборотной инжекции
Настройка инфлекторных пластин ИП3, электростатического септума и направляющего корректора CM5 в канале транспортировки.
Настройка ведущего магнитного поля, рабочей точки и корректоров с целью получения циркуляции пучка с минимальными потерями на первых оборотах.

## Slide 64
Методика настройки инжекции пучка в Бустер
Методика настройки однооборотной инжекции
Измерение положения и угла движения циркулирующего пучка на выходе септума на первых N оборотах. Коррекция рабочей точки в случае, если наблюдается резонанс.
Dubna 2023

## Slide 65
Методика настройки инжекции пучка в Бустер
Методика настройки однооборотной инжекции
Вычисление замкнутой орбиты и структурных функций на выходе септума, а также частот бетатронных колебаний (дробная часть).
Вычисление «нулевого» положения пучка на выходе септума – мнимого положения инжектированного пучка, получаемого трассировкой в обратном направлении координат пучка на выходе ИП3 на первом обороте.
,
Dubna 2023

## Slide 66
Dubna 2023
Диагностика пучка в Бустере
Монитор фазовых траекторий когерентных колебаний пучка

## Slide 67
Отстройка бетатронных частот от резонансов
Dubna 2023
Методика настройки инжекции пучка в Бустер

## Slide 68
Методика настройки инжекции пучка в Бустер
Методика настройки однооборотной инжекции
Dubna 2023
Подстройкой септума и модуля ИП3 начальное положение пучка подводится к оси 1-го прямолинейного промежутка, далее производится локальная коррекция замкнутой орбиты с целью совмещения орбиты с начальным положением инжектированного пучка.
Для локальной коррекции орбиты применяются корректоры 4S5, 4S6, 1S1 и 1S2.
Изменение тока в корректоре задается в виде:
где , - изменение тока в горизонтальной и вертикальной обмотках корректора; , , , - требуемое смещение замкнутой орбиты на выходе септума.
Корректор | Ax | Bx
4S5H | -0,03 | -1,7
4S6H | 0,335 | 3,04
1S1H | -0,325 | -2,98
1S2H | 0,72 | 2,36
Корректор | Ay | By
4S5V | 0,49 | -2,08
4S6V | 0 | 2,54
1S1V | 0,32 | -2,86
1S2V | 0,285 | 1,32

## Slide 69
Орбита на выходе септума:
до настройки
Орбита на выходе септума:
после настройки
Dubna 2023
Методика настройки инжекции пучка в Бустер

## Slide 70
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ