## Slide 1
Коррекция орбиты
в Бустере и Нуклотроне
М. М. Шандов
Лекция по подготовке операторов ускорительного комплекса
24 Ноября 2023
Лаборатория Физики Высоких Энергий им, В. И. Векслера и А. М. Балдина,
Объединенный Институт Ядерных Исследований

## Slide 2
В основе работы ускорителя заряженных частиц лежит взаимодействие заряженных частиц с электрическим и магнитным полями.
Магниты
Резонатор
Равновесная орбита
Сила Лоренца:
Магнитное поле отклоняет частицу не изменяя её энергии – задаёт траекторию по которой движется частица (орбиту)
  Действует в поперечном направлении к орбите
Электрическое поле способно совершать работу над частицей – увеличивать её энергию
  Действует в продольном направлении к орбите
Базовый Принцип Работы Ускорителя

## Slide 3
Ускорение
Электрическое поле напрямую совершает работу над частицей – увеличивает её энергию
1 ТэВ это сколько?
Поднять 1 г на высоту 16 мкм в гравитационном поле Земли
Включить лампочку 100 Вт на 1,6 нс
Пучок в ускорителе содержит 1010-12 частиц
«Мгновенная мощность» пучка – тысячи или миллионы Джоулей

## Slide 4
Движение в Магнитном Поле
Сила взаимодействия с магнитным полем перпендикулярна направлению магнитного поля и скорости частицы
Работа магнитного поля над частицей равна нулю
Магнитное поле только отклоняет частицу, не изменяя её энергии, и задаёт орбиту, по которой движутся частицы

## Slide 5
Система Уравнений Максвелла
Интегральная форма | Название | Дифф. форма
 | т. о циркуляции магнитного поля | 
 | З-н Фарадея | 
 | з-н Гаусса для магнитного поля | 
 | з-н Гаусса | 
Интегральная форма | Название | Дифф. форма
 | т. о циркуляции магнитного поля | 
 | З-н Фарадея | 
 | з-н Гаусса для магнитного поля | 
 | з-н Гаусса | 

## Slide 6
Современный Ускоритель
Магниты
ВЧ
Питание
Вакуум
Контроль
Прочие
Установка

## Slide 7
Циклотрон
Для ионов энергия на нуклон | 
– магнитная жесткость – величина, показывающая способность магнитной системы удерживать на орбите частицу с импульсом и зарядом
NICA:

## Slide 8
Синхротрон
В синхротронах частицы движутся по замкнутой круговой орбите. Магнитное поле растет вместе с энергией частиц, обеспечивая постоянный радиус орбиты.
Концепция синхротрона предложена Олифантом в 1943 г.
Радиус поворота частицы связан с импульсом следующем соотношением:
В электронном синхротроне инжектируемый пучок является релятивистским, с увеличением энергии изменяется только магнитное поле.
В протонном синхротроне инжектируемый пучок не релятивистский, частота ускоряющей станции растёт пропорционально скорости () и импульсу () :

## Slide 9
Орбита
Орбитой частицы – называют замкнутую (не обязательно) траекторию, по которой частица с заданной (с увеличивающейся) энергией движется в магнитном поле ускорителя. Удобна система координат
Работа ускоряющего поля над частицей в единицу времени:
Уравнение движения | Энергия и импульс частицы
Уравнение движения | Энергия и импульс частицы

## Slide 10
Устойчивость Движения
Как правило, в ускорителе можно указать физически выделенную траекторию – «идеальную» орбиту, определяемую, например, синхронизмом с ускоряющим полем. Движение по этой орбите принято называть равновесным.
Равновесная статическая орбита – замкнутая траектория частицы с фиксированной энергией в заданном магнитном поле
Источник - частицы с разбросом:
по координатам
по скоростям
по импульсам (энергиям)
Все частицы из источника должны попасть в мишень
Необходима сила, возвращающая частицы на идеальную траекторию
Формирование электромагнитного поля ускорителя
Задача об устойчивости движения
При ускорении частицы проходят от нескольких метров до миллионов километров (десятки-тысячи оборотов в циклотронах, сотни тысяч-миллионы в синхротронах)

## Slide 11
Устойчивость
радиальная
вертикальная
Поперечная
Для устойчивого движения, частицы с небольшим отклонением по фазе, энергии, радиусу и по вертикали, а также имеющие небольшие начальные скорости в направлениях, перпендикулярных орбите, не должны сильно отклоняться от равновесной орбиты — частица должна совершать колебательное движение около равновесной орбиты
Продольная
Векслер и МакМиллан независимо показали, что подстройкой частоты ускоряющего напряжения можно ускорять протоны до нескольких сотен МэВ (сгустками)
Пусть равновесная фаза Φs – частицы проходят через ускоряющий зазор в одной и той же фазе
Точки P1,2 точно соответствуют равновесной фазе
При увеличении энергии увеличивается скорость частиц (ниже γ-перехода):
  Точки M1, N1 будут двигаться к P1 (локальная устойчивость) => фазовая устойчивость
  Точки M2, N2 будут двигаться от P2 (локальная неустойчивость)
Выше γ-перехода обратная ситуация

## Slide 12
Поперечная Устойчивость
Радиальная
Пусть – поле на , найдём на :
Радиальная устойчивость существует
Вертикальная
При вертикальном отклонении от медианной плоскости появляется вертикальная сила, возвращающая частицу при , т.е. в спадающем магнитном поле вне медианной плоскости радиальная компонента поля и азимутальная скорость частицы обеспечивают вертикальную устойчивость.
Вертикальная и радиальная устойчивость существует (поле должно спадать с увеличением радиуса но не очень быстро).
Наличие квазиупругих сил, возвращающих частицу на орбиту, и пропорциональных отклонениям и , приводит к появлению бетатронных или свободные колебаний частицы около орбиты при своем движении
Показатель спада поля

## Slide 13
Синхротрон
 | Циклотрон | Синхроциклотрон | Синхротрон
Поле, |  |  | растёт
Радиус, | растёт | растёт | 
Частота, |  | уменьшается | растёт
 | Циклотрон | Синхроциклотрон | Синхротрон
 |  |  | растёт
 | растёт | растёт | 
 |  | уменьшается | растёт
Слабая фокусировка
С-образный магнит с увеличивающимся по радиусу зазором: отклоняет частицы и фокусирует в обоих направлениях
Синхрофазотрон ОИЯИ:
p+ 10 ГэВ
Масса магнита 36 000 т
Самый тяжелый магнит когда-либо построенный человеком

## Slide 14
Жёсткая Фокусировка
Магнит с совмещенными функциями
Магнит с раздельными функциями

## Slide 15
Жёсткая Фокусировка
Если эквипотенциальная поверхность полюсов магнита представляет собой гиперболические цилиндры противоположной полярности, то потенциал:
Сила пропорциональна градиенту и отклонению от продольной оси
Фокусное расстояние:
Скалярный потенциал:

## Slide 16
Качество Поля
Формирование магнитного поля железным ярмом возможно только до наступления насыщения (1,8-2,2Тл):
До 1,5 Тл железо усиливает поля в раз
С 1,5 до 2,2 Тл усиление спадает
Свыше 2,2 Тл усиление от железа пропадает, токи становятся слишком высоки для использования резистивных обмоток
Качество магнитного поля описывается «гармониками»:
Courtesy A. Milanese, CERN
Эффективная длинна
Магнит | «Разрешенные» гармоники
n=1 Диполь | n=3,5,7,...
n=2 Квадруполь | n=6,10,14
n=3 Секступоль | n=9,15,21
n=4 Октуполь | n=12,20,28
Магнит | 
n=1 Диполь | n=3,5,7,...
n=2 Квадруполь | n=6,10,14
n=3 Секступоль | n=9,15,21
n=4 Октуполь | n=12,20,28

## Slide 17
«Гармоники» Поля

## Slide 18
Применение Сверхпроводимости
Магнитная жёсткость p+ 1 ТэВ:
Сверхпроводящий магнит 4,4 Тл:
М. Уилсон
Г.Г. Ходжибагиян
Courtesy L. Rossi

## Slide 19
Возмущение Орбиты
,
Основные соотношения

## Slide 20
Возмущение Орбиты
В циклических установках
Для m корректоров и n МПП:
Задача коррекции орбиты:

## Slide 21
«Прямой» Диполь
«Косой» Диполь
«Косой» Квадруполь
«Прямой» Сектуполь
«Косой» Секступоль
«Прямой» Октуполь
— Дипольные корректора: 24
— Мультипольные корректора: 8
Всего: 32 корректора
Система Коррекции Бустера

## Slide 22
Задачи Системы Коррекции
Тип Поля | Задача Коррекции | Величина Поля | Кол-во Ампер-витков
«Прямой» диполь() | Горизонтальная ЗО | 0,08 Тл | 5500
«Косой» диполь () | Вертикальная ЗО | 0,08 Тл | 5500
«Косой» квадруполь () | Связь бетатронных колебаний | 0,6 Тл/м | 4200
«Прямой» секступоль () | Натуральный хроматизм | 130 Тл/м2 | 3900
«Косой» секступоль () | Ошибки элементов | 130 Тл/м2 | 3900
«Прямой» октуполь () | Влияние краевых полей | 1200 Тл/м3 | 2400
Тип Поля | Задача Коррекции | Величина Поля | Кол-во Ампер-витков
 | Горизонтальная ЗО | 0,08 Тл | 5500
 | Вертикальная ЗО | 0,08 Тл | 5500
 | Связь бетатронных колебаний | 0,6 Тл/м | 4200
 | Натуральный хроматизм | 130 Тл/м2 | 3900
 | Ошибки элементов | 130 Тл/м2 | 3900
 | Влияние краевых полей | 1200 Тл/м3 | 2400

## Slide 23
Конструкция Корректоров
«Прямой» Секступоль
«Прямой» Октуполь
«Косой» Секступоль
«Косой» Квадруполь

## Slide 24
Дифф. Орбита. МОО
  Измерение Дифференциальных Орбит
    Реализовано и апробировано ПО для автоматического измерения МОО
    Время измерений на Бустере составило (для цикла 3,2 с)
Шаг 1
Шаг 3
Шаг 5
  Матрица Отклика Орбиты (МОО)
Корректор 2S1H. Рабочая точка:

## Slide 25
Измерение Дифф. Орбит
2S5H
1S1V

## Slide 26
Моделирование
    Согласованность с моделью с точностью
    согласуется с 3Д-моделированием

## Slide 27
Полярность Корректоров
Горизонтальная плоскость
Вертикальная плоскость

## Slide 28
Локальная Коррекция Орбиты

## Slide 29
Динамическая Коррекция Орбиты
Инжекция.
Вывод.
    Впервые на инжекционном комплексе NICA
    Использованы разработанное ПО и измеренная МОО
    Главные ограничения:
      Не использовалось 3 корректора, минимальный рабочий ток (инжекция)

## Slide 30
Коррекция Орбиты Нуклотрона
Инжекция
Вывод
    Проведена оценка локальной коррекции ЗО и сравнение с расчетной моделью на основе результатов измерений полярности подключения корректоров
    Локальная коррекция горизонтальной ЗО приводит к уменьшению интенсивности ускоренного пучка

## Slide 31
Программное Обеспечение
ПО одно для всех установок
Измерение во всем цикле (усреднение 100 мс)
Несколько режимов отображения МПП
Работа корректоров в динамическом режиме

## Slide 32
Автоматическая Коррекция
Реализована функция автоматического расчета токов корректоров для коррекции ЗО в тестовом режиме
Расчет производится методом обратной матрицы с учетом ограничений на max./min. рабочие токи и неработающие корректора

## Slide 33
ПО Коррекции ЗО. Управление

## Slide 34
ПО Коррекции ЗО. Текущие Токи

## Slide 35
ПО Коррекции ЗО. «Три Бампа»

## Slide 36
ПО Коррекции ЗО. Локальный «Бамп»

## Slide 37
ПО Коррекции ЗО
    В разработке:
    Автокоррекция (SVD, локальные бампы и т.д.)
    Динамический пропорциональный режим
    Коррекция в каналах

## Slide 38
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!!

## Slide 39
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

## Slide 40
Циклотрон

## Slide 41
Фокусировка Томаса
Поле растёт с ростом отсутствует вертикальная фокусировка
Томас: профиль поверхности полюсов циклотрона – меняется по азимуту
Орбита более не окружность. Возникает знакопеременная , направленная центру возникает , направленная к пл-ти
не зависит от можно увеличивать, сохраняя устойчивость в обоих направлениях
- зазор [м]
– Ампер-витки обмотки

## Slide 42
Фокус. Кернста и Ласлетта. Синхроциклотрон
Кернст: придал секторам полюса спиральность 1957г.
Проектирование изохронного циклотрона связано с решением 2-х основных задач:
формирование магнитного поля, величина которого растет с радиусом по заданному закону
сохранение при этом орбитальной устойчивости
Д. Кернст
Л. Ластлетт
- фокусировка Томаса
- фокусировка Кернста
Синхроциклотрон
После γ-перехода уменьшается при ускорении. Синхроциклотрон – это циклотрон с модулируемой (изменяющейся во времени ) частотой ускоряющего напряжения.
В 1949г. в СССР (Дубна) введен в эксплуатацию синхроциклотрон с диаметром полюсов 5 м, ускоряющий дейтроны (280 МэВ), α-частицы (250 МэВ) и протоны (480 МэВ). В 1952г. полюса синхроциклотрона были увеличены до 6 м и в нем были ускорены протоны до энергии
680 МэВ и был получен выведенный пучок

## Slide 43
Техническая спецификация (паспорт) объекта «Бустер» NICA, 2019
Тип ионов | до
Магнитная жесткость, инжекция максимальная | 
Периметр, | 
Кол-во суперпериодов/ДФО-ячеек | 
Аксептанс гор/верт, | 
Рабочая точка | 
Натуральный хроматизм | 
Критическая энергия , | 
Эмиттанс гор/верт , инжекция в конце ускорения | 
Импульсный разброс, инжекция в конце ускорения | 
Частота обращения, инжекция в конце ускорения | 
Тип ионов | 
Кол-во суперпериодов/ДФО-ячеек | 
Бустер NICA. Основные Параметры

## Slide 44
Orbit Response Matrix
,
Basic relationships
For the periodical structure of the facility:
For m steerers and n BPMs:
CO corrections problem:

## Slide 45
Дисперсия
  коэф. расширения орбит
  Согласованность с моделью в областях с точностью
  Коррекция ЗО повышает точность измерений и сходимость с моделью

## Slide 46
Bump Orbit