## Slide 1: Статус CF FEE для МРПК.
Ладыгин Е.А., Нагорный С.Н. (ОИЯИ)
Семак А.А. (ИФВЭ)
Курчанинов Л.Л. (ТРИУМФ, Канада)

## Slide 2: Измерения сигналов от камер
Сигналы от космики с RPC1 (12 gaps) и RPC2 (10 gaps), измеренные осциллографом
Усредненные сигналы
от RPC1 и RPC2
Основной диапазон
сигналов 5-20мВ

## Slide 3: Математическое описание сигналов от камер (1)
Фитирование трапецией (входной сигнал):
Параметры после фитирования :
Ion shape | Ion charge, pC | Te, ns | Tr, ns | Fit resid, %
Rectang | 0.284±0.074 | 0.596±0.062 | 0.386±0.121 | 6.72±2.70
Re=0 | 0.278±0.073 | 0.673±0.40 | 0.382±0.117 | 7.36±3.26
Re = 0.2 | 0.281±0.073 | 0.618±0.066 | 0.373±0.123 | 6.31±2.97
Re = 0.4 | 0.282±0.073 | 0.602±0.070 | 0.368±0.130 | 5.91±2.68
Re = 0.7 | 0.283±0.074 | 0.590±0.062 | 0.383±0.120 | 6.40±2.73
Re = 1.5 | 0.286±0.075 | 0.612±0.061 | 0.388±0.122 | 7.18±2.69
Re = 2 | 0.287±0.075 | 0.629±0.057 | 0.391±0.124 | 7.55±2.73
Ion shape

## Slide 4: Математическое описание сигналов от камер (2)
Фитирование треугольником(входной сигнал):
Параметры после фитирования :
Ion shape | Ion charge, pC | Te, ns | Tr, ns | Fit resid, %
Re=0 | 0.303±0.080 | 0.850±0.184 | 0.333±0.156 | 7.30±3.32
Re = 0.2 | 0.293±0.077 | 0.870±0.197 | 0.340±0.156 | 6.74±3.40
Re = 0.4 | 0.295±0.077 | 0.918±0.190 | 0.357±0.165 | 6.47±3.41
Re = 0.6 | 0.297±0.077 | 0.933±0.174 | 0.382±0.161 | 6.72±3.46
Re = 0.8 | 0.296±0.077 | 0.886±0.132 | 0.412±0.135 | 7.80±3.39
Re=0.45 | 0.295±0.076 | 0.925±0.188 | 0.360±0.167 | 6.41±3.41

## Slide 5: Математическое описание сигналов от камер (3)
Without oscilloscope contribution, RPC signal is convolution of ionization pulse of amplitude A, width Te and one pole Tr. For “optimal” values from previous tables this pulse is calculated with script RPC6.m for trapezoidal and triangular ionization shapes.

## Slide 6: Теория CF (напоминание)

## Slide 7: Поиск точки пересечения нуля (1)
1-й метод
ZCFD
Достаточно проблематично построить такой быстрый дискриминатор, сложная схемотехника, …
К сожалению, отклик дискриминатора зависит от амплитуды, разрешение падает

## Slide 8: Поиск точки пересечения нуля (2)
2-й метод два уровня
Две точки на положительном фронте,
одна ниже нуля, вторая выше,
линейный фит
Реализовано на транзисторах (в 2020),
Измерения осциллографом
Сигнал после CF измеренный осциллографом
временное разрешение 30пс
CF with 250 ps delay

## Slide 9: Поиск точки пересечения нуля (3)
3-й метод
Две точки на положительном фронте
выше нуля, два компаратора,
фит с коррекцией
по амплитуде за счёт расстояния
между точками
Реализован в 2021 на восьми-
канальной плате
Измеренное осциллографом и TDC
разрешение около 50 пс (CF delay 6 см)

## Slide 10: First (Old) schematic
К сожалению, выбранный быстрый компаратор (MAX9601) срабатывает только при сигнале более 10мВ, и разрешение сильно ухудшается при малых сигналах
AD8099
MAX9601

## Slide 11: Next (New) schematic
Из-за ограничений компаратора, решено увеличить усиление
Tr=0.7ns
Tr=1.1ns

## Slide 12: Измерения от генератора
Измерения проводились с треугольными сигналами (0.5нс фронт, 0.7нс спад) от генератора Г5-78 , поданными на 2 канала усилителя. Амплитуда сигналов контролировалась осциллографом.
В среднем амплитудном диапазоне сигналов от камеры (5-20 мВ) разрешение около 20 пс (разрешение HPTDC 17 пс)
Временное разрешение полного канала (FEЕ+TDC) измеренное с помощью генератора

## Slide 13: Результаты измерений на космике
С коррекцией по амплитуде
Без коррекции по амплитуде
CF delay scan
HV scan at 550ps
Time resolution at 2.9 kV, delay=550ps, 60/√2=42ps
62/√2=44ps

## Slide 14: Результаты измерений на космике (2)
Эффективность 12 зазоров камера
Эффективность 10 зазоров камера

## Slide 15: Для сравнение результаты с Nino чипами
Из данных 2019г (работа на пучке У70) наши тестируемые камеры и усилители для BM@N : 50 пс с коррекцией по амплитуде, 70 пс без коррекции
Из отчета ИФВЭ, камеры изготовленные для тестовой зоны SPD (стрипы 40 см): 45-50 пс с коррекцией по амплитуде

## Slide 16: Преимущества и недостатки
Преимущество CF очевидно: при оптимальной задержке в 550пс (середина фронта сигнала после усилителя) амплитудная коррекция практически не нужна (можно исключить второй компаратор и второй цифровой канал)
Недостатки: малая интеграция и большое потребление (около 1 Вт/канал)
это можно решить изготовлением чипа), но так как даже Аля-Ninы нет пока , надежда очень маленькая

## Slide 17: Заключение
CF FEE для использования на тестовой зоне SPD вполне подходящая разработка
Нужно только изготовить необходимое количество новых плат (~15 шт)
В новой версии CF FEE потребление будет примерно в 2 раза ниже
Сегодня переезжаем на пучок У70 и измеряем на большей интенсивности

## Slide 18: Backup slides