Научно-методический семинар

23 ноября (четверг) 2023 г., 1100 по мск.

Очная часть: комната 241, корп. 215, ЛФВЭ.

Онлайн: https://lhep-volna.jinr.ru/seminar

« Исследование характеристик трековых модулей на основе DSSD сенcоров для

проекта BM@N на ускорителе СЦ-1000 »

Дементьев Д.В., Руфанов И.А., Шереметьев А.Д.,

Шитенков М.О., Леонтьев В.В. и Мурин Ю.А.

(ЛФВЭ, ОИЯИ)

В статье приводятся результаты исследования характеристик модулей на основе двусторонних микростриповых кремниевых сенсоров, предназначенных для создания широкоаппертурной кремниевой трековой системы для установки BM@N. Особенностями модуля является использование быстрой считывающей электроники на основе микросхемы STS-XYTER и применение сверхлегких (0.23%X0) алюминиевых микрокабелей для передачи аналоговых сигналов со стрипов сенсора на входные каналы считывающей электроники.

В статье представлены результаты испытаний различных конфигураций трековых модулей на выведенном пучке протонов на ускорительном комплексе СЦ-1000 в ПИЯФ.

Продемонстрирована стабильная работа считывающей электроники при загрузках близким к пороговым значениям – 360 кГц сек-1 см-2.

Соотношение Сигнал/Шум составило не менее 21. Координатное разрешение модулей в рамках пучкового телескопа составило 17 мкм, при этом эффективность регистрации детектора для протонов с энергией 1 ГэВ составила не менее 99%.

http://indico.jinr.ru Подразделения  >> Лаборатория физики высоких энергий

им. В.И. Векслера и А.М. Балдина (ЛФВЭ)  >>  Семинары

# Text boxes

##### МЕЖДУНАРОДНАЯ    МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ

##### ОРГАНИЗАЦИЯ

##### ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ

##### ЯДЕРНЫХ   ИССЛЕДОВАНИЙ

ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИКИ ВЫСОКИХ

ЭНЕРГИЙ им. В.И.Векслера и А.М.Балдина

#### INTERNATIONAL    INTERGOVERNMENTAL

#### ORGANIZATION

#### JOINT  INSTITUTE  FOR

#### NUCLEAR   RESEARCH

### Veksler and Baldin LABORATORY

### OF HIGH ENERGY PHYSICS