## Slide 1: Уникальная научная установка Якутская Комплексная Установка Широких Атмосферных Ливней
Институт космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г.Шафера СО РАН (ИКФИА СО РАН)
ФИЦ Якутский научный центр СО РАН
Леонид КСЕНОФОНТОВ
Научная сессия секции ядерной физики ОФН РАН, 1–5 апр. 2024 г., г. Дубна, ОИЯИ

## Slide 2
Назначение и область применения установки
Установка предназначена для исследования космического излучения сверхвысоких энергий, достигающего атмосферы Земли. Изучаются развитие каскадных процессов в атмосфере Земли, а также характеристики первичного излучения: интенсивность, энергетический спектр, состав, источники.
2

## Slide 3
Якутская комплексная установка ШАЛ это стационарный исследовательский полигон, расположенный в долине реки Лены в 55 км к югу от г. Якутска (61.7◦ с.ш., 129.4◦ в.д., ~100 м над уровнем моря).
Якутская установка непрерывно ведет наблюдения уже более 50-ти лет и является самым продолжительным наблюдательным экспериментом по регистрации потока КЛ сверхвысоких энергий в мире.
2

## Slide 4
Основные параметры установки
Общая площадь размещения детекторов около 11 км2
Порог по энергии основного триггера - 5∙1016 эВ
Динамический диапазон измерения плотности частиц - 104
Точность измерения времени прихода частиц ливня - 10 нс

## Slide 5
Наземные станции наблюдения. 32 из 59 станций в данный момент включены в регистрацию
2

## Slide 6
Мюонные детекторы
3 подземных пункта для регистрации мюонов с энергией выше 1 ГэВ, суммарная площадь детекторов 20 м2 в каждом пункте
2

## Slide 7
19 станций наблюдения оснащены интегральными черенковскими детекторами
Антенна регистрации радиоизлучения ШАЛ
Быстрый интегральный детектор черенковского излучения ШАЛ
3 пункта дифференциальных детекторов черенковского излучения
2

## Slide 8
Центральный регистратор. Версия 4. В качестве синхронизатора времени работает с 2020 г.,
Полный запуск в 2023 г.
Переход на новую систему регистрации повысил временное разрешение до 10 нс, что позволило повысить точность определения углов прихода ПКИ – не менее чем в 5 раз до 0.20
2

## Slide 9
Основные результаты
Энергетический спектр космических лучей
Общее число зарегистрированных ливней в базе данных ШАЛ c 1974 по 2023 гг: 3 328 742
2

## Slide 10
2
Массовый состав КЛ

## Slide 11
Глушков А.В. 2005, ЯФ
Якутск + SUGAR
<номер>
Анизотропия, поиск источников КЛ

## Slide 12
Поиск фотонов сверхвысоких энергий
<номер>

## Slide 13
<номер>

## Slide 14
<номер>

## Slide 15
Поиск фотонов сверхвысоких энергий
<номер>

## Slide 16
Поиск фотонов сверхвысоких энергий
S.P. Knurenko and I.S. Petrov, JETP Lett. 107, No. 11, pp. 676-683 (2018)
<номер>

## Slide 17
Доля безмюонных ливней
Распределение по энергии ливней с мюонами (желтая гистограмма) и ливней, в которых не было срабатываний мюонных детекторов (голубая гистограмма)
<номер>

## Slide 18
Glushkov A.V., Saburov A.V. JETP Lett. 2019. 109. P.559.
«Мюонная загадка»
<номер>

## Slide 19
Dembinski 2023
«Мюонная загадка»
Preliminary
<номер>

## Slide 20
Действующее и планируемое расположения детекторов установки
<номер>

## Slide 21
Мюонные станции
Пороговая энергия выше 1 ГэВ,
суммарная площадь детекторов 20 м2 в каждом пункте
Планируется 16 станций
<номер>

## Slide 22
Заключение
Якутская комплексная установка широких атмосферных ливней работает непрервывно уже более 50 лет.
В настоящее время площадь установки составляет около 8.2 км2.
Поток космических лучей, полученный по данным наземной установки, согласуется с полученным черенковскими детекторами при коррекции энергии на 5%.
Различные методы измерения состава КЛ дают хорошо согласующиеся результаты.
Измерение мюонной компоненты ШАЛ играет ключевую роль в определении сорта первичной частицы и выделении компоненты гамма-излучения сверхвысокой энергии
Продолжается масштабная модернизация установки.
<номер>