## Slide 1: Модернизация детектора РЭД-100 для наблюдения упругого когерентного рассеяния антинейтрино на ядрах аргона
Пинчук Артём (НИЯУ МИФИ)
RED-100 collaboration
Научная сессия секции ядерной физики ОФН РАН
1–5 апр. 2024 г.
г. Дубна, ОИЯИ

## Slide 2
— процесс, предсказанный СМ в 1974 году
— в 2017 году экспериментально зарегистрирован коллаборацией COHERENT на SNS
— очень низкая энергия ядер отдачи для реакторных нейтрино (1-10 кэВ)
Упругое когерентное рассеяние нейтрино (УКРН)
Спектр реакторных антинейтрино
Мотивация исследований
— подтверждение СМ — поиск “новой физики” — мониторинг ядерных реакторов с использованием новых физических принципов
2
~N
2
1/10кэВ/см2/с
Энергия антинейтрино, МэВ

## Slide 3
Детектор РЭД-100
Двухфазный эмиссионный детектор
Содержит ∼200 кг Lxe (∼ 100 кг в чувствительном объеме) или 100 кг LAr
Матрицы из 26 ФЭУ Hamamatsu R11410-20 (19 в верхней матрице, 7 в нижней)
Термосифонная система охлаждения (LN2)
Titanium cryostat
Top PMT array
Bottom PMT array
Electrodes
&
field shaping rings
Sensitive volume LXe
Технология двухфазного метода регистрации частиц
Геометрия матрицы ФЭУ и фото ФЭУ
Детектор чувствителен к одиночным электронам ионизации. Ожидаемый сигнал от УКРН событий содержит до 10 электронов ионизации
3

## Slide 4
При использовании жидкого ксенона в качестве рабочего вещества детектора РЭД-100, работающего в наземных условиях, наблюдаются следующие два доминирующих источника SE-шума:
Подповерхностные электроны, захваченные потенциальным барьером на границе фаз
Рабочий объем самого детектора.
РЭД-100/LXe
Частота SE-шума на Калининской АЭС составляла ~30 кГц
4
20-30 PE/SE depending on SE position

## Slide 5
Моделирование спектров ядер отдачи
Спектры ядер отдачи( на расстоянии 19 м от активной зоны реактора на 4-м блоке Калининской АЭС).
Порог эмиссии квазисвободных электронов из жидкого аргона около 0,2 кВ/см (у жидкого ксенона около 1,8 кВ/см)
Эффективность извлечения электронов из жидкой фазы аргона в газовую фазу может быть близка к 100% при той же напряженности электрического поля, для ксенона это значение не превышало 35%
5
Рассчитанные энергетические спектры ядер отдачи
Коэффициент экстракции для ксенона

## Slide 6
Фон от Ar-39
Существенным недостатком аргона, добываемого из атмосферы, является наличие бета-активного изотопа 39Ar, с активностью ~1 Бк/кг.
Отбор полезных событий на фоне сигналов от 39Ar в низкоэнергетической области (менее четырех электронов) вполне возможен, когда вероятность эмиссии электронов из жидкого аргона близка к 100%.
6
Синие символы обозначают события от 39Ar на основе β-спектра [1];
красными символами обозначены УКРН реакторных антинейтрино

## Slide 7
Недостатки аргона
Рабочая температура жидкого аргона составляет примерно −186 °C против −104 °C у ксенона, т.е. криогенная система РЭД-100 должна обеспечивать работоспособность детектора при более низких (примерно на 82 °C ниже) температурах.
7
Необходимость использования спектросместителя (нечувствительность ФЭУ HAMAMATSU R11410-20, к относительно короткому (около 125 нм) диапазону длин волн излучения аргона)
Temperature
Pressure

## Slide 8
Криогенная система РЭД-100/LXe
Была разработана для ожижения и стабилизации температуры жидкого ксенона, используемого в качестве рабочей среды детектора
Основана на технологии трубчатых термосифонов и включает 4 трубчатых термосифона диаметром 12 мм
Управление термосифонами для каждого канала выполняется независимо в основных режимах работы (ожижение, стабилизация)
8
Трубка термосифона

## Slide 9
Модернизация криогенной системы
Внутренний диаметр основного термосифона ТС-1, охлаждающего верхний теплообменник, на котором происходит ожижение рабочего вещества, был увеличен с 11 до 26 мм при сохранении длины и диаметра зоны испарения.
Криогенная система РЭД-100 для аргона прошла лабораторные испытания в 2023 году в НИЯУ МИФИ
Модернизированная система криостатирования способна охлаждать детектор до температуры жидкого аргона (-183оС) примерно за 30 часов.
Испытана процедура стабилизации температуры детектора с точностью ~0,1o при непрерывной циркуляционной очистке аргона
Охлаждение термосифонов при работе с ксенононом
Охлаждение термосифонов при работе с аргоном
9
Время с начала охлаждения, ч
0
-50
-100
-150
-200
Температура
25
0
-25
-50
-75
-100
Температура
0 5 10 15 20 25 30
Время с начала охлаждения, ч
0 10 20 30 40 50

## Slide 10
Модернизация системы регистрации оптических сигналов
На входные окна фотоэлектронных умножителей HAMAMTSU R11410-20 был напылен электролюминесцентный спектросместитель тетрафенилбутадиена (ТФБ) с помощью специальной высоковакуумной установки,
10
расположенной в Институте ядерной физики имени Г.И.Будкера Сибирского отделения РАН (г.Новосибирск).
Амплитуда, мВ
Время, мкс
Форма сигнала S2

## Slide 11
Первое лабораторное испытание с жидким аргоном
Оценка верхнего предела на частоту одноэлектронных сигналов ~10 кГц (для ксенона частота одноэлектронных шумов составляла около 250 кГц в лабораторных условиях)
11
Проверялась работоспособность ФЭУ при пониженной температуре и при номинальных рабочих напряжениях делителей, находящихся в газообразном аргоне.
Проводилась очистка от электроотрицательных примесей системой очистки, использовавшейся ранее с Lxe.
Определялась величина максимально возможного (до пробоя) напряжения между электродами.
Проводилась калибровка источниками 22Na и 60Co с целью определения величины ЭЛ усиления.
Проводилась оценка величины спонтанного SE шума.

## Slide 12
Заключение
Проведена модернизация установки РЭД-100 в 2023 году и проведено первое успешное лабораторное испытание с использованием жидкого аргона в качестве рабочей среды детектора.
Проводится подготовка установки РЭД-100 к полномасштабному лабораторному испытанию в 2024 году и ко второй фазе эксперимента на Калининской АЭС в 2025.
12
Предварительный анализ показал, что при использовании жидкого аргона в качестве рабочей среды детектора РЭД-100, одноэлектронный шум при работе в наземных условиях значительно снижен по сравнению с использованием ксенона.

## Slide 13: Спасибо за внимание!
Благодарим Российский Научный Фонд за финансовую поддержку работ по модернизации установки РЭД-100 в рамках контракта №22-12-00082 от 13 мая 2022 года для проведения второго раунда испытаний на АЭС с жидким аргоном в качестве рабочей среды и руководство Института ядерной физики и технологий НИЯУ МИФИ за помощь в проведении работ.

## Slide 14
Список использованных источников
1. Lidgard, J.J. Pulse Shape Discrimination Studies in Liquid Argon for the DEAP-1 Detector. Master’s Thesis, Queen’s University, Kingston, ON, Canada, April 2008.