## Slide 1: Использование системы TANGO для обеспечения удалённого и распределённого управления на инжекционном комплексе ЛУ-20
Владимир Елкин
Объединённый институт ядерных исследований
ЛФВЭ
16 июня, 2018 г.

## Slide 2: Инжекционный комплекс

## Slide 3: Control System layout
PXI, VME, PC
Devices, PLCs
Front-end layer.
PXI, VME, Industrial PCs.
PC
Client layer
PC workstations.
Windows, Linux
Service layer.
Processing apps, services.
Windows, Linux
VMs
Archiving
Linux
Tango DB
Linux.
Storage
Ethernet
CS services
Ethernet
Field bus
Middleware

## Slide 4: Middleware: TANGO controls
TANGO — распределенная система управления использующая omniorb реализацию CORBA в качестве сетевого протокола.
Multiplatform
Скрывает сетевую локацию и технические детали
Обеспечивает унифицированный интерфейс для аппаратного оборудования или сервиса:
  Commands
  Attributes
  Properties
Имеются различные инструменты для управления БД и для контроля

## Slide 5: Клиентный уровень. Desktop приложения
Для написания
Desktop приложений использовались либо встроенные в TANGO GUI, (например PyQT.)
Соединение клиентной
части с TANGO-сервером производится по TANGO протоколу
Либо стандартные GUI.
Соединение клиентной
части с TANGO-сервером производится по WebSocket
или http протоколу

## Slide 6: Клиентный уровень. Web приложения
Основной плюс Web приложений – это кроссплатформенность. Приложения работают на различных платформах (PC, mobile) и Операционных системах.
Также большим плюсом является простота обслуживания: нет необходимости установки, а обновление производится централизованно, без участия клиента.

## Slide 7: Web клиент управления питанием магнитных линз

## Slide 8: Web клиент управления профилями инжекции

## Slide 9: Клиентный уровень (Web + Desktop приложения)
Один из методов создания Web + Desktop приложения - это эмуляция Desktop . Страница выглядит как простой рабочий стол. Можно открывать различные окна внутри страницы браузера, управлять их расположением, сворачивать. Также есть возможность открывать отдельные окна браузера меньшего размера.
Для большей универсальности разрабатываются приложения содержащие в себе и основы веб-приложений и внешний вид стандартных Desktop приложений

## Slide 10: Web Client
Desktop эмуляция в браузере

## Slide 11: Web Client
Desktop эмуляция в браузере

## Slide 12: Клиентный уровень (Web + Desktop приложения)
Использование фреймворка Angular в совокупности с electron позволяет разрабатывать нативные графические приложения для настольных операционных систем с помощью веб-технологий.
Другой метод – написание универсального приложения, работающего как стандартное desktop приложение, так и через браузер. Реализация по принципу «Двух зайцев одним выстрелом»

## Slide 13: Клиентно-серверное взаимодействие
Для обеспечения связи между TANGO и Web приложениями используются специальные TANGO модули.
RestDS - TANGO модуль обеспечивающий доступ к TANGO устройствам по http протоколу через GET POST запросы (автор Седых Г.)
WebSocketDS - TANGO модуль обеспечивающий доступ к TANGO устройствам по WebSocket протоколу. Главное его преимущество – использование полнодуплексной связи (автор Елкин В.)

## Slide 14: WebSocketDS
Данный TANGO -модуль используется для связи TANGO -устройств с внешним миром по протоколу WebSocket. Поддерживается автоматическое получение обновляемых данных, получение данных по запросу, а также выполнение команд.
Также есть возможность подписки на TANGO events. Данные отправляются клиенту при возникновении события на сервере (при условии подписки)
В качестве клиентов могут использоваться как браузерные приложения (созданием специального javascript объекта), так и desktop приложения.
Для создания десктопных приложений существуют библиотеки для практически всех современных сред. QT, С#, boost
Для запросов и ответных данных используется формат JSON.

## Slide 15: Как работает HTTP
CLIENT
SERVER
Do you have new data for me?
And now?
And now?
…… ETC ETC ETC ……
No, not yet
Waiting …
No, not yet
Yes, here's the new data

## Slide 16: Как работает WebSocket
CLIENT
SERVER
Tell me when there will be new data
Waiting …
Yes, here's the new data

## Slide 17: Beam profile measurement module
Отличный пример эффективности использования WebSocketDS, это показанный ранее клиент для управления профилями инжекции.
(автор Д. Понкин)

## Slide 18
Данные из прослушиваемого TANGO-устройства присылаются только после того, как возникает событие изменения данных (change event).
Так как реакция на событие должна быть как можно более быстрой, в случае использования, например, REST, пришлось бы опрашивать сервер с высокой частотой (минимум 10 раз за секунду).
При использовании WebSocketDS не требуются лишние запросы от клиента для получения данных. Запросы нужны только при выполнении команд. Для REST данные приходят только при отправлении HTTP запросов.

## Slide 19: Web клиент для визуализации архивных и онлайн данных
Web клиент может работать либо в пользовательском режиме, с панелью настроек. Пользователь задаёт вид графика, а также устанавливает источник данных и тип отображения (онлайн или архивные данные за определённый период без обновления)

## Slide 20: Web клиент для визуализации архивных и онлайн данных
Либо в режиме, при котором все установки для вида графиков и источника данных прописываются в URL через GET параметры
Данный режим, например, избавляет от необходимости написания отдельных клиентов для разных источников данных. Графики вставляются в любую страницу через тег <iframe>

## Slide 21: Модуль для извлечения архивных данных
Для извлечения архивных данных используется специальный TANGO модуль HDBppExtractor (совместная разработка Елкина В. и Седых Г.)
Данный модуль поддерживает:
  Отображение списка массивных и скалярных числовых атрибутов
  Выдачу данных с перечисленных атрибутов за определённый период с определённым количеством точек в формате JSON
  Выдачу данных с перечисленных атрибутов за определённый период с определённым количеством точек в формате SVN

## Slide 22: Итоги
Разработаны специальные модули, значительно расширяющие инструментарий для написания клиентских приложений
Разработаны и совершенствуются программные инструменты для визуализации архивных и online данных
Успешно освоены web-технологии создания клиентских приложений

## Slide 23
Спасибо
за внимание!

## Slide 25
Tango binding
Industrial SCADA
Tango
binding
TANGO Software Bus
Device
Server
TANGO
JAVA/C++/Python
clients
Build a TANGO object from a set of channels
Tango
binding
Object oriented layer above EPICS…
server
Device
Server
PLC network
Modbus
server
Device
Server
PLC or
embedded
system
Data socket
server
acquisition
system
Device
Server
Hardware
electronic
Device
Server

## Slide 26: TANGO модуль для проведения авторизации и аутентификации пользователей
Для проведения авторизации и аутентификации пользователей был разработан специальный TANGO модуль TangoWebAuth. При выполнении любых команд через WebSocketDS или RestDS, производится запрос на данный модуль, который проверяет права пользователя, прописанные в БД и выдаёт положительный или отрицательный булевый ответ, в зависимости от результата.
Существует как простая проверка пользователя (логин + пароль + IP), так и двухшаговая аутентификация (для WebSocketDS).

## Slide 27: Клиентный уровень : TANGO
Для написания клиентных приложений можно использовать TANGO GUI например Qtango (QT c++), Taurus(Python) , TangoATK(Java))
Был выбран более универсальный путь – это использование стандартных протоколов передачи данных (http WebSocket), которые поддерживаются в подавляющем большинстве программных сред (подробнее чуть позже)

## Slide 28: Клиентный уровень. Desktop приложения
Для написания Desktop приложений использовались как встроенные в TANGO GUI, так и различные другие.
Приложение данного типа не являются кроссплатформенными, либо требуют дополнительную установку программного окружения или интерпретаторов

## Slide 29: Аппаратный уровень
Разработано большое количество TANGO модулей поддерживающих коммуникацию по различным протоколам: Modbus, Data Socket, OPC итд…

## Slide 30: Web Client
Desktop эмуляция в браузере (график)