## Slide 1: СТАТУС ДЕТЕКТОРА СВЕТИМОСТИ ДЛЯ NICA (MPD)
С.П. Авдеев , М.Г. Буряков , С.Г. Бузин , П.О. Дулов , В.М. Головатюк , А.И. Малахов , Г.Д. Мильнов
1 - ОИЯИ, Дубна, Россия
2 – Государственный университет «Дубна», Дубна, Россия
1
1
1,2
1
1,2
1,2
1

## Slide 2: Светимость
– число взаимодействий в единицу времени
– светимость
Слайд 2
– эффективность детектора

## Slide 3: Определение светимости из эксперимента
Методы: 1) Прямой. Известно число событий, регистрируемых детектором в секунду, сечение взаимодействия и эффективность детектора. 2) Косвенный. Определяется в соответствии с алгоритмом из серии измерений (скан Ван дер Меера), основанных на виде формулы светимости, зависящей от параметров банчей.
Слайд 3

## Slide 4: Задачи детектора
1. Помощь в настройке сведения пучков. 2. Контроль распределения вершин взаимодействия. 3. Измерение светимости.
Слайд 4

## Slide 5: Настройка поперечного сведения пучков
Слайд 5
Van der Meer scan
Notes: Скан Ван дер Меера является общепринятой процедурой калибровки в таких проектах как RHIC и LHC.

## Slide 6
RS
LS
L
L
z
;
z
Связь расстояний от точки взаимодействия до левого и правого плеч детектора
Слайд 6

## Slide 7
Моделирование
Распределение зарегистрированных событий по разности времен пролета
Слайд 7

## Slide 8: Схематическое изображение детектора
Слайд 8

## Slide 9: Вид плеча детектора спереди
Ion conductor made of Be or Al with a thickness of 1 mm
SiPM
SiPM
Слайд 9

## Slide 10
Временные характеристики счетчиков
Слайд 10
Блок-схема измерений

## Slide 11
Счетчик 1
Счетчик 2
Счетчик 3
Physics of Particles and Nuclei Letters, 2022, Vol. 19, No. 4, pp. 362–367.
Слайд 11
Временные характеристики счетчиков

## Slide 12: Модуль детектора
3D-модель модуля
Модуль
Слайд 12
Notes: Модуль сотсоит из двух считывающих плат и одной объединяющей. Считывающая плата содержин на себе SiPM и электронику для преобразования аналогового сигнала SiPM в ЛВДС. Объединяющая плата распределяет питание на всю систему, а так же отвечает за выработку лолгического сигнала (хотя бы одна палочка сработала).

## Slide 13
DAQ
HUB(motherboard)
Vbias
control
uC
Threshold
control
Std. Logic
Temperature sensor
RS-485 interface
HPTDC
COAX cable 8m (trigger)
Ethernet cable 8m
Signal 2x8pair 8m
Power cable 8m
MOXA
Trigger Unit
Vbias
+43V
Low Voltage
+5V
Power and DCS rack
Потребление одного модуля 1.6Вт ( +5B х 0,32 А)
Tpd ~33ns
Схема организации одного модуля
Слайд 13

## Slide 14
Время выработки триггерного сигнала (Tpd) 33нс
Слайд 14
Схема организации стандартной логики одного модуля

## Slide 15
Стенд
Слайд 15
TDC 100ps
Notes: На этом стенде тестируется работоспособность модулей и системы сбора данных.

## Slide 16: Тестирование модуля
Beam test
Слайд 16
Notes: В основном летели р. Представлены результаты обработки для 24 и 100 пс мод. Из графика видно, что разница не существенная для задач детектора. (100 пс дешевле и разрешение укладывается в требования детектора).

## Slide 17: Тестирование модуля
Слайд 17
Notes: Данные собирались с помощью TDC64VLE от AFI Electronics на базе чипа HPTDC. Данные получали в бинарном формате. Данные декодировались. Так как сигналы имеют время-амплитудную зависимость, то для улучшения временнного разрешения была применена время-амплитудная корректировка. Сверху распределение без коррекции, в середине скорректирована только левая сторона. Снизу скорректированы обе.

## Slide 18
Результаты и планы
Результаты:
Проведено тестирование сцинтилляционных счетчиков детектора.
Закуплена электроника и элементы конструкции.
Создан стенд для тестировнаия модулей на космическом излучении.
Произведены все считывающие плоскости (24 шт).
Программа для управления модулями готова.
Собрано полностью 4 модуля.
Планы:
Собрать все модули и протестировать их на пучке (Троицк или ЦЕРН).
Разработка системы передвижения модулей.
Собрать конструкцию крепления модулей.
Разработать распределительную плату для управления и питания нескольких модулей.
Разработать блок питания SiPM.
Работа частично поддержана Российским научным фондом, проект №23-22-00160
Слайд 18

## Slide 19: Спасибо за внимание!

## Slide 20: Backup slides

## Slide 21: Настройка поперечного сведения пучков
Слайд 13
Van der Meer scan
Notes: Скан Ван дер Меера является общепринятой процедурой калибровки в таких проектах как RHIC и LHC.

## Slide 22
vdM scan
Step I
Step II
r
approximation
r
Step III
r
reminder

## Slide 23
vdM scan
Step IV
Luminosity from the experimental data: (any run )

## Slide 24
Сonclusion
The algorithm for obtaining absolute luminosity with “luminosity detector” at MPD/NICA has been presented

## Slide 25
The plane consists of 𝟏𝟎𝟎𝐱𝟏𝟎𝐱𝟏𝟎 〖𝐦𝐦〗^𝟑 plastic scintillator (organic polystyrene (PS) scintillator with the addition of 1.5% p-terphenyl and 0.05% POPOP) strips viewed from both sides with silicon photomultipliers (SiPM HAMAMATSU S13360-6025CS)
One plane of detector
Case

## Slide 26: Силовая конструкция плеча детектора

## Slide 27
Рассеяние на остаточном газе растёт пропорционально интенсивности
Светимость растёт пропорционально квадрату интенсивности S
Поэтому
На стадии запуска даже при интенсивности на два порядка ниже запланированной счёт будет составлять одно событие в две секунды, а отношение из-за возможности наложить условие на время пролёта. Распределение событий по суммарному времени пролета от точки взаимодействия до плеч детектора. Спектр для 3000 Au + Au-рассеяний в коллайдерной системе отсчета при √SNN = 11 ГэВ. На рис. 9б показан спектр для 105 Au + O-рассеяний в лабораторной системе отсчета при √SNN = 3.5 ГэВ.
Time resolution and scattering by residual gas

## Slide 28: Structure of AuAu collisions on NICA
Energy of the spectators
Energy losses in the scintillator
Суммарное распределение по энергии, потерянной спектаторами в 4-х ближайших к оионопроводу полосах сцинтиллятора одного плеча.

## Slide 29: Structure of AuAu collisions on NICA
Occupancy (for 4 strips)
– средняя множественность спектаторов, попадающих в одну полосу
Распределение событий (Nсоб) по суммарному числу частиц (Nчаст), попавших в четыре ближние к ионопроводу сцинтилляционные полосы одного плеча.

## Slide 30
Modeling
Maximum distribution of interaction vertices from the time of flight
Распределение зарегистрированных событий по разности времен пролета τ = TR − TL. Исходное распределение вершин взаимодействия разыгрывалось вдоль оси столкновений с дисперсией σz,V = 42.4 см.

## Slide 31
Module of the detector

## Slide 32
Module of the detector