## Slide 1: Инженерные системы ускорителя: Вакуумная система
25–30 Август 2024 г., Россия
Галимов А.Р., ЛФВЭ, ОИЯИ, Дубна
Notes: План лекции:
Термины и определения;
Фундаментальный законы

## Slide 2: Содержание
Что такое вакуум и для чего он нужен
Основные понятия
Источники газовой нагрузки
Способы достижения требуемого вакуума
Контроля параметров вакуума
Вакуумные системы в ускорителях
Дополнительные материалы

## Slide 3: Что такое вакуум и для чего он нужен

## Slide 4: Термины, определения, размерности
Вакуум (от лат. vacuum – пустота);
Вакуум технический – состояние газа или пара при давлении ниже атмосферного;
Давление – количественная характеристика состояния среды. Под давлением газа понимают средний импульс, передаваемый единице площади стенки сосуда молекулами газа в единицу времени.
Стандарты: ГОСТ 5197-85, ISO 3529/1, DIN 28400/1
 | Паскаль (Pa, Па) | Бар (bar, бар) | Техническая атмосфера (at, ат) | Физическая атмосфера (atm, атм) | Миллиметр ртутного столба (мм рт.ст.,mmHg, torr, торр) | Метр водяного столба (м вод. ст.,m H2O) | Фунт-сила на кв. дюйм (psi)
1 Па | 1 Н/м2 | 10−5 | 10,197×10−6 | 9,8692×10−6 | 7,5006×10−3 | 1,0197×10−4 | 145,04×10−6
1 бар | 105 | 1 ×106 дин/см2 | 1,0197 | 0,98692 | 750,06 | 10,197 | 14,504
1 ат | 98066,5 | 0,980665 | 1 кгс/см2 | 0,96784 | 735,56 | 10 | 14,223
1 атм | 101325 | 1,01325 | 1,033 | 1 атм | 760 | 10,33 | 14,696
1 мм рт.ст. | 133,322 | 1,3332×10−3 | 1,3595×10−3 | 1,3158×10−3 | 1 мм рт.ст. | 13,595×10−3 | 19,337×10−3
1 м вод. ст. | 9806,65 | 9,80665×10−2 | 0,1 | 0,096784 | 73,556 | 1 м вод. ст. | 1,4223
1 psi | 6894,76 | 68,948×10−3 | 70,307×10−3 | 68,046×10−3 | 51,715 | 0,70307 | 1 lbf/in2

## Slide 5: Области вакуума
Область вакуума | Диапазон (Па) | Область применения
Низкий | 3.3×103 < P < 1.0×105 | Вакуумная чистка, механическая обработка …
Средний | 1.0×10-1 < P < 3.3×103 | Вакуумная сушка, вакуумная заморозка пищевых продуктов …
Высокий | 1.0×10-6 < P < 1.0×10-1 | Лампочки, ламповая электроника …
Очень высокий | 1.0×10-9 < P < 1.0×10-6 | Электронные микроскопы, трубки рентгеновского излучения, электронная сварка
Сверхвысокий | 1.0×10-12 < P < 1.0×10-9 | Ускорители частиц, симуляция космического пространства, полупроводниковая промышленность, исследование материалов
Экстремально высокий | P ≤ 1.0×10-12 | 

## Slide 6: Основные понятия

## Slide 7: Вакуум - идеальный газ
Суммарный объём частиц газа пренебрежимо мал, а их количество в единице объема достаточно большое
(при 105 Па и 300 K – 2,4 х 1019 молекул/см3)
(при 10-9 Па и 300 K – 2,4 х 105 молекул/см3)
Потенциальной энергией взаимодействия частиц, составляющих газ, можно пренебречь по сравнению с их кинетической энергией;
Между частицами нет дальнодействующих сил притяжения или отталкивания, соударения частиц между собой и со стенками сосуда абсолютно упруги;
Время взаимодействия между частицами пренебрежимо мало по сравнению со средним временем между столкновениями.
Сильно разреженный газ ≈ идеальный газ
с достаточной точностью возможно использование законов для идеального газа
=>

## Slide 8: Уравнение Клапейрона-Менделеева
  p
  Универсальная газовая постоянная:
  [Дж/(моль·К)]
Выведен Дмитрием Ивановичем Менделеевым в 1874г
Уравнение состояния идеального газа или общее уравнение состояние
p – давление [Па]; V – объем [м3]; M – молярная масса [кг/моль];
Ri – газовая постоянная i-го газа [Дж/(кг·К)]; T – температура [К]
Выведено Бенуа́ Поль Эми́лем Клапейро́ном в 1834г.
Объединяет законы Бойля-Мариотта, Гей-Люссака и Авогадро

## Slide 9
Средняя длина свободного пути
=
d – диаметр молекул, м
k = 1,3806х10-23 – постоянная Больцмана, Дж/К
P – давление, Па
Т – температура, K
λ1
λ2
λ4
λ13
Для воздуха при 20˚C:
P (Па) | 1.0E+05 | 1.0E+02 | 1.0E-01 | 1.0E-04 | 1.0E-07
λ (cm) | 0.000007 | 0.007 | 7 | 7000 | 7000000

## Slide 10: Режим течения газа
Вязкостный режим
Kn < 0,01
Низкий вакуум
Переходный режим 0,01 < Kn < 0,5
Средний вакуум
Молекулярный режим
0,5 < Kn
Высокий/сверхвысокий вакуум
Число Кнудсена определяет режим течения газа
характерный размер
длина свободного пробега

## Slide 11
Проводимость
Проводимость U – количество газа, которое может пропустить через себя элемент трубопровода л/с
Проводимость зависит от температуры, рода газа, геометрии канала и давления (в вязкостном режиме)
  При последовательном соединении:
  При параллельном соединении:
  Вязкостные режим:
  Молекулярные режим:
Для длинного трубопровода в молекулярном режиме (l > 20D)

## Slide 12
Snominal=300 l/s
Рассчитаем эффективную быстроту действия между насосом и камерой
Sн по азоту = 300 л/с
CF150 колено d=154мм и длина 200x200мм
Проводимость по воздуху при комнатной температуре:
F
Вероятность прохождения газа через колено определяется по номограмме
= 0, 659м3/с
Handbook of Vacuum Technology, Karl Jousten
Эффективная быстрота действия
  Эффективная быстрота действия, это быстрота действия на входе в откачиваемы объем с учетом коммуникаций между насосом и объемом.

## Slide 13: Источник газовой нагрузки

## Slide 14
Система
откачки
Остаточный газ
Откачиваемый объем
Источники газовой нагрузки

## Slide 15: Реальные течи или внешние течи
Дефекты сварки («непровар»; остатки присадочного материала; растрескивание);
Дефекты литья (трещины в теле элементов вакуумных объемов);
Дефекты сборки фланцевых соединений (некачественная сборка; царапины на уплотняющих поверхностях, повреждения уплотнений;
Реальные течи определяют предельное давление, которое можно получить в вакуумном объеме;
Существуют две категории реальных течей:
QРТ > 10-3 Па·л/с – ламинарная течь;
QРТ < 10-6 Па·л/с – молекулярная течь;
Реальные течи диагностируется при помощи специальных приборов: течеискателей.
Метод гелиевого течеискания один из самых чувствительных

## Slide 16: Мнимые (виртуальные) течи или внутренние
ВАКУУМ
АТМОСФЕРА
Винт в вакууме
Двойной сварочный
шов
Двойное уплотнение
Виртуальная течь это объем, конструктивно заперты в теле камеры или устройств внутри вакуумного объема;
Основная причина возникновения – ошибки в конструкции
Мнимая течь не связана каналом с атмосферой;
Мнимая течь с течением времени уменьшается
QLV – газовый поток из мнимой течи;
Pa – давление в полости мнимой течи;
e – натуральный логарифм;
t – время

## Slide 17
Температурная десорбция
Десорбция нулевого порядка - выход газа из внешних слоев.
Десорбция первого порядка – десорбция газа из монослоя без диссоциации
Десорбция второго порядка – рекомбинация молекул с последующей десорбцией
Десорбция – выход газа с внутренних поверхностей вакуумного объема под действие температуры или иных индуцирующих факторов
Физическая сорбция – удержание частиц на стенках вакуумного объема за счет действия Ван-Дер-Ваальсовых сил. Типичная энергия сорбции < 0,5 eV ( 50кДж/моль). Большинство газов взаимодействуют по средством этих сил.
Химическая сорбция – удержание молекул на твердой поверхности в результате образования химических связей.
Загрязнения
Сорбированный слой (≈nm)
Оксидный слой (1-10 нм)
Поврежденный слой (10-100 нм)
Неповрежденный металл
масло, грязь, … →
CxHy, H2O, Cl, … →
MexOy, →
Смещения, плости →

## Slide 18
Испарение
QЕ – газовый поток испаряющегося материала;
T – температура [K]
M – молекулярный вес [грамм/моль]
PE – давление насыщенного пара материала при данной температуре;
P – парциальное давление испаряющихся молекул;
А– площадь испарения [см2]
Коэффициенты А, В, С определяются для узкого температурного диапазона

## Slide 19
Диффузия – миграция растворенного газа к внутренней поверхности стенки вакуумного объема и последующая десорбция
Диффузия из стенок вакуумного объема
В процессе производства в металле растворяется большое количество газов
Водород, имея высокую мобильность, достигает поверхности, где образует химическую связь с другим атомом. Энергия сродства с поверхностью и молекулы водорода гораздо ниже, чем у отдельных атомов. Молекулы водорода покидаю поверхность.

## Slide 20
Проникновение газа через стенки
Атмосфера
Вакуум
Проникновение газа через стенки – процесс, состоящий из трех этапов: 1 - сорбция газа на поверхности; 2 – растворение газа в металле, диффузия и выход на поверхности со стороны вакуума; 3 - десорбция
Определяющие факторы: материал; температура; толщина стенки; перепад давления
Kp -константа проникновения [м2/с]

## Slide 21
Система
откачки
Обратный поток
Остаточный газ
Мнимая течь
Реальная течь
Десорбция с поверхности и испарение
Проникновение через стенки камеры
Диффузия из объема материала
Источники газовой нагрузки
Откачиваемый объем

## Slide 22: Лимитирующие факторы
Минимальное давление определяется отношением суммы потоков натекания и газовыделения к эффективной скорости откачки вакуумной системы

## Slide 23: Способы достижения требуемого вакуума

## Slide 24: Классификация по принципу действия

## Slide 25: Пластинчато-роторный насос
Неподвижный корпус;
Ротор;
Пластины;
Входной и выходной каналы;
Рабочая камера;
Обратный клапан
Modern vacuum physics, 2005

## Slide 26
Спиральные насосы
Движущаяся спираль
Статичная спираль
Движущаяся
Фиксированная

## Slide 27
Роторные насосы (типа Рутс)

## Slide 28
Лопасти статора уменьшают скорость движения молекул и создают дополнительное сопротивление обратному потоку;
Статор размещается на минимально-возможном расстоянии от ротора;
Ротор и статор создают пару, называемой ступенью
Турбомолекулярные насосы
1.Входной фланец;
2.Лопасти статора
3.Напускной патрубок;
4.Выпускной патрубок;
5.Сетка;
6. Ротор
7.Корпус;
8.Подшипник;
9.Канал охлаждения;
10.Двигатель;
11.Подшипник;
Вращающиеся лопасти придают ускорение молекулам в нужном направлении;
Для достижения требуемой компрессии скорость вращения должна быть соизмерима со средней скоростью движения молекул;
Увеличение угла наклона лопастей обеспечивает большую производительность, уменьшение – высокую компрессию

## Slide 29
Сравнение типов насосов
Типа насосов | Преимущества | Недостатки
Поршневой | Стоимость | Устарел, масло, вибрация, низкая надежность, вес
Мембранный | Чистый вакуум, вес, стоимость | Вибрация, низкая надежность, высокое остаточное давление
Пластинчато-статорный | Низкое остаточное давление; низкая стоимость; | Устарел, масло, вибрация, средняя надежность
Пластинчато-роторный | Низкое остаточное давление, низкая стоимость, надежность, производительность | Масло, вибрация
Плунжерный | Стоимость, высокая надежности, Низкое остаточное давление, производительность | Масло, вибрация, вес
Спиральный | «Чистый» вакуум | Низкая производительности, стоимость, средняя надежности, могут быть загрязнения
Винтовой | Относительно сухой вакуум, производительность, отсутствие вибрации | Стоимость, требования к чистоте газа
Кулачково-зубчатый | Относительно сухой вакуум, отсутствие вибрации | Стоимость, требования к чистоте газа
Роторный | Низкое предельное остаточное давление, низкий обратный поток масла | Стоимость, рекомендуется использования частотного регулятора, требуется охлаждение (не для всех)
Молекулярный | Высокий чистый вакуум | Устарел
Турбомолекулярный | Сверхвысокий чистый вакуум, надежность | Стоимость, прорыв атмосферы, расположение

## Slide 30
Пароструйные насосы
Диффузионные
Откачивает все газы;
Имеет разную производительность по различным газам;
Рабочий диапазон: от 10-1-10-6 Па
Струйные
Откачивает все газы;
Рабочий диапазон: от 105-100 Па
Бустерные
Откачивает все газы;
Работает в промежуточном диапазоне давлений;
Рабочий диапазон: от 101-10-2 Па
Жидкостноструйные
Газоструйные
Пароструйные насосы
Пароструйные

## Slide 31
Четырехступенчатый диффузионный насос с водяным охлаждением
1 – нагреватель;
2 – резервуар с маслом;
3 – металлический корпус;
4 – трубки охлаждения рубашки;
5 – входной соединительный фланец;
6 – молекулы газа;
7 – струи паров масла;
8 – выходной фланец
А, В, С, D – обратные сопла (ступени)
Рабочий диапазон: от 10-1-10-6 Па;
Молекулярный режим работы;
Механизм удаления газа обусловлен диффузионным процессом;
За счет разности концентраций газа в струе и над струей происходит диффузия газа в струю;
В струе молекулы приобретают импульс в направлении движения струи;
Пар конденсируется на стенках корпуса насоса
Рабочие жидкости: ртуть, вакуумное масло
Промышленные диффузионные насосы могут обеспечивать производительность до 45 000 л/с при давлении 10-3 Па и предельный вакуум на уровне ~10-5-10-6 Па;
Рабочая жидкость постоянно циркулирует в полости насоса;
Рабочая жидкость выбрасывается с сопел со сверхзвуковой скоростью
Необходим форвакуумные насос
Диффузионные насосы

## Slide 32
Преимущества: отсутствие подвижных частей и, как следствие, практически неограниченный срок эксплуатации насоса при соблюдении всех необходимых рекомендаций; используется для систем откачки с низкими требованиями по чистоте откачиваемого объема.
Недостатки: присутствие в рабочей камере масла, контактирующего с откачиваемой средой (неизбежно попадание паров в откачиваемый объем) и необходимость периодической его замены после снижения давления насыщенных паров за счет загрязнения продуктами откачки и продуктами разложения; относительно сложный и длительный процесс запуска и остановки откачки (от десятков минут до единиц часов); наличие водяного контура охлаждения. Необходимо обеспечить надежную защиту от прорыва атмосферы — резкого повышения давления за пределы рабочего диапазона (сопровождается выбросом паров и капель масла в вакуумный объём, окислением рабочей жидкости, появлением налёта из продуктов разложения на деталях, что выводит насос из строя).
Паромасляные насосы

## Slide 33
Поглотительные насосы
Принцип работы основан на захвате молекул рабочей поверхностью ;
Захваченные газы могут быть химически связаны (хемосорбированы), физически связаны (криосорбированы, конденсированы, криопоглащены), или замурованы (погребены);
Чистый вакуум;
Отсутствуют движущиеся элементы, смазка, шум;
Могут быть источником «вредных» частиц;
Имеют ограниченную емкость. Длительность цикла зависит от нагрузки. Могут быть регенерированы;
Большинству типов насосов требуется создание предварительного вакуума;
Большой ресурс работы;
Относительно простая эксплуатация и обслуживание

## Slide 34
Поглотительные насосы
Магниторазрядные
Активная откачка;
Откачивает все газы, включая «благородные);
Очень большое время заполнения;
Рабочий диапазон: от 10-5-10-10 Па
Сорбционные
Пассивная откачка;
Физическая сорбция;
Откачивает большинство газов;
Относительно малая емкость;
Рабочий диапазон: от 105-10-2 Па
Крио-сорбционные
Пассивная откачка;
Физическая сорбция;
Откачивает все газы, в том числе и гелий;
Очень большое емкость;
Рабочий диапазон: от 105-10-11 Па
Титановые сублимационные
Пассивная откачка;
Химическая сорбция;
Откачивает преимущественно химически активные газы
Очень большое емкость;
Рабочий диапазон: от 10-4-10-10 Па
Нераспыляемые геттеры
Пассивная откачка;
Химическая сорбция;
Откачивает только химически активные газы;
Очень большое время заполнения;
Рабочий диапазон: от 10-4-10-10 Па
Поглотительные насосы: классификация

## Slide 35
Ионные насосы
Откачка основана на работе ячеек Пеннига;
Количество ячеек определяет производительность;
Компания Varian первой начала коммерческое использование ячеек Пеннинга
«Чистый» вакуум;
Широкий рабочий диапазон;
Хороший ресурс работы;
Требуется высокое напряжение– до 7kV
Входной фланец
Магнит
Ячейки Пеннинга

## Slide 36
Выбитые молекулы материала могут «замуровать» молекулы (физическое поглощение);
Выбитый электрон захватывается электро-магнитной ловушкой;
Количество ионов, попадающих в электронное облако, зависит от давления;
Количество электронов, а, следовательно, и ток, прямо пропорционально количеству ионов;
Ионные насосы: механизм откачки
Комбинация магнитного и электрического поля создает ловушку для электронов;
Молекулы газа, попавшие в электронное облако могут быт ионизованы;
В результате ион движется по направлению к катоду;
Сталкиваясь с катодом ион выбивает часть материала;
Молекулы газа могут столкнуться со свежим материалом катода и химически провозаимодействовать;

## Slide 37
Ионные насосы: эрозия катода

## Slide 38
Ионные насосы: механизм насыщения
Скорость откачки не является постоянной по причине эрозии катода
Ранее замурованные атомы высвобождаются
Как следствие, результирующая быстрота действия уменьшается, пока не будет достигнуто условие равновесия между замуровыванием и выходом ионов.
Данное состояние равновесия называется «насыщенным»
Но это не означает конец жизни насоса. Рабочие поверхности могут быть регенерированы или заменены
Время насыщения зависит от давления
Выше давление – выше уровень эрозии, быстрее достижения состояния равновесия

## Slide 39
Ионные насосы: диодные
В диодных насосах оба катода обычно сделаны из титана - из-за хорошей распыляемости и химической реактивности этого металла;
При откачке воздуха или смеси, содержащей инертные газы, наблюдаются периодические всплески давления;
Данный феномен называется «аргонная нестабильность», так как аргон в этих всплесках является основным газом;
Одна из причин всплесков - замурованный аргон (или другие благородные газы) в катоде, который в определенный момент лавинно выделяется в процессе распыления.

## Slide 40
Ионные насосы: для откачки инертных газов
В так называемых дифференциальных диодных насосах одна из катодных титановых пластин заменяется тяжелым металлом (обычно танталом).
Повышение производительности откачки благородного газа объясняется так называемой нейтрализацией ионов без существенной потери энергии. Согласно теории ион аргона Ar+ отражается от поверхности катода, а, затем, рассеивается и улетает с той же скоростью на поверхность анода, где внедряется в титановую пленку.
Большая стабильность и быстрота действия по инертным газам;
Производительность по азоту снижается на 20%;
Уменьшается быстрота действия по водороду
Насос более дорогой по отношению к стандартному диодному

## Slide 41
Ионные насосы: триодные
Основная идея – сохранив производительность по благородным газам, повысить производительность по водороду;
Катод сделан из Ti-полосок, а не плоской пластины, как в диодном насосе;
Анод заземлен, катод находится под отрицательным напряжением, механизм ионизации Пеннинга остается таким же, как в диодном насосе;
Новая форма катода увеличивает вероятность отражения благородных газов в виде нейтральных молекул с высокой энергией.

## Slide 42
Криосорбция
Физическая адсорбция – притяжение между молекулами газа и сорбента по средством ван-дер-ваальсовых сил;
Энергия связи выше, чем при конденсации: 20 – 85 МэВ для водорода;
Молекулы оказываются связанными еще до достижение состояния насыщения;
Возможна откачка He при Т ≤ 4,2К, H2 при Т ≤ 20К и N2 при Т ≤ 77К
Среднее время пребывания на поверхности в 1ч достигается для H2 при T: 5,2K на гладких поверхностях и 26К на пористых поверхностях;
Механизмы криооткачки
Конденсация
Взаимодействие молекул газа с собственными молекулами, находящимися в твердой фазе, под действием ван-дер-ваальсовых сил;
Энергия связи: около 9 МэВ для H2 и около 175 МэВ для СО2;
Среднее время пребывания на поверхности в 1ч достигается при T: 2,8K для H2 и 53,4К для СО2;
Криозахват
Замуровывание тяжело конденсируемого газа легко конденсируемым;
Например для откачки водорода и гелия при температуре поверхности 4,2К используется аргон

## Slide 43
Крионасосы: конструктив
Схема заливного криогенного насоса
1 – присоединительный фланец;
2 – шевронный экран;
3 – основная криоповерхность
Различные варианты расположения конструктивных элементов, вероятности захвата (с) и коэффициента теплоотдачи (α) структуры крионасосов, располагающихся на цилиндрических и плоских поверхностях

## Slide 44
Крионасосы: конструктив

## Slide 45
Геттеры
Геттер - газопоглотитель, вещество, поглощающее и прочно удерживающее газы (кроме инертных), связывая их за счёт хемосорбции
Нераспыляемые геттеры – поглотители, пленки которых формируются до помещения их в вакуумную систему
Распыляемые геттеры – поглотители, пленки которых формируются непосредственно в вакуумной системе
Notes: онных

## Slide 46
В зависимости от их взаимодействия с геттерами газы подразделяются на четыре группы, :
Водород и его изотопы - сорбируются обратимо;
СО, СО2, О2 и N2 – сорбируются необратимо;
Н2О, углеводороды - сорбируются в комбинации обратимых и необратимых процессов. Углеводороды сорбируются очень медленно.
Благородные газы - совсем не сорбируются
Нераспыляемые геттеры (NEG)
Водород не образует стабильное соединение со сплавом геттера, но быстро диффундирует в массу геттерного материала, где он существует в виде твердого раствора. Концентрация водорода внутри геттерного сплава соответствует равновесному давлению водорода, которая сильно зависит от температуры.
Другие активные газы, такие как окись углерода, двуокись углерода, азот и кислород, хемосорбируются необратимо . Химические связи молекулы газа сначала разбивается на поверхности геттера, а затем составные элементы сорбируются как атомы, образуя окислы, карбиды и нитриды. Прочность химических связей между геттером и этими элементами настолько сильны, что даже если сорбционный материал нагревается до температур порядка 1000 0С, эти газы не выбрасываются в вакуум. Наоборот, высокая температура ведет к диффузии газовых соединений в материал геттера и очистке поверхности для последующей сорбции.
NEG хорошо сочетается с ионными насосами

## Slide 47
TSP состоит из трех основных элементов:
Источник геттера – титан-молибденовая нить (С);
Блок питания для прогрева проволоки (B) – обычно 50А
Поверхность, на которую титан может быть распылен (А) Удельная быстрота действия – 3 (Н2) и 9 (О2) л/(с·см2) для чистых пленок титана;
Снижение температуры увеличивает быстроту действия от 2 до 5 раз;
Типичная температура сублимации титана составляет приблизительно 1550 °С;
Скорости сублимации равна, приблизительно, 0,05 г/ч
Ресурс - 1г
Распыляемые геттеры (титановые насосы TSP)

## Slide 48
Процесс откачки газов NEGом осуществляется с помощью химической реакции. Активные молекулы газа, падают на чистую металлическую поверхность сорбционного материала. Чистой металлической поверхностью считается поверхность, без окислов или карбидов , которые образовываются, когда сорбционный материал подвергается воздействию воздуха при производстве или вскрытии на атмосферу
Нераспыляемые геттеры (NEG)
Нагрев в вакууме
(активация)
T = Ta
T = RT
Поверхность покрыта пленкой окисла
Активированная поверхность
T = RT
Откачки нет
Откачка
Notes: онных

## Slide 49
St707 Полосы с геттером толщиной г около 70 мкм с каждой стороны полосы
Геттерные модули (предназначенные для максимилизации откачки водорода.
Насосы-катриджи смонтированные на CF фланцах
Нераспыляемые геттеры (NEG)

## Slide 50: Способы контроля состояния вакуума

## Slide 51
Манометры – общее название приборов, предназначенные для измерения давления.
Вакуумметры - манометры, предназначенные для измерения давления ниже атмосферного.
Различают вакуумметры прямого действия и косвенного действия
Вакуумметры прямого действия - измерение непосредственно давление, как отношение силы к площади
  Жидкостные
  Деформационные
  Грузопоршневые
Вакууметры
Вакуумметры косвенного действия – основаны на использовании зависимости некоторых физических процессов от давления. Эти приборы измеряют параметры, связанные с давлением определенной функциональной зависимостью. Их показания зависят от рода газа. Диапазон измерений и вид градуировочной характеристики устанавливают по результатам градуировки для определенного газа.
  Тепловые
  Ионизационные
  Вязкостные

## Slide 52: Диапазон

## Slide 53
Трубчатые (Трубка Бурдона)
Давление определяется по деформации упругого элемента под действием разности давлений
Чувствительный элемент – тонкостенная металлическая или кварцевая трубка круглого или прямоугольного сечения, свернутая в спираль.
Деформация трубки приводит к движению стрелки, которая связана с концом системой передач.
Диапазон измерения от 102 до 105 Па при точности 1% и времени запаздывания 0.2 с.
Используется при высоких температурах
Деформационный вакуумметр с С-образной трубкой Бурдона:
1 — труба эллиптического сечения;
2 — стрелка;
3 — зубчатый сектор;
4 — присоединительный штуцер

## Slide 54: Вакуумметры косвенного действия
Косвенного действия
Тепловые
(перенос энергии)
Ионизационные
(генерация разряда)
С горячим катодом
С холодным катодом
Термопарные
Теромрезистивный
Конвекционные
Вакуумметры косвенного действия - измерение параметров (ионного тока, резистивного тока, вязкости), связанные с давлением определенной функциональной зависимостью.
Состоят из преобразователя давления (датчика), герметично присоединенного к вакуумной камере и измерительного блока
Зависимость от рода газа
Вязкостные
(передача момента)
Вращающийся ротор

## Slide 55
Тепловые вакуумметры
Действие тепловых вакуумметров основано на зависимости теплопроводности разряженного газа от давления.
Преобразователь теплового вакуумметра - баллон, внутри которого расположен нагреваемый электрическим током чувствительный элемент (обычно - металлическая нить).
Температура нити накала зависит от тепловых потерь в результате теплопроводности газа, которые тем больше, чем выше давление.
Измерения температуры нити или мощности, необходимой для поддержания этой температуры постоянной, позволяют определить давление.
В стационарном состоянии при установившейся температуре нити имеет место баланс мощностей:
Qэл = Qк + Qм + Qл
          Qэл -электрическая мощность, подведённая к нити
          Qк — мощность теплоотвода по конструктивным элементам манометра;
          Qм — мощность, отводимая от нити соударяющимися с ней молекулами;
          Qл — мощность, отводимая излучением.
Поскольку с ростом давления коэффициент теплопроводности газа увеличивается, то и увеличиваются Qм и температура нити.
При постоянной электрической мощности, подведённой к нити Qэл, температура нити зависит от давления.

## Slide 56
Терморезистивный датчик
Температуру нити определяется путем измерения ее сопротивления
Рабочий диапазон: от 10-2 до 104 Па;
Три режима работы: 1 – поддержка постоянного сопротивления (температуры) нити; 2 – поддержка постоянного напряжения на клеммах А,С; 3 – поддержка постоянного тока через мост
Н —сопротивление нити накала;
RБ —сопротивление балансировки;
Vа и Аб— вольтметр и амперметр для измерения напряжения на клеммах A, C и D, В в режиме (1);
A — амперметр для измерения тока разбалансировки моста в режиме (2);
Vв — вольтметр для измерения напряжения на клеммах B, D в режиме (3)

## Slide 57
Терморезистивный датчик (Пирани)
Возможно работа в двух режимах:
  Постоянная температура
  Постоянное напряжение
Мост Уитсона с измерительной нитью в качестве одного плеча и со сравнительной нитью в качестве другого плеча
Калибровочные кривые для различных газов
Усовершенствованные терморезистивные преобразователь со сравнительной нитью для снижения влияния температуры окружающей среды и увеличения скорости реакции датчика.

## Slide 58
Ионизационные вакуумметры
При давлении менее 10-3 Па прямое измерение давления весьма затрудненно;
Тепловые датчики в этом диапазоне достигают своего рабочего предела и выходят на плато (теплопередача определяется излучением);
Основным способом измерения в диапазонах от 10-3 до 10-10 Па в этих диапазонах является ионизационный метод измерения
Принцип их действия основан на ионизации молекул газов электронами, эмитированными катодом, и измерении ионного тока, величина которого зависит от давления газов.
Существуют три типа преобразователей:
  Электронные ионизационные (с горячим катодом), в которых ионизация газа осуществляется ускоренными электронами
  Магнитные электроразрядные (с холодным катодом) – в которых ионизация газа осуществляется при электрическом разряде в магнитном поле (датчик Пеннинга).
  Радиоизотопные, в которых для ионизации применяется излучение изотопа

## Slide 59
Электронная ионизация
Пиковая скорость ионизации достигается при 50 ~ 200 эВ для большинства газов.
Для приборов с «горячим» катодом электроны испускаются в результате термоэлектронной эмиссии и ускоряются электрическим полем.
Для датчиков с «холодным» катодом электроны “вытягиваются” из тела катода необходимой разностью потенциалов, затем захватываются и ускоряются поперечным электро-магнитным полем
Нейтральные частицы могут быть «ионизированы» посредством электронного удара
Ионы, будучи положительно заряженными, могут управляться магнитным и электрическим полями
Ионный ток обычно пропорционален плотности газа
Вероятность ионизации атома зависит от рода атома и энергии сталкивающегося электрона.
Таким образом, ионные датчики зависят от рода газа

## Slide 60
Датчики с горячим катодом
Упрощенная схема включения ионизационного преобразователя:
1 – катод;
2 – анод (сетка);
3 – коллектор ионов;
4 – прибор для измерения ионного тока;
5 – миллиамперметр;
6 – реостат
Вольфрамовый катод при нагреве испускает электроны, которые под действием электрического поля ускоряются по направлению к аноду, создавая электрический ток.
Анод выполнен в виде сетки или проволоки. Значительная часть электронов пролетает его насквозь, тормозится в электрическом поле, возвращается обратно и цикл повторяется до тех пор, пока электрон не столкнется либо с сеткой, либо с компонентами остаточного газа.
Образующиеся положительные ионы ускоряются к коллектору ионов, создавая в его цепи ионный ток.

## Slide 61
Мягкое рентгеновское излучение
Некоторые электроны, испускаемые горячим катодом, сталкиваются с сеткой и индуцирую тормозное излучений в рентгеновском диапазоне
Рентгеновское излучение воздействует на коллектор и вызывает эмиссию фотоэлектронов
Выходящие фотоэлектроны = положительные ионы, поступающие на коллектор
Фотоэлектронный ток добавляет ионный ток, создавая ошибку в показаниях давления
Исторические триодные вакуумметры имели предел рентгеновского излучения 10-7 Па. В современных датчиках используется более тонкая нить ионного коллектора, что позволяет снизить предел измерения до 10-9 Па.
Электронно-стимулированная десорбция
Молекулы газа адсорбируются на поверхности сетки.
Электроны, испускаемые с катода, ударяются о решетку и десорбируют молекулы газа.
Электроны ионизируют часть молекулы газа в сетке, когда они десорбируются.
Дополнительные молекулы газа и положительные ионы способствуют увеличению показаний манометрического давления
Для всех ионных датчиков ионный ток всегда состоит из значения, зависящего от давления и фонового тока (ir), который не связан с давлением газа.
Датчики с горячим катодом:
предел чувствительности

## Slide 62
Ионизационные датчики (Ячейка Пеннинга)
При высоком напряжении между парой электродов в вакууме происходит разряд.
Ток разряда зависит от давления (нелинейно). Однако устойчивый разряд прекращается при давлении около 1 Па.
В датчиках с холодным катодом перпендикулярно к электрическому полю добавляется магнитное поле (таким образом создается кросс-поле).
Электроны попадают в «ловушку» кросс-поля и, двигаясь циклически, приобретают достаточную для ионизации энергию.
Датчики с холодным катодом зависят от рода газа также, как и датчики с горячим катодом.
При низком давлении (<10-2Па) плотность ионов значительно ниже, чем плотность электронов в облаке. В осевой зоне ячейки создается стабильное электронное облако.
При высоком давлении высокая плотность ионов вызывает дестабилизацию электронного облака, приводящая к колебаниям плазмы или разрядам.
Ионный ток связан с давлением как:
AR – анодное кольцо;
K – катодное кольцо;
G – объем датчика
Ячейка Пеннинга

## Slide 63
ионизационные
магниторазрядные
тепловые
Ионизационные
электронные
Погрешность измерения
1 – ионизационные магнитные электроразрядные
2 – тепловые
3 – ионизационные электронные
4 – вязкостные
5 – деформационные
6 – жидкостные

## Slide 64: Измерение парциального давления
Все датчики, которые обсуждались ранее, измеряют общее давление или плотность газа, информация о составе газа отсутствует.
Для измерения состава остаточного газа используют приборы, называемы массовыми анализаторами.
Анализаторы остаточных газов обычно включаются в вакуумную систему в качестве вакуумного диагностического прибора.
В большинстве случаев качественного масс-спектрального анализа достаточно для измерения как полного, так и парциального давления газов;
Масс-спектрометр измеряет относительные сигналы как отношение массы к заряду (м / е). Измерения представляются в единицах а.е.м (атомная единица массы). (а.е.м = 1/12 12С)
Источник ионов
Фильтр ионов
Детектор ионов
Блок схема масс-спектрометра

## Slide 65
Количество ионов, образующихся в сетке, пропорционально плотности газа и току электронов. Но при сильном электронном токе может возникнуть пространственный заряд. В этом случае положительные ионы могут быть захвачены в сетке и их скорость рождения может уменьшиться. Обычно работают с токами 1 или 2 мА.
Две вольфрамовые
нити
Pt-Ir сетка
Moлибденовые
держатели
International Workshop on Extreme High Vacuum – Application and Technology (X-VAT), 2003
Источник ионов

## Slide 66
Ионизация: сечение ионизации
Максимум сечения ионизации находится в диапазоне от 50 до 200 эВ энергии электронов
Как правило, в масс-спектрометрах энергия электронов установлена на уровне 70 эВ.
При ионизации происходит фрагментация:
CO2+e  CO2+ + 2e
 CO+ + O + 2e
 C+ + O2 + 2e
 O+ + CO + 2e
 CO2++ + 3e
 CO++ + O + 3e
 и тд.

## Slide 67: Ионные фильтры
Два основных типа:
Магнитно-секторный
Используется обычно в течеискателях и в больших аналитических масс-спектрометрах
Квадрупольный
Общепромышленное и лабораторное применение

## Slide 68: Магнитно-секторный ионный фильтр
Схема масс-спектрометрической камеры.
Показаны траектории ионов различной эффективной массы ( М3>М2>М1 ). 1 - диафрагма; 2 - приемник ионов; 3 - коллектор; 4 -источник ионов; 5 - супрессорная сетка коллектора ионов; 6 - входная диафрагма коллектора ионов; 7 - катод
R - радиус траектории движения иона, см;
Н - напряженность магнитного поля, Э;
U - ускоряющая ионы разность потенциалов, В;
M - эффективная масса иона, равная отношению его массового числа к числу зарядов;

## Slide 69
Квадрупольный ионный фильтр
Высокочастотное (несколько мегагерц) переменное и постоянное электрическое напряжение вида:
подаваемое на систему четырех электродов, вынуждает ионы совершать колебательное движение в такт с частотой этого поля. При определенных U0, V,  во входную щель масс-анализатора будут проходить ионы только с определенной массой. Все ионы с отличными массами будут двигаться с нарастающими амплитудами колебаний, что приводит к их нейтрализации на стенках электродов. Путем изменения амплитуды U0 или  масс-анализатор настраивают на регистрацию ионов требуемой массы.
1 и 2 — входное и выходное отверстия анализатора;
3 — траектории ионов;
4 — генератор высокочастотного напряжения.

## Slide 70: Детекторы ионов
Чаша Фарадея
Используется в высоком вакууме (10-3 до 10-7 Па)
Электронный умножитель
При работе в диапазоне сверхвысокого вакуума ионный ток становится слишком низким, чтобы его можно было измерить непосредственно чашей Фарадея.
Используются покрытия с высоким выходом вторичных электронов.
Для достижения высокого коэффициента усиления используются несколько ступеней.
Коэффициент усиления от 105 до 108
Умножитель на мультиканальных пластин
Одна микроканальная пластина имеет коэффициент усиления от 103 до 104;
Для повышения коэффициента усиления используют пару МКП. Таким образом можно добиться усиления до 106… 108

## Slide 71: Пример массового спектра

## Slide 72: Построение вакуумных систем
Notes: План лекции:
Термины и определения;
Фундаментальный законы

## Slide 73
Примеры вакуумных систем – средний вакуум
Откачка от атмосферы 105 Па до давления 10-1 Па.
Промывка/сушка сухим азотом: циклическая откачка и напуск азотной атмосферы (3-6 раз)
Создание условий запуска постов финишной откачки.
Посты предварительной откачки состоят из двух пластинчато-роторных насосов и одного насоса типа Рутс, а также из управляющей вакуумной арматуры.
1
1
1
2
2
3

## Slide 74
Примеры вакуумных систем – высокий вакуум
1
1
1
1
3

## Slide 75
Пример вакуумной системы – сверхвысокий вакуум
№ | Наименование
1 | Спиральный насос
2 | ТМН
3 | Клапан
4 | Ионный насос
5 | Геттерный насос
6 | Датчики давления
7 | Затвор
8 | Масс-спектрометр
4
7
8
5
6
3
2
1

## Slide 76
Пример вакуумной системы – сверхвысокий вакуум
№ | Наименование
1 | Спиральный насос
2 | ТМН
3 | Клапан
4 | Ионный насос
5 | Геттерный насос
6 | Датчики давления
7 | Затвор
8 | Масс-спектрометр
4
7
8
5
6
3
2

## Slide 77
Вакуумная система канала
станции облучения микросхем
Посты для получение вакуума на дифференциальном участке
Посты для откачки газа из камеры облучения
Посты для получение вакуума на дифференциальном участке

## Slide 78
Вакуумная система канала
станции облучения микросхем
Оборудование для станции СОЧИ изготавливается в рамках договора ОИЯИ-НИЦ «Курчатовский институт»−ИТЭФ, с участие АО «ЭНПО СПЭЛС»/НИЯУ МИФИ, ООО «ВСТ», ООО «ГИРО-ПРОМ».
Дипольный магнит
Вакуумный пост 3
Вакуумный пост 2
Вакуумный пост 1
СОЧИ ГВК
Квадрупольная линза 2
Квадрупольная линза 1
Корректор

## Slide 79
(1ПП)
Место установки масс-спектрометра 3ПП
(2ПП)
(4ПП)
Вакуумная схема сверхпроводящего синхротрона

## Slide 80
Красная линия – схема с внешними постами,
2) Синяя линия – схема с внедренными титановыми сублимационными насосами
Распределение вакуума в ¼ пучковой камеры бустера при комнатной температуре

## Slide 81
Схема вакуумной системы циклотрона SC230
ТМН
Рутс
Затвор
ПРН
КВН

## Slide 82
Проект вакуумной системы циклотрона SC230
ТМН
Рутс
ПРН
Затвор

## Slide 83: Дополнительные материалы

## Slide 84: Герметичные соединения

## Slide 85: Классификация: по конструктивному признаку
Герметичные соединения
(конструктивный признак)
Неразъемные
Сварка
Пайка
Склеивание
Герметизация при помощи эпоксидных смол
Разъемные
МЕТОДЫ СОЕДИНЕНИЯ
Штуцерные
Штуцерно-нипельные
Резьбовые
Фланцевые
Муфтовые
Расплавленными металлами
Подвижные
Жидкие металлы;
Масла;
Антифрикционные прокладки
Манжеты
Шлифованные или притертые поверхности
Уплотнение – средство предотвращения натекания через соединение

## Slide 86
Требования на герметичность
Вакуумное соединение не может быть идеально герметичным
Существуют соединения, герметичность которых выше чувствительности прибора, которые измеряется эта герметичности
Максимальная величина натекания, допускаемая в каждом отдельно случае, определяется предельным разрежением, которое должно быть достигнуто в вакуумном объеме, с учетом скорости удаления газа из объема
Допустимая скорость натекания для динамической вакуумной системы
Допустимая скорость натекания для статической вакуумной системы

## Slide 87
Функциональные требования
Передача тока
Передача движения
Перенос материалов
Перенос излучения

## Slide 88
Сварные соединения
Сварка металлов - технологический процесс соединения при таком нагреве и/или давлении, в результате которого получается непрерывность структуры соединяемого(ых) металла(ов).;

## Slide 89
Разъемные соединения
По средством смазок и смол
  Зазор между сопрягаемыми материалами заполнен густыми не затвердевающими материалами
Шлифованные и притертые уплотнения
  Зазор между материалами нивелируется за счет снижения шероховатости поверхности и их плотного прижатия
Жидкостные
  Зазор между сопрягаемыми материалами заполнен каким либо жидким материалом
При помощи прокладок (металлических и неметаллических)
  Герметизация производится за счет заполнения неровностей материалом упругой или пластически деформируемой прокладки

## Slide 90
Соединения с эластомерными уплотнениями
ISO-KF
ISO-K/F

## Slide 91
Соединение типа ConFlat (CF-F)
Соединение типа Уилера
1 – проволочная прокладка; 2 – фланцы; 3 – обечайка; 4 - струбцина
Соединения с металлическими уплотнениями

## Slide 92: Контроль герметичности
Notes: План лекции:
Термины и определения;
Фундаментальный законы

## Slide 93: Методы контроля герметичности
Контроль проникающими веществами (капиллярный и течеискание) – вид неразрушающего контроля основанный на проникновении веществ в полости дефектов контролируемого объекта (ГОСТ 18353-73)
Контроль герметичности
По характеру взаимодействия веществ с контролируемым объектом
По первичному информативному параметру
По способу получения первичной информации
молекулярный
жидкостный
газовый
Яркостный (ахроматический)
Цветной (хроматический)
Люминесцентно-цветной
Фильтрующихся частиц
Масс-спектрометрический
Пузырьковый
Манометрический
Галогенный
Катарометрический
Радиоактивный
Высокочастотного разряда
Химический
Акустический
Остаточных устойчивых деформаций

## Slide 94: Катарометрический метод
Газ | Химическая формула | Минимальная чувствительность для серии G, Па·м3/с
Водород | H2 | 7,7·10-7
Гелий | He | 1,0·10-6
Фреон R12 | R12 | 2,7·10-6
Фреон R1301 | R1301 | 2,4·10-6
Гексафторид серы | SF6 | 2,2·10-6
Углекислый газ | CO2 | 4,0·10-6
Метан | CH4 | 2,9·10-6
Аргон | Ar | 3,5·10-6
Кислород | O2 | 2,9·10-5
Разновидностью катарометрических течеискателей является тепловой течеискатель.
Данный тип течеискателей использует свойство теплопроводности в качестве главного критерия определения газа. Течеискатель оборудован нагреваемым термистором (бусинкой термистора), который передает тепло блоку материалов, находящийся при постоянной температуре. Т.к. через детектор камеры проходит воздух, то постоянное количество тепла будет проходить от термистора к блоку. Газы, отличные от воздуха, будут оказывать влияние на скорость передачи тепла от термистора к блоку.
Течеискатель GasCheck 3000, Ion Science Ltd
https://www.ionscience.com

## Slide 95: Манометрический метод
Манометрический метод наиболее прост и удобен для оценки степени герметичности вакуумной системы, имеющей собственные средства откачки и измерения давления, так как не требует специального оборудования;
Для контроля герметичности может быть использован любой манометрический преобразователь, имеющийся в системе;
Методом может быть определено суммарное натекание в систему и могут быть выявлены единичные течи.
Минимальная величина течей, выявляемых манометрическим методом, зависит от общего давления в системе, которое в данном случае является фоном
Кривая 1 – изменение давления при наличии истинных течей;
Кривая 2 – изменение давления при наличии кажущихся течей
Кривая 3 – при одновременном присутствии в системе как истинных так и кажущихся течей

## Slide 96: Масс-спектрометрический метод
Масс-спектрометрический метод течеискания – метод неразрушающего контроля проникающими веществами (ГОСТ 28517-90);
Основан на обнаружении пробного вещества в смеси веществ, проникающих через течи, путем ионизации молекул веществ с последующим разделением ионов по отношению их массы к заряду под действие электрического и магнитного поля;
Диапазон: 10-2…10-14 Па·м3/с
Масс-спектрометрический метод контроля герметичности
По типу используемого оборудования
Гелиевый течеискатель
RGA
По способу реализации
Способ обдува
Способ камеры (чехла)
Способ накопления в вакууме
Способ вакуумной камеры
Способ щупа
Способ присоски
Способ накопления при атмосферном давлении
Способ опрессовки объекта с замкнутой оболочкой

## Slide 97: Гелиевый течеискатель
Схема масс-спектрометрической камеры.
Показаны траектории ионов различной эффективной массы ( М3>М2>М1 ). 1 - диафрагма; 2 - приемник ионов; 3 - коллектор; 4 -источник ионов; 5 - супрессорная сетка коллектора ионов; 6 - входная диафрагма коллектора ионов; 7 - катод
R - радиус траектории движения иона, см;
Н - напряженность магнитного поля, Э;
U - ускоряющая ионы разность потенциалов, В;
M - эффективная масса иона, равная отношению его массового числа к числу зарядов;

## Slide 98: Гелиевый течеискатель
Схема вакуумной системы течеискателя СВ-14М (Завод Измеритель).
S - анализатор масс-спектрометрический; V1, V3, V4, V6 - клапан с ручным приводом; N1 - турбомолекулярный насос; V2, V5, V7 - клапан электромагнитный; N2- насос пластинчато-роторный; A1 - течь гелиевая; B - ловушка азотная; P1, P2 - преобразователь манометрический; P2 -преобразователь манометрический магнитный

## Slide 99: Пробный газ
Требования
  Низкая концентрация в воздухе
  Инертность
  Низкая токсичность
  Приемлемая стоимость
  Малый размер
  Мобильность
  Уникальность массы
  Отсутствие диссоциации при ионизации
Идеальный пробный газ – 4Не
  Содержание в воздухе 5,27⋅10−4 % по объёму, 7,24⋅10−5 % по массе
  Нетоксичен
  Инертен
  Высокая стоимость
  Масса – 4,… а.е.м
4Не

## Slide 100: Масс-спектрометрический метод
A) Способ камеры (чехла)
B) Способ обдува;
С) Способ вакуумной камеры;
D) Способ щупа
Чувствительность: до 5×10-13 Па•м3/с

## Slide 101
Температура, К
Молярный поток, мол/с
Влияние температуры на уровень течи

## Slide 102
Механизм потери пучка на остаточном газе в ионных ускорителях
А.Б. Кузнецов и др., Рост потерь пучка ионов золота в бустере NICA при десорбции остаточного газа, 2016
H.S. Hseuh, The ultra high vacuum system of the AGS Booster, 1989

## Slide 103: Дополнительные материалы

## Slide 104
Bello I, Vacuum_and_UHV physics and technology, 2018;
Hoffman, Handbook of Vacuum Science and Technology, 1997;
Розанов Л.Н., Вакуумная техника, 1990г.;
Уэстон Дж, Техника СВВ, 1988г.;
Фролов Е.С., Вакуумная техника, 1995г.
Gross, Mass Spectrometry, 2011
Глазков И.И., Вакуум электрофизических установок и комплексов, 1985г.;
CERN-ACC-2020-0009 Vacuum in accelerators, 2020
Хэфер Р., Криовакуумная техника, 1983;
Кузнецов В.И., Эксплуатация ВО, 1978
Литература