## Slide 1: Пре-сепаратор GASSOL в исследованиях физических и химических свойств СТЭ
Соловьев Д.И.

## Slide 2: Химические свойства СТЭ
Релятивисткие эффекты оказывают влияние на структуру электронных оболочек СТЭ
Как следствие, химические свойства СТЭ могут отличатьпся от свойств их ближайших гомологов
Экспериментальное изучение оложнено малыми количествами СТЭ и их короткими временами жизни
В настоящее время один из немногих способов изучения – газовая термохроматография
Jerabek, P., Schuetrumpf, B., Schwerdtfeger, P., Nazarewicz, W. 2017 Electron and Nucleon Localization Functions of Oganesson: Approaching the Thomas-Fermi Limit

## Slide 3: Схема детекторной системы
Схема криодетекторов
Производится экспериментальное сравнение температуры адсорбции СТЭ с температурой адсорбции их гомологов
Критическая характеристика – время транспортировки: СТЭ имеют малые времена жизни
Время транспортировки: время обновления камеры + время пролета через капилляр + время пролета через детекторную систему
Время обновления камеры сбора зависит от размеров камеры => зависят от размера изображения СТЭ в фокальной плоскости!

## Slide 4: Принцип работы GASSOL
Импульс пучка и ядер отдачи одинаков
Заряд пучка в газе примерно в 3 раза выше
Фокусное расстояние для пучка ближе – ставим туда стоппер!
Квантили радиального распределения пучка 48Са с энергией 254 МэВ

## Slide 5: Принцип очистки
В поле соленоида частицы вращаются вокруг оси соленоида с частотой
В области постоянного поля частицы с одинаковым BR имеют одинаковую угловую скорость => азимутальный угол начинает быть линейно зависимым от Z
Частицы с одинаковым B за некоторое Z в центре соленоида повернутся на одинаковый угол:
Угловые траектории 287Fl
Угол поворота 287Fl за 500 мм

## Slide 6: Статичная турбина
Эскиз турбины
Турбина в расчетной модели
Длина турбины 500 мм, полный угол поворота одной лопасти 37°

## Slide 7: Результаты моделирования
Эффективность сбора в зависимости от Bρ частицы
Размер изображения в зависимости от поля

## Slide 8
Результаты расчета
Результаты:
Трансмиссия установки ≈ 60% до фокальной плоскости с установленной турбиной и стоппером
Изображение в оптимуме 1 сигма ≈5 мм
Количество атомов в день на детекторах порядок выше, чем на ГНС-2
Начальные условия:
Мишень 0.4 мг/см2
Пучок 1 мкА-частиц
Камера: цилиндр длиной 1 см
Поток газа 1.8 л/мин
,

## Slide 9: Результаты моделирования

## Slide 10: Детекторная сборка для СТЭ
При малом размере изображения критичными становятся длина капилляра и детекторов
Длина капилляра – зависит от требуемых радиационных условий
Сейчас – 45 см
Их можно посчитать и улучшать – есть модель GASSOL в FLUKA, есть листы борированного полиэтилена, есть бетонные кирпичи
Yakushev, A., Lens, L., Düllmann, et. al, First Study on Nihonium (Nh, Element 113) Chemistry at TASCA. Frontiers in Chemistry, 9(November).

## Slide 11: Физические свойства СТЭ
Развитие микро-макрос-копической модели дало неожиданное пред-сказание - существует сферическая замкнутая оболочка с Z = 114 и N = 184
Она порождает большую область относительно стабильных сверхтяжелых ядер (СТЯ)!
СТЭ с Z от 114 до 118 были синтезированы в реакциях полного слияния с 48Са
В таких реакциях образуются нейтронодефицитные ядра

## Slide 12: Реакции многонуклонных передач
Ядро-мишень и ядро-снаряд формируют молекулярноподобную двуядерную систему и обмениваются массой и энергией
Ядра с Z = (94 − 103) были экспериментально идентифицированы
Возможный путь к нейтронноизбыточным и нейтронодефицитымным изотопам тяжелых и сверхтяжелых ядер
Продукты реакции имеют широкое угловое и энергетическое распределения
The 76 nuclides which were discovered in MNT reactions are marked in red
Scheme of MNT reaction in CM system

## Slide 13: Усредненные распределения угол-энергия

## Slide 14: Продукты передач в GASSOL
GASSOL без газа – перезарядку продуктов передач пока не посчитать
Две конфигурации – сонаправлено с пучком и под углом
Реакция: 6.75 MэВ/amu 238U + 238U
Распределение по углу вылета и энергии получено на основе динамической модели, основанной на уравнениях Ланжевена (В. Сайко)
Рассматриваемый продукт: изотопы Cm
Фокальная плоскость: газ-кэтчер, диаметр 10 см
Вопрос – можно ли использовать GASSOL для сбора продуктов передач?

## Slide 15: Сонаправленное расположение
Очень низкая трансмиссия - около 0.2 % - большая часть продуктов теряется в стенках
Сложно отделить пучок от продуктов!
Проблема подавления пучка:
высокая интенсивность 1013 частиц/с
магнитная жесткость пучка близка к продуктам – ионы пучка будут фокусироваться в газ-кэтчер!

## Slide 16: Расположение под углами
Трансмиссия около 3% - все ещё слишком низкая
За счет расположения под углом можно подавить пучок
Оптимальный угол около 30 градусов, оптимальное поле 3.4 Т

## Slide 17: GASSOL как пре-сепаратор для MR-TOF-MS
MR-TOF-MS – создается в ЛЯР ОИЯИ для точного измерения масс СТЭ
GASSOL: малый размер изображения и высокая эффективность для продуктов полного слияния – потенциально подходит для фокусирования ионов в газовой ловушке!
Не ясен уровень подавления пучка – для ячейки максимум 106 ионов/с
Рассеянные магнитные поля – являются ли проблемой?
Необходимы результаты тестовых экспериментов на GASSOL

## Slide 18: Выводы
Высокая расчетная трансмиссия для реакций полного слияния
Малые расчетные размеры изображения
Возможно изучение хим. свойств 116 и 117 методами газовой термохроматографии, если будут созданы устойчивые мишени и малая детекторная система
Уровень подавления фоновых частиц - неясен, может быть измерен только экспериментально
Для реакций передач – слишком низкая трансмиссия, нужен соленоид большего диаметра
Состояние дел на май 2024:
Магнит изготавливается компанией XSMT, Китай
Закончены чертежи и необходимый набор расчетов: температурный баланс, квенч, механика, распределение температуры и т.д.
Приобретен сверхпроводящий провод
Начато изготовление инструментов для намотки катушек
По плану- будет изготовлен к концу октября 2024, в ЛЯРе – конец 2024
Со стороны ЛЯР:
закуплены: основные элементы вакуумной системы, ионопровод
разработаны: конструкция стоппера и вакуумного объема, система диагностики пучка
идет разработка: система управления вакуумным оборудованием, система водяного охлаждения, ИБП, детекторная система для тестирования установки, стена, турбина

## Slide 19: Спасибо за внимание!

## Slide 20: Характеристики магнита
Параметр | Величина
Внутренний радиус катушки, м | 0.2155
Внешний радиус катушки, м | 0.2865
Длина катушек, м | 1.5222
Проектный ток, А | 247
Максимальное поле при проектном токе, Т | 7.52
Запасенная энергия, МДж | 5.86
Размеры провода, мм2 | 1.98x1.23
Число витков на слой | 240х3
Число слоев | 52

## Slide 21: Расчетные распределения

## Slide 22: Сечения образования различных изотопов

## Slide 23: Предварительный план тестовых экспериментов
Альфа-частицы – измеряем смещение на фокальной плоскости, без стоппера, без турбины
Пучок с установленной пленкой в фокальной плоскости – меряем фон по трекам, с стоппером и турбиной
В зависимости от фона – либо стриповый ППД, либо вращающийся сборник ядер – меряем размер изображения, трансмиссию, оптимальное поле
Химия 114

## Slide 24: Соленоид SOLITAIRE
Установлен в ANU, Австралия
Используется для изучения реакций полного слияния
Малый размер изображения: FWHM < 1 см

## Slide 25: Проблема очистки
Пучок:
Большая часть пучка останавливается в стоппере.
SOLITAIRE: в реакции 30Si+186W в 1 см при пучке 108 ионов/с счет был 100 ионов/с, исходя из этого, очистка на SOLITAIRE примерно 6 порядков. На GASSOL, таким образом, при пучке в 6*1013 ионов/с (~ 10 мкА-частиц) стоит ожидать не менее, чем 6*107 ионов/с в камере радиусом 1 см. Основной источник фона - рассеянные ионы пучка.
Продукты передач:
Дают фон альфа-частиц и деления на криодетекторах - могут помешать идентификации сверхтяжелых

## Slide 26: Проблема очистки
Поле 5,9 Тесла
Меняется Bρ частицы от 0.005 до 3 Т/м: хотим понять, какие Bρ прилетят в камеру в хим. опытах
Такой же расчет был проведен для DGFRS-2
Моделирование 100 траекторий для Bρ = 0.6 T/м
Эффективность сбора в зависимости от Bρ частицы

## Slide 27: Турбина
Дополнительный фактор подавления в 106 для камеры радиусом 15 мм для частиц с магнитной жесткостью в диапазоне от 0.005 до 1.8 Т*м
Полоса пропускания от 2 до 3 Т*м всё еще довольно широка
Число лопастей | Длина, мм | Полный угол поворота турбины, град | Потери ОИ при несмещенных отн. магнитопровода катушках | Потери ОИ при смещенных отн. магнитопровода на ±5 мм катушках
10 | 300 | 20.88 | 0.0947 | 0.1132
10 | 500 | 34.8 | 0.1075 | 0.1457
10 | 700 | 48.72 | 0.1285 | 0.1977
10 | 900 | 62.64 | 0.1657 | 0.2728
15 | 300 | 20.88 | 0.143 | 0.1669
15 | 500 | 34.8 | 0.1631 | 0.2183
15 | 700 | 48.72 | 0.1927 | 0.2945
20 | 300 | 20.88 | 0.1891 | 0.2226
20 | 500 | 34.8 | 0.2184 | 0.2926

## Slide 28: Смещение изображения
В реальном соленоиде катушки не будут абсолютно параллельны магнитопроводу – охлаждение, магнитные силы
Это приводит к радиальному смещению изображения ядер в фокальной плоскости
Смещение может быть значительным – десятки миллиметров
Предсказать смещение невозможно

## Slide 29: Стена

## Slide 30: Вакуумная система

## Slide 31: Ионопровод

## Slide 32: Conclusion
Placement of a solenoid at some angle shows more potential - better background conditions
Maximal field necessary is less than 4 Tesla
Transmission is still quite low - about 3% - which does not justify the costs of GASSOL modification necessary for such experiment
From these results, requirements for a new solenoid:
Large inner diameter - 700-1000 mm with coil length 1500 mm
Max. field about 4 Tesla
Possibility to rotate from 80 to 0 degrees from the beam axis
Can some gas in solenoid volume increase transmission?