## Slide 1
Статус проекта "Синтез сверхтяжелых элементов", выполняемого в кооперации ММО "ОИЯИ"
с институтами ГК "Росатом"
Проект реализуется при поддержке Госкорпорации «Росатом» в рамках выполнения работ по федеральному проекту «Разработка новых материалов и технологий для перспективных энергетических систем» комплексной программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации до 2024 года»
Завьялов Н.В.
Нижний Новгород, 14.05.2024

## Slide 2: Резюме проекта
Актуальность | Проект посвящен одной из актуальных проблем современной физики, ядерной химии и астрофизики, связанной с существованием сверхтяжелых элементов.
Цели проекта | 1 ЭТАП – глубокая модернизация экспериментальной базы : - создание ускорительного комплекса, оснащенного сильноточным инжектором многозарядных ионов на базе сверхпроводящего ионного источника ЭЦР типа - создание комплекса разделения изотопов трансплутониевых элементов на базе электромагнитного масс-сепаратора нового поколения - создание новых реакторных и радиохимических технологий получения изотопов трансплутониевых элементов 2 ЭТАП – синтез новых сверхтяжелых элементов
Источник, период | Комплексная Программа РТТН, 2020-2024 гг. (с продолжением по 2030 г.)
Конечный бенефициар | Российская Федерация в лице ГК «Росатом»
Руководитель работ | Завьялов Н.В.
Научное руководство | Академик Оганесян Ю.Ц., Академик Илькаев Р.И.
Бюджет, млн.руб. | 3 142 (4 400 с 2025 по 2030 год)
Ожидаемые результаты | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕДУЩИХ ПОЗИЦИЙ РОССИИ В ОБЛАСТИ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА БЛИЖАЙШИЕ 20-25 ЛЕТ
2

## Slide 3: Структура проекта
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
Разработка и изготовление комплекса разделения изотопов
трансплутониевых элементов на основе высокоэффективного
электромагнитного масс-сепаратора
Государственный контракт от 20.04.2021 № Н.4v.241.09.21.1072
Лаборатория ядерных реакций ОИЯИ Разработка и изготовление инжектора тяжёлых ионов с ионным ЭЦР
источником с частотой СВЧ 28ГГц
ОА «ГНЦ НИИАР»
Создание технологий радиохимического выделения и очистки изотопов трансплутониевых элементов
ФГУП «Комбинат ЭХП»
Получение изотопов 48Са и 50Ti для создания интенсивных пучков ионов ЭЦР источника
Исполнители
Головной исполнитель
Соисполнители
АО «НИИЭФА»
Разработка и изготовление магнита и источника ионов масс-сепаратора.
Разработка и изготовление магнитной системы и криооборудования источника ЭЦР
АО «СвердНИИхиммаш»
Разработка КД и изготовление «горячих камер» для комплекса разделения изотопов
Институт прикладной физики РАН
Разработка и изготовление комплекса СВЧ питания сверхпроводящего ЭЦР источника.
3

## Slide 4: Направление 1: Разработка ускорительного комплекса, оснащенного новым инжектором многозарядных ионов с ионным источником типа ЭЦР
2020-2023 года:
Разработан концептуальный проект инжектора.
Разработан полный комплект КД.
Изготовлены подсистемы инжектора.
Отработаны режимы получения пучков ионов Cа-48, Ti-50.
Место реализации: ЛЯР ОИЯИ, Дубна
Полученное превосходство:
Чувствительность экспериментов возрастет
в 50-100 раз.
Стенд для отработки оптимальных режимов получения пучков ионов
Результат 2024 г.: Разработан сильноточный инжектор многозарядных ионов на базе сверхпроводящего ионного источника электронно-циклотронного резонанса.
Источник ионов
Стойка системы питания

## Slide 5
Фото/изображение результата (установка, продукт, модель и др.)
Фото/изображение результата (установка, продукт, модель и др.)
Место реализации: АО «ГНЦ НИИАР», Димитровград
Полученное превосходство:
Аналогов в РФ нет.
Получение изотопов: 25 мг Cm-248; 250 мг Am-243; 250 мг Pu-242; 7 г смеси изотопов кюрия для наработки 249Bk
Мишенный модуль для синтеза сверхтяжелых ядер
Результат 2024 г.: Получение изотопов кюрия и изготовление двух мишеней для наработки 249Bk для синтеза элемента с Z =119.
Направление 2: Разработка методов получения и получение изотопов для синтеза
Высокопоточный исследовательский
реактор СМ-3
Внешний вид сегмента мишени с плутонием-242
2020-2023 года:
Разработаны методы глубокой радиохимической очистки и получены препараты Am-243 и Cm-248.
Разработана технология для наработки, выделения и
очистки Bk-249.

## Slide 6
Направление 3: Разработка комплекса разделения
изотопов на базе высокоэффективного масс-сепаратора
Цель – создание современного комплекса разделения изотопов трансплутониевых элементов (ТПЭ) на базе высокоэффективного электромагнитного масс-сепаратора и получение мишенного материала для синтеза новых элементов.
Задачи:
Разработка, изготовление и ввод в эксплуатацию высоко-эффективного масс-сепаратора ТПЭ
Разработка радиохимических технологий, обеспечивающих получение необходимых изотопов
Размещение комплекса, создание необходимой современной инфраструктуры
Разделение изотопов, получение мишенного материала

## Slide 7
Требования к комплексу разделения изотопов
Требования к масс-сепаратору | 
КПД одного разделения | 20 %
Коэффициент регенерации | 80 %
Коэффициент переработки | не менее 40 %
Изотопная чистота продукта Сf-251  0,9987
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
Содержание изотопов калифорния в смеси (НИИАР): Сf-249 – 42%, Сf-250 – 21%, Сf-251 – 28%, Сf-252 – 9%.
Требования к мишени (ОИЯИ): масса Сf-251 ~ 25 мг (содержание Сf-252 – не более 10 мкг)
Для наработки 25 мг Сf-251
потребуется ~ 180 мг смеси Сf
Высокая активность в процессе разделения 2,3109 н/с (1 мг Сf-252)
Требования к технологии
1. Высокоэффективная радиационная защита
2. Дистанционное управление, автоматизация процессов
3. Дезактивируемость оборудования
Масс-сепаратор С-3
7

## Slide 8: Кооперация по созданию комплекса разделения изотопов
РФЯЦ-ВНИИЭФ
Комплекс разделения изотопов
Размещение и эксплуатация комплекса
Создание масс-сепаратора
АО «Сверд-
НИИХиммаш»
Разработка КД на «горячие» камеры и химические боксы
АО «НИИЭФА»
Источник ионов и диспергирующий
электромагнит (с системами питания и управления)
Разработка радиохимических технологий
АО «Дзержинск-химмаш»
Изготовление «горячих» камер и химических боксов
8

## Slide 9: Мировой опыт в области электромагнитного разделения
9
Марка | С-2 КИ | СУ-20 ЭХП | HERMES AERE | Калютрон AERE | Калютрон Y-12 ORNL | С-2 ВНИИЭФ | С-3 ВНИИЭФ
Страна | Москва, Россия | Лесной, Россия | Харуэлл, Англия | Харуэлл, Англия | Ок-Ридж, США | Саров, Россия | Саров, Россия
Тип | Лабораторный | Промышленный | Лабораторный | Промышленный | Промышленный | Лабораторный | Лабораторный
Тип поля | 1/R | 1+1/R2 | 1/R | 1 | 1 | 1/R | 1/R
Дисперсия на 1% Δm | 20 мм | 8,4 мм | ~ 7,8 мм | н/д | н/д | 20 мм | 35 мм
Коэффициент разделения | 200-500 | 50-200 | ~ 100-300 | н/д | ~ 100-500 | 200-500 | Не менее 700
КПД одного разделения, % | 5 | 5 | ~ 6 | ~ 5 | ~ 5 | 7 | не менее 20
Тип радиационной защиты | Боксы | Нет | н/д | н/д | н/д | Боксы | Горячие камеры
Статус | Действует с 1967 г (сейчас на стабильных) | Действует с 1950 г (сейчас на стабильных) | 1960-1972 гг | 1950-1955 гг | 1943-1946 гг | Действует с 1967 г | Разработка

## Slide 10: Экспериментальный образец масс-сепаратора
10
Приемник изотопов
Источник ионов
Диспергирующий электромагнит
Вакуумная система

## Slide 11: Преимущества разработанного источника ионов
11
Малые количества высокоактивного дорогостоящего препарата
Высокая эффективность использования рабочего вещества:
объединение в один компактный блок газоразрядной камеры, тигля с рабочим веществом и плоского керамического нагревателя позволяет производить точную регулировку температуры;
зажигание разряда производится на балластном газе – аргоне, после чего рабочее вещество начинает поступать в разряд, что позволяет минимизировать потери рабочего вещества при выходе на рабочий режим.
Патент «Источник ионов для электромагнитного масс-сепаратора изотопов ТПЭ»
Ноу-хау «Способ монтажа источника ионов трансплутониевых элементов со съемной разрядной камерой с термокатодом с применением копирующих манипуляторов»
Источник ионов

## Slide 12: Изготовление и испытания диспергирующего магнита
12
Магнит с центральным отсеком вакуумной камеры
Chart: 
| 610 | 615 | 620 | 625 | 630 | 635 | 640 | 645 | 650 | 655 | 660 | 665 | 670 | 675 | 680 | 685 | 690 | 695 | 700 | 705 | 710 | 715 | 720 | 725 | 730 | 735 | 740 | 745 | 750 | 755 | 760 | 765 | 770 | 775 | 780 | 785 | 790
B16/Bтеор-1 | -0.00011056 | -0.00018927 | -0.00014852 | -0.00010344 | -9.1584e-05 | -8.3282e-05 | -8.9428e-05 | -5.1797e-05 | 5.4583e-06 | 4.3197e-05 | -2.1714e-05 | 1.182e-05 | 4.1644e-06 | 0.00014617 | -2.5595e-05 | -1.3411e-05 | -6.3765e-05 | -8.5762e-05 | -0.00015197 | -0.00018507 | -0.00016685 | -0.00014032 | 3.6512e-05 | 4.0501e-05 | -3.5515e-05 | 0.00012579 | 0.00019609 | 0.00017539 | 0.0001122 | 8.8915e-05 | 0.00017367 | 0.00015587 | 8.5033e-05 | 1.1928e-05 | 7.2741e-05 | 0.00010239 | 0.00017
 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002
 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002
допустимое
отклонение
Chart: 
| 610 | 615 | 620 | 625 | 630 | 635 | 640 | 645 | 650 | 655 | 660 | 665 | 670 | 675 | 680 | 685 | 690 | 695 | 700 | 705 | 710 | 715 | 720 | 725 | 730 | 735 | 740 | 745 | 750 | 755 | 760 | 765 | 770 | 775 | 780 | 785 | 790
Bтеор, Тл | 0.76019 | 0.75401 | 0.74793 | 0.74194 | 0.73606 | 0.73026 | 0.72455 | 0.71894 | 0.71341 | 0.70796 | 0.7026 | 0.69732 | 0.69211 | 0.68699 | 0.68193 | 0.67696 | 0.67205 | 0.66722 | 0.66245 | 0.65775 | 0.65312 | 0.64855 | 0.64405 | 0.63961 | 0.63523 | 0.6309 | 0.62664 | 0.62244 | 0.61829 | 0.61419 | 0.61015 | 0.60616 | 0.60223 | 0.59834 | 0.59451 | 0.59072 | 0.58698
r0 = 700 мм
B0 = B(r0)
r0
B0

## Slide 13: Преимущества разработанного приемника изотопов
Блок приемных коробок
Приемник изотопов
Максимальный прием (при минимальном перекрестном загрязнении) разделенных изотопов за счет движения блока приемных коробок в двух плоскостях;
одновременный прием всех пучков разделенных изотопов с измерением ионного тока в каждой приемной коробке;
управление в автоматическом режиме.
РИД НТД «Технический проект. Приемник изотопов электромагнитного масс-сепаратора».
РИД НТД «Технологическая инструкция. Изготовление приемника изотопов».

## Slide 14: Особенности вакуумной системы
Автоматическая стыковка и герметизация сменных узлов (источник, приемник) для дистанционной работы с высокоактивными изотопами;
наличие внутри вакуумной камеры разборного защитного лайнера, позволяющего проводить регенерацию неразделенного вещества;
возможность дезактивации внутренних поверхностей вакуумной камеры.
РИД НТД «Технологическая инструкция.
Изготовление вакуумной системы»
Вакуумная камера
Магнит приемника
из состава вакуумной системы

## Slide 15: Особенности системы контроля и управления (СКУ)
15
Мнемосхема управления вакуумной системой
Программное обеспечение СКУ масс-сепаратора создано в пакете CRW-DAQ, разработанном во ВНИИЭФ.
СКУ построена как распределенная система управления и обеспечивает автоматизированное управление всеми составными частями масс-сепаратора.
ПО СКУ позволяет проводить:
- построение спектра масс как по ускоряющему напряжению, так и по току диспергирующего магнита;
- наведение и удержание фокуса ионных пучков на пластинах приемника изотопов.

## Slide 16: Разработка КД, программы и методики испытаний масс-сепаратора
16
Сборочный чертеж экспериментального
образца масс-сепаратора
Разработаны:
комплект РКД;
комплект ЭД (РЭ, формуляр, паспорт);
программа и методика испытаний.
ПМ испытаний включает стадии:
этап 1: испытания с использованием урана-238 – имитатора калифорния по массе. Контролируемый параметр – КПД одного разделения (не менее 20%)
этап 2: испытания с использованием самария – имитатора калифорния по физико-химическим свойствам. Контролируемый параметр – коэффициент переработки вещества (не менее 40%).

## Slide 17: Технологическая схема разделения изотопов
17
Созданные технологические участки:
1 - Подготовка исходного вещества;
2 - Разделение изотопов;
3 - Сбор, аттестация готовой продукции и регенерация неразделенного вещества;
4 - Переработка радиоактивных отходов (в процессе разработки).

## Slide 18: Контролируемые параметры технологического процесса
Процесс | Характеристика | Требование не менее | Способ определения
1 Приготовление стартового вещества | Химический выход целевого элемента, ω | 90% | Химический анализ продукта хлорирования
2 Разделение изотопов | КПД одного разделения, η | 20% | Определение количества обогащенных изотопов
3 Сбор, аттестация готовой продукции и регенерация неразделен-ного вещества | Коэффициент регенерации, R | 80% | Определение количества возвращенного в процесс вещества
Суммарная характеристика технического процесса | Коэффициент переработки вещества, КПВ | 40% | Расчет на основании пунктов 1-3

## Slide 19: Особенности разработанных радиохимических технологий
19
«Горячие» камеры, химические боксы и системы управления
Хлорирование исходного вещества позволяет получать соединение с относительно низкой температурой испарения, высокими давлением насыщенных паров и степенью ионизации, что обеспечивает высокий выход ионов из источника;
Оптимизация технологических процессов (минимизация количества операций) и разработка специального оборудования («горячие» камеры, хим. боксы) позволяют проводить все процессы дистанционно;
Исключение из химических операций агрессивных реагентов позволило повысить радиационную безопасность за счет снижения коррозии технологического и радиационно-защитного оборудования.
Ноу-хау «Способ приготовления стартового вещества для разделения изотопов трансурановых элементов».
Патент «Способ выделения калифорния из растворов».
Патент «Устройство для испарения радиоактивных растворов ротационного типа».
Патент «Устройство для диспергирования жидких материалов».

## Slide 20
Получение изотопов во ВНИИЭФ
2026 год: Разделение изотопов и получение кюрия-245 будет проведено на имеющемся масс-сепараторе С-2 после его модернизации.
2029 год: Разделение изотопов и получение кюрия-248.
Активность превышает нормы, допустимые для имеющегося оборудования. Требуется новое здание для размещения в нем нового масс-сепаратора С-3.
2030 год: Разделение изотопов и получение калифорния-251. Продолжение работ в новом здании.

## Slide 21: План реализации строительства здания КРИ
21
2023
2024
2026
2027
Завершение разработки РД
Заключение государственных контрактов на выполнение СМР, ПНР и поставку оборудования
Приемка поставленного оборудования выполнена
Выполнение СМР и ПНР в объёме 2026 года
Завершение СМР и ПНР
Получение ЗОС
Ввод объекта в эксплуатацию
2025
Заключен договор на выполнение ПИР
Выполнены инженерные изыскания
Разработана ПСД
Получение положительного заключения на ПСД
Заключение договора на разработку РД
Показатели проекта:
площадь здания – 5037 м2;
строительный объем здания – 30077,4 м3
Стоимость реализации проекта:
3 700 млн.руб.

## Slide 22
ДОРОЖНАЯ КАРТА ДО 2030 ГОДА
Изотоп | Год поставки |  |  |  |  |  | 
 | Имеется | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Am-243 (НИИАР) | 250 мг (99,3 %) |  |  |  |  |  | 
Bk-249 (НИИАР) |  |  |  | 35 мг |  |  | 
Cf-249 (НИИАР) |  |  |  |  |  | 40 мг | 
Cm-245 (ВНИИЭФ)* |  |  |  | 35 мг |  |  | 
Cm-248 (ВНИИЭФ)** | 25 мг (94,9 %) |  |  |  |  |  | 36 мг
Ca-48 (ЭХП) | 24 г | 12 г | 10 г | 10 г | 10 г |  | 
Ti-50 (ЭХП) | 5 г |  |  |  | 10 г |  | 
Cr-54 (ТПУ) |  |  | 40 г |  |  |  | 
График наработки изотопов
Вывод ускорителя ДЦ-280 на проектные параметры | 2025 – 2026 гг
Получение высокоинтенсивных пучков ионов 48Ca, 50Ti, 54Cr на ускорительном комплексе ДЦ-280 – ЭЦР-28 | 2025 – 2027 гг
Изготовление мишеней с изотопами ТПЭ | 2025 – 2026 гг
Теоретические оценки, выбор наиболее перспективных реакций синтеза | 2027 – 2028 гг
Проведение экспериментов по синтезу изотопов элемента 119 в реакциях 243Am(54Cr,xn), 249Bk(50Ti,xn) | 2029 г
Проведение экспериментов по синтезу изотопов элемента 120 в реакциях 245,248Cm(54Cr,xn), 249Cf(50Ti,xn) | 2030 г
Программа экспериментов
* Cm-245 - из собственного сырья ВНИИЭФ после получения разрешения ГК «Росатом»
** Наработку и поставку во ВНИИЭФ смеси изотопов Cm с м.д. 248Cm ~8% осуществляет АО «ГНЦ НИИАР» в 2028 г.

## Slide 23: Федеральный проект «Атом». Контрольные точки 2025-2030 годов (1)
23
№ | Наименование контрольной точки | год | млн.руб.
1 | Определены оптимальные режимы получения высокоинтенсивных пучков титана и хрома на ЭЦР источнике 28 ГГц. Проведена оптимизация режимов работы масс-сепаратора С-3 на стабильных имитаторах калифорния. Проведены реакторные испытания мишеней с тяжелыми изотопами кюрия в кадмиевом экране. Проведено радиохимической выделение первой партии Bk-249 и калифорния. | 2025 | 180 180 180 =540
2 | Введен в эксплуатацию сильноточный инжектор многозарядных ионов на базе источника ЭЦР-28. Разработана технология разделения изотопов кюрия. Изготовлены сегменты ускорительной мишени на основе Am-243. Проведено радиохимическое выделение второй партии Bk-249 и калифорния. | 2026 | 205 245 230 =680
3 | Введен в эксплуатацию экспериментальный зал дубнинского газонаполненного сепаратора для работы с высокоактивными мишенями Am-243, Bk-249 и Cf-251. Изготовлено оборудование технологического участка сбора и утилизации РАО комплекса разделения изотопов. Изготовлены сегменты ускорительной мишени на основе Bk-249. Проведена радиохимическая очистка ТИК с содержанием Cm-248. Проведены исследования в обоснование способа изготовления и изготовлены макеты сегментов ускорительной мишени с Cm-248. | 2027 | 180 260 180 =620

## Slide 24: Федеральный проект «Атом». Контрольные точки 2025-2030 годов (2)
№ | Наименование контрольной точки | год | млн.руб.
4 | Проведены эксперименты по синтезу элемента 119 в реакции Bk-249+Ti-50. Проведено разделение смеси изотопов кюрия и получена первая партия Cm-248. Проведены исследования в обоснование способа регенерации Bk-249 из сегментов ускорительной мишени. Проведена регенерация Bk-249 и выделение Cf-249 из сегментов ускорительной мишени. | 2028 | 255 230 230 =715
5 | Проведены эксперименты по отработке технологии получения элементов с Z=120. Проведено разделение смеси изотопов кюрия и получена вторая партия Cm-248. Изготовлены сегменты ускорительной мишени на основе Cf-249. | 2029 | 367 331 331 =1030
6 | Проведен синтез элемента 120 в реакции Cm-248+Cr-54. Изготовлены сегменты ускорительной мишени на основе Cm-248. | 2030 | 306 376 376 =858

## Slide 25
Спасибо за внимание!