## Slide 1
seminva@jinr.ru
Развитие ускорительного комплекса
Лаборатории Ядерных реакций им. Г.Н. Флерова
Руководитель научно-технологического отдела ускорителей
Василий Семин

## Slide 2
DC-280
U-400
U-400M
Суммарное время работы ускорителей ЛЯР (часов) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
 | 16904 | 20110 | 15124 | 15065 | 16834 | 16583
IC-100
2
Ускорительный комплекс ЛЯР
Chart: Отработанное время (ч)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
U-400 | 5867 | 5654 | 6240 | 6571 | 6595
U-400M | 6755 | 2937 | 0 | 0 | 0
DC-280 | 3377 | 3705 | 5357 | 6037 | 6182
Mt-25
Notes: New experimental hall is in the stage of building completion

## Slide 3
Cyclotron DC-280
4
Year | Total work time | Ions
2018 | First Beam | 84Kr
2019 | 3377 | 12C, 40Ar, 48 Ca, 84Kr
2020 | 3705 | 40Ar, 48 Ca, 48Ti
2021 | 5357 | 48 Ca, 48Ti , 52Cr
2022 | 6037 | 40Ar, 48Ca, 48Ti , 52,54Cr
2023 | 6182 | 26Mg, 40Ar, 48Ca, 48Ti , 52,54Cr, 56Fe

## Slide 4
Efficiency of acceleration on DC-280
48Са10+
4
Cyclotron DC-280
Ion | Energy (MeV) | Intensity (pµA) |  |  |  |  | Efficiency (%) |  |  |  | 
 |  | Axial injection system |  | Cyclotron |  | Transport Channel |  |  |  |  | 
 |  | after separation | before injection | R=400 mm | R= 1770 mm |  | Axial injection system | capture | Cyclotron | Extraction | Total
48Ca10+ | 240 | 1,2 | 1,15 | 0,86 | 0,80 | 0,53 | 96% | 75% | 93% | 67% | 45%
48Ca+10 | 240 | 9 | 8,07 | 5,58 | 5,1 | 4,7 | 90% | 69% | 91% | 91% | 50%
48Ca10+ | 240 | 20 | 17,6 | 12,4 | 11 | 7,7 | 87% | 70% | 88% | 71% | 38%
48Ca10+ | 238 | 21,3 | 17,8 | 12,1 | 11 | 8,4 | 84% | 68% | 91% | 76% | 39%
48Ti9+ | 265 | 4,83 | 3,93 | 2,79 | 2,47 | 2,13 | 81% | 71% | 88% | 86% | 44%
52Cr10+ | 250 | 6,3 | 5,2 | 3,56 | 3,23 | 2,62 | 83% | 69% | 91% | 81% | 42%
54Cr10+ | 270 | 5,9 | 5 | 3,7 | 3,2 | 2,54 | 85% | 73% | 87% | 79% | 43%
56Fe10+ | 270 | 5,0 | 4,5 | 3,5 | 3,4 | 2,8 | 90% | 77% | 97% | 82% | 55%
48Ti9+ from
(CH3)5C5Ti(CH3)3
52Сr10+ from
Cr(C5H5)2
Spectrum from DECRIS-PM in optimal regime
Chart: 48Ti9+
| IFC1 | IFC2 | IFC3 | RP2_263 | RP2_300 | RP2_400 | RP2_500 | RP2_600 | RP2_700 | RP2_800 | RP2_900 | RP2_1000 | RP2_1100 | RP2_1200 | RP2_1300 | RP2_1400 | RP2_1500 | RP2_1600 | RP2_1700 | RP2_1770 | T0FC2
Iecr=5.07 puA; P=300W; I=1.66 puA | 1 | 0.93704 | 0.81062 | 0.54858 | 0.53659 | 0.52714 | 0.51778 | 0.51463 | 0.51406 | 0.49824 | 0.491 | 0.48772 | 0.48412 | 0.47998 | 0.47503 | 0.46994 | 0.46271 | 0.43692 | 0.42609 | 0.41436 | 0.32661
Iecr=4.83 puA; P=242W; I=2.13 puA | 1 | 0.92048 | 0.81292 | 0.59289 | 0.58273 | 0.57765 | 0.57482 | 0.57174 | 0.57201 | 0.56056 | 0.55686 | 0.55647 | 0.55477 | 0.55342 | 0.5527 | 0.54951 | 0.54753 | 0.5264 | 0.51751 | 0.51022 | 0.44003
Iecr=4.74 puA; P=198W; I=2.12 puA | 1 | 0.9595 | 0.86111 | 0.64673 | 0.63956 | 0.63242 | 0.6274 | 0.62628 | 0.62443 | 0.61562 | 0.61227 | 0.61056 | 0.60951 | 0.60806 | 0.60597 | 0.60415 | 0.59862 | 0.58637 | 0.5644 | 0.5555 | 0.44682
Chart: 52Cr10+
| IFC1 | IFC2 | IFC3 | RP2_263 | RP2_300 | RP2_400 | RP2_500 | RP2_600 | RP2_700 | RP2_800 | RP2_900 | RP2_1000 | RP2_1100 | RP2_1200 | RP2_1300 | RP2_1400 | RP2_1500 | RP2_1600 | RP2_1700 | RP2_1770 | T0FC2
Iecr=2.5 puA; P=130 W; I=0.9 puA | 1 | 0.77326 | 0.73013 | 0.56367 | 0.5537 | 0.53651 | 0.54052 | 0.54052 | 0.53534 | 0.52615 | 0.52215 | 0.51218 | 0.52054 | 0.51897 | 0.51976 | 0.51658 | 0.51536 | 0.501 | 0.50022 | 0.48625 | 0.37237
Iecr=5.3 puA; P=280 W; I=2.1 puA | 1 | 0.858 | 0.80886 | 0.55697 | 0.54034 | 0.52371 | 0.50613 | 0.51148 | 0.50956 | 0.50708 | 0.50669 | 0.50613 | 0.50783 | 0.50344 | 0.48223 | 0.47191 | 0.4612 | 0.46656 | 0.46387 | 0.46464 | 0.39283
Iecr=6.3 puA; P=172 W; I=2.6 puA | 1 | 0.90665 | 0.82911 | 0.59968 | 0.57437 | 0.56329 | 0.53956 | 0.54589 | 0.54272 | 0.54589 | 0.53956 | 0.5269 | 0.53639 | 0.53956 | 0.53481 | 0.53006 | 0.52848 | 0.48892 | 0.51266 | 0.51108 | 0.41456
Iecr=7.0p uA; P=235 W; I=2.33 puA | 1 | 0.828 | 0.73535 | 0.4925 | 0.48441 | 0.47113 | 0.4658 | 0.46638 | 0.46594 | 0.46552 | 0.46479 | 0.4645 | 0.46552 | 0.46162 | 0.45381 | 0.44214 | 0.43796 | 0.44011 | 0.43074 | 0.43866 | 0.33051
Chart: 48Ca10+
| IFC1 | IFC2 | IFC3 | RP2_263 | RP2_300 | RP2_400 | RP2_500 | RP2_600 | RP2_700 | RP2_800 | RP2_900 | RP2_1000 | RP2_1100 | RP2_1200 | RP2_1300 | RP2_1400 | RP2_1500 | RP2_1600 | RP2_1700 | RP2_1770 | T0FC2
Iecr= 1.2 puA, I=0.53 puA | 0.99066 | 1 | 0.96265 | 0.74921 | 0.73495 | 0.72061 | 0.71594 | 0.71544 | 0.71336 | 0.71419 | 0.71419 | 0.71336 | 0.71352 | 0.71319 | 0.71152 | 0.71027 | 0.70977 | 0.70744 | 0.69401 | 0.6705 | 0.48841
Iecr=20.4 puA, I=7.7 puA | 1 | 0.94633 | 0.86628 | 0.62619 | 0.6204 | 0.6107 | 0.59885 | 0.5961 | 0.59185 | 0.58046 | 0.57641 | 0.5792 | 0.57541 | 0.57536 | 0.57466 | 0.57391 | 0.57571 | 0.56966 | 0.55331 | 0.53998 | 0.37985
Iecr=21.9 puA, I=8.4 puA | 1 | 0.94884 | 0.83676 | 0.5865 | 0.57759 | 0.57222 | 0.57122 | 0.57028 | 0.56908 | 0.56133 | 0.55961 | 0.55907 | 0.55888 | 0.5584 | 0.55825 | 0.55683 | 0.5568 | 0.55406 | 0.53283 | 0.52665 | 0.37761

## Slide 5
Cyclotron DC-280
ℇtot (I= 7 pµA) = 0.4%
ℇtot (I= 0.5 pµA) = 1.32%
ℇtot = 48Ca accelerated beam
U-400: ℇtot ( I= 0.5 pµA ) = 0.17%
Spending efficiency of 48Ca material
48Ca+10 intensity after separation (puA)
5

## Slide 6
Планы развития:
Доработка Flat-Top системы
Отработка новых методов получения ионов
Развитие систем диагностики
Оптимизация конструкций обслуживаемых узлов
Cyclotron DC-280

## Slide 7
DC-280
U-400
U-400M
Суммарное время работы ускорителей ЛЯР (часов) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
 | 16904 | 20110 | 15124 | 15065 | 16834 | 16583
IC-100
7
Ускорительный комплекс ЛЯР
Chart: Отработанное время (ч)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
U-400 | 5867 | 5654 | 6240 | 6571 | 6595
U-400M | 6755 | 2937 | 0 | 0 | 0
DC-280 | 3377 | 3705 | 5357 | 6037 | 6182
Mt-25
Модернизация с 01.07.20
Notes: New experimental hall is in the stage of building completion

## Slide 8
U-300 Cyclotron
1960 - 1989
U-300U-400M
1989 - 1991
Modernization U-400M
2020 - 2024

## Slide 9: Модернизация У-400М (МЦ-400)
Системы | Список запланированных работ
Аксиальная инжекция | Замена «теплого» ECR источника DECRIS-2 → DECRIS-2M
Магнитная система циклотрона | Замена катушек основного магнита (ГКМП)
 | Магнитные измерения
 | Коррекция магнитного поля (компенсация первой гармоник, установка долинных шиммов)
 | Восстановление корректирующих катушек
Ускоряющая система | Замена системы перемещения и контактных групп закорачивающих пластин резонаторов
 | Новая система автоподстройки частоты (емкостная)
 | Новая фидерная линия с системой согласования
Оборудование циклотрона | Новые токовые пробники
 | Доработка системы вывода пучка
 | Система проверки положения центра орбиты пучка
Вакуумная система | Замена оборудования на современное
Каналы пучков | Замена вакуумного оборудования
 | Новые элементы диагностики
Система управления | Новая система управления
Системы безопасности | Новые системы Сигнализаций и блокировок (СБиС) и Автоматического радиационного контроля (АСРК)
Модернизация
У-400М

## Slide 10
Модернизация
У-400М
Замена катушек обмотки основного магнита циклотрона У-400М
2 катушки:
10 основных секций
1 дополнительная
Масса 55 тонн

## Slide 11
Магнитные измерения
Средние магнитные поля
при токах 1050А, 1400А, 1800А и 2200А.
11
Модернизация
У-400М
Фаза первой гармоники
при токах 1050А, 1400А, 1800А и 2200А.
Сравнение амплитуд первой гармоники
при токах 1050А, 1400А, 1800А и 2200А.

## Slide 12
Сравнение амплитуд первой гармоники :
До шиммирования
Расчетное шиммирование
Результаты измерения после шиммирования
Схема расположения шиммов для
компенсации первой гармоники
Компенсация первой гармоники
12
Модернизация
У-400М
Шиммирование магнитной структуры У-400М

## Slide 13
Вклад долинных шиммов
точки – изохронное поле, розовая вклад шимов.
Модель с долинными шиммами
увеличение радиуса вывода на 15 мм.
Шиммирование магнитной структуры У-400М
Обозначенная область:
вывод существующие системой
методом перезарядки
Модернизация
У-400М

## Slide 14: Модернизация У-400М (МЦ-400) система вывода
МК-1
МК-2
Существующая система вывода
Новый MK-1 (удлинён на 96 мм)
14
Модернизация
У-400М

## Slide 15
Ion | Ion current, mA | 
 | DECRIS-2 | DECRIS-2M
40Ar8+ | 480 | 750
132Xe18+ | 30 | 114
132Xe20+ | 23 | 118
132Xe27+ | - | 32
209Bi27+ | - | 40
209Bi32+ | - | 11
Замена ECR источника DECRIS-2 → DECRIS-2M
15
Модернизация
У-400М

## Slide 16
Новое оборудование
Модернизация
У-400М

## Slide 17
Модернизация У-400М (МЦ-400)

## Slide 18
30.01.23
Модернизация У-400М (МЦ-400)
15.01.24
Модернизация
У-400М
2020-2024

## Slide 19
DC-280
U-400
U-400M
Суммарное время работы ускорителей ЛЯР (часов) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
 | 16904 | 20110 | 15124 | 15065 | 16834 | 16583
IC-100
19
Ускорительный комплекс ЛЯР
Chart: Отработанное время (ч)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
U-400 | 5867 | 5654 | 6240 | 6571 | 6595
U-400M | 6755 | 2937 | 0 | 0 | 0
DC-280 | 3377 | 3705 | 5357 | 6037 | 6182
Mt-25
Notes: New experimental hall is in the stage of building completion

## Slide 20
Суммарное время работы ускорительной установки У-400 (часов) | 2023 | 2024 (на 01.05)
 | 6595 | 2277
20
У-400
Ремонтные работы в 2023 году.
Notes: New experimental hall is in the stage of building completion

## Slide 21
DC-280
U-400
U-400M
Mt-25
IC-100
21
Новый экспериментальный зал циклотрона У-400Р
Суммарное время работы ускорителей ЛЯР (часов) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
 | 16904 | 20110 | 15124 | 15065 | 16834 | 16583
Ускорительный комплекс ЛЯР
Chart: Отработанное время (ч)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
U-400 | 5867 | 5654 | 6240 | 6571 | 6595
U-400M | 6755 | 2937 | 0 | 0 | 0
DC-280 | 3377 | 3705 | 5357 | 6037 | 6182
Notes: New experimental hall is in the stage of building completion

## Slide 22
The building computer model
Здание будет иметь 4 этажа:
1-й этаж:
технологические системы;
2-й этаж:
саншлюз и выходы к физкабинам;
3-й этаж:
измерительные комнаты и серверные;
4-й этаж:
источники питания физустановок.
Площадь застройки здания: 2073 м2 ; Общая площадь здания: 4565,7 м2 ;
22
Новый экспериментальный зал У-400Р

## Slide 23
Новый экспериментальный зал У-400Р
Начало заливки ростверка 21.12.2023
Первая свая 27.07.23
Завершение свайного поля 08.12.2023
Состояние на 08.04.2024
763 шт.
Начало Май 2023 г.
Окончание Июль 2026 г.
23
Бетон Б7.5: 200 м3
Бетон Б30: 2 571 м3
Металл: ~402 т

## Slide 24
Новый экспериментальный зал У-400Р
24

## Slide 25: Planned U400R accelerator complex
Здание 131
Новый экспериментальный зал
У-400 → У-400Р
УПИ
Создание новых экспериментальных установок
Новый экспериментальный зал У-400Р
25
Спектрометр SCIF-D
Изучение характеристик реакций многонуклонных передач и свойств распада нейтронобагатых изотопов
реакции многонуклонных передач
квазиделение
быстрое деление
слияние-деление
образование остатков испарения
Спектрометр STAR
Поворотная платформа (угол +10o - +60o)

## Slide 26
ПЕРЕХОД ОТ ЗДАНИЯ 131 К ЗДАНИЮ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЗАЛА (ЭЗ) У-400Р
Линия сопряжения зданий
Подъем пучка на 1770 мм
Здание 131
Здание НЭЗ У-400Р
УПИ
участок проводки ионопровода (УПИ)
Назначение УПИ:
Транспортировка ускоренного пучка
Транзит коммуникаций из зд. 131 в НЭЗ
Проектные работы выполнены
Срок реализации 6 месяцев

## Slide 27: Рабочие диаграммы У-400 и У-400Р
У-400 → У-400Р
Система аксиальной инжекции
новые внутренние соленоиды
новый инфлектор
Магнитная система
новые корректирующие катушки
новая центральная область
Новая вакуумная система
новые высоковакуумные насосы (ТМН, Крио)
модернизация линий форвакуумной откачки
новые элементы системы диагностики
Новая ускоряющая система
новые резонансные баки
новые приводы закручивающей пластины
новые системы подстройки частоты (триммер АПЧ)
Новая ВЧ система
новые генераторы
новая фидерная линия
Новая система вывода
электростатический дефлектор
магнитные каналы (3 шт.)
Система транспортировки пучка
новый канал в новый экспериментальный корпус
модернизация существующих каналов
Модернизация системы питания и управления
Модернизация системы охлаждения
Новая система СБИС и АСРК
Увеличение интенсивности пучков ионов средних масс с энергией 6 МэВ/Нуклон до 2.5 ρμА
Плавная вариация энергии 2-20 МэВ/Нуклон с точностью E/E=510-3 .
Уменьшение уровня магнитного поля 0.8-1.8 T
Ремонт и замена вышедших из строя систем
27

## Slide 28
У-400 → У-400Р
28

## Slide 29
Прикладные работы
Система облучения трековых мембран
Облучение в вакууме
Облучение в атмосфере
Облучение под углом
Нагрев и охлаждение образцов
HRTEM micrograph micrographs of latent tracks in Y2Ti2O7 in EP450 ODS steel showing the amorphous nature of ion tracks
Контрольный
полимерный
детектор
Исследуемый
образец
Система облучения образцов
материаловедения
тесты электронных компонент (SEE test)
биологические образцы
2500 + 2300 часов
29

## Slide 30
DC-280
U-400
U-400M
Суммарное время работы ускорителей ЛЯР (часов) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
 | 16904 | 20110 | 15124 | 15065 | 16834 | 16583
IC-100
30
Ускорительный комплекс ЛЯР
Chart: Отработанное время (ч)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
U-400 | 5867 | 5654 | 6240 | 6571 | 6595
U-400M | 6755 | 2937 | 0 | 0 | 0
DC-280 | 3377 | 3705 | 5357 | 6037 | 6182
Mt-25
Остановлен 11.11.23
Notes: New experimental hall is in the stage of building completion

## Slide 31
DC-280
U-400
U-400M
Суммарное время работы ускорителей ЛЯР (часов) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
 | 16904 | 20110 | 15124 | 15065 | 16834 | 16583
31
Ускорительный комплекс ЛЯР
Chart: Отработанное время (ч)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
U-400 | 5867 | 5654 | 6240 | 6571 | 6595
U-400M | 6755 | 2937 | 0 | 0 | 0
DC-280 | 3377 | 3705 | 5357 | 6037 | 6182
Mt-25
DС-140
Запуск 2025
Notes: New experimental hall is in the stage of building completion

## Slide 32
Общая схема циклотрона ДЦ-140.
Ускорительный комплекс для прикладных исследований ДЦ-140
Энергия 4,8 МэВ/нуклон |  |  |  | Энергия 2,214 МэВ/нуклон |  | 
Ион | A/Z | I, мкА |  | Ион | A/Z | I, мкА
209Bi38+ | 5,5 | 20,67 |  | 209Bi26+ | 8,038 | 0,416
197Au36+ | 5,472 | 19,58 |  | 197Au24+ | 8,208 | 3,84
132Xe25+ | 5,28 | 13,6 |  | 158Gd20+ | 7,9 | 3,2
86Kr16+ | 5,375 | 8,7 |  | 142Nd18+ | 7,889 | 2,88
56Fe11+ | 5,091 | 5,98 |  | 132Xe16+ | 8,25 | 2,56
40Ar8+ | 5 | 4,35 |  | 98Mo12+ | 8,167 | 1,92
16O3+ | 5,333 | 1,63 |  | 90Zr11+ | 8,182 | 1,76
22Ne4+ | 5,5 | 2,18 |  | 86Kr11+ | 7,818 | 1,76
20Ne4+ | 5 | 2,18 |  | 16O2+ | 8 | 0,32
Задачи комплекса:
Материаловедение
SEE тесты
Трековые мембраны

## Slide 33
Размещение оборудования комплекса
в существующем здании 101
33
Циклотрон ДЦ-140

## Slide 34
34
Циклотрон ДЦ-140
Полюсная сборка
ЭЦР источник DECRIS -5M (18ГГц) на стенде
Вакуумная камера циклотрона
Магнитный канал
Дефлектор
PMQ

## Slide 35
Циклотрон ДЦ-140
30.01.23

## Slide 36
Циклотрон ДЦ-140
ООО «МАСТЕРПРОМ»
03.05.24

## Slide 37
Циклотрон ДЦ-140
12.12.23
ООО «МАСТЕРПРОМ»

## Slide 38
Ti ion production using SF6 plasma*
ECR ion source plasma chamber
Ti foil
He + SF6
UHF
Ti + F TiFx
Volatile compounds
*Recycling effect of germanium on ECR ion source P. Leherissier et al.
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 211 (2003) 274–280
*Production of multiply charged metallic ions by compact electron cyclotron
resonance ion source with SF6 plasma Y. Saitoh et al.
REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS VOLUME 69, NUMBER 2 FEBRUARY 1998
38
iThe 48Ti ion spectrum, optimized for 48Ti10+
Screen with Ti foil after operation with SF6 plasma
Development of
ion production methods
in progress

## Slide 39
obtained
Production of high-intensity ion beams 48Ti+10 at the DC-280 cyclotron
iThe 48Ti ion spectrum, optimized for 48Ti10+
Axial injection system |  | Cyclotron |  | Transport channel (T0FC2), pµA
After separation (IFC2), pµA | Before injection (IFC3), pµA | R=400 mm, pµA | R=1770 mm, pµA | 
13,2 | 10,6 | 4,6 | 4,1 | 3,26
80,0% |  |  |  | 
 | 43,5% |  |  | 
 |  | 88,4% |  | 
 |  |  | 79,7% | 
24,5% |  |  |  | 
Accelerated beam stability 48Ti+10
Development of
ion production methods
Separation of 19F4+ and 48Ti10+ ions inside the DC-280 cyclotron
11 hours

## Slide 40
For refractory metals, the typical temperature to produce enough
vapor (0.001-0.1 torr) in ECR ions source is 1600~2000º C.
High temperature evaporator
Development of
ion production methods

## Slide 41
INDUCTIVE OVEN
Adaptation to DECRIS-PM
Development of
ion production methods
Thermocouple15000С
Test Ni wire
obtained

## Slide 42
Injector characteristics:
Injection energy – up to 100 кV × charge
Beam intensity of 40Ar12+ - 1.21014 pps
Beam intensity of 132Хе30+ - 1.21013 pps
Beam intensity of 48Ca11+ - 81013 pps
UHF system:
UHF system type – gyrotron
UHF frequency – 28 GHz
UHF power – up to 10 kW
Superconducting magnet system:
“Warm” bore diameter = ∅ 142 mm.
Plasma chamber internal diameter = ∅ 124 mm.
Field peak-to-peak axial distance (Binj and Bextr) L = 420 mm,
Binj on axis Binj = 4 Tл,
Bextr on axis Bextr = 2 ÷ 2,5 Tл,
Minimal axial field Bmin = 0,5 ÷ 0,8 Tл,
Field module |B| at diameter = ∅ 124 mm 2,02 Tл,
Development of heavy ion injector with 28 GHz ECR ion source
IAP RAS
Development of
ion production methods

## Slide 43
New superconductor ECR source SC-ECRIS (28 GHz)
Cryostat common view
Structure
Gyrotron 28 GHz / 10 kW
during bench test
Development of
ion production methods
in progress

## Slide 44
New superconductor ECR source SC-ECRIS (28 GHz)
Development of
ion production methods
in progress

## Slide 45
Спасибо
за внимание
2024 год.