## Slide 1: Моделирование динамической апертуры синхротрона с электронным охлаждением
Попов Д.М., Востриков В.А., Блинов М.Ф.
ИЯФ СО РАН
XV МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР ПО ПРОБЛЕМАТИКЕ УСКОРИТЕЛЕЙ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ ПАМЯТИ проф. В. П. Саранцева
Алушта, 2024

## Slide 2: Схема ионного комплекса
Ионный комплекс
Ионный комплекс для технологических применений разрабатывается ВНИИЭФ совместно с ИЯФ СО РАН
Комплекс состоит из тяжелоионного и легкоионного линаков, бустера и основного синхротрона
ИЯФ разрабатывает проект бустерного синхротрона, являющегося частью первой очереди

## Slide 3
Параметр | Значение | 
Тип ускоряемых частиц | p | 209Bi41+
Энергия инжекции, МэВ/нуклон | 7.5 | 4
Энергия при выпуске, МэВ/нуклон | 7.5÷700 | 4÷36
Частота обращения, МГц | 0.4 – 2.612 | 0.261 – 0.861
Магнитное поле, Т | 0.142 – 1.6 | 
Максимальная частота повторения, Гц | 1 | 
Периметр кольца, м | 94.1 | 
Макс. βx/βy, м | 15.7/24.6 | 
Макс. ηx, м | 4.25 | 
Бетатронные частоты νx/νy | 3.3183/3.115 | 
Коэффициент уплотнения орбит α | 0.1153 | 
Критическая энергия | 2.94 | 
Натуральный хроматизм x/y | -2.81/-5.75 | 
Акцептанс, x/y | 24.9/7 π см·мрад | 
Δp/p, % | 0.6 | 
Размеры по орбите, м | 34.70 х 19.75 | 
Основные параметры бустера
Общий вид бустерного синхротрона

## Slide 4
Бустер составлен из двух симметричных ахроматических полуколец и длинных промежутков.
В одном промежутке расположены элементы впуска-выпуска. Во втором установка электронного охлаждения.
Инжекция однооборотная с возможностью накопления.
Выпуск быстрый, и медленный на резонансе 1/3.
Оптика бустера
В промежутке охлаждения м
Оптические функции бустера
Эскиз бустерного синхротрона

## Slide 5
Электронное охлаждение
Энергия электронного пучка, кВ | до 350
Длина, см | 800
Длина охлаждения, см | 480
Эффективная магнитная длина соленоида, см | 651
Магнитное поле, кГс | 0.5-1.5
Апертура вакуумной камеры, мм | Ø150
СЭО-350. 1 – эл. пушка, 2/6 – ускоряющая/замедляющая секция, 3 – тороиды, 4 – соленоид, 5 – корректор, 7 – ВВ источник.

## Slide 6
Особенности динамики:
Линейная связь
Хроматические секступоли
Нелинейности основных магнитов (расчетные)
Вихревые токи в стенках вакуумной камеры
Медленный резонансный выпуск
Цель: рассчитать динамическую апертуру с учетом всех вышеперечисленных факторов
Эскиз вакуумной камеры БУ

## Slide 7
Методы компенсации связи
Схема | Плюсы | Минусы
Пара антисоленоидов | Простая настройки, для компенсации связи достаточно занулить интеграл магнитного поля | Необходимость разнесения квадрупольных линз в промежутке охлаждения Высокое энергопотребление, громоздкость конструкции Изменение оптики в зависимости от энергии пучка
Магические skew квадруполи (Схема Штеффена) | Простота схемы, требуется одна пара skew квадрупольных линз | Подходит только для пучков с фиксированной энергией Компенсирует связь, сохраняет фокусировку соленоида
Пара триплетов skew квадруполей | Универсальность Локализует влияние соленоида, оптика вне промежутка охлаждения остается невозмущенной | Сложность настройки
*для симметричных оптических структур с постоянным магнитным полем соленоида

## Slide 8
Компенсация связи
Связь была локализована с использованием пары skew квадрупольных триплетов
Skew квадруполи расположены симметрично относительно соленоида и антисимметрично запитаны
(а) – соленоид выключен, (б) соленоид включен, связь локализована
Силы линз. (а) – сила квадруполей, (б) – сила skew квадруполей
При ускорении без связи силы линз . Для компенсации связи необходимо ввести поправку в цикл квадрупольного триплета в промежутке охлаждения.

## Slide 9
Динамика в изначальной структуре
,
Динамическая апертура
Сканы по действию в зависимости от рабочей точки

## Slide 10
Методы оптимизации динамической апертуры
Минимизация гармоник гамильтониана (для опасных резонансов):
Генетический алгоритм:
Задается случайный набор отклонений сил секступольных линз от некоторого решения – популяция.
Для популяции производится построение ДА, популяции скрещиваются, образуется новая популяция.
Для новой популяции строится ДА и «плохие» решения отбрасываются.
Популяция случайным образом мутирует и т.д. до достижения результата.
Оптимизация набега фазы:
Для резонанса создаются равные бетафункции для секступолей одного семейства, и организуется набег фазы между семействами:

## Slide 11: Схема с равномерным подавлением резонансов
Использовалось 5 семейств секступолей
При оценке ширины сепаратрис было отброшено слагаемое гамильтониана, описывающее
Динамическая апертура ограничивается из-за сильной зависимости
Такое решение возможно при отстройке 0.05 от резонанса
Ограничение на отстройку – 0.015
FMA в рабочей точке , для частиц с
Скан изначальной структуры (слева), структуры с равномерным подавлением резонансов (справа)

## Slide 12
в арках симметричны
Между центрами арок
Крайние квадрупольные линзы в промежутке охлаждения разнесены на 144 мм
Для управления в центре арок размещены секступольные линзы с градиентом
Оптика в измененной структуре
Сканы по частотам в измененной структуре

## Slide 13
В модель добавлены расчётные нелинейности основных магнитных элементов
Рабочую точку для медленного выпуска было решено оставить равной ,
Динамическая апертура для медленного выпуска
Без нелинейностей основных магнитов (слева)
С нелинейностями основных магнитов (справа)
Сканы с нелинейностями основных магнитов

## Slide 14
Без учета нелинейностей основных магнитов
С учетом нелинейностей основных магнитов
FMA для рабочей точки медленного выпуска

## Slide 15
В модель были добавлены нелинейности, порождаемые вихревыми токами на стенках вакуумной камеры
Определена рабочая точка для инжекции и ускорения:
,
Динамическая апертура в рабочей точке для инжекции
Сканы с нелинейностями основных магнитов с учетом токов Фуко в стенках камеры

## Slide 16
Без учета нелинейностей основных магнитов и токов Фуко
Без учета нелинейностей основных магнитов и токов Фуко
FMA для рабочей точки инжекции

## Slide 17: Заключение
Была скомпенсирована связь, создающаяся соленоидом СЭО-350
Была оптимизирована динамическая апертура БУ
Выбраны рабочие точки для инжекции и ускорения, а также для медленного выпуска
Изучено влияние нелинейностей основных магнитов и вихревых токов на динамическую апертуру
В дальнейшем планируется: использовать генетический алгоритм для оптимизации ДА, разработать сценарий перестройки, повторить расчеты с учетом нелинейностей измеренных прототипов магнитов, учесть эффекты пространственного заряда и нелинейной силы электронного охлаждения.

## Slide 18: Параметризация Мэйса-Рипкена

## Slide 19: Мощности резонансов
Гамильтониан (выбросив правое слагаемое) можно свести к одномерному:
,
Таким образом можно изучать вопросы устойчивости с помощью метода скелетных гамильтонианов
Параметризация: