## Slide 1: Система выработки триггера экспериментов BM@N и SRC. Система медленного контроля установки MPD и детектора FFD.
С.Сергеев
Отчет по результатам работы за 5 лет.

## Slide 2: Основные компоненты системы триггера эксперимента BM@N 2019’
HI beam
Scintillation Detector | Photodetector | Scintillator | Operation in magnetic field
BC1 | XP2020 | Plastic scintillator D150×3 mm | No
BC2(T0) | MCP-PMT PP2365E | Plastic scintillator D20x0.8 mm Angle 45o | Yes
VC | XP2020 | Plastic scintillator D100×10 mm hole D27 mm | Yes
BD | SiPMs (Sensl) 6 x 6 mm | BC-418 plast. scintillator 150×7×7 mm 40 units | Yes
BC1
BC2
VC
BD
SiD
Target
SiD | 64 radial strips | Silicon D86x0.3 mm hole D32 mm | Yes

## Slide 3: Основные компоненты системы триггера эксперимента BM@N 2023’
BD (Barrel detector)
BC1, BC2
VC (Veto-counter)
FD (Fragment detector)
Beam line detectors
Target area detector

## Slide 4: Требования к системе триггера
Выработка сигнала физического триггера с учетом множественности от BD и SiD
Выработка сигнала запуска считывания (Trigger)
Возможность настройки дискриминаторов, задержек и длительностей всех сигналов от счетчиков и синхросигнала ускорителя
Мониторирование параметров пучка с записью в локальный архив и с публикацией данных через web и специализированные программы

## Slide 5: Реализация логики
T0U
BC1 l+h
BC2
VC
FD
To TDC (70 ch)
Trigger1
Trigger2
Trigger3
Trigger4
DAQ busy
SiDU
To TDC (60 ch)
SiD 64 channels
Rack-mount PC
Multiplicity > N
BD 40 channels
USB-RS
USB-RS
Control
Real-time
counts
BC1
Control
nZDC

## Slide 6: Реализация «в железе»
Стойка с аппаратурой рядом с мишенью
Влияния магнитного поля не замечено
Влияния облучения не замечено

## Slide 7: Оборудование T0U (II)
Входной модуль
Выходной модуль
NIM
Выходной модуль
50 Ohm TTL
  Выходной буфер LVDS

## Slide 8: Оборудование T0U (I)
Материнская плата содержит
  FPGA Altera Cyclon V
  Сплиттеры сигналов с малым джиттером
  2 виртуальных USB-Com порта,
  Заложена возможность установить интерфейсы Ethernet и Optical link
Дочерние платы
  4 входных модуля с дискриминаторами по 4 канала (-3V … +0.5V)
  4 выходных модуля – сигналы NIM по 4 канала или
  4 выходных модуля – 50 Ohm TTL, по 4 канала
  12 источников низковольтного питания, 2 канала +8V подстраиваемые и канал -7.2V
  Выходной буфер LVDS
  Выходной буфер TTL 50 Ohm
  Входной буфер TTL 50 Ohm

## Slide 9: Новая «прошивка» T0U (I)
Была разработана новая версия «прошивки» T0U
Изменено
  Асинхронная линия задержки на D-триггере (0.75 нс на элемент, используются по 2 элемента на 1 шаг)
  Схема канала сцинтилляционного детектора
  Протокол обмена внутри FPGA. Для уменьшения количества соединений используется «гибрид» I2C SPI. Используются 3 линии – clc, mosi, miso, выборка адреса по схеме I2c (clc, mosi), сигнал miso внутри всей схемы собирается по «И».
  Схема вычисления множественности

## Slide 10: Новая «прошивка» T0U (II)
Асинхронная линия задержки (0.75 ns)
Для реализации этой схемы на ALM использовались низкоуровневые примитивы описания D-тиггера dff, реализация элемента на Verilog следующая:
dff d1(.d(1'b1), .clk(input), .clrn(~output), .prn(1'b1), .q(output));

## Slide 11: Новая «прошивка» T0U (III)
Схема канала

## Slide 12: Новая «прошивка» T0U (IV)
Схема вычисления множественности
Время вычисления множественности ~ 2.7 нс

## Slide 13: Новая «прошивка» T0U (V)
Количество занятых ячеек FPGA (ALM) уменьшилось до 30%
Количество линий соединения уменьшилось до 20%
Как результат время компиляции проекта снизилось с 11 часов до 5 минут

## Slide 14: Особенности T0U
Для построения триггера логика T0U содержит до 12 каналов асинхронных подстраиваемых линий задержки (2нс … 48нс с шагом ~1.5 нс) и дискриминаторов (-3V…+0.5V) и до 5 синхронных линий задержки размером 64 000 шагов и шагом от 10 нс
Для настройки триггера в T0U встроено 4 мультиплексора, позволяющих выводить на осциллограф сигналы из ключевых точек логической схемы в FPGA
BC1, BC2 and Beam_Trigger (BT)
BT, SiD and DAQ_Trigger

## Slide 15: Программное обеспечение
Для удовлетворения указанным требованиям разработан комплекс следующих программ:
  Менеджер T0U (включая визуальный интерфейс для настройки и мониторирования триггера)
  Менеджер SiD (включая визуальный интерфейс для мониторирования работы SiD)
  Сервер + клиент для наблюдения формы интенсивности счета во время растяжки пучка (TCP/IP сервер)
  Web-сервер для публикации данных последнего сброса пучка (http-сервер)
  Сервер блока высоковольтного питания HV_Sys
  Программа-интерфейс для передачи данных в центральную DCS (TCP/IP сервер)
  Просмотрщик архива данных каждого сброса пучка
  Тестовые и настроечные программы для проверки обмена с аппаратурой

## Slide 16: Взаимодействие программ
T0U
Детекторы
T0U_Mgr
Log_View
SpillView
Server
SpillView
Clients
SpillView
Clients
SpillView
Clients
SpillView
Clients
Web_Server
Web-browser
Web-browser
Web-browser
Web-browser
Картинка
растяжки
Счета
растяжки
DCS_Server
К центральной
DCS
Счета растяжки + LV
HV_Server
Параметры
HV
Log-файл
SiU
SiU_Mgr

## Slide 17: 2019’ T0U_Mgr

## Slide 18: 2023’ T0U_Mgr

## Slide 19: SiD_Mgr

## Slide 20: Web-Server + browser

## Slide 21: HV Server

## Slide 22: SRC vs BM@N
Отличия эксперимента SRC от BM@N
  Отсутствуют многоканальные детекторыBD и SiD, но
  Добавлены дополнительные сцинтилляционные счетчики
  Добавлен дискриминатор с двумя порогами
  Существенно усложнена логика выработки триггера
Как результат весь комплекс программ был модифицирован, хотя структура и осталась практически без изменений

## Slide 23: Результаты (SRC, BM@N)
Разработана и успешно используется модульная система выработки триггера для экспериментов с фиксированной мишенью SRC и BM@N
Система имеет только виртуальные органы управления (интегрировано в FPGA). Для настройки системы при нормальной работе аппаратуры на пучке требуется менее часа
Разработан комплекс программ для управления и монирорирования работы системы с применением архитектуры клиент/сервер

## Slide 24: Система медленного контроля установки MPD. Концепция
Система модульная, распределенная, используется протокол DIM,
Сообщения текстовые, формат фиксирован
Расширяемая
Модули могут модифицироваться и мигрировать между ПК
Максимально простая (KISS – Keep It Stupidly Simple) и прозрачная
Ориентирована в первую очередь на MPD
Использует общую базу данных MPD

## Slide 25: Структура DCS эксперимента MPD
FFD DCS
TPC DCS
DAQ
TOF DCS
ECAL DCS
LV
HV
Laser
…………
Cooling
…………
Shift leader
Predefined set of RUN types
CDCS
Server
HW
Client
Client
Client
Client
Diagnostics tools
Command
State
Config DB
Client
Command –> set run type
State – actual subdetector state
Off, StdBy, NotRdy,
Rdy, Wrng, Error,…
Run type DB

## Slide 26: Макет окна CDCS

## Slide 27: Структура DCS детектора (обязательная часть)
Run type name
Subdetector State
Subdetector
DCS
Server
Server
FSM
…………
DB
Run type name to
HW configs
HW Config name
Actual state
FSM:
If any subsystem in Off -> Off
If any subsystem in StdBy-> StdBy
If any subsystem in Error-> Error
…………………………………………………
If all subsystems in Rdy -> Rdy
Partitioning:
Remove part of a system from the common tree.
Works at level of a subdetector DCS and at level of a server

## Slide 28: Благодарю за внимание