## Slide 1: Проектирование силового каркаса торцевой части электромагнитного калориметра SPD. Начало работ: ноябрь-декабрь 2024. Техническое задание: Гаврищук Олег. Конструктор: Швецов Валерий.
Торцевая часть детектора (ТД) может быть составлена из 5248 ячеек размером 40х40 мм2.
Габариты ТД – внутри криостата
По центру - отверстие 32х32 см2, что соответствует 64-м ячейкам.
В целом ТД состоит из 1312 модулей в виде сборок 2х2 из 4-х ячеек.
Вся сборка помещается в раму – силовой каркас.
В каркасе выделяются кластеры из 64 ячеек, составлены в виде сборок 4х4 из 16 модулей.

## Slide 2: Схематическое представление рамы для силового каркаса торцевой части электромагнитного калориметра SPD.
Торцевая часть детектора (ТД) может поддерживается силовым каркасом.
Каркас разделен на секции, в который вставляются модули калориметра (2х2).
Количество полных секций : 56.
В углах секции не полные и пока не включены в расчет.
Итого :
  3584 ячейки 40х40 мм2
  896 модулей 2х2
  8960 кг – вес содержимого

## Slide 3: Чертеж силового каркаса торцевой части электромагнитного калориметра SPD – Швецов Валерий.
Торцевая часть детектора
Каркас разделен на секции, в который вставляются модули калориметра (2х2).
Количество полных секций : 57 -1 (центр)=56.
В углах секции не полные и пока не включены в расчет.
Итого :
  3584 ячейки 40х40 мм2
  896 модулей 2х2
  8960 кг – вес содержимого
Каркас вписан в цилиндр 3380 мм в диаметре – силовой каркас ECAL – баррельной части
Наполнение каркаса возможно в стороне от установки.
Наполненный каркас вставляется в установку.

## Slide 4: Чертеж силового каркаса торцевой части электромагнитного калориметра SPD – Швецов Валерий. Возможна диагональная ориентация секций
Торцевая часть детектора
Каркас разделен на секции, в который вставляются модули калориметра (2х2).
Количество полных секций : 57 -1 (центр)=56.
В углах секции не полные и пока не включены в расчет.
Итого :
  3584 ячейки 40х40 мм2
  896 модулей 2х2
  8960 кг – вес содержимого
Каркас вписан в цилиндр 3380 мм в диаметре – силовой каркас ECAL – баррельной части
Наполнение каркаса возможно в стороне от установки.
Наполненный каркас вставляется в установку.

## Slide 5: 3-Д вид силового каркаса торцевой части электромагнитного калориметра SPD – Швецов Валерий.
Торцевая часть детектора
Каркас разделен на секции, в который вставляются модули калориметра (2х2).
Секции сформированы растжками

## Slide 6: Деформация растяжек (предварительно) торцевой части калориметра SPD – Швецов Валерий.
Торцевая часть детектора
Каркас разделен на секции, в который вставляются модули калориметра (2х2).
Секции сформированы растжками

## Slide 7: Деформация рамы силового каркая (предварительно) торцевой части калориметра SPD – Швецов Валерий.
Торцевая часть детектора
Каркас разделен на секции, в который вставляются модули калориметра (2х2).
Секции сформированы растжками

## Slide 8: Сборка модулей торцевой части электромагнитного калориметра SPD – ЛФВЭ, корпус 205, гд 2024.
Модуль состоит из 4-х ячеек 40х40 мм2, объединенных обей свинцовой пластиной 80х80х0.5 мм3
200 слоев с периодом 2.025 мм
405 мм высота активной части модуля
Толщина сцинтиллятора : 1.500 мм
Толщина свинца : 0.500-0.005 мм.
По идее существует воздушный зазор , равен 25 микрон с каждой сторон свинца.
Сцинтиллятор – окрашен по узкой гране белилам титановыми.
Свиней не окрашен.
По хорошему надо сделать тонкую покраску 25 микрон толщиной во избежание окисления.
Но пока свинец – светлый из-за сурьмы 0.5% ССу ГОСТ 9559-2021

## Slide 9: Сборка модулей торцевой части электромагнитного калориметра SPD – ЛФВЭ, корпус 205, год 2024.
Final stage of mdule stacking with 200 layers of 1.5+0.5 mm scintillators
And Led plates
Окончательная сборка в виде 200 слоев. Сжатие струбциной с усилием 80-100 кг .
Измерения проводились с помощью тензосенсоров.

## Slide 10
Первая сборка фиксировалась кевларовой нитью.
Stress test setup
Center part Zoom
4-cells module assembled and tied with a Kevlar rope

## Slide 11: Сборка модулей торцевой части электромагнитного калориметра SPD – ЛФВЭ, корпус 205, год 2025.
Сборка модуля в шаблон
Скорость сборки – 1 модуль в час

## Slide 12: Сборка модулей торцевой части электромагнитного калориметра SPD – ЛФВЭ, корпус 205, год 2025.
Сборка модуля в шаблон
Скорость сборки – 1 модуль в час
Выравнивание и стяжка модулей

## Slide 13: Ножницы для резки свинца
Разрез заготовок производится в два этапа
Лист 1020х435 – режем на 7 полос 435х170 мм2
Потом каждая полоса режется на 5 стрипов 85х170 мм2, которые и являются заковками для штампа.
Скорость производства – 500 кг в месяц – 1 человек.

## Slide 14: Ножницы для резки свинца
Разрез заготовок производится в два этапа
Лист 1020х435 – режем на 7 полос 435х170 мм2
Потом каждая полоса режется на 5 стрипов 85х170 мм2, которые и являются заковками для штампа.
Скорость производства – 500 кг в месяц – 1 человек.

## Slide 15: Штамп для производства свинцовых пластин Владимир «ООО МАРАЛ», 2024-2025.
Станок – кривошипно-ударный механизм
Максимальная скорость - 120 ударов в минуту.
Реально – возможно в рабочий день сделать 400 циклов.
1 человек + 1 станок
Стоимость 13 рублей один цикл.
Один Торец – 896*200=179200 пластин
448 дней

## Slide 16
End of Report
1/21/2025
Oleg Gavrishuk, JINR, Dubna , Russia
16
Thanks for attention to All