## Slide 1
Overview: Multi-Agent Quality Management with Predictive Forecasting Exploring integration of multi-agent systems, SCADA, and AI for industrial process control.
By Plotnikov Anton and Anna Milovidova
11th International Conference "Distributed Computing and Grid Technologies in Science and Education" (GRID'2025)
Institute of the system analysis and management, Dubna State University
& JSC "TENZOR" Instrument Plant
July 11, 2025
Notes: "Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Плотников Антон Андреевич, и сегодня я представлю вам исследование на тему «Многоагентная система управления качеством технологических процессов с опережающим прогнозированием на базе SCADA». Работа выполнена под руководством Миловидовой Анны Александровны на базе ПАО «ТЕНЗОР» и университета «Дубна»"

## Slide 2
Industrial Challenges in Quality Control Manufacturing faces raw material uncertainty, need for early intervention, and interconnected process stages requiring coordinated management to maintain quality standards.
2
Notes: "Современные производственные предприятия сталкиваются с рядом серьезных вызовов.
Во-первых, это информационная неопределенность качества поступающего сырья – мы часто не знаем точных характеристик материала до начала его переработки.
Во-вторых, для минимизации потерь необходимо упреждающее управление – корректировать параметры процесса нужно до того, как возникнут отклонения.
И в-третьих, современные производства представляют собой сложные распределенные системы, где каждый участок влияет на последующие.

## Slide 3
Research Goals and Objectives
Investigate the applicability and performance of LLMs under real-time constraints in industrial environments to inform system design.
Develop a multi-agent system integrating predictive forecasting within SCADA for enhanced real-time quality management in technological processes.
Analyze current multi-agent system designs blending classical methods with large language models to enhance decision-making capabilities.
Identify limitations of chosen approaches to create hybrid architectures combining classical control with AI, ensuring robustness and efficiency.
1
2
3
4
3
Notes: "Целью моего исследования является разработка современной многоагентной системы, которая бы использовала возможности опережающего прогнозирования для управления качеством технологических процессов, интегрируясь с существующими SCADA-системами.
Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:
Первое – проанализировать современные подходы к построению многоагентных систем, включая использование больших языковых моделей;
Второе – исследовать применимость LLM в промышленных системах реального времени;
Третье – разработать архитектуру системы, сочетающую преимущества классических и современных подходов;
И четвертое – выявить ограничения предлагаемых решений и найти практичные альтернативы."

## Slide 4
4
3
2
1
Integration of large language models facilitates advanced pattern recognition and forecasting capabilities within agents.
Optimization scope expanded from local to global process-wide strategies, improving overall production efficiency.
Agents now adapt autonomously, handling novel scenarios without predefined rules, increasing flexibility and reliability.
Transition from rigid rule-based systems relying on fixed if-then logic towards neural networks and learning-enabled language models.
Evolution of Multi-Agent Technologies (2019–Present)
5
Notes: "За прошедшие 5 лет технологии значительно продвинулись вперед. Если в 2019 году многоагентные системы строились на основе продукционных правил типа «если-то», то сегодня мы можем использовать мощь нейросетевых моделей и больших языковых моделей.
Вместо жесткой заранее запрограммированной логики современные агенты способны к адаптивному поведению – они могут учиться на новых ситуациях и принимать решения в нестандартных случаях.
И если раньше агенты фокусировались на локальной оптимизации своих участков, то теперь мы можем реализовать глобальную оптимизацию всего технологического процесса."

## Slide 5
7
Comparative Analysis of LLM Intellectual Performance and Cost High analytical scores do not guarantee economic feasibility at industrial scale due to substantial cost disparities. Selecting LLMs balances intellectual capability with operational cost, favoring models with moderate scoring but significantly lower expense.
Internal analysis based on Artificial Analysis Intelligence Index and vendor pricing, 2025
Notes: "Давайте рассмотрим результаты нашего сравнительного анализа языковых моделей для промышленного применения.
На графике слева представлен индекс Artificial Analysis Intelligence Index. Лидирует o3-pro с результатом 73 балла, демонстрируя наивысшие аналитические способности. Близко к лидеру расположилась Gemini 2.0 Pro с 70 баллами. Модели семейства Claude (Sonnet, Opus) и другие версии Gemini показывают стабильные результаты в диапазоне 61-65 баллов, что вполне достаточно для большинства промышленных задач.
Справа – анализ стоимости использования. Наиболее экономичными являются Llama 3 Scout (0.15-0.5$/1M токенов) и Grok 2 mini (0.3-0.5$/1M токенов). Gemini 2.0 Flash находится в оптимальном диапазоне (с показателем 0.15-3.5$/1M токенов).

## Slide 6
8
Processing Performance: Response Time and Latency Measurements Latency differences impact suitability, with faster models enabling near real-time control loops and slower ones suited for strategic planning. Lower latency models better fit operational loops, while higher latency but intelligent models support analytical and strategic decision-making.
Performance benchmarks conducted 2025
Notes: "Теперь перейдем к показателям производительности.
График End-to-End Response Time демонстрирует явное преимущество Gemini 2.0 Flash с рекордными 2.7 секундами полного времени генерации. Llama 3 Maverick следует с показателем 3.4 секунды. Модели семейства Claude требуют 30-39 секунд, а reasoning-модели o1 показывают время от 60 до 121 секунды из-за дополнительного этапа «размышления».
Особенно критичен показатель латентности (Time To First Answer Token). Gemini 2.0 Flash (exp) лидирует с минимальной латентностью 0.3 секунды, за ним следуют модели Llama 3 (Maverick и Scout) с показателями 0.4 секунды. Семейство Claude демонстрирует латентность 24-32 секунды, а reasoning-модели достигают 87-98 секунд.

## Slide 7
4
3
2
1
Critical limitation: All LLMs exceed 300ms latency, falling short of hard real-time requirements (1-10ms). This mandates hybrid architectures where LLMs augment, not replace, classical control algorithms.
For strategic complexity, o3-pro achieves highest intelligence (73 score), while o1-mini provides deep reasoning at lower cost than o1-preview for non-critical strategic planning.
Gemini 2.0 Pro and Claude 3.5 Sonnet optimize analytical loops, delivering 65-70 intelligence score with acceptable 5-30s response times and moderate costs (3-15$/1M tokens).
Gemini 2.0 Flash leads operational loops with 2.7s response time, 0.3s latency, and ultra-low cost (0.15$/1M tokens). Llama 3 Scout offers a viable alternative with comparable performance.
LLM Usage Recommendations and Limitations
9
Notes: "На основе проведенного анализа мы пришли к следующим выводам для промышленного применения:
Оптимальный выбор для быстрого контура – Gemini 2.0 Flash. Альтернативой может служить Llama 3 Scout.
Для аналитического контура рекомендуется Gemini 2.0 Pro или Claude 3.5 Sonnet.
Для сложных стратегических задач можно рассмотреть o1-mini как компромиссный вариант
Критическое ограничение: даже самые быстрые LLM имеют латентность 300+ миллисекунд, что на два порядка превышает требования систем жёсткого реального времени (1-10 мс). Это подтверждает необходимость гибридной архитектуры, где LLM выполняют роль интеллектуального советника и планировщика, дополняя, а не заменяя классические алгоритмы управления в критичных по времени контурах.

## Slide 8
System Architecture: SCADA and Multi-Agent Coordination Data Flow and Preprocessing Existing SCADA systems transmit data using OPC UA or MQTT protocols to normalize and filter noisy inputs for reliable processing. This ensures accurate real-time information is available for decision-making. Multi-Agent Orchestrator Design A multi-agent orchestrator manages analyst, forecaster, optimizer, and coordinator agents, enabling coordinated monitoring, forecasting, optimization, and control actions across production stages.
10
Notes: "Теперь рассмотрим предлагаемую архитектуру системы. В основе лежит классическая SCADA-система, которая уже установлена на большинстве современных производств.
Данные из SCADA передаются через стандартные промышленные протоколы – OPC UA или MQTT – в модуль предобработки. Здесь происходит нормализация данных, фильтрация шумов и формирование временных рядов.
Далее данные поступают в многоагентный оркестратор – это ядро нашей системы. Он содержит четыре типа агентов: аналитики, прогнозисты, оптимизаторы и координатор. Каждый тип выполняет свою специфическую функцию, но все они работают согласованно."

## Slide 9
01
03
02
Integration leverages OPC UA for secure and robust data exchange, MQTT for connectivity with IoT devices, and Modbus ensuring compatibility with diverse industrial equipment.
SCADA System Integration Technical Details
Preprocessing incorporates buffering, noise reduction, and outlier detection techniques to enhance data quality and reliability before delivery to multi-agent components.
Python asynchronous programming frameworks enable concurrent processing of multiple data streams, facilitating efficient real-time system responsiveness within the integration pipeline.
13
Notes: "Для интеграции с существующими SCADA-системами используются стандартные промышленные протоколы. OPC UA MQTT MODBUS TCP IP MPDBUS RTU.
На программном уровне мы используем асинхронные библиотеки Python, что позволяет эффективно обрабатывать множество параллельных потоков данных.

## Slide 10
14
Implementation of Multi-Agent System Using Microsoft's AutoGen Framework
The analyst agent is configured with the Gemini Flash model optimized for rapid response, employing domain-specific system prompts tailored for SCADA data analysis, ensuring timely anomaly detection and data contextualization.
The forecaster agent utilizes the Claude Sonnet model to perform advanced predictive analysis. AutoGen orchestrates inter-agent communication, managing message synchronization and coordination to streamline multi-agent collaboration.
01
02
Notes: "Для реализации многоагентной системы предлогается использовать фреймворк AutoGen от Microsoft.
Агент-аналитик настроен на использование быстрой модели Gemini Flash и имеет специализированный системный промпт для анализа данных SCADA.
Агент-прогнозист использует более мощную модель Claude Sonnet для сложных прогностических задач.
Агент-оптимизатор работает на базе GPT-4o и специализируется на оптимизации производственных процессов. Он анализирует узкие места, предлагает настройки параметров для повышения эффективности и снижения энергопотребления.
Агент-координатор использует легковесную модель Llama 3 для задач оркестрации. Он распределяет запросы между агентами, агрегирует их ответы и формирует финальные рекомендации для операторов.
AutoGen автоматически управляет взаимодействием между агентами, обеспечивая передачу сообщений и координацию действий."

## Slide 11
Identified Limitations and Challenges of LLM-Based Control Systems
High costs arise from frequent queries in intensive industrial environments, potentially escalating operational expenses into thousands of dollars each month.
Latency remains a critical issue; even the fastest models require 50 to 500 milliseconds per request, exceeding the demands of millisecond-level real-time control.
Dependence on internet-based cloud APIs creates vulnerabilities in security and continuous operation, which are unacceptable for critical industrial infrastructure.
Non-deterministic model outputs undermine reliability by producing inconsistent decisions, while data security concerns prohibit transmitting sensitive process data externally.
1
2
3
4
16
Notes: "Однако нужно честно признать и серьезные недостатки такого подхода.
Латентность – даже самые быстрые модели требуют 50-500 миллисекунд на обработку запроса. Для многих промышленных применений это неприемлемо долго.
Зависимость от интернета – большинство качественных моделей доступны только через облачные API, что создает риски для критической инфраструктуры.
Стоимость может быстро стать проблемой. При интенсивном использовании затраты могут достигать тысяч долларов в месяц.
Недетерминированность – одни и те же входные данные могут привести к разным ответам, что недопустимо для систем управления.
И конечно, безопасность – передача промышленных данных третьим лицам может быть неприемлема."

## Slide 12
Proposed Hybrid Architecture to Mitigate LLM Limitations
17
Time-critical control tasks utilize classical deterministic algorithms to guarantee low-latency responses essential for stable industrial operations.
Local machine learning models handle medium-complexity analytical functions swiftly and operate independently of internet connectivity, enhancing reliability.
Language models perform complex strategic analytics asynchronously, where relaxed timing permits deeper insight without compromising operational integrity.
Notes: "Учитывая выявленные ограничения, мы предлагаем гибридную архитектуру, которая сочетает преимущества разных подходов.
Для критичных по времени задач используются классические детерминированные алгоритмы с гарантированным временем отклика.
Аналитические задачи среднего уровня сложности решаются локальными ML-моделями, которые быстры и не требуют интернета.
А стратегические решения и сложная аналитика выполняются языковыми моделями в асинхронном режиме, когда время отклика не критично.
Такой подход позволяет получить лучшее из всех миров."

## Slide 13
4
3
2
1
This structure ensures steadfast reliability by combining quick deterministic responses with informed strategic adaptations from advanced AI.
Segregation of these loops balances processing speed with analytical depth, optimizing intelligence and cost-efficiency in industrial environments.
The slow loop processes accumulated data offline with powerful language models, enabling optimization and learning by periodically updating fast loop parameters.
The fast loop executes real-time control using compact neural networks deployed via frameworks like TensorFlow Lite alongside deterministic algorithms, achieving response times under 10 milliseconds.
Detailed Components of Hybrid Control Loops
18
Notes: "В гибридной архитектуре выделяются два контура управления.
Быстрый контур работает в реальном времени. Он использует детерминированные алгоритмы и компактные нейросети, например, через TensorFlow Lite. Время отклика здесь гарантированно меньше 10 миллисекунд.
Медленный контур занимается оптимизацией и обучением. Он может использовать мощные языковые модели, но работает в пакетном режиме – например, раз в час анализирует накопленные данные и обновляет параметры быстрого контура.
Такое разделение позволяет сочетать надежность и скорость классических систем с интеллектом современных моделей."

## Slide 14
19
Technology Stack for Hybrid System Implementation The table outlines the programming languages, frameworks, and tools used across system layers, highlighting the multi-framework integration that supports scalability and performance. Layered technology stack enables high-performance, scalable hybrid system integrating classical controls with AI, balancing real-time processing with advanced analytics.
Derived from official documentation and industrial case studies.
AutoGen
Notes: "Для реализации гибридной системы предлагается следующий технологический стек.
Уровень реального времени реализуется на низкоуровневых языках – Rust или C++ – для максимальной производительности. Для инференса моделей используется ONNX Runtime, а для обмена сообщениями – Redis или Kafka.
Аналитический уровень строится на Python с использованием PyTorch и scikit-learn для машинного обучения, Prophet и statsmodels для анализа временных рядов.
Координационный уровень - AutoGen для сценариев с акцентом на взаимодействие автономных агентов

## Slide 15
Summary and Final Remarks
The proposed hybrid system demonstrates viability by combining classical deterministic controls with advanced LLM analytics, addressing industrial latency and security demands.
This presentation highlighted key challenges in industrial quality management alongside advances in multi-agent and AI control systems leveraging language models.
A comprehensive comparative analysis illustrated the trade-offs between pure AI and hybrid architectures concerning latency, cost, adaptability, and reliability.
Successful deployment depends on harmonizing technological innovation with cost-effectiveness, latency constraints, data security, and practical operational experience.
1
2
3
4
24
Notes: "Подводя итоги, можно сделать следующие выводы:
Первое – языковые модели действительно открывают новые возможности для построения интеллектуальных многоагентных систем в промышленности. Они позволяют создавать адаптивные системы, способные работать в условиях неопределенности.
Второе – критические ограничения по скорости и надежности требуют использования гибридного подхода, сочетающего классические и современные методы.
Третье – необходим тщательный баланс между стремлением к инновациям и требованиями промышленной надежности.
И четвертое – развитие специализированных локальных моделей является ключом к широкому внедрению таких систем в производство."

## Slide 16
Strategic Integration of AI and Classical Control for Industrial Excellence This research validates the integration of AI-driven multi-agent systems with classical SCADA frameworks to advance quality management via predictive forecasting. Employing a hybrid approach balances low-latency deterministic control and sophisticated LLM analysis, delivering meaningful productivity improvements and economic benefits. Sustained industrial adoption will rely on continued enhancement of local models, efficient architectures, and rigorous security measures, ensuring future manufacturing competitiveness.
Notes: "В качестве направлений дальнейших исследований мы видим:
Разработку специализированных промышленных языковых моделей, обученных на технологических данных и способных работать в реальном времени.
Оптимизацию гибридных архитектур для различных типов производств – от химической промышленности до машиностроения.
Стандартизацию протоколов взаимодействия интеллектуальных агентов для обеспечения совместимости решений разных производителей.
И конечно, внедрение разработанных решений в реальные производственные процессы с тщательным анализом получаемых эффектов.
Спасибо за внимание! Готов ответить на ваши вопросы."

## Slide 17
Contact: Paa.21@uni-dubna.ru , +7-977-150-7868
Thank you for your attention!